## Slide 1
第二十章 电与磁

## Slide 2
第4节 电动机
导学设计
常考归纳
第二十章 电与磁
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第4节 电动机
学点1 磁场对通电导线的作用
按图20－4－2组装实验装置，探究通电导线在磁场中的受力情况。
图20－4－2

## Slide 4
第4节 电动机
问题1：闭合开关，观察到的实验现象是________________，出现此现象的原因是_________________________；为了验证这个原因是否正确，下一步的操作是________________。
问题2：要想改变通电导线在磁场中的受力方向，你采取的措施是：保持______________不变，改变________________，或保持________________不变，改变______________。
通电导线运动
磁体对通电导线有力的作用
将蹄形磁体移开
电流的方向
磁感线的方向
磁感线的方向
电流的方向

## Slide 5
第4节 电动机
问题3：通过以上的实验探究，我们得出的实验结论是：通电导线在磁场中会受到____________，力的方向跟________的方向和__________的方向都有关系。
力的作用
电流
磁感线

## Slide 6
第4节 电动机
问题4：通电导线是否在任何情况下处于磁场中都会受到力的作用？
[答案] 不是，当通电的直导线在磁场中与磁感线方向平行时，此时通电直导线不受磁力的作用，在磁场中就不会运动。

## Slide 7
第4节 电动机
学点2 电动机的工作原理
如图20－4－3所示，将通电线圈置于磁体两磁极间的磁场中，探究通电线圈在磁场中的运动，完成下列问题。
图20－4－3

## Slide 8
第4节 电动机
问题1：使线圈静止在图乙位置上，闭合开关，线圈_______运动，这个位置是线圈的________位置；使线圈静止在图甲位置上，闭合开关，线圈受力________方向转动，并由于________而越过_________，到达图丙所示位置，此时线圈受力_______它顺时针方向转动，最后要返回____________。
不能
平衡
顺时针
惯性
平衡位置
阻碍
平衡位置

## Slide 9
第4节 电动机
问题2：电动机的工作原理是____________________________，实际工作中，通过__________及时改变线圈中的电流方向，使线圈持续转动下去。电动机工作过程中的能量转化是________转化为________能。
通电线圈在磁场中受力转动
换向器
电能
机械

## Slide 10
第4节 电动机
问题3：换向器的构造如图20－4－4所示。两个_________E和F跟线圈两端相连，可随线圈一起转动。A和B是________，分别跟两个半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。
图20－4－4
铜半环
电刷

## Slide 11
第4节 电动机
常考归纳
类型一 探究通电导体在磁场中受力的作用
典例1 [泰州中考]（1）按图20-4-15甲组装实验器材，给直导线通电，直导线向左运动，这说明______对通电导线有力的作用；只对调电源正、负极接线，通电直导线会向______运动，这说明通电导线的受力方向与____________有关。
磁场
右
电流方向

## Slide 12
第4节 电动机
（2）如图乙所示是某兴趣小组制作的神奇转框，框的上部中央与电池正极相连，下部紧贴在与电池负极相连的柱形物两侧，金属框就可以绕电池持续转动。据此，你认为构成柱形物的材料应具有较好的_________、_________。（填物理属性）
磁性
导电性

## Slide 13
第4节 电动机
[名师讲评]本题（2）中的“神奇转框”实际是通电导体在磁场中受力转动的一个应用，解题的关键是依据“通电导体”“在磁场中”推测构成该柱形物的材料应同时具有磁性和导电性。

## Slide 14
第4节 电动机
类型二 电动机的转向和转速
典例2 [枣庄中考]如图20-4-16所示是直流电动机的模型，闭合开关后线圈顺时针转动。现要线圈逆时针转动，下列方法中可行的是（ ）
A．只改变电流大小
B．只改变电流方向
C．对换磁极同时改变电流方向
D．换用磁性更强的磁体
B

## Slide 15
第4节 电动机
典例3 如图20-4-17所示是简易棉花糖机的示意图。取少量蔗糖置于侧壁扎有几排小孔的易拉罐内，闭合开关S，电动机带动易拉罐转动，并用酒精灯对易拉罐底部加热。

## Slide 16
第4节 电动机
（1）加热过程中，蔗糖颗粒变成液态糖浆，糖浆从易拉罐侧壁的小孔中被甩出后，由于具有________继续前进，进入容器中遇冷变成丝状糖絮，用筷子收集即可得到棉花糖。
（2）该装置将糖浆变成糖絮的快慢与电动机的转速有关，为了能调节电动机的转速大小，改变装置出糖絮的快慢，应在如图所示的电路中串联一个________。
惯性
滑动变阻器

## Slide 17
第4节 电动机
[方法突破]电动机转速的大小取决于线圈受力的大小，线圈受力的大小与线圈中电流的大小和磁场的强弱有关，线圈中的电流越大、磁体的磁性越强，线圈所受力就越大，转速就越大。

## Slide 18
第4节 电动机
类型三 换向器的作用
典例4 直流电动机中换向器的作用是（ ）
A．自动改变磁场的N极和S极
B．自动改变线圈中的电流方向
C．自动改变线圈中的电流方向，也能改变磁场的N极和S极
D．以上说法都不对
B

## Slide 19
第4节 电动机
类型四 电动机在生活中的应用
典例5 [福州中考]下列用到电动机的电器是（ ）
A．电炉 B．电风扇 C．电熨斗 D．电热水器
B

## Slide 20
第4节 电动机
课堂小结
磁场对通电导线的作用
通电导线在磁场中受到力的作用
受力方向与电流的方向、磁感线的方向有关
电动机
原理：通电线圈在磁场中受力转动
主要构造：磁体、线圈、换向器、电刷

## Slide 21
第4节 电动机
课堂反馈
1．电动机是一种高效率、低污染的动力设备，广泛地应用在各种家用电器中。下列家用电器中应用了电动机的是( )
A．洗衣机 B．电饭锅
C．电热水壶 D．电热毯
A

## Slide 22
第4节 电动机
2．实验装置如图11－1所示，闭合开关，观察到金属杆向左运动起来，实验现象说明磁场对_______________________有力的作用，利用这个原理可以制成________机；断开开关，对调电源正、负两极，重新接入电路，再次闭合开关，观察到金属杆向________运动起来。
图11－1
通电导体(或通电金属杆)
电动
右

## Slide 23
第4节 电动机
3．如图11－2所示，线圈abcd位于磁场中，S0与1接通时，ab段导线受磁场力F的方向向上；当S0改为与2接通时，ab段导线受磁场力( )
A．方向向下
B．方向向上
C．为零，因为电源反接
D．为零，因为电路一定是断路
图11－2
A

## Slide 24
第4节 电动机
4．如图11－3所示，在直流电动机的工作过程中，“换向器”起了关键的作用，它能使线圈在刚刚转过平衡位置时就自动改变线圈中的________，从而实现通电线圈在磁场中的连续转动。电动机工作时是把电能转化为________能。
图11－3
电流方向
机械

## Slide 25
第4节 电动机
5．有一台直流电动机模型，接入电路后能正常转动。现做如下调整，哪一种做法不改变原来电动机的转动方向( )
A．调换电动机中磁体的磁极
B．改变线圈中电流的方向
C．改变线圈中电流的大小
D．调换电源的正负极
C