长春外国语学校2018-2019学年第一学期期中考试初三年级

物理试卷

一、选择题

1．能说明分子永不停息地做无规则运动的是（　　）

A．花香四溢     B．雾气缥缈     C．尘土飞扬     D．雪花飘飘

2．下列物体通常情况下属于导体的是（　　）

A．铅笔芯       B．塑料三角板   C．玻璃杯       D．橡皮

3．关于温度、热量和内能的说法中正确的是（　　）

A．物体吸收热量，温度一定升高 	B．0℃的冰内能为0

C．物体温度升高时内能增大   	D．温度高的物体，含有的热量多

4. 每天间操开始，各教室的广播同时响起音乐声，各教室的广播连接方式是（    ）

A．串联    B．并联    C．串联和并联都有可能    D．无法确定

5．为防止操作工手指损伤事故的发生，某厂家设计制造的切纸机，必须将两只手同时分别按住左、右开关，切纸机才能正常工作。下列电路设计中符合要求的是（　　）

A               B              C               D

6. 如图所示，电路中开关S闭合时电压表测量的是（　　）

A．电源电压

B．L1两端的电压

C．L2两端的电压

D．L1两端的电压和电源电压之和

7. 一种声光报警器的电路如图所示。闭合开关S1和S2后，会出现的现象是（　　）

A．灯亮，铃不响  B．灯不亮，铃不响  C．灯亮，铃响  D．灯不亮，铃响

8. 如图所示的电路，闭合开关时，电流表的指针没有偏转。某同学拿一根导线去检查电路故障，他将导线并联在bc、cd、ed两端时，电流表指针没有发生偏转；将导线并联在ab两端时，发现电流表指针发生了偏转。由此可知电路故障可能是（　　）

A．R1断路        B．开关断路       C．R2断路       D．电流表短路

[来源:Zxxk.Com]

9．珍爱生命，严禁酒后驾车。为此我市交警加大了检查力度，所用酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图所示是它的原理图，酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度增大而减小。如果测试到的酒精气体浓度越大，那么（　　）

A．通过传感器的电流越小

B．传感器两端的电压越大

C．电压表的示数越大

D．传感器电阻变大

10．已知小灯泡正常发光的电压和电流为U1和I1，根据如图所示的图象，下列说法中正确的是（    ）

A. 电压为0时灯丝电阻也为0

B. 电压为时的电阻大于电流是时的电阻

C. 开灯瞬间最不容易烧断灯丝

D. 以上说法都不正确

二、填空题

11. 冬天搓手可以感到温暖，是通过　   的方式改变内能；用热水袋取暖，是通过　　的方式改变内能。

12. 当人触摸“静电球”时，部分头发会一根根竖起，形成“怒发冲冠”的景象，这是因为头发带有　    　电荷而相互　    　。

13. 我国家庭电路电压为    V。小明正在用电暖气取暖，如果再打开一盏灯，电路的总电阻将变     。

14. 有两个电阻，其比值为1：4，串联后接在电源上，则通过R1与R2的电流之比为I1：I2=　 　，R1与R2两端的电压之比为U1：U2=　 　。

15.两个电路元件A和B中的电流与电压的关系如图甲所示。将元件A、B串联后接在电源两端，流过元件A、B的电流是0.4A，则电源电压为        V。将元件A、B并联后接在1V的电源两端，流过干路的电流是        A。[来源:Zxxk.Com]

16．如图所示电路，R1标有“5Ω  2A”，R2标有“20Ω  0.5A”，电源电压为4V且保持不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，为了不损坏电路元件，电路中允许通过的最大电流是      A，滑动变阻器的阻值变化范围是　   　Ω。

三、计算题

17. 如图所示，电源两端电压U保持不变，电阻R1的阻值为3Ω，电阻R2的阻值为9Ω。当开关S闭合时，电压表示数为1.5V。

求：（1）电流表的示数I。（2）电源两端的电压U。

18. 如图所示，电源两端电压U为9V并保持不变，电阻R1阻值为10Ω。闭合开关S后，电流表A的示数I为1.2A．求：

（1）电流表A1的示数I1。

（2）电阻R2的阻值。

四、综合题

19. 图1是“比较不同物质吸热情况”的实验装置，两个相同的烧杯中分别装有质量相等的水和食用油，采用相同的电加热器加热。

（1）实验中,用以通过______（选填“升高的温度”或“加热时间”）来比较两种液体吸收热量的多少。

（2）图2中能合理反映实验结果的图象是______（选填“甲”“乙”或“丙”），______（选填“水”或“食用油”）的吸热能力更强。

20. 在“探究并联电路电流规律”的实验中，如图甲是实验的电路图，图乙是测量电流时连接的实验电路。

（1）实验中应该选规格     的灯泡（选填“相同”或“不同”），电流表应　 （选填“串联”或“并联”）在电路中，若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的　   （选填“A”“B”或“C”）处。

（2）在图乙中移动一根导线，测量B处的电流。在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接正确的电路。

21. 某同学用如图所示的电路做“探究影响电阻大小因素”的实验，图中甲、乙、丙是镍铬合金丝，甲、乙长度相同，乙、丙粗细相同。电路中，电阻R的作用是　   　。实验中，要想比较接入M、N两点间电阻的大小，可以根据　    　来判断，如果还想要探究“导体电阻的大小与其横截面积的关系”，应选用电阻丝　   　。

22. 如图甲所示是“测量小灯泡电阻”的实验电路。已知小灯泡正常发光电压为3.8V。

（1）实验电路中电压表所选的量程是         V。

（2）连接好实验电路后，闭合开关，发现电压表指针反偏，此现象产生的原因是　      　。[来源:学|科|网Z|X|X|K]

（3）排除故障正确连接实物图后，闭合开关，直接测量第一组数据，再将滑动变阻器滑片向      移动（选填“左”或“右”），完成表格中的2、3、4次测量，数据表格所示，其中第3次测出的电流表示数如图乙所示，电流表的示数为      A。

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.2 | 灯丝暗红 |
| 2 | 2.5 | 0.25 | 微弱发光 |
| 3 | 3.8 |  | 正常发光 |
| 4 | 7.5 | 0 | 不发光 |

（4）由表格数据可知灯丝电阻是变化的，可能是受        的影响。

（5）该小组同学完成实验后，保持原电路图、器材和连接方式不变，将小灯泡换成阻值为5Ω，10Ω和15Ω的定值电阻，研究电流与电阻的关系，根据实验数据绘制成如图丙所示的图像。

①实验中用5Ω的电阻完成实验后，直接将5Ω的电阻换成10Ω，为了保证电压表的示数为     V不变，应将滑动变阻器的滑片向     移动（选填“左”或“右”）。

②由图丙可知，当导体两端电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成       。

③该小组同学想增加定值电阻再多做几次实验，由题中信息可知，所选用的定值电阻不能超过     Ω。[来源:学#科#网Z#X#X#K]

23. 如图甲所示，是研究小组的同学自制的简易电子秤原理图，它利用电压表的示数来测物体的质量，托盘、弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，托盘和弹簧的质量不计，弹簧置于绝缘底座上。不计摩擦，弹簧始终在弹性限度内，电源电压恒定。当盘中没有放物体时，滑片P在滑动变阻器的最上端，电压表的示数为0。当称量物体的质量时，滑片P在物体对电子秤的压力作用下向下端滑动，此过程中：

[来源:学科网]

（1）电流表的示数　    　，电压表的示数　   （选填“变大”“变小”或“不变”）。

（2）经研究分析得出被测物体的质量与电压表的示数满足如乙图所示的关系，这样把电压对应的质量刻在电压表的刻度盘上，就可以直接读出被测物体的质量。若电压表的示数为1V，则被测物体的质量是　   　kg。

24. 某同学做“用电流表、电压表测电阻”的实验，实验器材齐全且完好，电源电压保持不变。 正确串联实验器材，并将滑片放置于滑动变阻器的一端，然后将电压表并联在电路中。

（1）正确操作后闭合开关，两电表的示数如图所示，接着移动变阻器的滑片，观察到电压表的示数逐渐变小，直至为零，出现这种现象的原因是　                       　。

（2）经过思考，该同学重新实验，他正确连接电路，操作步骤均正确，闭合开关后，他发现两电表指针所指的刻度与图示一致，在这两次实验中，　   　表的示数一定没有发生变化。

（3）继续移动变阻器的滑片，当电压表的示数为3V时，电流表的示数为0.3A，则此时待测电阻的阻值为　   　Ω，此实验要进行多次测量，这样做目的是　          　。

（4）本实验所用的电源电压为　   　V。

答案

1-10[来源:学科网]

AACBA   CAACB

11.做功   热传递[来源:Z.xx.k.Com]

12.同种   排斥

13.220   小

14.1:1   1:4

15.4.5   0.3

16.0.5   3-15

17.（1）0.5   （2）6

18.（1）0.9   （2）30

19.（1）加热时间   （2）乙   水

20.（1）不同   串联   C   （2）略

21.保护电力   电流表示数   甲乙

22.（1）0-15   （2）电压表正负接线柱接反了   （3）左   0.3   （4）温度

（5）2.5   右   反比   15

23.（1）不变   变大  （2）0.5

24.（1）电压表并联在滑动变阻器两端 （2）电流 （3）10 求平均值减小误差 （4）6