## Slide 1
第十九章 生活用电

## Slide 2
科学知识梳理
知识框架
本章核心素养提升
生活用电
家庭电路
家庭电路
组成
安装
试电笔
作用
使用方法
三线插头、三孔插座
接线方法
接地线原因

## Slide 3
本章核心素养提升
生活用电
家庭电路中电流过大的原因
两个原因
保险丝
材料
作用
安全用电
电压越高越危险
常见触电事故
低压触电
高压触电
安全用电原则
注意防雷

## Slide 4
重点突破
本章核心素养提升
一、一个组成——家庭电路的基本组成
1．低压供电线路：给用户提供家庭电路电压的两条输电线，分别为__________和__________。正常情况下，零线与地线之间的电压是________V，火线与零线之间的电压是________V。
2．电能表：________联在电路中，是测量用户在一段时间内____________的仪表。
火线
零线
0
220
串
消耗电能

## Slide 5
本章核心素养提升
3．闸刀开关：安装在________中，起控制整个电路通断的作用。
4．保险丝：安装在干路中，当电路中电流过大时，保险丝就会熔断，起到保护电路的作用；保险丝是用____________制作的，其特点是________、________；保险丝选择的原则是允许通过的电流电流，________用铁丝、铜丝代替。
干路
铅锑合金
电阻大
熔点低
不允许

## Slide 6
本章核心素养提升
5．用电器与控制它的开关________联在电路中，开关接在________线与用电器之间。
6．插座：给用电器供电，分为________插座和________插座。两孔插座的接线原则是____________；三孔插座的接线原则是__________________。
串
火
两孔
三孔
左零右火
左零右火中接地

## Slide 7
本章核心素养提升
二、两个“原因”、两种“形式”
1．家庭电路中电流过大的两个原因：一是电路中用电器的________过大；二是电路中出现________。
总功率
短路

## Slide 8
本章核心素养提升
2．触电的两种形式
(1)低压触电：一是单线触电，是指人体的一部分接触________或与________相连的导体，另一部分接触__________，构成了电流通路而造成触电事故。二是双线触电，是指人体的一部分接触________或与________相连的导体，另一部分接触________，构成电流通路而造成触电事故。
(2)高压触电：分为高压电弧触电和________触电。
火线
火线
大地
火线
火线
零线
跨步高压

## Slide 9
本章核心素养提升
三、安全用电的四个基本常识
1．不________低压带电体，不________高压带电体。
2．发生触电时，要先______________再救人。
3．不用湿手接触用电器。
4．不要在大树下避雨，高大的建筑物要安装________。
接触
靠近
切断电源
避雷针

## Slide 10
本章核心素养提升
科学方法概览
物理研究方法 | 该方法在本章的应用
观察法 | 本章在学习家庭电路的组成时运用了观察法

## Slide 11
本章核心素养提升
科学应用示例
夯基专训—易错概念辨析
判断下列说法的正误，并对错误的说法分析指正。
( )1.在家庭电路中去掉空气开关不影响电路的工作和安全。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
空气开关对电路起到保护作用，去掉空气开关一般不影响电路的正常工作，但一旦出现干路电流过大的情况，会严重影响电路的安全

## Slide 12
本章核心素养提升
( )2.控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
控制用电器的开关应该接在火线和用电器之间，防止开关断开时，用电器仍然和火线连接而造成触电事故

## Slide 13
本章核心素养提升
( )3.保险丝熔断后，禁止用铁丝、铜丝等代替。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
√

## Slide 14
本章核心素养提升
( )4.家庭电路中空气开关“跳闸”，一定是发生了短路。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
家庭电路中空气开关“跳闸”，是由于电流过大，其原因除了短路外，还可能是用电器总功率过大

## Slide 15
本章核心素养提升
( )5.三孔插座有时不需要接地。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
三孔插座的接地线要保证接地良好，以防用电器外壳带电，危及人身安全

## Slide 16
本章核心素养提升
( )6.使用试电笔时手不能接触金属笔卡。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
使用试电笔时手不能接触试电笔的金属笔尖，必须接触试电笔的金属体笔尾(金属笔尖)，使电源和大地之间形成通路

## Slide 17
本章核心素养提升
( )7.电冰箱的金属外壳应该用导线接地。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
√

## Slide 18
本章核心素养提升
( )8.电灯开关中的两根导线相碰，家庭电路中的保险丝就会熔断。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
电灯开关中两根导线的线头相碰，使电路闭合，电灯工作，不会使保险丝熔断

## Slide 19
本章核心素养提升
( )9.当遇到老化的电线着火时，要立刻用水扑灭。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
×
生活中遇到老化的电线着火时，首先应切断电源，为防止触电，不能立即用水扑灭

## Slide 20
本章核心素养提升
( )10.不可以在高压线附近放风筝。
分析指正：__________________________________________________________________________________________________________。
√

## Slide 21
提能专训—重点考点剖析
本章核心素养提升
考点一 家庭电路的组成和安装
对于家庭电路的组成和安装的考查，一般以填空题或作图题的形式出现，尤其是三孔插座、开关与灯泡的连接等，题目难度不会很大。

## Slide 22
本章核心素养提升
例1 2017·宁波 如图19－T－1所示是家庭电路示意图。下列说法正确的是( )
A．电能表示数的单位是千瓦
B．与开关S直接相连的导线a是零线
C．若在导线a和b之间接一个灯泡L1，则L1与L串联
D．若c处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作但有安全隐患
图19－T－1
D

## Slide 23
本章核心素养提升
[解析] 电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，单位为kW·h，故A错；与开关S直接相连的导线a是火线，故B错；若在导线a和b之间接一个灯泡L1，则L1与L并联，故C错。

## Slide 24
本章核心素养提升
例2 2017·铜仁 请用笔画线代替导线，将图19－T－2中的三孔插座、灯泡和开关正确接入家庭电路中。
图19－T－2

## Slide 25
本章核心素养提升
[答案]如图所示
[解析]三孔插座的接法是左零右火中接地，根据这一接线原则进行连接；电灯的接法是火线首先进入开关，再接灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。

## Slide 26
本章核心素养提升
[方法技巧]在家庭电路中，灯泡与控制它的开关应该串联在支路上，其中开关接在火线与灯泡之间，如图19 －T －3甲所示，这样开关断开时，切断的是火线，灯泡不再与火线相连，在更换灯泡时，更安全；常用的螺口灯泡顶端的金属弹簧片与火线相连，而螺旋套则与零线相连，这样可以防止人手触到螺旋套造成触电事故，如图乙所示。
图19－T－3

## Slide 27
本章核心素养提升
考点二 家庭电路故障的分析和判断
该知识点一般以选择题的形式出现。判断电流过大的原因时要结合实际情况进行分析，不能轻易作出判断。

## Slide 28
本章核心素养提升
例3 家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当把手机充电器的插头插入插座时，其他所有的用电器都停止了工作。其原因可能是( )
A．这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路
B．插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路
C．插头与这个插座接触不良形成了断路
D．同时工作的用电器过多，导致干路电流过大，保险开关跳闸
B

## Slide 29
本章核心素养提升
[解析]用电器全部停止工作，表明干路上的保险丝熔断了，保险丝熔断是由于电路中的电流过大。而导致电流过大的原因有两个：一是用电器的总功率过大，另一个是发生了短路。由生活常识可知，手机充电器的功率比较小，因此造成保险丝熔断的原因不会是干路的总功率过大，D不符合题意。若火线和零线原来就相接触形成了短路，则在手机充电器插头未插入插座时电路中其他用电器就会停止工作，A不符合题意；家庭电路中各用电器并联，某支路断路不影响其他支路用电器工作，C不符合题意；由手机充电器插头插入插座，室内用电器全部停止工作可知，是手机充电器的两个接头短路了，B符合题意。

## Slide 30
本章核心素养提升
类型三 安全用电
安全用电是日常生活中必备的常识，也是中考必考内容之一。该类问题接近生活实际，一般难度较小，常以选择题的形式出现。

## Slide 31
本章核心素养提升
例4 如图19－T－4所示是一些与用电安全相关的现象，其中符合安全用电原则的是( )
图19－T－4
D

## Slide 32
本章核心素养提升
[解析]人体是导体，用手直接触摸插孔是非常危险的，故A不符合安全用电原则。安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；从电线上取风筝容易发生触电事故，十分危险，故B不符合安全用电原则。接在电路中的电源插头属于带电体，用湿手触摸时，非常容易发生触电事故，十分危险，故C不符合安全用电原则。有金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳带电发生触电事故，故D符合安全用电原则。

## Slide 33
本章核心素养提升
[方法技巧]在解答此类题时应注意把握以下几点：(1)安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；(2)电路安装要规范，如控制用电器的开关必须安装在火线和用电器之间等；(3)触电急救时首先要切断电源，再进行抢救。