## Slide 1: 第二节 滑轮及其应用
第十章 机械与人（沪科版）
安徽省肥西官亭中学 王德厚

## Slide 3
五星红旗是向什么方向运动的？
旗手施力向什么方向？
为什么旗手施力的方向与国旗运动方向相反红旗还可以顺利升起呢？ 奥妙在哪？

## Slide 4
滑轮

## Slide 5
滑 轮
一、认识滑轮 周边有槽，
能绕轴转动的小轮叫做滑轮。

## Slide 6
尝试采用绳，一个滑轮，铁架台将勾码提到高处，你有什么方法？
细线
滑轮
钩码
铁架台

## Slide 7
滑轮的分类
定滑轮：
使用时滑轮的轴固定不动
动滑轮：
使用时滑轮的轴随物体一起运动

## Slide 8
二、探究使用定滑轮的特点
实验次数 | 钩码所受的 重力G/N | 绳子末端 拉动的方向 | 弹簧测力计 的示数F/N
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
2 | 水平 | 
2 | 斜向下 | 
2 | 竖直向下 | 
3 | 竖直向下 | 
结论：
使用定滑轮不省力，但可以改变施力的方向

## Slide 9
定滑轮的实质
F1
F2
O
L1=L2
F2
F1
O
L1=L2
L1
L2
L1
L2
是一个等臂杠杆

## Slide 10
观察并比较：
(1)方向：钩码运动方向与拉力方向的关系。 F与v方向相反
(2)力：拉力F和物重G的大小关系。 F=G
(3)距离：绳自由端(拉力)移动的距离s和物体移动的距离h的关系。 s=h

## Slide 11
三、探究使用动滑轮的特点
特点：
使用动滑轮能省力，但不可以改变施力的方向
实验次数 | 钩码所受的重力G/N | 施力的 方向 | 弹簧测力计的示数F/N
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
2 | 竖直向上 | 1
3 | 竖直向上 | 1.5
4 | 竖直向上 | 2
F
G

## Slide 12
特点：使用动滑轮可以省一半的力，但费一倍的距离，不改变力的方向．
公式：F= G+G动
2
S绳=2h物
V绳=2V物

## Slide 13
O
·
L1
L2
L1 =2L2
动滑轮的实质
相当于一个动力臂等
于阻力臂二倍的
省力杠杆。

## Slide 14
O
G
F
L2 = R
L1 = 2R
动滑轮在使用时，相当于一个动力臂二倍于阻力臂的省力杠杆。因此拉力与物重的关系是： 2F=（G物+G滑轮）
根据杠杆的平衡条件F1L1＝F2L2，
有 F×2R=（G物+G滑轮）R

## Slide 15
若拉力F沿斜上方拉，F= G吗？
1
2
F2
F1
G
L1
L2
O
F1/
L1/
∵动力臂L1减小
∴动力F增大
要使动滑轮省一半的力，必须使绳子沿竖直方向拉

## Slide 16
能不能既省力，
又改变力的方向？

## Slide 17
而动滑轮虽然能省一半力，但不能改变力的方向，使用时经常感觉不便．
滑轮组
定滑轮虽然能改变力的方向，使我们工作方便，但不能省力；
于是人们就把定滑轮和动滑轮组合起来使用，把它们各自的优点结合起来，这样就组成了滑轮组。

## Slide 18
四、滑轮组
定滑轮与动滑轮组合在一起的装置
F
F
G
G
实验结果：
拉力F的大小与吊起动滑轮的绳子股数n有关。动滑轮被几股绳子吊起，所用力就是物重和动滑轮重的几分之一
n=2
n=3
1
2
F＝
G
1
3
F＝
G

## Slide 19: 滑轮组的应用
健身器械中的滑轮组
电梯中的滑轮组
起重机中的滑轮组

## Slide 20
F
.
思考：
实验表明，使用滑轮组拉重物时，若动滑轮重和摩擦不计，动滑轮被几股绳子拉住，所用的力就是物体与接触面摩擦力的几分之一。即
1
3
F＝
f
f
N
G
T
如图所示，拉力F的大小等于＿＿＿＿。
1
n
F＝
f

## Slide 21
小结
1、定滑轮使用特点、结构特点
2动滑轮使用特点、结构特点
3、滑轮组绕法、省力情况
布置作业