## Slide 1
物 理
人教˙九年级（全一册）

## Slide 2
第十四章 内能的利用
第2节 热机的效率

## Slide 3
课前准备
教学分析
1．从能量转化的角度认识燃料的热值，
学会利用燃料的热值计算有关燃料完全燃烧时放出的热量。2．了解热机的效率，了解提高燃料利用率的方法。
学习目标

## Slide 4
课前准备
教学分析
学习重点 利用燃料热值计算燃料完全燃烧放出的热量。
学习难点 对燃料热值的理解。

## Slide 5
课前准备
教学分析
学习方法 1.与密度、比热容的定义及公式类比得出热值的定义，
2.通过对热值表和内燃机的能流图的分析，
培养学生从图表中获取信息的能力。
3.通过讨论各种燃料燃烧时放出的热量不同，
得出热值的概念。
4.总结出提高热机效率的方法。
学具准备 多媒体课件、火柴、铁丝、汽油、坩埚钳。

## Slide 6
教学内容
01
导入新课
03
课堂小结
02
04
课题练习
点我喔
讲授新课

## Slide 7
导入新课
相同质量的不同燃料，
燃烧时放出的热量是不是相同？
固体燃料
不相同
液体燃料
气体燃料
下一页
下一页

## Slide 8
讲授新课
（燃料的热值）
上一页
燃料 | 热值 | 燃料 | 热值
干木柴 | 约1.2×107J/kg | 柴油 | 4.3×107J/kg
烟煤 | 约2.9×107J/kg | 煤油 | 4.6×107J/kg
无烟煤 | 约3.4×107J/kg | 汽油 | 4.6×107J/kg
焦炭 | 3.0×107J/kg | 氢 | 1.4×108J/kg
木炭 | 3.4×107J/kg | 煤气 | 3.9×107J/m3
酒精 | 3.0×107J/kg | 沼气 | 1.9×107J/m3
2m3的煤气完全燃烧放出的热量约为7.8×107J/m3
燃烧1kg无烟煤放出的热量，
是燃烧1kg木柴放出热量的
2倍多。

## Slide 9
讲授新课
（燃料的热值）
(燃烧相同质量的不同燃料，放出的热量不同)
某种燃料完全燃烧放出的热量/质量=____________
热值单位
焦/每千克（J/kg)
热值在数值上等于1kg某种燃料完全燃烧放出的热量。
燃料的热值

## Slide 10
讲授新课
（热机的效率）
当用煤烧水时，煤燃烧放出的热量
能否都被水吸收？
不能。
原因：
1.燃料燃烧时很难完全燃烧；
2.燃料燃烧过程中有热量损失，
即有效利用的热量比放出的热量小。

## Slide 11
讲授新课
（热机的效率）
燃料的内能
有用
机械能
废气
散 失
内燃机

## Slide 12
用来做有用功的那部分能量
燃料完全燃烧放出的能量
讲授新课
（热机的效率）
热机效率
概念
( 热 机 的 效 率 是 热 机 性 能 的 重 要 指 标 )

## Slide 13
讲授新课
（热机的效率）
燃料 | 效率
蒸汽机 | 6%-15%
汽油机 | 20%-30%
柴油机 | 30%-45%
提高燃料利用率的方法:
1.让燃料尽可能地充分燃烧。
2.充分利用各种废气，
减少热量的损失。

## Slide 14
课堂小结
1.燃料的热值
Q＝mq
2.学会利用燃料的热值计算燃料完全燃烧放出的热量。
(m--燃料的质量
q --燃料的热值
Q --燃料的热量)
(燃烧相同质量的不同燃料，放出的热量不同)
某种燃料完全燃烧放出的热量/质量=燃料的热值

## Slide 15
课堂小结
3.知道什么是热机的效率
(1)用来做________的那部分能量，与燃料__________放出的__________，
叫做热机的效率。
(2)热机的效率是热机性能的重要指标。
4.提高燃料利用率的方法:
(1)让燃料尽可能地充分燃烧。
(2)充分利用各种废气，减少热量的损失。
有用功
完全燃烧
能量之比

## Slide 16
课题练习
1.以下提高热机效率的方法中，错误的是( )。
A．尽量减小热机功率
B．尽量使燃料充分燃烧
C．保证转动部分良好的润滑
D．尽量减少各种热散失
A
2.关于热值的概念，
下列说法中正确的是( )。
A．燃料燃烧越充分，其热值越大 B．燃料没有燃烧，其热值为零 C．燃料燃烧时放出热量越多，
其热值越大 D．燃料的热值与燃料的质量
及燃烧情况无关
D

## Slide 17
课题练习
如果燃烧干木柴跟燃烧煤油放出的热量相等，干木柴的质量
应该等于煤油质量的几倍？请列出相关计算式来说明理由。
解：约为4倍。
理由：

## Slide 18
谢谢观看