2019年中考物理试题分类汇编——变阻器专题

1.（2019铜仁，16） 滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的           来改变电阻的大小，从而改变流过电路中的             。

2.（2019盐城，27）小芳用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小芳将电压表接到A、B两点，测得电压为3.0V，则A、B 间_______（短路/断路），这种故障可能的情况是_________、______________。

3（2019菏泽，7）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（　　）

4.（2019天津，5）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（　　）

A. 	B. 
C. 	D.

5.（2019年郴州，16）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，下列关于电表示数变化情况判断正确的是（　　）

A．电流表A1 变小，A2变小，电压表V不变

B．电流表A1变小，A2不变，电压表V不变

C．电流表A1变小，A2变小，电压表V变大

D．电流表A1不变，A2变大，电压表V变小

6.(2019邵阳，12)一盏调光台灯，其原理如图所示，闭合S，将滑片从左向右移动，电流表的示数和灯L两端的电压变化分别是（　　）

A．变大、变大	B．变大、变小	C．变小、变小	D．变小、变大

7.（2019自贡，14）某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（　　）

A．断开开关S，更换额定功率大一点的灯泡重新实验

B．断开开关S，增加电池的节数重新实验

C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路

D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路

8.（2019安徽，17）如图 ，电源电压保持不变，R为定值电阻 。闭合开关  ，向左移动滑片P ，则 （   ）

A. 电压表的示数变大，电流表的示数变大   B. 电压表的示数变大 ，电流表的示数变小

C. 电压表的示数不变，电流表的示数变大   D. 电压表的示数变小 ，电流表的示数变大

9.（2019吉林，6）如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数，如果电路中只有一处故障，则故障是（   ）

A.变阻器断路                                   B.小灯泡短路

C.电流表短路                                   D.小灯泡断路

10.（2019黔东南，6）如图所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是（　　）

A．变大，变大	B．变大，变小	C．变小，变小	D．变小，变大

11.（2019赤峰，10）如图所示电路，电源电压和小灯泡电阻保持不变。当开关闭合后，变阻器滑片向右滑动时，电流表和电压表的示数变化情况分别是（　　）

A．变大、变小	B．变大、变大	C．变小、变小	D．变小、变大

12.（2019舟山，） 如图是小明按设计连接的铅笔芯变阻器电路，将导线a固定在铅笔芯一端，闭合开关后，把导线b沿铅笔芯向右移动，灯泡变亮，则他设计的电路图是

13.（2019常德，18）如右图，是某实验小组的同学连接的电路，则

A．在连接此电路时，开关应该断开；开关闭合前，滑片应处于最左端

B．S1、S2都闭合时，L1、L2并联，电流表测干路的电流

C．先闭合S1、S2，再断开S1时，电流表示数变小，电压表示数变小

D．S1、S2都闭合，将滑片右移时，电流表示数变小，电压表示数变小

14.（2019广安，7）如图所示，电源电压不变，L1、L2两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于两灯的亮度情况，说法正确的是（　　）、

A．L1始终比L2暗	B．L1始终比L2亮

C．L1和L2都变暗	D．L1和L2都变亮

15.（2019达州，7）如图是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图，身高仪都由电压表改装而成。能实现身高越高身高仪示数越大且刻度均匀的电路是（　　）

16.(2019益阳，14) 如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是(        )

A．电流表示数减小，电压表示数减小

B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数增大

D．电流表示数增大，电压表示数减小

17.（2019株洲，10）在图示电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数为零，电压表有示数且不变。图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线一定是（　　）

A．①	B．②	C．③	D．④

18.（2019吉林，6）如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数，如果电路中只有一处故障，则故障是（   ）

A.变阻器断路                                   B.小灯泡短路

C.电流表短路                                   D.小灯泡断路

19.（2019黔西南，6）如图所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是（　　）

A．变大，变大	B．变大，变小	C．变小，变小	D．变小，变大

20.（2019济宁，)下图中正确的选项是

21.（2019宿迁，16）随着我国经济的飞达发展，汽车已经进入寻常百姓人家。如图是一种自动测定汽车油箱内油面高度的装置。R0为定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端。从油量表（有电流表改装）指针所指的刻度就可知道邮箱内油面高低，当油面下降时，滑动变阻器连入电路的阻值将______，电流表的示数将______（选填“变大”、“变小”或“不变”）。若换用电压表改装成油量表，要求油面升高时电压表示数变大，电压表应并联在图______元件两端。

22.（2019桂林，22）为使电路正常工作，请在下图中恰当位置填入电流表或电压表。

23.(2019上海，18)在图6 所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上。补上后要求:闭合电健S后,向右移动滑动变阻器的滑片P,小灯泡L 亮度不变,电流表的示数变小。

24.（2019内江，24）某同学为了探究“电阻丝的电阻R与长度L、横截面积S和材料的关系”，进行了如下实验操作：

（1）如图甲所示，是取一段新的电阻丝紧密绕制，用刻度尺测量出它的直径示意图。由此可知，电阻丝的直径为　   　mm，从而计算出电阻丝的横截面积S。

（2）在实验中，先保持电阻丝的横截面积S和材料不变，探究电阻丝的电阻R与长度L的关系，这种方法叫做　   　法（选填“等效替代”或“控制变量”）。

（3）为了探究电阻丝的电阻R与L的关系，实验室备有以下实验器材：

A．电源E（电压U＝1.5V）

B．电流表A1（量程0～100mA）

C．电流表A2（量程0～0.6A）

D．电阻箱R0（阻值0～999.9Ω）

E．待测电阻丝R（阻值约为10Ω）

F．开关一个，导线若干，则：

（4）为了提高实验的精确程度，在实验中电流表应选的是　   　（选填器材前的字母代号）。

（5）把电阻丝拉直后，将其两端固定在刻度尺的接线柱a和b上，在电阻丝上夹一个金属夹P，移动金属夹P的位置，就可改变接入电路中金属丝的长度L，把这些实验器材按乙图的电路连接起来。闭合开关S前，电阻箱的阻值应调整到　   　Ω。

（6）闭合开关S后，将电阻箱调到适当位置不动，多次改变金属夹P的位置，得到多组I、L的数据。根据实验测量数据在坐标平面内，以电流的倒数1/I为纵坐标、电阻丝的长度L为横坐标，得出图象如图丙所示，根据实验图象说明，横截面积S相同的同种材料的电阻丝，接入长度L越长，电流I越小，电阻R　   　。

（7）该电阻丝1cm长度的阻值为　   　Ω。

2019年中考物理试题分类汇编——变阻器专题答案

1.（2019铜仁，16） 滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的           来改变电阻的大小，从而改变流过电路中的             。

【答案】长度；电流。

2.（2019盐城，27）小芳用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”。闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小芳将电压表接到A、B两点，测得电压为3.0V，则A、B 间_______（短路/断路），这种故障可能的情况是_________、______________。

【答案】    (1). 断路    (2). 灯丝断了    (3). 灯泡与灯座接触不良

3（2019菏泽，7）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（　　）

【答案】C

4.（2019天津，5）如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（　　）

A. 	B. 
C. 	D.

【答案】A

5.（2019年郴州，16）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，下列关于电表示数变化情况判断正确的是（　　）

A．电流表A1 变小，A2变小，电压表V不变

B．电流表A1变小，A2不变，电压表V不变

C．电流表A1变小，A2变小，电压表V变大

D．电流表A1不变，A2变大，电压表V变小

【答案】B。

6.(2019邵阳，12)一盏调光台灯，其原理如图所示，闭合S，将滑片从左向右移动，电流表的示数和灯L两端的电压变化分别是（　　）

A．变大、变大	B．变大、变小	C．变小、变小	D．变小、变大

【答案】C。

7.（2019自贡，14）某同学在做“用滑动变阻器改变电流”的实验时，连接如图所示的电路，将滑动变阻器的滑片移动到最大阻值处，闭合开关S，发现小灯不亮，接下来的操作，在以下步骤中最合理的是（　　）

A．断开开关S，更换额定功率大一点的灯泡重新实验

B．断开开关S，增加电池的节数重新实验

C．断开开关S，拆掉导线重新连接电路

D．观察电流表的示数是否为零，判断电路是否断路

【答案】D。

8.（2019安徽，17）如图 ，电源电压保持不变，R为定值电阻 。闭合开关  ，向左移动滑片P ，则 （   ）

A. 电压表的示数变大，电流表的示数变大   B. 电压表的示数变大 ，电流表的示数变小

C. 电压表的示数不变，电流表的示数变大   D. 电压表的示数变小 ，电流表的示数变大

【答案】A

9.（2019吉林，6）如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数，如果电路中只有一处故障，则故障是（   ）

A.变阻器断路                                   B.小灯泡短路

C.电流表短路                                   D.小灯泡断路

【答案】A

10.（2019黔东南，6）如图所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是（　　）

A．变大，变大	B．变大，变小	C．变小，变小	D．变小，变大

【答案】D

11.（2019赤峰，10）如图所示电路，电源电压和小灯泡电阻保持不变。当开关闭合后，变阻器滑片向右滑动时，电流表和电压表的示数变化情况分别是（　　）

A．变大、变小	B．变大、变大	C．变小、变小	D．变小、变大

【答案】D。

12.（2019舟山，） 如图是小明按设计连接的铅笔芯变阻器电路，将导线a固定在铅笔芯一端，闭合开关后，把导线b沿铅笔芯向右移动，灯泡变亮，则他设计的电路图是

【答案】B

13.（2019常德，18）如右图，是某实验小组的同学连接的电路，则

A．在连接此电路时，开关应该断开；开关闭合前，滑片应处于最左端

B．S1、S2都闭合时，L1、L2并联，电流表测干路的电流

C．先闭合S1、S2，再断开S1时，电流表示数变小，电压表示数变小

D．S1、S2都闭合，将滑片右移时，电流表示数变小，电压表示数变小

【答案】C

14.（2019广安，7）如图所示，电源电压不变，L1、L2两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于两灯的亮度情况，说法正确的是（　　）、

A．L1始终比L2暗	B．L1始终比L2亮

C．L1和L2都变暗	D．L1和L2都变亮

【答案】A。

15.（2019达州，7）如图是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图，身高仪都由电压表改装而成。能实现身高越高身高仪示数越大且刻度均匀的电路是（　　）

【答案】A。

16.(2019益阳，14) 如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是(        )

A．电流表示数减小，电压表示数减小

B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数增大

D．电流表示数增大，电压表示数减小

【答案】A

17.（2019株洲，10）在图示电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数为零，电压表有示数且不变。图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线一定是（　　）

A．①	B．②	C．③	D．④

【答案】B。

18.（2019吉林，6）如图所示，开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数，如果电路中只有一处故障，则故障是（   ）

A.变阻器断路                                   B.小灯泡短路

C.电流表短路                                   D.小灯泡断路

【答案】A

19.（2019黔西南，6）如图所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是（　　）

A．变大，变大	B．变大，变小	C．变小，变小	D．变小，变大

【答案】D

20.（2019济宁，)下图中正确的选项是

【答案】C

21.（2019宿迁，16）随着我国经济的飞达发展，汽车已经进入寻常百姓人家。如图是一种自动测定汽车油箱内油面高度的装置。R0为定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端。从油量表（有电流表改装）指针所指的刻度就可知道邮箱内油面高低，当油面下降时，滑动变阻器连入电路的阻值将______，电流表的示数将______（选填“变大”、“变小”或“不变”）。若换用电压表改装成油量表，要求油面升高时电压表示数变大，电压表应并联在图______元件两端。

【答案】变大；变小；R0。
22.（2019桂林，22）为使电路正常工作，请在下图中恰当位置填入电流表或电压表。

23.(2019上海，18)在图6 所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上。补上后要求:闭合电健S后,向右移动滑动变阻器的滑片P,小灯泡L 亮度不变,电流表的示数变小。

24.（2019内江，24）某同学为了探究“电阻丝的电阻R与长度L、横截面积S和材料的关系”，进行了如下实验操作：

（1）如图甲所示，是取一段新的电阻丝紧密绕制，用刻度尺测量出它的直径示意图。由此可知，电阻丝的直径为　   　mm，从而计算出电阻丝的横截面积S。

（2）在实验中，先保持电阻丝的横截面积S和材料不变，探究电阻丝的电阻R与长度L的关系，这种方法叫做　   　法（选填“等效替代”或“控制变量”）。

（3）为了探究电阻丝的电阻R与L的关系，实验室备有以下实验器材：

A．电源E（电压U＝1.5V）

B．电流表A1（量程0～100mA）

C．电流表A2（量程0～0.6A）

D．电阻箱R0（阻值0～999.9Ω）

E．待测电阻丝R（阻值约为10Ω）

F．开关一个，导线若干，则：

（4）为了提高实验的精确程度，在实验中电流表应选的是　   　（选填器材前的字母代号）。

（5）把电阻丝拉直后，将其两端固定在刻度尺的接线柱a和b上，在电阻丝上夹一个金属夹P，移动金属夹P的位置，就可改变接入电路中金属丝的长度L，把这些实验器材按乙图的电路连接起来。闭合开关S前，电阻箱的阻值应调整到　   　Ω。

（6）闭合开关S后，将电阻箱调到适当位置不动，多次改变金属夹P的位置，得到多组I、L的数据。根据实验测量数据在坐标平面内，以电流的倒数1/I为纵坐标、电阻丝的长度L为横坐标，得出图象如图丙所示，根据实验图象说明，横截面积S相同的同种材料的电阻丝，接入长度L越长，电流I越小，电阻R　   　。

（7）该电阻丝1cm长度的阻值为　   　Ω。

【答案】（1）0.8；（2）控制变量；（4）B；（5）999.9；（6）越大；（7）0.3。