## Slide 1
中物理
第十五章 第5节
人教版 物理（初中）
串、并联电路中电流的规律
精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
复习：
1.电流表与被测用电器串联
测量电流时，电流表怎么连接？
2.电流从+接线柱进，从—接线柱流出

## Slide 3
提出问题
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
猜想或假设 (说说你这样猜想的依据是什么？)
S
L2
A
B
C
L1

## Slide 4
2
课堂活动
实验探究
一、串联电路的电流规律
1．设计实验电路；
S
L2
L1
A
测量A点电流
S
L2
L1
A
测量B点电流
测量C点电流
S
L2
L1
A

## Slide 5
2．根据电路图连接电路
L2
L1
实验时要注意：
①连接电路时，开关应断开.
②必须先用电流表的大量程试触.
③读数完毕，断开开关.
④换用不同规格的灯泡测几次.

## Slide 6
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
问题：实验中为什么要换用不同的灯泡，多次测量？
换用不同的灯泡，是为了避免 ；而多次测量是为了避免 ，结论才具有 。
特殊性
偶然性
普遍性

## Slide 7
4．分析实验数据
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 | 0.32 | 0.32 | 0.32
2 | 0.38 | 0.38 | 0.38
3 | 0.42 | 0.42 | 0.42
5.得出结论：串联电路中各处电流都相等
IC＝IA＝IB

## Slide 8
理解与运用
如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
A
B
C
L1
L2
0.2 A
0.2 A

## Slide 9
L1
L2
L1
A
B
C
二、并联电路的电流规律
提出问题
并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？
猜想或假设
与河流的支流流量和干流流量之间相似吗？

## Slide 10
L1
L2
L1
A
A
测量支路A点电流
实验探究
1．设计实验电路；
测量支路B点电流
测量干路C点电流

## Slide 11
2．根据电路图连接电路
L2
L1
测量干路电流时，一定注意量程的选择。

## Slide 12
次数 | A点电流IA/A | B点电流IB/A | C点电流IC/A
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据
3．进行测量，将测量数据记录在表格中
3次测量中，可以选择1次实验用规格一样的灯泡，其余2次用规格不一样的灯泡。

## Slide 13
次数 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
1 | 0.2 | 0.2 | 0.39
2 | 0.28 | 0.32 | 0.6
3 | 0.4 | 0.3 | 0.7
5.实验结论：
4．分析实验数据
并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。
I＝I1＋I2

## Slide 14
理解与运用
如图所示电路图，电流表A1的示数为0.9 A，A3的示数为0.4 A，则通过L1的电流是 _________，通过L2的电流是_________，通过干路的电流是_________。
0.4 A
L1
L2
A1
A3
A2
0.5A
0.9 A

## Slide 15
3
课堂小结
 | 串联电路 | 并联电路
电流规律 | 电流处处相等 | 干路电流等于各支路电流之和
表达式 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2
串、并电路中电流的规律
本堂重点：I＝I1＝I2
I＝I1＋I2
本堂难点：利用串、并电路中电流的规律，分析和计算。

## Slide 16
典例分析
考点一：串、并联电流的规律
3
（2019 广西北海市）如图所示，在探究“并联电路的电流规律”时，闭合开关S后，电流表A1的示数是0.1A，电流表A2的示数是0.3A，则电流表A的示数是（ ）
A．0.1A B．0.2A
C．0.3A D．0.4A
【典型例题1】
D

## Slide 17
【迁移训练1】
（2019 山东济宁）下列说法不正确的是( )
A．物体运动状态发生改变则物体一定受到力的作用
B．两个灯泡的电流相等，说明两个灯泡一定是串联的
C．判断物体是运动还是静止，取决于所选择的参照物
D．水和酒精混合后总体积变小，说明分子间存在空隙
B

## Slide 18
【典型例题2】
考点二：探究串、并联电路中的电流时，
电路的连接。
5.（2019兰州市）将两只不同规格的灯泡L1、L2接在如图所示的电路中，闭合开关S1、S2后，下列说法中正确的是（ ）
A.电流表测量干路电流
B.L1与L2的亮度一定相同
C.通过L，和L，的电流一定相等
D.只断开S2，L1发光且亮度不变
D

## Slide 19
【迁移训练2】
（2019 贵阳）如图所示是未完成连接的实物图，请用笔画线代替导线完成该电路的连接。要求：两灯并联。开关S在干路上，电流表只通过L1的电流，导线不能交叉。
答案：