## Slide 1
第14章 第2节
让电灯发光
沪科版 物理

## Slide 2
灯光璀璨的夜景，是因为电路中有电流。那么电路的组成成分有哪些?

## Slide 3
学习目标
1.了解电路的组成，形成电路的概念。
2.认识通路、开路、短路；了解短路的危害。
3.认识电路元件及其符号，会读、会画简单的电路图。

## Slide 4
什么是电路？
用导线把电源，用电器、开关连接起来组成的电流通路就称为电路。

## Slide 5: 电路的组成
1. 用导线把电源、用电器、开关连接起来组成的电流通路叫电路。
2. 电路的基本组成：电源、用电器、开关、导线。

## Slide 6: 电路的组成
电源：供给电路电能的。
作用

## Slide 7: 电路的组成
用电器：消耗电能，把电能转化为人们需要的能量，比如光能、内能。

## Slide 8: 电路的组成
开关：开关用来控制电路的通断。

## Slide 9: 电路的组成
导线：用来连接电路各个元件的。
常见导线：铜芯导线、铝芯导线。
作用

## Slide 10: 电流的形成及方向

## Slide 11: 电流的形成
1. 电流的形成：电荷定向移动形成电流。
认识电流的形成时可采用类比法：
水在沟渠、管道中定向移动就形成水流，
电荷在导线中定向移动就形成电流。
2. 电流的方向：物理学中规定，正电荷定向移动的方向为电流的方向。
拓展：负电荷定向移动的方向与电流的方向相反。

## Slide 12: 电流的形成
3. 在用电器正常工作的电路中，电源外部的电流方向是：电流从电源的正极流出，经过导线、用电器，流回电源的负极。
4. 电路中要有持续的电流，需要两个条件：
一是电路中要有电源，
二是要使电路形成通路。

## Slide 13: 通路、开路和短路
通路：处处连通，用电器能够工作的电路。
定义

## Slide 14: 通路、开路和短路
断路：某处被断开，没有电流通过的电路。
定义

## Slide 15: 通路、开路和短路
短路：直接用导线将电源正负极相连的电路。
电源短路时会损坏电源，甚至引起火灾！
定义

## Slide 16: 通路、开路和短路
1. 通路和断路(对比思想)：
电路的状态 | 概念 | 图示 | 特点
通路 | 处处连通的电路 |  | 电路中有电流，用电器工作
断路 | 某处断开的电路 |  | 电路中无电流，用电器不工作

## Slide 17: 通路、开路和短路
2.电源短路和局部短路(对比思想)：
电路的状态 | 概念 | 图示 | 特点
电源短路 | 导线不经过用电器而直接将电源两极连接起来 |  | 用电器不工作，电路中有很大的电流，会损坏电源甚至烧坏导线的绝缘层，引起火灾
局部短路 | 当电路中有多个用电器时，把其中部分用电器两端直接用导线连接起来 |  | 被短路的部分用电器不能工作，其他用电器能够工作

## Slide 18: 电路图
怎么把连接的电路记录下来吗？看谁想的办法最简单，最明白，最能说明问题。
用电路图
在设计、安装、修理各种实际电路的时候，常常需要画出表示电路连接情况的图，为了简单，通常不画实物图，而用统一规定的符号来代表电路中的各种元件。

## Slide 19: 电路图
用符号表示电路连接的图，叫做电路图。
定义

## Slide 20: 电路图
如何正确画出电路图？

## Slide 21: 电路图
（1）画电路图时要明确电路中有哪些元件连接，电流怎样流过电路，按怎样的顺序画电路图。 （2）整个电路设计最好呈长方形、导线不要弯曲，要横平竖直，电路元件画的位置要适当，分布均匀，元件不要画在拐角处。

## Slide 22: 电路图
2. 画电路图应注意的问题：
(1)电路元件符号用统一规定的符号；(2)连线时应横平竖直，呈方形；
(3)各元件符号不要画在拐角处； (4)线路要连接到位，中间不能有断点；
(5)电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致。
(6)元件做好标注，如S、L等。
(7)同一电路中涉及多个相同元件，可加下标进行区别，如L1、L2等。

## Slide 23: 典例分析
【例1】
电源是在电路中提供______的装置，能够维持通过电路的______，常用的电源有________________。用电器是在电路中消耗________的装置，如________。输送电能的是________，控制电路通断的是________。
电能
电流
干电池、蓄电池
灯泡
导线
开关
电能

## Slide 24: 典例分析
【例2】
下列说法中正确的是( )
A．电路中有电源就有电流
B．在闭合电路中，要产生持续的电流，必须有电源
C．电路中的电流方向是由电源负极流出，回到正极
D．电子定向移动的方向就是电流的方向
B

## Slide 25: 典例分析
【例3】
如图所示，当开关S1、S2断开时，电路是________；当S1闭合、S2断开时，电路是________；当S1 、S2都闭合时，电路是________。(均填“通路”“开路”或“短路”)
开路
通路
短路

## Slide 26: 典例分析
【例4】
关于短路，下列说法中错误的是( )
A．短路是电路的一种正常状态
B．被短路的用电器不能工作
C．电源短路时，电路中的电流很大
D．电源短路时会损坏电源，甚至引起火灾
A

## Slide 27: 典例分析
【例5】
请画出如图所示电路的电路图。
如图所示。

## Slide 29
1. 在回答电路中电流的方向时，带上用电器来分析一般就不会错。例如：在电路中，电流的方向是由电源正极经用电器流向电源负极。
2.当电路出现某用电器不能工作时，通常出现的是开路故障，可以以此为突破口逐步分析可能出现故障的每一部分电路。
3.由电路图连接实物电路，或画出相应实物电路的电路图，要求实物电路与电路图各元件顺序必须一致。