## Slide 1
第15章 第4节 第2课时
欧姆定律在串、并联电路中的应用
沪科版 物理（初中）

## Slide 2
复习旧知
1.串联电路中电流有什么特点？
I_____I1_____I 2
2.串联电路中电压有什么特点？
U____U1_____U 2
3.串联电路中电阻有什么特点？
R____R1_____R 2

## Slide 3
1.并联电路中电流有什么特点？
I_____I1_____I 2
2.并联电路中电压有什么特点？
U____U1_____U 2
3.并联电路中电阻有什么特点？

## Slide 4
1
串联分压
串联电路电流一定，I=I1=I2

## Slide 5: 串联分压
结论
在串联电路中，如果有一个电阻阻值变小，干路电流I变大，其它电阻分得的电压变大，回路总电阻变小。
(1)串联分压，电压比等于电阻比。
(2)串联分压，电阻大的分压大。
理解
公式

## Slide 6: 串联分压
总 结
巧记串联分压公式：

## Slide 7
2
并联分流
过并联电路电阻的规律，可以有推论：并联电路中，各支路电阻阻值之比等于通过各支路电流的反比，怎么去推导呢？
并联电路电压一定，U=U1=U2

## Slide 8: 并联分流
结论
在并联电路中，如果有一个电阻阻值变小，其它支路电流不变，干路电流I会变大，此时，回路总电阻也变小了。
(1)并联分流，电流比等于电阻的反比。
(2)并联分流，电阻大的分流小。
理解
公式

## Slide 9: 并联分流
串、并联电路电流、电压规律总结：
 | 串联电路 | 并联电路
电流 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2
电压 | U＝U1＋U2 | U＝U1＝U2
电阻 | R总＝R1＋R2 | 
分压或 分流 |  | 

## Slide 10: 典例分析
[中考·丹东]如图所示，R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，当开关S闭合时，通过R1与R2的电流之比为________；加在R1与R2两端的电压之比为________。
【例1】
加在R1与R2两端的电压之比U1∶U2＝R1∶R2＝4 Ω∶6 Ω＝2∶3。
【解析】
1∶1
2∶3

## Slide 11: 典例分析
[中考·黔西南]如图所示，电源电压保持不变，只闭合开关S时，电流表的示数为0.2 A，若再闭合开关S1，发现电流表的示数为0.5 A，此时通过R1的电流为I1，通过R2的电流为I2，则( )
A．I1∶I2＝2∶5
B．I1∶I2＝3∶5
C．R1∶R2＝3∶2
D．R1∶R2＝2∶3
【例2】
D

## Slide 12: 典例分析
只闭合开关S时，只有R2接入电路，通过R2的电流 I2＝0.2 A；
再闭合开关S1，两电阻并联，总电流I＝0.5 A，
故通过R1的电流I1＝I－I2＝0.5 A－0.2 A＝0.3 A。
可见
【解析】

## Slide 13: 典例分析
有两个电阻，其中R1=10Ω，R2=15Ω，将它们并联后的总电阻是( )
A.25Ω B.5Ω
C.6Ω D.12Ω
C
【例3】

## Slide 14: 典例分析
两定值电阻R1、R2，已知R1>R2。在如图所示电路中，总电阻由大到小排列正确的是( )
A.甲>乙>丙>丁 B.乙>丙>丁>甲
C.丙>甲>乙>丁 D.丁>甲>乙>丙
C
【例4】

## Slide 16
1. 串联分压
(1)公式：
(2)理解：
①串联分压，电压比等于电阻比。
②串联分压，电阻大的分压大。
③串联分压，电阻变大，分压变大。(其他电阻不变)

## Slide 17
2. 并联分流
(1)公式：
(2)理解：
①并联分流，电流比等于电阻的反比。
②并联分流，电阻大的分流小。
③并联分流，电阻变大，分流变小。(其他电阻不变)