## Slide 1
第22讲 热机 能的转化与守恒 能源
回归教材
北京10年中考真题精讲练
栏目导航

## Slide 2
知识点 | 分项细目 | 考试目标 | 
 |  | 了解 | 理解
热量 | 1. 热量 | √ | 
 | 2. 燃料的热值 | √ | 
热机 | 1. 四冲程内燃机的工作原理 | √ | 
 | 2. 热机的效率 | √ | 
能的转化与守恒 | 能量守恒定律及日常生活中的能量转化 | √ | 
能源的利用与开发 | 1. 不可再生能源与可再生能源 | √ | 
 | 2. 核能 | √ | 
考试内容和要求

## Slide 3
热机
能的转化与守恒
能源
热机
能量守恒定律
四冲程汽油机的工作过程
热机的效率及计算公式
提高热机效率的途径
定义
热值
概念
单位
影响因素
热量计算
能源
核电站中的能量转化
获得途径
核裂变
核聚变
可再生能源与不可再生能源
核能

## Slide 4
一、热值
1.概念:某种燃料____________放出的热量与其质量(固体、液体)或体积(气体)之比，叫作热值，用符号_______表示
2.单位:固体、液体：J/kg 气体：J/m3
3.影响因素：热值是燃料的一种属性，只与燃料的种类有关，与燃料的形状、体积、质量无关
完全燃烧
返回思维导图
q
回归教材
考点清单

## Slide 5
4.热量的计算：燃料完全燃烧放出的热量Q=_________(适用范围：固体、液体)m表示质量，单位是kg
q表示热值，单位是J/kg
Q表示热量，单位是J
或Q＝________(适用范围：气体)
V表示体积，单位是m3
q表示热值，单位是J/m3
Q表示热量，单位是J
5.变形式：求质量(固体、液体)：m= 求体积(气体)：V=
mq
qV
返回思维导图

## Slide 6
二、热机
1.热机是利用燃料燃烧释放出的热量，将______能转化为_________能的机器。
2.四冲程内燃机的工作过程：连续完成吸气、______、______、排气四个冲程，且不断循环。只有做功冲程对外做功，将______能转化为_______能。其他三个冲程都是靠与曲轴相连的飞轮的_______来完成，压缩冲程是将_____能转化为______能。
3.热机的效率：热机用来做________的那部分能量，与燃料完全燃烧放出的能量_______，叫作热机的效率。
内
机械
压缩
做功
内
机械
惯性
机械
内
有用功
之比
返回思维导图

## Slide 7
4.热机效率公式：
W有效指有效利用的热量，如水吸收的热量
Q放指燃料完全燃烧放出的热量
5.提高热机效率途径:
(1)使燃料充分燃烧,如：将煤磨成煤粉或煤粒，加大送风量等；
(2)尽量减小各种热量损失；
(3)机件间保持良好的润滑，减小摩擦。
返回思维导图

## Slide 8
三、能量守恒定律：能量既不会_________，也不会_________，它只能从一种形式转化为其他形式，或从一个物体转移到其他物体，而能的总量保持______。
凭空消失
凭空产生
不变
四、能源
类型 | 概念 | 举例
可再生能源 | 可以在自然界里__________地得到的能源 | 风能、水能、太阳能等
不可再 生能源 | 不能在_______内从自然界得到补充的能源 | 化石能源(煤、石油、天然气、可燃冰)、核能等
源源不断
短期
返回思维导图

## Slide 9
核能
核能的获得途径
(1)_________如：核电站、原子弹
(2)_________如：氢弹
核电站中的能量转化：核能→_______→________→电能。
核裂变
核聚变
内能
机械能
返回思维导图

## Slide 10
命题点 1
热值的理解及计算(2015.23)
1.(2015北京23题2分)汽油的热值为4.6×107 J/kg，它的物理含义是完全燃烧________的汽油，放出的热量为4.6×107 J。
1kg
北京10年中考真题精讲练

## Slide 11
2. (2019朝阳区一模)一个三口之家分别单独使用无烟煤、煤气、天然气的平均月消耗质量是不同的。这是因为无烟煤、煤气、天然气具有不同的( )
A. 密度 B. 比热容 C. 热值 D. 沸点
3. (2019东城区期末)下列关于热值的说法中，正确的是( )
A. 燃料燃烧，消耗的燃料越多，这种燃料的热值越大
B. 燃料燃烧，放出的热量越多，这种燃料的热值越大
C. 相同质量的不同燃料完全燃烧，放出热量较少的燃料，热值较大
D. 不同的燃料完全燃烧，放出相同热量时，所用燃料越少，这种燃料的热值越大
D
C
拓展训练

## Slide 12
4. (2013北京22题2分)在四冲程内燃机的做功冲程中，_____能转化为机械能。
内
命题点 2
热机四冲程的能量转化(10年3考)
5. (2018东城区二模)如图是汽油机工作的四个冲程，其中把内能转化为机械能
的是( )
B
拓展训练

## Slide 13
6. (2018朝阳区期末)下列说法正确的是( )
A. 一瓶酒精用去一半，酒精的热值减小一半
B. 煤的热值比干木柴的热值大，所以燃烧时煤放出的热量更多
C. 内燃机的效率越高，它消耗的燃料就越少
D. 热机效率越高，它将内能转化为机械能的比例越大
D

## Slide 14
7. (2018北京16题2分)(多选)下列能源中，属于可再生能源的是( )
A. 石油 B. 风能
C. 煤炭 D. 太阳能
BD
命题点 3
能源及其分类(10年3考)
8. (2015北京2题2分)科技小组的同学们调查发现，北京地区存在几种不同
类型的发电站，如图所示。下列发电站发电过程中，利用不可再生能源发
电的是( )
A

## Slide 15
9. 北京市“光充储”电动汽车充电站已投入使用，该充电站利用清洁能源，通过屋顶发电板发电，这种能源是( )
A. 石油 B. 天然气
C. 太阳能 D. 风能
C
基础小练

## Slide 16
10. (2019北京19题2分)(多选)下列说法中正确的是( )
A. 风力发电机可以将机械能转化为电能
B. 太阳能电池可以将太阳能转化为电能
C. 电暖气正常工作时，主要是将电能转化为机械能
D. 电风扇正常工作时，主要是将电能转化为机械能
E. 电饭锅工作时，将内能转化为电能
F. 干电池给灯泡供电时，将电能转化为化学能
(E、F项选自2015北京7题AC项)
ABD
命题点 4
能量的转化(10年5考)

## Slide 17
11. (2018大兴区一模)(多选)下列关于能量转化的说法中正确的是( )
A. 核电站发电时，将电能转化为核能
B. 电动机工作时，将电能转化为机械能
C. 手机充电时，将电能转化为内能
D. 手摇式发电机工作时，将机械能转化为电能
BD

## Slide 18
12. (2019东城区二模)下列关于能量转化和守恒的说法正确的是( )
A. 植物吸收太阳光进行光合作用，是化学能转化为光能
B. 水电站里的水轮机带动发电机发电，是机械能转化为电能
C. 在太阳内部，氢原子核在超高温下发生裂变释放出巨大的核能
D. 永动机是可以制成的
B
拓展训练

## Slide 19
13. 写出下列的能量转化过程
(1)给蓄电池充电时，将________能转化为电池的________能。
(2)火箭加速上升时，将燃料的________能转化为火箭的________能。
(3)蒸汽机工作时，将________能转化为________能。
(4)电风扇转动时，将________能转化为________能。
(5)电熨斗工作时，是将________能转化为________能。
(6)汽车急刹车时，是将汽车的________转化为________能。
(7)双手摩擦生热，是将手的________能转化为________能。
(8)燃料燃烧时，是将燃料的________能转化为________能。
(9)壶内的水烧开时会顶起壶盖，是将水蒸气的_____能转化为壶盖的_____能。
电
化学
化学能
机械
内
机械
电
机械
电
内
动
内
动
内
化学
内
内
机械