## Slide 1: 第一节 欧姆定律

## Slide 2
考点1
考点2
考点3
考点4
电流与电压和电阻的关系

## Slide 3
考点1
考点2
考点3
考点4
欧姆定律

## Slide 4
考点1
考点2
考点3
考点4

## Slide 5
考点1
考点2
考点3
考点4
动态电路分析

## Slide 6
考点1
考点2
考点3
考点4
内阻相关计算
提示:见第二编专题三。

## Slide 7
考法1
考法2
考法3
欧姆定律的应用
例1(2019·云南昆明中考)如图甲所示的电路中,电源电压为9 V保持不变,G为灵敏电流计,其内电阻为Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻与温度的关系如图乙所示。闭合开关,当热敏电阻所在的环境温度等于20 ℃时,电流计的示数是2 mA。则当电流计的示数是9 mA时,热敏电阻的阻值是500 Ω,它所在的环境温度是140 ℃。

## Slide 8
考法1
考法2
考法3
解析:由图象知,20 ℃时热敏电阻的阻值R=4 000 Ω,由串联电路特点及欧姆定律得:U=I1(R+Rg),即9.0 V=0.002 A×(4 000 Ω+Rg),解得Rg=500 Ω。
当电流I2=9 mA=0.009 A时,由串联电路特点及欧姆定律得U=I2(R'+Rg),即9.0 V=0.009 A×(R'+500 Ω),解得R'=500 Ω;由图象知,此时热敏电阻的温度t=140 ℃。

## Slide 9
考法1
考法2
考法3
方法归纳欧姆定律的应用
(1)四个弄清:弄清电路的连接方式;弄清各电表分别测哪个元件的电学量;弄清滑动变阻器接入电路的部分;弄清题中的已知条件和提供的物理过程。
(2)标记电路图:在图中标出已知量的符号、数据和未知量的符号。
(3)电路分析:寻找已知量和未知量的关系,抓住电路中不变量和变化的量。
(4)根据串、并联电路特点及欧姆定律列出方程求解,注意文字说明、公式、下标、单位。

## Slide 10
考法1
考法2
考法3
对应练1(2019·湖南衡阳中考)如图所示,R为定值电阻,R'为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端,发现V1表示数从2 V变化到6 V,而V2表示数从4 V变化到0,则电流表示数从0.2 A变化到0.6 A,R=10 Ω。
解析:R为定值电阻,R'为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端,电压表V1测量电阻R的电压,V1表示数从2 V变化到6 V,此时R'接入电路为0,R此时两端电压即为电源电压,可得电源电压U=6 V,滑动变阻器的滑片在a端时,电流表示数为0.2 A,

## Slide 11
考法1
考法2
考法3
动态电路分析
例2(2019·甘肃兰州中考)在如图所示的电路中,电源电压恒定,闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向右移动,下列说法正确的是( )
A.电流表A1的示数变大,电压表V的示数变小
B.电流表A2的示数变小,电压表V的示数变大
C.电压表与电流表A2的示数之比变大
D.电流表A2与A1的示数之差变大
D

## Slide 12
考法1
考法2
考法3
解析:由电路图可知,R1与R2并联,电压表测电源两端的电压,电流表A1测R2支路的电流,电流表A2测干路电流。因电源电压恒定,所以,滑片移动时,电压表的示数不变,故A、B错误;因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,滑片移动时,通过R2的电流不变,即电流表A1的示数不变,将滑动变阻器的滑片P向右移动,接入电路中的电阻变小,通过R1的电流变大,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,干路电流变大,即电流表A2的示数变大,则电压表与电流表A2的示数之比变小,故C错误;由电流表A2与A1的示数之差等于通过R1的电流可知,两电流表的示数之差变大,故D正确。

## Slide 13
考法1
考法2
考法3
对应练2
(2019·江苏扬州中考)如图所示,电源电压保持不变,开关S闭合后,调节滑动变阻器滑片,下列说法正确的是( )
A.滑片向左滑动,电流表示数增大,电压表示数减小
B.滑片向左滑动,电流表、电压表示数都增大
C.滑片向右滑动,电流表、电压表示数都增大
D.滑片向右滑动,电流表示数减小,电压表示数增大
B
解析:由电路图可知,灯泡L与滑动变阻器串联,电压表测L两端的电压,电流表测电路中的电流,当滑片向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻减小,电路的总电阻减小,可知,电路中的电流增大,即电流表的示数增大,变阻器接入电路中的电阻减小,由串联电路的分压特点可知,变阻器两端的电压减小,灯泡两端的电压增大,即电压表的示数增大,故A错误、B正确;同理可知,滑片向右滑动时,电流表、电压表的示数都减小,故C、D错误。

## Slide 14
考法1
考法2
考法3
电路中电流、电压、电阻的关系
例3(2019·湖北宜昌中考)用如图所示电路研究电流跟电压的关系。为了改变定值电阻R两端电压,设计了三种方案。
甲:多节干电池串联接入MN;
乙:电池与滑动变阻器串联接入MN;
丙:电池先后与不同定值电阻R'串联接入MN。
可行的方案是( )
A.仅有甲 B.仅有乙
C.仅有甲、乙两种 D.甲、乙、丙都可行
D

## Slide 15
考法1
考法2
考法3
方法归纳研究电流跟电压的关系时应采用控制变量法,即控制电阻的阻值不变,改变电阻两端的电压测出通过的电流。
解析:研究电流跟电压的关系时,应控制电阻的阻值不变,改变电阻两端的电压,则甲:多节干电池串联接入MN时,改变干电池串联的节数时电源的电压发生变化,R两端的电压发生变化,方法可行;乙:电池与滑动变阻器串联接入MN时,移动滑动变阻器滑片P改变接入电路中的电阻,从而改变电路中的电流和R两端的电压,方法可行;丙:电池先后与不同定值电阻R'串联接入MN,定值电阻R'的阻值不同,分得的电压不同,定值电阻R两端的电压不同,方法可行;综上可知,甲、乙、丙三种方案均可行。

## Slide 16
考法1
考法2
考法3
D
对应练3探究“通过电阻的电流与电阻的大小关系”时,我们一般需要先预设一个电压值,实验中保持电阻两端电压为预设值不变,现采用如图所示电路进行探究,器材:学生电源、滑动变阻器(20 Ω,1 A)、电流表、电压表、开关、三个定值电阻(5 Ω、10 Ω、20 Ω)及导线若干,下列说法正确的是( )
A.若实验电压设置为2 V,电源电压可设定的范围可以为2~4 V
B.若电源电压恒为6 V,要获得3组实验数据,电压预设范围可以为1.5~5 V
C.若电源电压恒为6 V,电压预设值为2 V,要获得3组实验数据,要更换最大阻值为30 Ω的滑动变阻器
D.电压预设值越大,在获得3组实验数据过程中,滑动变阻器阻值调节范围越大

## Slide 17
考法1
考法2
考法3

## Slide 18
实验点
探究电流、电阻、电压的关系
考查方向:实验方法、实物图的连接、电路连接前的要求、电路故障分析、实验评估。

## Slide 19
实验点
注意事项:注意在探究电流与电阻的关系时,一定注意更换电阻后,需要移动滑动变阻器的滑片,保证电阻两端的电压不变。

## Slide 20
实验点
例题(2019·广西桂林中考)小飞在做“探究电流与电压、电阻的关系”实验时,准备了以下器材:两节新的干电池,电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻(5 Ω,10 Ω,15 Ω,20 Ω)、开关、导线若干。

## Slide 21
实验点
(1)在按电路图连接实物时,开关必须处于断开 状态;在实物图中,滑动变阻器的滑片要移到最左端 (选填“最右端”或“最左端”)。
(2)图1是小飞连接好的实验电路,闭合开关后,他发现移动滑片的过程中,电流表的示数不变 ,电压表的示数不变 。(均选填“变大”“变小”或“不变”)
(3)小冲在一旁观察后指出小飞没有按照电路图正确连接实物,请你在实物图上对连接错误的一根导线打“×”,并用笔补画一根线代替导线将电路连接正确。

## Slide 22
实验点
答案:如图

## Slide 23
实验点
(4)问题解决后,他们接入10 Ω的电阻进行实验,并得出下表中的数据,对数据进行分析后得出实验结论是当电阻一定时,电流与电压成正比 。
(5)接下来他们分别接入其他电阻再次对电流与电阻关系进行探究,并作出了如图2所示图象,请你通过图象中所给信息计算出实验过程中滑动变阻器两端的电压U=1 V。

## Slide 24
实验点
解析:(1)在按电路图连接实物时,为了保护电路,开关必须处于断开状态;滑动变阻器的滑片要处于阻值最大处,即要移到最左端;(2)由题图可知,滑动变阻器与电压表串联后再与电阻并联在一起,根据电压表的特点可知,通过滑动变阻器的电流为0,当移动滑动变阻器器时,电压表测量的是电阻两端的电压,也是电源电压,保持不变,电流也保持不变,故电流表、电压表示数都不变;(3)定值电阻与滑动变阻器应串联在电路中,电压表应测量定值电阻两端的电压,故电路的错误之处和改进方法如答案图;(4)接入10 Ω的电阻进行实验,根据实验数据可知,在电阻一定时,电压越大,电流越大,电流与电压成正比;(5)由图可知,该图象为反比例函数,当电流为0.1 A时,电阻为20 Ω,则电压为U=IR=0.1 A×20 Ω=2 V;滑动变阻器两端的电压应为3 V-2 V=1 V。

## Slide 25
实验点
拓展练(6)在探究电流与电阻的关系实验中,保持电阻两端电压为2 V,将5 Ω的电阻更换为10 Ω的电阻,闭合开关,应将滑动变阻器的滑片P向左 (选填“左”或“右”)端移动,使电压表示数为2 V。
(7)连好电路后闭合开关,发现电流表无示数,电压表指针有明显偏转,原因可能是定值电阻断路 。
解析:(6)探究电流与电阻的实验中应控制电压不变,应保持电阻两端的电压不变,根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压,由分压原理,应增大滑动变阻器连入电路中的电阻,所以滑片应向左端移动,使电压表的示数为2 V;(7)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,电流表无示数,说明电路存在断路;电压表的指针有明显的偏转,说明电压表与电源两极相连,电压表并联电路之外电路不存在断路,则与电压表并联的电阻断路。