## Slide 1: 第二节 测量电阻的阻值

## Slide 2
考点1 测量小灯泡的电阻
提示:见【实验探究拓展】。
考点2 测量电阻的阻值
提示:见【实验探究拓展】。

## Slide 3
考法1 测量小灯泡的电阻
例1在测量额定电压为2.5 V的某小灯泡电阻的实验中,实验电路图如图甲所示。闭合开关,调节滑动变阻器,改变小灯泡两端的电压,相应地读取通过小灯泡灯丝的电流。表中记录的是每次的测量值。
(1)以电压为横坐标、电流为纵坐标,将测量数据转换为坐标点,标记在坐标系中,如图乙所示,请用平滑曲线将这些点连接起来。
(2)通过计算或根据所画的实验图线都可以发现,小灯泡灯丝的电阻值是变化 (选填“变化”或“不变”)的,且随着电压的升高,其阻值变大 (选填“变大”或“变小”)。
(3)按照电路图甲,在图丙中将实物图连接起来。

## Slide 5
答案:(1)如图所示 (3)如图所示

## Slide 6
解析:(1)用平滑曲线将图乙中各点连接起来,如答案图所示;
(2)由表中数据可知,当灯泡两端所加电压分别为0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V时,通过灯丝的电流分别为0.17 A、0.30 A、0.39 A、
由此可见,小灯泡灯丝的电阻值是变化的,并且随着小灯泡两端电压的变大,小灯泡灯丝的电阻值变大;

## Slide 7
(3)因为灯泡的额定电压为2.5 V,所以电压表的量程为0~3 V;根据表中数据可知,通过灯泡的最大电流为0.49 A,因此电流表的量程选择0~0.6 A;从正极出发依次串联开关S、滑动变阻器、电流表以及灯泡回到负极,电压表并联在灯泡两端,注意滑动变阻器按“一上一下”的原则接线,如答案图所示。

## Slide 8
考法2 测量定值电阻的阻值
例 2(2019·安徽中考)图甲为伏安法测电阻的实验电路图。
(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于a (选填“a”或“b”)端;
(2)小亮同学用完好的器材按图甲正确连接好电路,“试触”时,发现电流表的指针偏转很小;移动滑动变阻器的滑片,发现指针偏转仍然较小。产生该现象的原因可能是电流表量程过大 ;
(3)电路调试完成后,某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙,则此时被测电阻两端的电压为2.4 V,该电阻的阻值为10 Ω。

## Slide 9
解析:(1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于阻值最大处的a端;(2)小亮同学用完好的器材按图甲正确连接好电路,“试触”时,发现电流表的指针偏转很小;移动滑动变阻器的滑片,发现指针偏转仍然较小,故排除了电路中电阻过大的可能,故产生该现象的原因可能是电流表量程过大;(3)电路调试完成后,某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙,电压表选用小量程,分度值为0.1 V,此时被测电阻两端的电压为2.4 V,电流表选用小量程,分度值为0.02 A,电

## Slide 10
实验点
测量小灯泡的电阻
考查方向:实验原理、连接电路注意事项(开关断开、滑动变阻器移到电阻最大处)、实物电路的连接、画电路图、滑动变阻器在电路中的作用、电压表、电流表的读数、实验步骤的完善、电路故障的分析、数据(U-I图象)分析、电阻的计算、多次测量的目的、实验误差分析、特殊方法测电阻。

## Slide 11
实验点

## Slide 12
实验点

## Slide 13
实验点
注意事项:1.测量小灯泡电阻时,注意滑动变阻器的选取,连接电器前开关一定断开,注意测量定值电阻和测量小灯泡多次测量的目的。

## Slide 14
实验点
2.电流表不同接法的误差分析

## Slide 15
实验点
3.特殊方法测电阻

## Slide 16
实验点

## Slide 17
实验点
例1(2019·贵港中考)用“伏安法”测未知电阻的阻值。
(1)请用笔画线表示导线,将图甲所示的实物连接成完整电路。要求:滑动变阻器的滑片P向右移动时,电流表示数变小(请勿更改原有导线,导线不能交叉)。
答案:如图所示

## Slide 18
实验点
(2)连接电路前,开关必须断开 。电路接通前,滑动变阻器的滑片P应该移至图中B (选填“A”或“B”)处。
(3)小林闭合开关后,发现电流表示数为零,但电压表有示数,此时电路中的一处故障是待测电阻Rx断路 (选填“短路”或“断路”)。
(4)小林排除故障后,用滑动变阻器调节接入电路中的电阻,对应每次变化各测一次电流值和相应的电压值并记录到表格中。有一次测量电流表的指针如图乙所示,其示数为0.28 A;另一次测量电压表的指针如图丙所示,其示数为2.6 V。小林根据几组实验数据计算出Rx的值,为了进一步减小误差,绘制了Rx的U-I图象。

## Slide 19
实验点
(5)另一组的小宇用相同的器材进行实验,并根据自己所记录的实验数据绘制了如图丁所示的U-I图象。小林发现小宇绘制的U-I图象和自己绘制的U-I图象不同,你认为其原因是小宇将电压表并联在变阻器两端 ;小林根据小宇的U-I图象也可计算出待测电阻Rx=10 Ω(实验过程中电源电压保持不变)。

## Slide 20
实验点
解析:(1)滑动变阻器的滑片P向右移动时,电流表示数变小,即电阻变大,故变阻器左下接线柱连入电路中,如答案图所示。(2)连接电路前,开关必须断开。电路接通前,滑动变阻器的滑片P应该移至图中阻值最大处的B端。(3)若待测电阻短路,电压表示数为0,不符合题意;若待测电阻断路,电流表示数为零,电压表串联在电路中测电源电压,电压表有示数,符合题意,电路中的一处故障是待测电阻Rx断路。(4)有一次测量电流表的指针如图乙所示,电流表选用小量程,分度值为0.02 A,其示数为0.28 A;另一次测量电压表的指针如图丙所示,电压表分度值为0.1 V,其示数为2.6 V。(5)待测电阻与变阻器串联,当变阻器连入电路的电阻变小时,由欧姆定律,电路的电流变大,根据U=IR,待测电阻的电压变大,由串联电路电压的规律,变阻器的电压变小,根据绘制的如图丁所示的U-I图象知,电压表并联在变阻器的两端了;设电源电压为U,根据串联电路的规律和欧姆定律,

## Slide 21
实验点

## Slide 22
实验点
例2(2019·北京中考)某同学测量额定电压为2.5 V的小灯泡L在不同电压下的电阻。
(1)他连接了如图1所示的实验电路,其中有一个元件与导线连接有误,这个元件是变阻器 。
(2)改正(1)中的错误后,闭合开关,调节滑动变阻器,进行多次测量,测量的数据如表所示。

## Slide 23
实验点
请完成下列问题:
①小灯泡L正常发光时的电阻RL=8.9 Ω。(结果保留一位小数)
②若将与上述小灯泡L规格完全相同的两个小灯泡串联接入电路,如图2所示。闭合开关,调节滑动变阻器,使电压表的示数为1.8 V,则电流表的示数为0.18 A。
解析:(1)变阻器应按一下一上接入电路中,原电路中将金属杆连入电路中是错误的;
(2)①灯在额定电压下正常发光,由表中数据,小灯泡L正常发光时的
两个小灯泡串联接入电路,闭合开关,调节滑动变阻器,使电压表的示数为1.8 V,因两灯的电阻相等,由分压原理知,每个灯的电压为0.5×1.8 V=0.9 V,由表中数据知,电流表的示数为0.18 A。

## Slide 24
实验点
拓展练(3)改正(1)中的错误后,闭合开关,发现灯泡不亮,电流表无示数,电压表有较大的示数。电路的故障可能是BD (选填序号)。
A.电压表断路
B.小灯泡断路
C.电压表短路,且小灯泡断路
D.电流表短路,且小灯泡断路
(4)分析数据及实验现象可知:灯越亮,灯丝电阻越大,说明灯丝的电阻与温度 有关。
解析:(3)若电压表断路,电流有表示数,故A不符合题意;若小灯泡断路,灯泡不发光,电流表示数为0,电压表串联在电路中测电源电压,电压表有较大示数,故B符合题意;电压表短路,电压表示数为0,故C不符合题意;电流表短路,电流表示数为0,且小灯泡断路,灯不发光,电压表串联在电路中测电源电压,电压表有较大示数,故D符合题意;(4)分析实验数据可知灯丝的电阻受温度的影响。