## Slide 1: 第十六章 电与磁

## Slide 2
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5
磁现象 磁场

## Slide 3
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 4
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5
电流的磁效应

## Slide 5
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5
电磁铁及其应用

## Slide 6
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5
电动机

## Slide 7
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5
发电机

## Slide 8
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 9
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 10
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 11
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 12
考点1
考点2
考点3
考点4
考点5

## Slide 13
考法1
考法2
考法3
磁体 磁场 磁感线
例1(2019·湖南长沙中考)指南针是我国古代的四大发明之一,有关指南针和地磁场的说法正确的是( )
A.指南针静止时指示南北方向,是因为指南针受到地磁场的作用
B.指南针静止时南极指向地理北极
C.如果地磁场消失,指南针还能指示南北方向
D.信鸽是靠绑在身上的小磁铁来实现导航的
A
解析:地球是一个巨大的磁体,它对放入其中的磁体产生磁力作用,指南针静止时指示南北方向,是因为指南针受到地磁场的作用,故A说法正确。指南针静止时南极指向地磁北极,在地理南极附近,故B说法错误。如果地磁场消失,指南针能停在任意方向,故C说法错误。信鸽是靠地磁场来实现导航的,倘若在信鸽身上绑上一个磁体会干扰它飞行,故D说法错误。

## Slide 14
考法1
考法2
考法3
方法归纳对磁体磁场与磁感线的理解
(1)任何磁体有且只有两个磁极,不存在单个磁极。一个磁体摔断后,每一部分分别形成两个磁极。
(2)任何一个磁体的两端磁性最强,中间几乎无磁性。
(3)磁场客观存在,而磁感线并不存在。
(4)磁场中某点只有唯一确定的磁场方向,任意两条磁感线都不能相交。

## Slide 15
考法1
考法2
考法3
对应练1(2019·江西中考)如图所示,是利用被磁化的缝衣针制成的简易指南针,若静止时针尖指向地理位置的北方,则针尖是简易指南针的N 极。此时,将指南针底座逆时针旋转90°,针尖静止时将指向地理位置的北 方。
解析:若静止时针尖指向地理位置的北方,说明指向地磁南极附近,则针尖是简易指南针的N极。无论如何转动底座,N极指向是不变的,所以针尖N极还是指向地理北方。

## Slide 16
考法1
考法2
考法3
对应练2(2019·山东聊城中考)关于磁场和磁感线,下列说法错误的是( )
A.磁体周围存在着磁感线
B.磁体之间的相互作用是通过磁场产生的
C.磁体外部的磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极的
D.磁场中,小磁针静止时北极所指的方向为该点磁场的方向
A
解析:磁感线是为了描述磁场而引入的一种假想的线,磁感线不是真实存在的,故A错误;磁极间的相互作用是通过磁场发生的,故B正确;磁体外部的磁感线是从它的北极出来,回到它的南极,故C正确;磁场中的小磁针静止时,北极所指的方向跟该点的磁场方向一致,为该点的磁场方向,故D正确。

## Slide 17
考法1
考法2
考法3
通电螺线管的磁场
例2(2019·广西玉林中考)如图所示,通电螺线管上方附近有一点M,小磁针置于螺线管的左侧附近。闭合开关K,下列判断正确的是 ( )
A.M点的磁场方向向左
B.螺线管的左端为S极
C.小磁针静止后,其N极的指向向左
D.向右移动滑片P,螺线管的磁场增强
C

## Slide 18
考法1
考法2
考法3
方法点拨安培定则涉及的三个方向
电流方向;磁场方向;线圈绕向。告诉其中的两个可以确定第三个,其中的电流方向经常与电源的正负极联系在一起,磁场方向经常与磁感线方向、周围小磁针的N、S极联系在一起。
解析:在磁体的外部,磁感线从N极指向S极,所以通电螺线管外M点的磁场方向向右,故A错误;由安培定则可知,右手握住螺线管,四指指向电流的方向,拇指指向左端,则通电螺线管的左端为N极,故B错误;通电螺线管的左端是N极,根据异名磁极相互吸引可知,小磁针的S极应靠近螺线管的左端,则小磁计的N极向左转动,小磁针会逆时针旋转,故小磁针静止时,其N极的指向向左,故C正确;向右移动滑片P,连入电路的电阻增大,电流减小,电磁铁的磁性减弱,故D错误。

## Slide 19
考法1
考法2
考法3
对应练3(2019·湖北武汉中考)如图所示,在探究通电螺线管外部的磁场分布的实验中,开关闭合后,下列说法正确的是( )
A.小磁针甲静止时N极指向右端,小磁针乙静止时N极指向左端
B.小磁针甲静止时N极指向左端,小磁针乙静止时N极指向右端
C.小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向右端
D.小磁针甲和小磁针乙静止时N极均指向左端
B
解析:由电源的正负极可知,电流从螺线管的左后方流入,右前方流出,由右手螺旋定则可知,螺线管右端应为N极,左端为S极;因同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引,所以小磁针甲静止时N极指向左端,S极指向右端,小磁针乙静止时N极指向右端,S极指向左端,故B正确,A、C、D错误。

## Slide 20
考法1
考法2
考法3
电磁三现象及其应用
例3(2019·广西中考)我国的新型航母将采用自行研制的电磁弹射器,小明猜想它的工作原理如图所示,电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接,并处于强磁场中,当弹射车内的导体通过强电流时,即可受到强大的推力,小明的猜想与下列实验原理相同的是( )
C

## Slide 21
考法1
考法2
考法3

## Slide 22
考法1
考法2
考法3
解析:由题意可知,电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接,并处于强磁场中,当弹射车内的导体通以强电流时,即可受到强大的推力,由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动。A图中的实验说明条形磁铁对小磁针有力的作用,是磁体的基本性质,故A不符合题意;由B图知,这是研究电磁铁磁性强弱的影响因素,利用的是电流的磁效应,故B不符合题意;C图中有电源,通电导体棒在磁场中受力而运动,即与电磁弹射器的工作原理相同,故C符合题意;D图中没有电源,闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,产生感应电流,这是电磁感应现象,故D不符合题意。

## Slide 23
考法1
考法2
考法3
方法归纳电磁三现象
(1)电流的磁效应:即“电生磁”,通过小磁针的偏转来验证通电导体周围存在磁场。
(2)电磁感应:即“磁生电”,闭合电路的部分导体做切割磁感线运动时,电路中会产生电流,发电机和动圈式话筒是利用电磁感应原理工作的。
(3)磁场对电流的作用:通电导体在磁场中受力会发生运动,这是电动机的原理。

## Slide 24
考法1
考法2
考法3
对应练4(2019·四川攀枝花中考)电磁感应广泛应用于我们的日常生活中,下列哪种设备应用了电磁感应原理( )
A

## Slide 25
考法1
考法2
考法3
解析:风力发电机是利用电磁感应原理工作的,在工作过程中,线圈在外力的作用下在磁场中转动,将风能转化成电能,故A符合题意;电风扇中的主要部件是电动机,电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力而转动,不是应用电磁感应原理,故B不符合题意;电铃是利用电流的磁效应工作的,故C不符合题意;扬声器工作时,电流经过磁场中的线圈,线圈由于受到磁场力而运动,从而带动纸盆产生振动发声,将电信号转化为声信号,故D不符合题意。

## Slide 26
实验点
探究什么情况下可以产生电

## Slide 27
实验点

## Slide 28
实验点
例题(2019·湖北武汉中考)某同学利用如图所示的实验装置探究什么情况下磁可以生电。
(1)实验时应将电流表、导线ab串联起来组成闭合 回路。
(2)该同学进行以下尝试,能使电流表指针偏转的是CE (填字母标号)。
A.导线ab在磁场中静止,换用磁性更强的蹄形磁体
B.导线在磁场中静止,但不用单根导线ab,而用匝数很多的线圈
C.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置水平向左或水平向右运动
D.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置竖直向上或竖直向下运动
E.蹄形磁体静止,导线ab从图中所示位置斜向上或斜向下运动
(3)如图所示的实验装置中,将电流表换成电源 进行触接,还可以探究电动机的工作原理。

## Slide 29
实验点
解析:(1)磁生电是电磁感应现象,必须使闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,所以应将电流表、导线ab串联起来组成闭合回路;(2)电流表发生偏转,说明电路中产生了感应电流,所以导体在磁场中一定做切割磁感线运动;导线ab在磁场中静止,换用磁性更强的蹄形磁体或匝数很多的线圈,导体在磁场中都没有发生相对运动,不会产生感应电流,故A、B都不符合题意。由题图知,导体ab处的磁感线是从上向下的,导体ab水平向左或向右运动,斜向上或斜向下运动,都是做切割磁感线运动,都会产生感应电流,所以会产生感应电流,电流表指针发生偏转,故C、E符合题意。导体ab竖直向上或竖直向下运动时,运动方向与磁场方向平行,导体没有做切割磁感线运动,不会产生感应电流,电流表指针不发生偏转,故D不符合题意;故选CE;(3)当电流表换成电源时,导体ab就成了通电导体,在磁场中会受到力的作用,可以探究电动机的工作原理。

## Slide 30
实验点
拓展练(4)断开电路,无论磁铁如何放置、导体棒怎样运动,电流表指针都不发生偏转。由此小明得出结论:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线 运动时,电路中就产生感应电流。
(5)小明进一步猜想,感应电流的大小可能与导体运动速度和磁场强弱有关。为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关,他应进行的操作是:保持导体运动快慢相同,方向不变,改变磁场强弱,观察电流表指针的偏转角度 。
解析:(4)断开电路,不是闭合电路,无论磁铁如何放置、导体棒怎样运动,都不会产生感应电流,电流表指针都不发生偏转,由此小明得出结论:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,电路中就产生感应电流。(5)为了探究感应电流的大小与磁场强弱是否有关,根据控制变量法应该保持导体运动快慢相同,方向不变,改变磁场强弱,观察电流表指针的偏转角度。