## Slide 1
第十一讲 内能与热机

## Slide 2
栏目导航
玩转海南10年中考真题
知识精讲
实验突破--科学探究素养提升
考点清单
重难点突破

## Slide 3
玩转海南10年中考真题
命题点
1
改变物体内能的途径(2018.16第1空、2015.8、2012.14)
1. (2015年8题3分)下列事例中，利用热传递改变内能的是( )
2. (2012年14题4分)海南黎族钻木取火技艺被列入国家级非物质文化遗产名录．钻木取火是通过__________(选填“做功”或“热传递”)把机械能转化为________能．
C
做功
内

## Slide 4
命题点
2
比热容的理解及计算(10年5考)
3. (2014年14题第1空2分)今年我省加大规划建设湿地公园的力度，湿地能使周围环境昼夜的温差减小，是因为水的比热容较________．
4. (2010 年17题4分)如图是刘星在“五一”假期探究“海水和海滩的温度随时间变化的规律”时画的一张示意图．根据
图中的信息，刘星观察的时间是______
(选填“中午”或“夜晚”)，产生这一现象的
原因是水的________比沙石的大.
第4题图
大
中午
比热容

## Slide 5
考向拓展
5. 我国成为全球首个海域“可燃冰”开采国，“可燃冰”的热值很高，若1 g的“可燃冰”完全燃烧放出的热量为4.2×105 J，则这些热量可使2 kg、20 ℃的水温度升高______℃；若用这些热量加热等质量的沙石和水，沙石升高的温度________(选填“大于”“小于”或“等于”)水升高的温度．
50
大于

## Slide 6
命题点
3
热值的理解及计算(2019.14、2015.6B)
6. (2019年14题4分)2019年6月5日，我国首次用固体燃料运载火箭把“文昌物联一号”卫星成功送上太空．火箭发射时要选用热值________(选填“大”或“小”)的固体燃料，燃料的质量减少，热值________(选填“变小”或“不变”)．
7. “西气东输”大大改善了城乡居民的生活环境，小仙的家也安装了天然气．小仙用燃气灶将质量为5 kg初温为20 ℃的水加热到80 ℃，消耗了0.1 m3的天然气，则0.1 m3的天然气完全燃烧放出的热量是__________J，小仙所用燃气灶的效率为________．[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)、q气＝4.2×107 J/m3]
考向拓展
大
不变
4.2×106
30%

## Slide 7
命题点
4
热机(2016.6、2014.4)
8. (2016年6题3分)从能量转换的角度看，一台四冲程内燃机在一个循环中，存在着机械能转化为内能过程的是( )
A. 吸气冲程 B. 压缩冲程
C. 做功冲程 D. 排气冲程
9. (2014年4题3分)内燃机工作时，将内能转化为机械能的冲程是( )
A. 吸气冲程 B. 压缩冲程
C. 排气冲程 D. 做功冲程
B
D

## Slide 8
命题点
5
能量转化(10年4考)
10. (2017年9题3分)如图所示，塞子从试管口跳出，是由于水蒸气对塞子做了功．这个过程中能量的转化是( )
A. 内能转化为机械能 B. 化学能转化为内能
C. 机械能转化为内能 D. 只有内能的转移
第10题图
A

## Slide 9
11. (2013年4题3分)如图所示的四个过程，从能量转化和转移的角度看，属于机械能转化为内能的是( )
A

## Slide 10
命题点
6
热学综合(2018.16、2015.6)
12. (2015年6题3分)厨房中的物理，下列叙述中错误的是( )
A. 筷子夹食物，筷子是省力杠杆
B. 利用煤气煮饭是因为煤气热值较高、污染小
C. 炒菜时闻到香味是扩散现象
D. 利用水比热容较大的特点来冷却食物
13. (2018年16题4分)泡温泉时感觉身体会发热，这是通过________的方式改变了身体的内能．烈日下，小兵去游泳池游泳，他感觉到游泳池边的水泥地面很烫脚，但游泳池里的水却很凉，这是因为水的________较大的缘故．
A
热传递
比热容

## Slide 11
内能与
热机
比热容
热机
热机的效率
能量的转
化与转移
内能
分子热运动
定义
四冲程汽油机的工作过程
热值
热效率计算公式的应用
定义
物质的构成
分子热运动
影响因素
分子间的相互作用力
改变内能的方式
热传递
做功
热量
定义
物理意义
水比热容大的应用
定义
物理意义
特点
热量计算
扩散现象
影响因素
能量守恒定律
能量的转化和转移具有一定方向性
分子动理论
热量的计算

## Slide 12
知识精讲
考点清单
一、物体的内能
1.定义：物体内所有分子无规则运动的_______与分子势能的总和，叫做物体的内能.单位是焦耳(J).
2.影响因素：一切物体，在任何情况下都具有内能，同一个物体，如果体积变化不大，温度越高，分子热运动越剧烈，内能越_______；温度越低，其内能越_______.内能还与物体的质量、种类、结构、状态有关.
动能
大
小
返回思维导图

## Slide 13
方式 | 实质 | 条件 | 方向 | 实例 | 说明
热传递 | 能量的 ____ | 物体之间或物体各部分之间存在_______ | 由_______温物体转移到_______温物体或从物体的_______温部分转移到_______温部分 | a.用热水袋取暖； b.晒太阳； c.烧水时水变热； d.烤火驱寒； e.哈气取暖等 | 做功和热传递在改变物体的内能方式上是等效的
3. 改变物体内能的两种途径
转移
温度差
高
低
高
低
返回思维导图

## Slide 14
方式 | 实质 | 条件 | 方向 | 实例 | 说明
做 功 | 能量的 ____ | 物体对外做功或外界对物体做功 | 对物体做功，物体的内能_______；物体对外做功，物体的内能_______ | a.钻木取火； b.用锯条锯木板，锯条、木板均发热； c.搓手取暖； d.活塞在气缸内燃气推动下向下运动等 | 做功和热传递在改变物体的内能方式上是等效的
转化
增大
减小
返回思维导图

## Slide 15
 | 比热容 | 热值
概念 | 一定_______的某种物质，在温度升高（降低）时吸收（放出）的热量与它的质量和升高（降低）温度的_______之比，用符号c表示 | 某种燃料_________放出的热量与其质量(固体、液体)或体积(气体)之比，叫做热值，用符号____表示
单位 | J/(kg·℃) | 固体、液体：J/kg气体：J/m3
二、比热容与热值
质量
乘积
完全燃烧
q
返回思维导图

## Slide 16
 | 比热容 | 热值
影响 因素 | 比热容是物质的一种特性，只与物质的种类和状态有关，与质量、体积、温度等无关 | 热值是燃料的一种属性，只与燃料的种类有关，与燃料的形状、体积、质量无关
热量 的 计算 | Q＝_______ 吸热公式：Q吸＝cm（t末－t初） 放热公式：Q放＝cm（t初－t末） | Q＝_______(适用固体、液体) Q＝_______(适用气体)
变形式 | 求质量：m=_______求温度差：Δt=_______ | 求质量(固体、液体)：m=_______ 求体积(气体)：V=_______
cmΔt
mq
qV
返回思维导图
点击至重难点突破

## Slide 17
2.水的比热容大的应用：
(1)水暖供热；
(2)作为汽车发动机的冷却剂；
(3)湿地、湖泊、海洋能调节气候.
三、热机
1.定义：把燃料燃烧时释放的内能转变为_______的装置.
2.内燃机
(1)定义：燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机.内燃机中最常见的是汽油机和柴油机.
机械能
返回思维导图

## Slide 18
冲程名称 | _______冲程 | _______冲程 | _______冲程 | _______冲程
示意图 |  |  |  | 
气阀、活 塞变化 | 进气阀_______，排气阀_______，活塞向_______运动 | 进气阀和排气阀都_______，活塞向______运动 | 进气阀和排气阀都_______，火花塞发出电火花，活塞向_______运动 | 进气阀_______，排气阀_______，活塞向_______运动
(2)汽油机的工作过程及特点
吸气
压缩
做功
排气
打开
关闭
下
关闭
上
关闭
下
关闭
打开
上
返回思维导图

## Slide 19
冲程名称 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程
 | 一个工作循环，做功_______次，活塞往复运动2次，飞轮转2周 |  |  | 
能量转化 | / | 将_______能转化为_______能 | 将_______能转化为_______能 | /
注：汽油机进入气缸的是空气和汽油的混合气体，气缸顶部有火花塞，利用火花塞发出电火花点火；柴油机进入气缸的只有空气，气缸顶部是喷油嘴、进行压燃式点火.
1
机械
内
内
机械
返回思维导图

## Slide 20
四、热机效率
1.定义：热机运转中，对外做的_______与燃料完全燃烧所释放的_______之比，叫做热机效率.
2.提高热机效率的途径
a.使燃料充分_______,如：将煤磨成煤粉或煤粒，加大送风量等；
b.机件间使用优良的润滑材料，减小摩擦，以减少能量损失.
有用功
能量
燃烧
返回思维导图

## Slide 21
五、能量的转化与守恒
1.能量转化和转移：
自然界中，能量不但可以从一个物体______到另一个物体，而且可以从一种形式______为另一种形式.
2.能量守恒定律：能量既不会_________,也不会凭空产生，它只会从一种形式______为另一种形式，或者从一个物体_____到另一个物体，而能量的______保持不变.如单摆运动中，小球在运动时能量守恒.
3.能量的转化和转移具有________，故永动机是不可能实现的.
转移
转化
凭空消灭
转化
转移
总量
方向性
返回思维导图

## Slide 22
重难点突破
热量的相关计算
例1 (2019赤峰)利用先进工艺和科学方法，可以使垃圾变废为宝．若从1吨垃圾中能提炼出140 kg燃料油，燃料油的热值为4.5×107 J/kg，则这些燃料油完全燃烧时释放出的热量为_____________J，这些热量可以使________kg的水温度升高50 ℃.[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]
6.3×109
3×104
点击至考点清单

## Slide 23
例2 (2019遂宁)为了减少环境污染，共建绿水青山的美好生态，我市部分农村地区已经用上了天然气烧水煮饭．设天然气热值为4.2×107 J/kg，完全燃烧0.2 kg天然气放出的热量为________J；若这些热量的25%被12.5 kg、30 ℃的水吸收，能使水的温度升高到______℃.[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
例3 (2019梧州)有一个封闭电热水袋，其额定电压为220 V，额定加热功率为500 W，袋中装有质量为1 kg，温度为10 ℃的水，将袋中的水加热到60 ℃时自动断电，在这过程中，袋内水吸收的热量是_________J，假设没有热量损失，加热时间要______s．[水的比热容c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
8.4×106
70
2.1×105
420

## Slide 24
实验突破--科学探究素养提升
命 题 点
命 题 点
命 题 点
命 题 点
实验视频见超值配赠
实验
探究物质吸热或放热规律(近10年未4考)
【设计与进行实验】
1. 实验主要仪器及其作用
(1)天平的作用(称量加热物质的质量)
(2)选取相同的酒精灯加热的目的(保证相同加热时间内物质吸收的热量相同)
(3)使用搅拌器的目的(使物质受热均匀)
(4)温度计的使用和读数

## Slide 25
2. 实验装置的安装顺序(自下而上)
3. 控制变量法的应用(选取质量相同的不同物质，用相同的热源加热相同时间)
4. 转换法的应用
(1)升高相同的温度时，通过比较加热时间的长短来判断吸热能力的强弱(加热时间长的物质吸热能力强或吸收的热量多)
(2)加热时间相同时，通过比较温度变化的快慢来判断吸热能力的强弱(温度变化快的物质吸热能力弱)
5. 实验表格设计及数据记录
【分析数据和现象，总结结论】
6. 分析表格数据或图像，总结结论

## Slide 26
【交流与反思】
7. 用相同规格的电加热器代替酒精灯的好处(①与酒精灯相比，更容易控制相同时间内提供的热量相同；②热量损失少)
8. 热量的相关计算
9. 水的比热容在生活中的应用(①暖气管中用水作介质；②调节气温；③作为汽车发动机的冷却剂
实验结论：①相同质量的同种物质，升高相同的温度，吸收的热量相同；
②相同质量的不同种物质，升高相同的温度，吸收的热量不同．

## Slide 27
全国视野分层练
例题图
例 为研究水和食用油的吸热能力，小楠同学用如图甲所示两套完全相同的装置进行实验探究．[c水 ＝4.2×103 J/(kg·℃)]
(1)实验前应称取______相等的水和食用油进行实验．
(2)选用相同的酒精灯进行加热，是为了使单位时间内
水和食用油________相同；不断搅拌的目的是使水和
食用油___________．
质量
吸热
受热均匀

## Slide 28
(3) 小楠每隔2 min测量一次水和食用油的温度，一段时间后，撤去酒精灯，将实验数据记录在下表中．
①第6 min 时水中温度计示数如图乙所示，示数为______℃；
②实验中水和食用油吸收的热量由________________(选填“加热时间的长短”或“液体的种类”)来决定；
③分析表格数据可知，吸收相同热量，升温较快的是________；若使两者升高相同的温度，则________吸收的热量较多，由此可见，________的吸热能力强．(均选填“水”或“食用油”)
时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
T水/℃ | 5 | 10 | 15 |  | 25 | 30
T油/℃ | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55
20
加热时间的长短
食用油
水
水

## Slide 29
能力提升
(4)本实验是通过比较____________来判断物质的吸热能力，从而得出结论的，这里用到的科学探究方法是________，下面的四个实例中也采用这种研究方法的是________．
A. 认识电压时，我们可以用水压来类比 B. 用磁感线来描述磁场
C. 探究影响电磁铁磁性强弱的因素时，通过比较电磁铁吸引大头针数目的多少来判断电磁铁磁性的强弱
D. 保持电阻不变，改变电阻两端电压，探究电流与电压的关系
(5)若烧杯中水的质量为0.2 kg，则0～6 min内水吸收的热量是__________J.
(6)若在食用油和水中选择一种作为汽车发动机的冷却剂，则________的冷却效果更好．
温度变化量
转换法
C
1.26×104
水