## Slide 1
命题点1 电磁基础知识
第17讲 从指南针到磁浮列车 电能从哪里来

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
福建近3年中考真题精讲练
2
实验突破
3
考点梳理
教材图片分点练

## Slide 3
电
磁
转
换
磁场对通电导体的作用
磁生电
磁场
磁现象
力的方向影响因素
力的大小影响因素
电磁感应现象
产生感应电流条件
基本性质
磁性
磁极
磁极间的
相互作用
方向
发电机
磁化
磁感线
地磁场
磁偏角
指南针
方向
假想曲线
电生磁
通电螺线管的磁场
安培定则
电磁铁磁性强
弱的影响因素
电动机
电流的磁效应

## Slide 4
面对面“过”考点
考点梳理
磁现象
考点
1
1. 磁性：能够吸引铁、钴、镍等物质的性质． 2. 磁极：磁体上磁性最______的部分；能够自由转动的小磁针，静止时指南的磁极叫______，用______表示；指北的叫________，用________表示． 3. 磁极间的相互作用规律：同名磁极相互________，异名磁极相互________． 4. 磁化：原来不显磁性的物质通过靠近或接触磁体等方式使其显出________的过程叫磁化．
强
南极
S
北极
N
排斥
吸引
磁性
返回思维导图

## Slide 5
磁场
考点
2
1. 磁场的性质：对放入其中的磁体产生________的作用．磁体之间的相互作用是通过磁场发生的． 2. 磁场的方向：把小磁针静止时________极所指的方向规定为该点磁场的方向． 3. 磁感线 (1)定义：描述磁场分布的带有箭头的曲线，它的引入运用了理想模型法．磁感线不是真实存在的．
力
北
返回思维导图

## Slide 6
(2)方向：在磁体外部，磁感线总是从磁体
的________极出发，最后回到________极．
如图甲、乙．
(3)特点：磁感线分布越密的地方，其磁场越____；磁感线分布越疏的地方，其磁场越________．图甲中A点的磁场比B点的磁场______(选填“强”或“弱”)．磁感线是封闭曲线，永不相交． 4. 地磁场 地球是一个天然大条形磁体，地磁的北极在地理________极附近，地磁的南极在地理________极附近．地理两极和地磁场两极并不重合．
北
南
强
弱
强
南
北
返回思维导图

## Slide 7
电流的磁效应
考点
3
1. 奥斯特实验 (1)丹麦物理学家________最早证实了电流周围存在磁场，且是第一个发现电与磁间联系的人． (2)电流的磁效应：通电导线周围存在与______方向有关的磁场，这种现象叫做电流的磁效应． 2. 通电螺线管的磁场：通电螺线管周围的磁场与__________周围的磁场分布相似．
奥斯特
电流
条形磁体
返回思维导图

## Slide 8
3. 右手螺旋定则(安培定则)：用右手握住螺线管，让四指弯曲
的方向跟螺线管中的________方向一致，则大拇指所指的那
端就是通电螺线管的________．如图所示．
4. 电磁铁 (1)定义：在通电螺线管内插入一个铁芯，就构成了一个电磁铁． (2)磁性强弱的影响因素： a．匝数一定时，通过的________越大，电磁铁的磁性越________；b.电流一定时，外形相同的螺线管线圈________越多，电磁铁的磁性越________．
(3)特点：磁性的有无可以通过通断电来控制；磁性的强弱可以通过电流大小来控制；磁极的方向可由电流方向决定．
电流
北极
电流
强
匝数
强
返回思维导图

## Slide 9
5. 电磁继电器(2017.25) (1)实质：利用电磁铁来控制工作电路的一种开关
(2)工作过程：如图所示，当电磁铁A所在的电路通电时，电磁铁A中有电流通过，电磁铁_____(选填“有”或“没有”)磁性，衔铁B被吸下，从而带动动触点D与静触点E吸合，高压电路接通；当电磁铁A断电后，其磁力消失，衔铁B则返回原位，动触点D离开静触点E，高压电路断开．
有
返回思维导图

## Slide 10
教材图片分点练
(HK九年级P154图17－30)
1. 将小磁针放入如图所示的通电螺线管下方，小磁针发生偏转，回答下列问题：
考向：磁场 磁现象
(1)小磁针偏转说明通电螺线管周围存在________，如果将小磁针移走，该结论________(选填“成立”或“不成立”)．
考向：安培定则的应用
(2)小磁针静止时，如图所示，通电螺线管a端为________极，电源的正极是________(选填“c”或“d”)端．
磁场
成立
S
d

## Slide 11
考向：影响通电螺线管磁性强弱的因素
(3)通电螺线管不变，增大电源电压，则通电螺线管的磁性________；若电源电压不变，通电螺线管的线圈匝数增加，则通电螺线管的磁性________．(两空均选填“增强”“减弱”或“不变”) 考向：探究通电螺线管外部磁场的方向
(4)电源正负极对调后再闭合开关，发现螺线管周围的小磁针的N、S极也发生对调，由此可知：螺线管外部磁场的方向与螺线管中电流的方向________(选填“有关”或“无关”)．
增强
增强
有关

## Slide 12
2. 如图所示为一种温度自动报警器的原理图，在温度计的玻璃中封入一段金属丝，电源的两极分别与液体和金属丝相连．请回答下列问题：
考向：材料的导电性
(1)制作温度自动报警器时，温度计中的液体应选用________
(选填“煤油”或“水银”)．
(HK九年级P155图17－34、
RJ九年级P132图20.3－8)
水银

## Slide 13
考向：电路的识别及动态电路分析
(2)温度计在电路中相当于一个________，它与图中的电磁铁________联，若将温度计上端的金属丝向下调整，则报警温度将______(选填“升高”或“降低”).
考向：安培定则 (3)当此温度自动报警器报警时，电磁铁的a端为____极.
S
开关
串
降低

## Slide 14
(RJ九年级P123图20.1－10)
3. 利用两根缝衣针、一个按扣、一只大头针和一块橡皮等制作一个指南针．小明用橡皮和大头针制成底座，将两根缝衣针磁化后，穿过按扣的两个孔，放在底座针尖上，就制作成了一个如图所示的小指南针． 考向：磁场 磁现象
(1)指南针能指南北说明地球周围存在________．指南针静止时所指的方向________(选填“是”或“不是”)地理的正南和正北方向，这一现象由我国古代学者________最早发现．
磁场
不是
沈括

## Slide 15
考向：平衡力与相互作用力
(2)该指南针静止时，受到的重力和支持力是一对________，它对地面的压力和地面对它的支持力是一对___________． 考向：磁极间的相互作用力 (3)若该指南针静止后，针尖指北，则针尖是指南针的________极，此时若将指南针底座逆时针旋转90°，则针尖静止时将指向地理位置的________方.
平衡力
相互作用力
N
北

## Slide 16
福建近3年中考真题精讲练
1. (2019福建1题2分)最早发现通电导体周围存在磁场的物理学家是( )
A. 焦耳 B. 欧姆 C. 安培 D. 奥斯特
物理学史(2019.1)
类型
1
D

## Slide 17
磁现象、磁场
类型
2
拓展训练
2. (2019阜新)如图所示电路中，导线通电之前，处于
静止状态的小磁针S极所指的方向是________的北极
(选填“地理”或“地磁”)；导线通电之后，小磁针
静止时________极所指的方向为该点磁场的方向．
第2题图
地磁
N

## Slide 18
3. (2018常州)三个磁体相邻磁极间的磁感线分布如图所示，D端为________(选填“N”或“S”)极，B端为________(选填“N”或“S”)极．
第3题图
N
N

## Slide 19
安培定则
类型
3
拓展训练
4. (2019泰安)如图所示，小磁针静止在螺线管附近，闭合开关后，下列判断正确的是( ) A. 通电螺线管的左端为N极 B. 通电螺线管外A点磁场的方向向右 C. 小磁针N极指向左 D. 小磁针S极指向左
第4题图
D

## Slide 20
5. (2019山西)小明把带铁芯的螺线管、电源、导线和开关组成电路，固定在泡沫板上，让它漂浮在水面，制作指南针．如图所示，该指南针的南极(S)应标在泡沫板的( ) A. a处
B. b处 C. c处
D. d处
第5题图
D

## Slide 21
电磁铁 电磁继电器(2017.25)
类型
4
6. (2017福建25题4分)如图所示，是一种安全门锁的工作原理示意图．保安室里的工作人员通过开关即可控制安全门锁的开、闭．请你根据示意图，分析安全门锁的工作原理．
第6题图
答：闭合开关后，电磁铁中有电流通过产生了磁性，电磁铁吸引铁质插销使门锁打开，并且弹簧被拉长．断开开关后，电磁铁中无电流通过失去磁性，插销在弹簧弹力的作用下插入插槽，门锁关闭．

## Slide 22
拓展训练
7. (2018湘潭)如图所示，上端为S极的条形磁体悬挂在一轻弹簧上，闭合开关，条形磁体处于静止状态后，下端位于螺线管的上方．下列措施可以使条形磁体向上运动的是( ) A. 滑片P向右缓慢移动 B. 在螺线管中插入铁芯 C. 增大电源电压 D. 将a、b间电源的正负极对换位置
第7题图
D

## Slide 23
8. (2019葫芦岛)如图是自动扶梯的原理图．当电梯上无人时，压敏电阻R的阻值较大，电磁铁的磁性________(选填“较强”或“较弱”)，电磁继电器的动触点与________(选填“上面”或“下面”)的静触点接触，电梯运行速度缓慢．当人走上电梯时，电磁继电器的动触点
与另一个静触点接触，电梯运行速度变快．图
中画出了某一时刻线圈中的电流方向，可以判
断电磁铁的上端时________极(选填“N”或“S”)．
第8题图
较弱
上面
N

## Slide 24
电磁作图
类型
5
考向1 普通磁场作图
拓展训练
9. (2019昆明)请在图中将小磁针
的北极涂黑，并以“N”表示．
第9题图
N

## Slide 25
10. (2018苏州)如图所示，标出小磁针静止时的N极和A点处的磁感线方向．
第10题图
N

## Slide 26
考向2 通电螺线管作图
拓展训练
11. (2019镇江)如图所示，小磁针处于静止状态．请在两虚线框内分别标出电源和螺线管的极性．
第11题图
S
－

## Slide 27
12. (2018东营)如图所示，请根据小磁针静止后的指向及所标电流的方向，画出螺线管导线的绕法．
第12题图

## Slide 28
实验突破
实验视频见超值配赠
实验
探究通电螺线管的磁场特点
命题点
【设计与进行实验】 1. 主要实验器材的选取及作用 (1)在通电螺线管周围不同位置放置小磁针的目的(便于观察磁场的方向) (2)螺线管中插入铁棒的目的(为使通电螺线管的磁场加强) 2. 转换法的应用(①根据小磁针的________判断磁场方向；②通过铁屑分布的________判断磁场的强弱)
指向
密集程度

## Slide 29
3. 实验中轻敲玻璃板的目的(减小铁屑与玻璃板的摩擦，使铁屑受到磁场的作用而有规律地排列) 4. 安培定则的应用(判断磁场的方向) 【分析现象，总结结论】 5. 根据玻璃板上铁屑分布状态判断磁场强弱(两端磁场______，中间磁场_____) 6. 通电螺线管的极性与通电螺线管的电流方向有关，电流方向改变，通电螺线管的极性也改变
强
弱

## Slide 30
【交流与反思】 7. 为描述磁场而引入的磁感线________(选填“是”或“不是”)真实存在的
8. 探究通电螺线管的磁场方向与环绕螺线管的电流方向是否有关的方法(对调电池正负极) 9. 不能用悬挂且可自由旋转的大头针代替小磁针的原因(大头针不能指示磁场方向) 实验结论：通电螺线管外部的磁场与_________的磁场相似．
条形磁体
不是

## Slide 31
一题练透一实验
例 某小组同学用小磁针、条形磁体等按图甲A、B的方法，探究了条形磁体周围的磁场及方向，接着他们又用相同的方法，探究通电螺线管周围的磁场及方向，实验操作及现象如图甲中C、D、E所示．
例题图甲

## Slide 32
(1)图甲A中桌面上若干小磁针静止时指向一致，是因为受到____________的作用． (2)本次实验中他们使用小磁针的目的是_______________． (3)分析比较图甲中的________与________，可得出通电螺线管周围存在磁场的初步结论． (4)分析比较图甲中的____与______中小磁针偏转情况，可得出通电螺线管周围磁场的方向与通过的电流方向有关的初步结论． (5)分析比较图甲中的B与D，可得出初步结论___________________________
_________________.
地磁场
显示磁场方向
C
D
D
E
通电螺线管周围的磁场与条形磁体磁场相似

## Slide 33
(6)根据探究结论可以判断图乙中开关闭合后，通电螺线管的左端是________极(选填“N”或“S”)．
例题图乙
补充设问
(7)实验中在螺线管中间插入一根铁棒的目的是_____________________. (8)本实验经过改进，还可以探究通电螺线管外部磁场的强弱与电流大小的关系．请说出一种改进方法．_____________.
N
使螺线管的磁性增强
增加电池节数