## Slide 1: 第2课时 与液体压强相关的应用实例

## Slide 2
知识点1 连通器
1.小明给妈妈的透明茶壶添水后,放在桌子上,如图所示。妈妈看到后问:“怎么才加了半壶水?”小明说:“我担心再多加一点,水就从细细的壶嘴溢出来了。”妈妈说:“你试试加点水看看。”于是小明反复加了几次水后明白了:茶壶的壶嘴和壶身组成 连通器 ,壶嘴和壶身中的水面具有高度 相同 的特点,所以不必担心再加少许水会溢出来。

## Slide 3
2.连通器在日常生活、生产中有着广泛的应用。如图所示的事例中不是利用了连通器原理的( B )

## Slide 4
知识点2 液压机
3.春节前小杰爸爸把家用轿车送去4S店保养时,汽修师傅用液压千斤顶就能顶起轿车,液压千斤顶主要利用了 帕斯卡 原理。
4.如图是液压机的模型,当作用在小活塞上的力是F1时,在大活塞上得到了F2的力。已知S1∶S2=1∶5,则两活塞上压强之比p1∶p2= 1∶1 ,压力之比F1∶F2= 1∶5 。

## Slide 5
5.如图是某栋房子供水的水路示意图,水龙头与水塔构成了一个 连通器 ;在水龙头口处检测水的压强大小,则 甲 (选填“甲”或“乙”)处水压更大。

## Slide 6
6.在如图所示的甲、乙两容器中盛有水,水面相平,甲、乙之间用斜管相通,K是开关。当K打开后这个容器变成一个 连通器 ,M处的压强 小于 (选填“大于”“等于”或“小于”)N处的压强,水 不会 (选填“会”或“不会”)流动。

## Slide 7
7.在装修房屋时,工人师傅常用一根足够长的透明塑料软管,里面灌入适量的水(水中无气泡),两人各持管的一端靠在墙面的不同地方,当水静止时,在与水面相平的位置做出标记,这样做利用了 连通器 原理。当把塑料管的一端提高10 cm,最终管两端水面的高度差为 0 。

## Slide 8
8.一台液压机如图所示,它的内部是密闭液体,小活塞的横截面积是10 cm2,大活塞的横截面积是200 cm2,若要在大活塞上产生300 N的力,则需要在小活塞上施加 15 N的力(不考虑活塞重力);若小活塞被下压20 cm,则大活塞被举高 1 cm。

## Slide 9
9.如图,一个U形敞口容器里面装有水,把它放在斜面上,图中正确的是( B )
10.如图所示,在一个充满油的固定装置中,两端同时用大小相等的力去推原来静止的活塞。若活塞与容器壁的摩擦不计,则两活塞( B )
A.同时向右移动
B.同时向左移动
C.保持静止
D.上述说法都有可能

## Slide 10
11.如图所示,两端开口的U形玻璃管竖直放置,底部正中间带有一个阀门K,右管横截面积是左管的两倍,当阀门K关闭时,左、右管中水面的高度分别为h和2h。下列说法中正确的是( D )
A.拧开阀门K前,阀门左边受到水的压强大于右边受到水的压强
B.拧开阀门K后,水仍能保持原有状态不变
C.拧开阀门K后,当水静止时,左管内水的质量与右管内水的质量相等
D.拧开阀门K后,当水静止时,左管内水的高度与右管内水的高度相等

## Slide 11
12.如图是两边管子粗细相同、足够高的连通器,其水平细管中间有一个可无摩擦移动的活塞。刚开始活塞固定不动,两管液面相平,左管中的液体是酒精(ρ酒精=0.8×103 kg/m3),右管中的液体是水。现松开活塞,两边液体重新稳定后( A )
A.右边液面下降1 cm
B.右边液面下降2 cm
C.右边液面比左边液面低1 cm
D.左、右液面一样高

## Slide 12
13.长江三峡大坝的双线五级船闸已经试航成功。如图表示轮船经过某级船闸从上游驶往下游的过程,那么船闸的闸门A、闸门B的开闭顺序应该是( C )
A.甲、乙、丙、丁 B.甲、丁、丙、乙
C.甲、丙、乙、丁 D.甲、乙、丁、丙

## Slide 13
14.在水平桌面上,放置一个从左至右,管口口径依序变大的盛水连通管。在三个管口上各放置与管口口径相同的甲、乙、丙三个活塞,活塞与管壁、水面完全密合且可以在管壁上自由滑动,忽略活塞与管壁间的摩擦力,当三个活塞达到静止平衡时,三个管内的水面齐高,如图所示,则下列关于活塞甲、乙、丙的重量大小关系,正确的是( D )
A.G甲=G乙=G丙 B.G乙>G甲=G丙
C.G甲>G乙>G丙 D.G丙>G乙>G甲

## Slide 14
15.活塞A和活塞B将水密封于连通器内,其横截面积分别为S和3S,如图所示。开始时整个装置处于平衡状态,若往A上放一个重为G的砝码,则要保持整个系统仍然平衡,需要在B上放的砝码重为( B )
A.G B.3G C.9G D.6G

## Slide 15
16.如图所示,将U形管底C处阀门关闭,A、B两处液面的高度分别是h1、h2(h1>h2)。
(1)若U形管的左、右两边均灌的是水,在打开阀门的瞬间,想象在C处有一个竖直方向的“液片”,请在图中画出“液片”受到水平方向合力的示意图;
(2)若在U形管的左、右两边分别灌的是密度为ρ1、ρ2的两种液体,在打开阀门时,两边液体恰好不流动,试证明:ρ1<ρ2。

## Slide 16
解:(1)由p=ρgh得,液片左边受到压强p左=ρ水gh1
液片右边受到压强p右=ρ水gh2
由p= 得,液片左边受到压力F左=p左S=ρ水gh1S,方向水平向右
液片右边受到压力F右=p右S=ρ水gh2S,方向水平向左
因为h1>h2,所以F左>F右
故液片受到的合力F=F左-F右=ρ水gS(h1-h2),方向水平向右
在合力的方向上(水平向右)画一带箭头的线段,
即液片受合力的示意图,如图所示
(2)在打开阀门时,两边液体恰好不流动,说明液片两边受到的压力相等,即F1=F2
根据p= 可知,液片两边受到的压强相等,即p1=p2,则ρ1gh1=ρ2gh2
因为h1>h2,所以ρ1<ρ2