## Slide 1
初中物理（人教版）
八年级 下册
第十二章 简单机械

## Slide 2
知识点一 有用功和额外功
名称 | 概念 | 符号 | 公式 | 实例
有用功 | 对人有用的功 | W有 | — | 从井中打水时提 水所做的功
额外功 | 对人没用但又不 得不做的功 | W额 | — | 从井中打水时提 水桶和绳子所做 的功
总功 | 有用功与额外功 之和 | W总 | W总= W有+W额 | 从井中打水时手 对绳的拉力所做 的功

## Slide 3
说明 使用杠杆、滑轮组、斜面三种机械做功的比较,如图12-3-1所示。

## Slide 4
图12-3-1
拓展 大量实验证明,使用任何机械都不省功,这个结论在物理学中被称为 “功的原理”。

## Slide 5
例1 (2019河南信阳模拟)甲同学用水桶从井里提水,乙同学用绳把掉在井 中的桶捞上来,水桶里带了一些水,关于两同学做有用功、额外功的说法正 确的是 ( )
A.甲提水桶做的功都是有用功
B.乙提水桶做的功都是有用功
C.甲提水桶对桶做的功是额外功
D.乙提水桶对桶做的功是额外功
解析 甲的目的是提水,因此对水做的是有用功,对水桶做的是额外功;乙 的目的是提水桶,因此对水桶做的是有用功,对水做的是额外功,因此答案 为C。
答案 C

## Slide 6
知识点二 机械效率
1.定义:有用功跟总功的比值叫机械效率。
2.公式:η= 。
3.物理意义:机械效率的高低反映了使用机械时有用功在总功中所占的比 例大小,机械效率越高可以反映出机械性能越优。
4.实验:测量滑轮组的机械效率

## Slide 7
实验 目的 | 测量滑轮组的机械效率
实验 原理 | η= =
实验 器材 | 滑轮组、相同的钩码若干、铁架台、细绳、弹 簧测力计、刻度尺

## Slide 8
实验 步骤 | 1.用弹簧测力计测量钩码所受的重力G并填入表 格。 2.按照图安装滑轮组,分别记下钩码和弹簧测力 计的位置。 3.缓慢拉动弹簧测力计,使钩码升高,当钩码匀速 上升时读出拉力F的值,用刻度尺测出钩码上升 的高度h和弹簧测力计移动的距离s,将这三个量 填入表格。 4.算出有用功、总功和机械效率并填入表格。 5.改变钩码的数量,重复上面的实验。 6.换用不同的滑轮组,重做以上实验

## Slide 9
实验 数据 | 
实验 结论 | 影响滑轮组机械效率高低的因素: (1)同一滑轮组提升不同的重物,重物越重,机械效 率越大; (2)不同的滑轮组提升相同的重物,动滑轮越重,机 械效率越小(不计绳重和摩擦)
说明 物体在做功时总会不可避免地做一些额外功,如克服摩擦力和机械 自身重力所做的功等,所以机械效率总小于1。

## Slide 10
例2 下列有关起重机提升货物时机械效率的说法,正 确的是 ( )
A.有用功越多,机械效率越高
B.同一起重机提起的货物越重,机械效率越高
C.额外功越少,机械效率越高
D.同一起重机提起同一货物越快,机械效率越高
解析 机械效率是指有用功与总功之比,与做功快慢无关。总功不确定,有 用功越多或额外功越少,机械效率不一定越高,所以A、C、D错。
答案 B

## Slide 11
题型一 机械效率的实验探究
例1 某同学“测量滑轮组的机械效率”的实验装置 如图12-3-2所示。
实验时把重7.2 N的物体吊在滑轮上,向上缓慢拉动弹簧测力计,测出物体 上升高度和绳端移动距离分别为0.1 m和0.3 m。图示弹簧测力计示数为 N,滑轮组机械效率为 %。如果用此滑轮组提升另一重 为10 N的物体,它的机械效率 (填“变大”、“变小”或“不 变”)。(不计绳重和摩擦)
图12-3-2

## Slide 12
解析 由图可知:弹簧测力计的分度值为0.5 N,示数为3 N,承担物重的绳子 段数为3。滑轮组的机械效率为:η= = = =80%;不计绳重和
摩擦,滑轮组的机械效率η= = = = ,由公式可知,物
体重力变大,滑轮组的机械效率将变大。
答案 3 80 变大

## Slide 13
点拨 解答此类问题,可从以下几个方面入手:(1)分析滑轮组的绕绳情况, 明确承担物重的绳子段数;(2)分析清楚有用功、额外功和总功,利用公式W 总=Fs、W总=W有+W额和η= 等进行计算;(3)明白影响滑轮组机械效率的因
素有物重、动滑轮重、绳重和摩擦。

## Slide 14
题型二 机械效率的相关计算
例2 (2018辽宁沈阳期末)某施工现场用小型载重汽车向高处工地运送砂 石,将质量为5 000 kg的砂石从坡底运送到10 m高的坡顶,用时20 s。汽车 的输出功率是100 kW。(g取10 N/kg)
求:(1)汽车运送砂石所做的有用功;
(2)汽车运送砂石的效率。

## Slide 15
解析 (1)砂石的重力G=mg=5 000 kg×10 N/kg=5×104 N,汽车运送砂石所 做的有用功W有=Gs=5×104 N×10 m=5×105 J。
(2)汽车所做的总功W总=Pt=100×103 W×20 s=2×106 J,汽车运送砂石的效率η = = ×100%=25%。
答案 (1)5×105 J (2)25%

## Slide 16
例3 往车上装重物时,常常用长木板搭个斜面, 把重物沿斜面推上去,如图12-3-3所示,工人用3 m长的斜面,把120 kg的重 物提高1 m,假设斜面很光滑,则需要施加的推力为 ,若实际用力为 500 N,斜面的机械效率为 ,重物受到的摩擦力为 。(g取
10 N/kg)
图12-3-3

## Slide 17
解析 斜面很光滑,故利用功的原理得,人做的有用功等于用斜面所做的总 功:
W有=Gh=mgh=120 kg×10 N/kg×1 m=1 200 J
Fs=1 200 J,解得:F= =400 N
若实际用力为500 N,人所做的总功:
W总=F's=500 N×3 m=1 500 J
斜面的机械效率:η= = =80%
W总=W有+W额,即F's=Gh+fs,所以f= = =100 N
答案 400 N 80% 100 N

## Slide 18
点拨 解答此类问题的关键有两个:①对于理想斜面(不计摩擦),W有=W总,η =100%,实际生活中机械的效率不可能为100%;对于非理想斜面(考虑摩 擦),W有<W总,η<100%。②对于非理想斜面,额外功就是克服摩擦力做的 功。

## Slide 19
素养呈现 本章知识广泛应用于生活、生产中,且与前面所学“力学”知 识结合紧密,故本章对物理观念、科学探究、科学思维、科学态度与责任 的综合考查更为突出。

## Slide 20
例 (2019四川成都简阳模拟)如图12-3-4所示装置中,轻质杠杆支点为O, 物体A、B通过轻质细线悬于Q点,当柱形薄壁容器中没有液体时,物体C悬 挂于E点,杠杆在水平位置平衡;当往容器中加入质量为m1的水时,为使杠杆 在水平位置平衡,物体C应悬于F点。A、B为均匀实心正方体,A、B的边长 均为a。连接A、B的细线长为b,B的下表面到容器底的距离也为b,柱形容 器底面积为S。已知:a=b=2 cm,S=16 cm2,O、Q两点间的距离为LOQ=4 cm; 三个物体的重为GA=0.016 N、GB=0.128 N、GC=0.04 N,m1=44 g;ρ水=1.0×103 kg/m3,g=10 N/kg。杠杆重力对平衡的影响忽略不计,细线重力忽略不计, 物体不吸水。
典例剖析

## Slide 21
图12-3-4
(1)O、E两点间的距离LOE是多少?
(2)E、F两点间的距离LEF是多少?
(3)如果剪断物体A上方的细线,往容器中加水,直到容器中水的质量为m2=1 20 g,则物体处于平衡状态后,水对物体B上表面的压力是多少?

## Slide 22
解析 (1)当柱形薄壁容器中没有液体时,物体C悬挂于E点,杠杆在水平位 置平衡;由杠杆的平衡条件得FQLOQ=F1LOE得,O、E两点间的距离LOE=
= = =14.4 cm。(2)当往容器中加入质量为
m1的水时,加入的水的体积V水= = =44 cm3,从容器底到物体B下方
的体积V1=Sb=16 cm2×2 cm =32 cm3,则从B的下方向上的水的体积V2=V水-V1 =44 cm3-32 cm3=12 cm3,A、B物体的底面积SA=SB=(2 cm)2=4 cm2=4×10-4 m2, 若水刚好浸没B,则从B的下方向上的水的体积V3=(S-SB)a=(16 cm2-4 cm2)×2 cm=24 cm3>12 cm3,所以B没有浸没在水中,则B物体进入水的深度hB= =
=1 cm;B物体受到的浮力F浮=ρ水gV排=ρ水gSBhB=1×103 kg/m3×10 N/
kg×4×10-4 m2×0.01 m=0.04 N;所以此时对杠杆的拉力F2'=GA+GB-F浮=0.016

## Slide 23
N+0.128 N-0.04 N=0.104 N,由杠杆的平衡条件得F2'LOQ=F1LOF得,LOF=
= =10.4 cm,则E、F两点间的距离LEF=LOE-LOF=14.4 cm-10.4 cm=
4 cm。(3)剪断A上方的细线,A、B通过细线相连,是一个整体。往容器中加 水足够多时,假设A、B物体都浸没,则F浮总=ρ水gV总=1×103 kg/m3 ×10 N/kg× [(0.02 m)3+(0.02 m)3]=0.16 N>GA+GB=0.144 N;所以A、B整体处于漂浮状 态,由于F浮B=ρ水gVB=1×103 kg/m3 ×10 N/kg×(0.02 m)3=0.08 N<GB=0.128 N,所 以最后的状态是A部分体积露出水面,B浸没在水中,F浮=GA+GB,此时V排总= = =1.44×10-5 m3,VA浸=V排总-VB=1.44×10-5m3-(0.02 m)3
=6.4×10-6 m3,则物体A浸入水的深度hA= = =0.016 m=1.6 cm,物
体B上表面所处的深度h'=hA+b=1.6 cm+2 cm=3.6 cm=0.036 m,下表面所处

## Slide 24
的深度h下=h'+a=0.036 m+0.02 m=0.056 m,满足上述条件至少要倒入水的 质量m=ρ水V水=ρ水(Sh下-V排总)=1×103 kg/m3×(16×10-4 m2×0.056 m-1.44×10-5m3) =75.2 g<120 g,所以倒入的水足以满足上述情况,B上表面受到的压强p'=ρ水 gh'=1×103 kg/m3×10 N/kg×0.036 m=360 Pa,B上表面受到的压力F'=p'SB=360 Pa×4×10-4 m2=0.144 N。
答案 (1)14.4 cm (2)4 cm (3)0.144 N
素养解读 本题以实验装置为切入点,综合考查了杠杆、压强、浮力、密 度等物理知识,解答问题的关键是做好物理模型的受力分析,在考查科学思 维基础上突出了对物理观念的考查。

## Slide 25
知识点一 有用功和额外功
1.请阅读,然后回答问题:
“有用功指对人们有利用价值的功,如简单机械提升重物所做的功就是人 们需要的。额外功指对人们既无利用价值而又不得不做的功,如使用简单 机械时克服机械间的摩擦和机械自重所做的功就是人们不需要的、没有 利用价值而又不得不做的功。”
图12-3-1是小金同学用三种不同方法把沙子运上三楼。表中的数据是 人、沙子、桶、滑轮、装沙子的口袋的重力。

## Slide 26
图12-3-1

## Slide 27
小金重力 | 500牛
沙子重力 | 100牛
桶重力 | 20牛
滑轮重力 | 10牛
口袋重力 | 5牛

## Slide 28
根据图中的信息和表格中数据,请判断:
(1)小金同学用三种方法把沙子运上三楼,其中方法 (选填“一” “二”或“三”)所做的额外功最多。
(2)小金同学把沙子运上三楼,所做的有用功为 焦。

## Slide 29
解析 (1)小金同学的三种运沙子的方法中,将沙子提升的高度相同h=3 m ×2=6 m。方法一:提升沙子的同时将人和桶提升,对人和桶做的额外功
=(G人+G桶)h=(500 N+20 N)×6 m=3 120 J;方法二:提升沙子的同时将动滑轮 和桶提升,对动滑轮和桶做的额外功 =(G动+G桶)h=(10 N+20 N)×6 m=180
J;方法三:提升沙子的同时将口袋提升,对口袋做的额外功 =G口袋h=5 N×
6 m=30 J;可见方法一做的额外功最多;(2)小金同学把沙子运上三楼,所做 的有用功:W有用=G沙子h=100 N×6 m=600 J。
答案 (1)一 (2)600

## Slide 30
知识点二 机械效率
2.(2017北京怀柔一模)(多选)下列关于机械效率的说法,正确的是 ( )
A.机械效率小于1
B.所做有用功越多,机械效率越高
C.功率大的机械,机械效率高
D.有用功占总功的比例越大,机械效率越高
答案 AD 总功等于有用功加额外功,有用功跟总功的比值叫机械效率, 因为额外功不为0,所以有用功永远小于总功,所以机械效率一定小于1, 故A、D选项正确。所做有用功多,“有用功跟总功的比值”不一定高,故 B选项错误;机械做功越快,表示功率越大,单位时间内做的功越多,但机械 效率不一定就高,故C选项错误。

## Slide 31
3.(2019北京房山一模)如图12-3-2所示,甲、乙、丙三位同学分别用同一个 动滑轮竖直向上匀速提升不同的钩码,并记录了如下表所示的实验数据。 根据表中的实验数据回答下列问题。
图12-3-2
(1)所用动滑轮重为 N;(选填“1”、“1.5”或“2”)
 | 钩码重 G/N | 钩码上升 的高度 h/cm | 人对绳子 的拉力 F/N | 绳子自由 端上升的 高度s/cm | 时间 t/s
甲同学 | 3 | 5 | 2.1 | 10 | 2
乙同学 | 4 | 4 | 2.6 | 8 | 1
丙同学 | 7 | 6 | 4.2 | 12 | 3

## Slide 32
(2)有一位同学做功最多,他做的功为 J;
(3)做功最快的是 同学;(选填“甲”、“乙”或“丙”)
(4)利用表中的实验数据,可得出滑轮的机械效率与 有关。
答案 (1)1 (2)0.504 (3)乙 (4)提升的钩码重

## Slide 33
解析 (1)由图可知,若不计绳重和摩擦,拉力F= (G+G轮),G轮=2F-G,将甲同
学的实验数据代入可得,G轮=2×2.1 N-3 N=1.2 N,由于存在绳重和摩擦,实际 轮重小于G轮,可知所用动滑轮重为1 N;(2)由W=Fs可知,三位同学做的功分 别为W甲=F甲s甲=2.1 N×0.1 m=0.21 J,W乙=F乙s乙=2.6 N×0.08 m=0.208 J,W丙=F丙 s丙=4.2 N×0.12 m=0.504 J,所以丙做的功最多;(3)三位同学做功的功率分别 为P甲= = =0.105 W,P乙= = =0.208 W,P丙= = =0.168
W,可见乙同学做功功率最大、做功最快;(4)由表中数据利用η= =
计算出三位同学实验得出动滑轮的机械效率分别为71.4%、76.9%和83. 3%,可见当提升的钩码重增大时,动滑轮的机械效率增大,说明滑轮的机械 效率与提升的钩码重有关。

## Slide 34
1.(2019湖南邵阳城步模拟)姚锦煜同学进入初三后非常努力,也非常爱思 考,一次他研究水桶的构造时,不小心将水桶掉进水里,在他打捞时桶里带 些水。下列所述中属于有用功的是 ( )
A.把桶中水提高所做的功 B.把桶提高做的功
C.提桶和桶中的水做的功 D.手对绳子拉力做的功
答案 B 我们的目的是将水桶提上来,因此有用功是把桶提高做的动,其 他的功都属于无用功,因此答案为B。

## Slide 35
2.(2017山东临沂兰陵期末)工人用滑轮组把一箱箱货物从一楼提升到五 楼,在滑轮组上加润滑油后,机械效率提高了,则加润滑油后工人提升同样 的货物时,做的 ( )
A.有用功减小,总功不变
B.有用功增加,总功增加
C.有用功不变,总功减小
D.有用功减小,总功减小
答案 C 加润滑油前后工人都是提升同样的货物从一楼到五楼,也就是 说对货物做的功是不变的,即有用功是不变的,但加了润滑油,工人用的拉 力减小了,而同样是把货物拉到五楼,力小了,做的总功自然就少了,即总功 是减小的。

## Slide 36
3.(2018重庆中考B卷改编)部分农户在新建住房时,常利用如图所示的简易 滑轮提升建材。在一次提升建材的过程中,建筑工人用400 N的拉力,将重6 00 N的建材在10 s内匀速提高3 m。则下列判断正确的是(不计摩擦和绳 重) ( )
A.滑轮所做的有用功为1 200 J
B.滑轮受到的重力为100 N
C.该滑轮的机械效率η=75%
D.绳子自由端移动的速度大小为0.3 m/s

## Slide 37
答案 C 滑轮所做的有用功W有=Gh=600 N×3 m=1 800 J,A错;不计摩擦 和绳重时,动滑轮的重G动=nF-G=2×400 N-600 N=200 N,B错;由图知,n=2,s= nh=2×3 m=6 m,W总=Fs=400 N×6 m=2 400 J,滑轮的机械效率η= =
=75%,C正确;绳子自由端移动的速度大小为v= = =0.6 m/s,D错。

## Slide 38
4.(2019广东汕头潮阳模拟)如图所示,小明分别用甲、乙两个滑轮组匀速 提起重力为G的物体,且物体上升速度相同。若不计绳重及摩擦,每个滑轮 质量相同,对比两个滑轮组,下列说法正确的是 ( )
A.甲的拉力小于乙的拉力
B.甲、乙绳子自由端移动的速度相等
C.甲、乙的机械效率相等
D.拉力甲的功率大于拉力乙的功率

## Slide 39
答案 C 甲中承担物重的绳子的段数n甲=2,因此F甲= ,乙中承担物
重的绳子的段数n乙=3,因此F乙= ,F甲>F乙,A选项错误;由图可知,n甲=2,n
乙=3,甲滑轮组绳子自由端移动的速度v甲=2v物,乙滑轮组绳子自由端移动的 速度v乙=3v物,所以甲、乙绳子自由端移动的速度不相等,B选项错误;不计绳 重及摩擦,滑轮组的机械效率η= = = ,因为G相同,G轮相
同,所以两个滑轮组机械效率相等,C选项正确;甲的拉力做功的功率P甲=F甲 v甲= (G+G轮)×2v物=(G+G轮)×v物,P乙=F乙v乙= (G+G轮)×3v物=(G+G轮)×v物,因此,
拉力甲的功率等于拉力乙的功率,D选项错误。故答案为C。

## Slide 40
5.(2018江苏南京中考)用如图所示的滑轮组将重85 N的物体匀速提升2 m, 拉力F为50 N。此过程中有用功为 J,总功为 J,滑轮组机 械效率为 。根据已知条件,以下四个物理量:①动滑轮上升的高 度、②动滑轮的重力、③额外功、④拉力的功率,还能求出的有 和 (选填序号)。
答案 170 200 85% ① ③

## Slide 41
解析 有用功W有=Gh=85 N×2 m=170 J;由图可知,n=2,绳端移动的距离:s=2 h=2×2 m=4 m,拉力做的总功W总=Fs=50 N×4 m=200 J;滑轮组的机械效率η = = =85%;①因为动滑轮和物体一起运动,动滑轮上升的高度等于
物体上升的高度,为2 m;②若不计摩擦和绳重,拉力F= (G+G动),据此可求
动滑轮重力,但题目没有提到“不计摩擦和绳重”这个条件,无法计算动滑 轮的重力;③额外功等于总功减去有用功,W额=W总-W有=200 J-170 J=30 J;④ 因为不知道做功时间,所以无法计算拉力的功率。可见,还能求出的有①、 ③。

## Slide 42
6.(2019吉林长春模拟)在“测滑轮组机械效率”实验中,小红用如图甲所 示的滑轮组(绕线没有画出)进行了三次实验,实验数据如下表所示。

## Slide 43
实验 次数 | 物重 G/N | 物体上升的 高度h/cm | 测力计的 示数F/N | 测力计移动 的距离s/cm
1 | 6 | 3 | 2.5 | 9
2 | 6 | 5 | 2.5 | 15
3 | 6 | 8 | 2.5 | 24

## Slide 44
(1)请根据表中的数据画出甲图中的绕线方式。
(2)第三次实验中,滑轮组的机械效率是 。分析表中数据,可得出 结论:滑轮组的机械效率与 无关。
(3)小红在上述实验的基础上多使用一个滑轮又进行了实验(如图乙所示), 小红使用甲、乙两个滑轮组匀速提升相同的重物时,若忽略绳重和摩擦,它 们的机械效率 (选填“相同”或“不相同”)。

## Slide 45
答案 (1)见图 (2)80% 物体上升的高度 (3)相同
解析 (1)由表中第一行可知,当物体上升的高度为3 cm时,测力计移动的 距离为9 cm,因此n=3。(2)第3次实验中滑轮组的机械效率η= = =
×100%=80%;同理,第1次和第2次的机械效率也是80%,因此滑
轮组的机械效率与重物被提升的高度无关。(3)在忽略绳重及摩擦的情况 下,额外功为克服动滑轮重力做的功。小红在上述实验的基础上多使用了 一个定滑轮,只改变了力的方向,因此它们的机械效率相同。

## Slide 46
1.(2019吉林长春中考)如图12-3-3所示,用甲、乙滑轮组在相同时间内分别 将A、B物体匀速提升相同高度,已知物体受到的重力GA>GB,滑轮组的机械 效率η甲<η乙(忽略绳重和摩擦)。下列判断正确的是 ( )
图12-3-3

## Slide 47
A.两滑轮组绳端移动的距离相等
B.甲滑轮组的有用功比乙的少
C.甲滑轮组的总功率比乙的小
D.甲滑轮组的动滑轮比乙的重
答案 D 由图可知,n甲=3,n乙=2,因此s甲=3h,s乙=2h,甲、乙两滑轮组绳端移 动的距离不相等,A选项错误;有用功为物体上升所做的功,W有用甲=GAh,W有用乙 =GBh,GA>GB,因此W有用甲>W有用乙,B选项错误;由于W有用甲>W有用乙,η甲<η乙,由η= ,可知W总甲>W总乙,由于时间相同,故P总甲>P总乙,C选项错误。

## Slide 48
2.(2018安徽模拟)用相同的定滑轮和动滑轮组成甲、乙两个滑轮组,如图1 2-3-4所示,用它们来提升同一重为G=100 N的物体,动滑轮重G动=10 N,甲滑 轮组将重物提高1 m,乙滑轮组将重物提高2 m,在不计绳重和摩擦的条件 下,下列说法正确的是 ( )
图12-3-4

## Slide 49
A.甲滑轮组拉力大,机械效率低
B.乙滑轮组省力,所以它的机械效率高
C.拉力F1所做的功为110 J
D.拉力F2大小为50 N

## Slide 50
答案 C 由图知,甲滑轮组有两段绳子承担物重,不计绳重和摩擦,则F1= (G+G动);乙滑轮组有三段绳子承担物重,不计绳重和摩擦,则F2= (G+G动);
提升同一重物且动滑轮重力相同,所以F2<F1,即乙滑轮组更省力;在不计绳 重和摩擦的条件下,额外功W额=G动h,有用功W有=Gh,由η= = =
可知,提升的物重G相同,动滑轮重相同,两滑轮组的机械效率相
同,A、B错误;拉力F1= (G+G动)= ×(100 N+10 N)=55 N,绳子自由端移动距
离:s1=nh1=2×1 m=2 m,拉力F1所做的功:W1=F1s1=55 N×2 m=110 J,C正确;拉 力F2= (G+G动)= ×(100 N+10 N)≈36.7 N,D错。

## Slide 51
3.(2019河北保定二模)(多选)用如图12-3-5的装置,将重力为G的A物体匀速 升高了h,绳子自由端所用的拉力为F,不计绳重和摩擦,说法正确的是 (
)
图12-3-5
A.有用功为3Gh B.总功为3Fh
C.额外功为3h(G-F) D.装置的机械效率为

## Slide 52
答案 BD 由图可知,有用功为提起重物所做的功,即W有用=Gh,A选项错 误;W总=3Fh,B选项正确;W额外=W总-W有用=(3F-G)h,C选项错误;η= = =
,D选项正确。

## Slide 53
4.(2018四川成都二模)如图12-3-6,质量为60 kg的工人用滑轮组提升重物, 每个滑轮的重力均为50 N。
(1)用滑轮组使重力为250 N的物体匀速上升2 m的过程中,人做的有用功为 多少?
(2)若绳子能够承受的最大拉力为400 N,提升物体过程中绳子重和摩擦对 应的额外功始终占总功的10%。求滑轮组的最大机械效率。
图12-3-6

## Slide 54
解析 (1)人做的有用功:W有=Gh=250 N×2 m=500 J;
(2)当以绳子能够承受的最大拉力提升物体时,滑轮组的机械效率最大,
由图可知n=2,s=nh,拉力做的总功:W总=Fs=2Fh,
克服动滑轮重力做的额外功:W动=G动h,
因提升物体过程中绳子重和摩擦对应的额外功始终占总功的10%,
所以,提升物体过程中绳子重和摩擦对应的额外功W绳摩=10%W总=10%×2Fh =0.2Fh,
滑轮组做的有用功:W有=W总-W动-W绳摩=2Fh-G动h-0.2Fh=1.8Fh-G动h,
滑轮组的最大机械效率:η= = = = =83.7
5%。
答案 (1)500 J (2)83.75%

## Slide 55
1.(2018安徽合肥巢湖模拟)在斜面上将一个质量为5 kg的物体匀速拉到高 处,如图所示,沿斜面向上的拉力为40 N,斜面长2 m、高1 m。下列说法正 确的是(g=10 N/kg) ( )
A.物体只受重力、拉力和摩擦力三个力的作用
B.做的有用功是40 J
C.此斜面的机械效率为62.5%
D.物体受到的摩擦力大小为10 N

## Slide 56
答案 C 将物体匀速拉到高处的过程中,物体受到了重力、支持力、摩 擦力、拉力共4个力的作用;有用功W有=Gh=mgh=5 kg×10 N/kg×1 m=50 J; 总功W总=Fs=40 N×2 m=80 J,此斜面的机械效率η= = =62.5%,额外功
W额=W总-W有=80 J-50 J=30 J;由W额=fs可得,物体受到的摩擦力f= = =15
N。

## Slide 57
2.(2019山东淄博周村二模)小明用同一个滑轮的两种用法,提起同一物体, 如图,使用定滑轮时,所用的拉力为F甲,机械效率为η甲。使用动滑轮时所用 的拉力为F乙,机械效率为η乙,则F甲 F乙,η甲 η乙(选填“>”、 “<”或“=”),不计绳重和摩擦,动滑轮重小于物重。

## Slide 58
解析 由图可知,甲为定滑轮,乙为动滑轮;不计绳重和摩擦,F甲=G物,F乙= ,由于G轮<G物,F甲>F乙;η甲= = =1,η乙= = = <1,
因此η甲>η乙。
答案 > >

## Slide 59
3.(2018四川德阳中考)如图所示,沿斜面把质量为12 kg的一个物体匀速拉 到最高处,沿斜面向上的拉力是F=100 N,斜面长2 m、高1 m,则其机械效率 是 %,物体所受摩擦力是 N。(取g=10 N/kg)

## Slide 60
解析 有用功W有=Gh=mgh=12 kg×10 N/kg×1 m=120 J;拉力做的总功W总= Fs=100 N×2 m=200 J;斜面的机械效率η= = =60%;额外功W额=W总-W
有=200 J-120 J=80 J,由W额=fs可得,物体所受的摩擦力f= = =40 N。
答案 60 40

## Slide 61
4.(2019广西一模)如图,在水平地面上放着物体A,A与地面的接触面积为0.1 4 m2,对地面的压强为3 000 Pa,用滑轮组匀速提升物体A时,滑轮组的机械 效率是84%(不计绳重和摩擦)。求:
(1)物体A的重力;
(2)动滑轮的重力;
(3)用此滑轮组使物体A以0.2 m/s的速度匀速上升,在5 s的时间内,人拉力所 做的功。

## Slide 62
解析 (1)A与地面的接触面积为0.14 m2,对地面的压强为3 000 Pa,因此物 体A的重力GA=pS=3 000 Pa×0.14 m2=420 N;(2)W有用=GAh,F= ,W总=2
Fh=(GA+G轮)h,因此η= = = ,由于η=84%,GA=420 N,故G
轮=80 N;(3)h=vt=0.2 m/s×5 s=1 m,W总=(GA+G轮)h=(420 N+80 N)×1 m=500 J。
答案 (1)420 N (2)80 N (3)500 J

## Slide 63
1.(2019贵州黔南州二模,5,★☆☆)分别用如图12-3-7所示的甲、乙两个滑 轮组,在10 s内将重为40 N的物体G匀速提升1 m,每个滑轮的重均为20 N, 不计绳重及摩擦,下列有关说法正确的是 ( )
图12-3-7

## Slide 64
A.甲和乙两滑轮组所做有用功相等
B.甲滑轮组的效率大于乙滑轮组的效率
C.F甲小于F乙
D.F甲做功的功率小于F乙做功的功率

## Slide 65
答案 A 两滑轮组所做的有用功W有用=G物h,两滑轮组所提重物重力相等, 上升距离相等,因此甲和乙两滑轮组所做有用功相等,A选项正确;F甲= ,W甲=2F甲h=(G物+G轮)h,η甲= = = ,F乙= ,
W乙=3F乙h=(G物+G轮)h,η乙= = = ,η甲=η乙,B选项错误;F甲=
,F乙= ,F甲>F乙,C选项错误;使用甲滑轮组时,绳端移动的距离
为s甲=2×1 m=2 m,拉力做的功为W甲=F甲s甲=30 N×2 m=60 J,使用乙滑轮组 时,绳端移动的距离为s乙=3×1 m=3 m,拉力做的功为W乙=F乙s乙=20 N×3 m=6 0 J,由于时间相同,故F甲做功的功率等于F乙做功的功率,D选项错误。

## Slide 66
2.(2017山东淄博桓台一模,6,★★☆)(多选)一位建筑工人要把建筑材料运 送到楼上,他使用了如图12-3-8所示的装置进行升降,已知吊篮的质量为m1, 建筑材料的质量为m2,人对绳子的拉力为F,吊篮在拉力的作用下匀速上升 了h,不计绳重和摩擦。下列表述正确的是 ( )
图12-3-8
A.有用功为m2gh,滑轮组的机械效率为
B.有用功为m2gh,动滑轮重为2F-(m1+m2)g
C.有用功为(m1+m2)g,滑轮组的机械效率为
D.额外功为(2F-m2g)h,绳子移动的距离为2h

## Slide 67
答案 BD 有用功W有=Gh=m2gh,总功W总=Fs=F×2h=2Fh,滑轮组的机械效 率为 = = ,不计绳重和摩擦,则动滑轮重为2F-(m1+m2)g,额外功为
(2F-m2g)h,绳子移动的距离为s=2h。故选B、D。

## Slide 68
3.(2018山东济宁曲阜一模,15,★★☆)小代用如图12-3-9所示的滑轮组将 重为640 N的物体匀速提升了2 m,用时40 s,此过程中滑轮组机械效率为8 0%,不考虑绳重及摩擦,则绳端的拉力是 N,拉力做功的功率是 W。
图12-3-9

## Slide 69
解析 有用功W有=Gh=640 N×2 m=1 280 J,由η= 得,总功W总= =
=1 600 J;由图知,n=2,绳端移动距离s=2h=2×2 m=4 m,由W总=Fs得,拉力F= = =400 N;拉力做功的功率P= = =40 W。
答案 400 40

## Slide 70
4.(2019湖北随州模拟,15,★☆☆)在探究影响滑轮组机械效率的因素的实 验中,小明用同一滑轮组进行了三次实验,实验数据如下表:(8分)
图12-3-10

## Slide 71
实验序号 | 1 | 2 | 3
动滑轮重G轮/N | 0.5 | 0.5 | 0.5
物重G/N | 1 | 2 | 4
物体上升的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1
绳端受到的拉力F/N | 0.6 | 1.0 | 
绳端移动的距离s/m | 0.3 | 0.3 | 0.3
滑轮组的机械效率η/% | 55.6 | 66.7 | 

## Slide 72
(1)请你根据表格上的数据画出滑轮组的绕线。
(2)第三次弹簧测力计的示数如图12-3-10乙为 ,机械效率为 ,该实验是探究滑轮组的机械效率与 的关系。

## Slide 73
解析 (1)绳端移动的距离与物体上升的高度的比为3,因此承担物重的线 的有效段数为3。(2)图乙中弹簧测力计的分度值是0.2 N,示数为1.8 N;机 械效率η= = = ×100%=74.1%;由表中数据可知,滑轮组结构
不变,只改变物体的重力,此实验的目的是探究滑轮组的机械效率与物重的 关系。
答案 (1)如图所示 (2)1.8 N 74.1% 物重

## Slide 74
5.(2017江西宜春丰城期末,22,★★☆)如图12-3-11甲所示,物体A重16 N,置 于水平桌面上,在拉力F的作用下,5 s内沿直线匀速运动了0.5 m。如图乙是 拉力F做的功随时间变化的图象。物体A在水平桌面上运动时受到的摩擦 阻力 f 为物重G的 0.2。求:(8分)

## Slide 75
图12-3-11
(1)5 s内拉力F对物体A做的有用功。(4分)
(2)滑轮组的机械效率η。(4分)

## Slide 76
解析 (1)因物体A在水平桌面上匀速运动时处于平衡状态,受到的拉力和 摩擦力是一对平衡力,所以,物体A所受拉力:FA=f=0.2G=0.2×16 N=3.2 N,5 s 内拉力F对物体A做的有用功:W有=FAs=3.2 N×0.5 m=1.6 J;
(2)由图乙可知,5 s内拉力F做的总功W=2.5 J,则滑轮组的机械效率:η= =
=64%。
答案 (1)1.6 J (2)64%

## Slide 77
1.(2018江苏无锡江阴模拟,10,★★☆)小明用如图所示的甲、乙两个滑轮 组,分别在相同时间内将同一重物匀速提升相同高度,每个滑轮的重均相 等,不计绳重及摩擦。针对这一现象,小明得出了4个结论:①F1做的功等于 F2做的功;②甲滑轮组的机械效率等于乙滑轮组的机械效率;③使用乙滑轮 组比甲滑轮组更加省力;④F1做功的功率等于F2做功的功率。其中正确的 为 ( )

## Slide 78
A.①②③ B.②③④
C.①③④ D.①②③④

## Slide 79
答案 D 由图知,n1=2,n2=3;不计绳重及摩擦,则拉力做的功分别为:W1=F1 s1= (G物+G动)×2h=(G物+G动)h,W2=F2s2= (G物+G动)×3h=(G物+G动)h,则W1=W2,
故①正确;动滑轮重相同,提升的物体重和高度均相同,不计绳重及摩擦,则 W额=G动h,W有=G物h,所以,利用滑轮组做的有用功相同、额外功相同,总功相 同;由η= 可知,两滑轮组的机械效率相同,故②正确;不计绳重及摩擦,拉
力F= (G物+G动),n1=2,n2=3,绳端拉力分别为:F1= (G物+G动),F2= (G物+G动),所
以F1>F2,即使用乙滑轮组比甲滑轮组更加省力,故③正确;因为W1=W2,且做 功时间相同,由P= 可知,拉力做功的功率相同,故④正确。综上分析,①②
③④说法都正确。

## Slide 80
2.(2019江苏泰州姜堰一模,12,★★★)小明用如图所示的装置探究杠杆的 机械效率,他将两个钩码悬挂在B点,在A点用弹簧测力计保持竖直方向拉 动杠杆,使其绕O点缓慢转动,带动钩码上升一定的高度h(不计摩擦) (
)
A.在杠杆转动过程中,弹簧测力计的示数会变小
B.仅将拉力的作用点从A点移到C点,杠杆的机械效率不变
C.仅增加钩码的个数,拉力所做的额外功增大
D.仅将钩码的悬挂点从B点移到C点,拉力做的总功变大

## Slide 81
答案 B 若弹簧测力计拉力方向一直竖直向上拉动,阻力不变,动力臂减 小,阻力臂变小,由几何知识可得,动力臂与阻力臂的比值不变,因为阻力不 变,根据杠杆的平衡条件知,弹簧测力计的示数应该不变,故A错误;仅将拉 力的作用点从A点移到C点,动力臂减小,动力增大,但阻力和阻力臂不变,根 据杠杆的平衡条件知,F1L1不变,杠杆的机械效率不变,故B正确;克服杠杆重 力做的功为额外功,仅增加钩码的个数,杠杆重力和杠杆上升的高度不变, 拉力所做的额外功不变,故C错误;钩码的悬挂点在B点时,由杠杆的平衡条 件得F1·OA=G·OB;悬挂点移至C点时,由杠杆的平衡条件得F2·OA=G·OC;从 图中可以看出,由OB到OC力臂变大,所以弹簧测力计的示数变大,有用功不 变,但杠杆提升的高度减小,额外功减小,又因为总功等于额外功与有用功 之和,因此此次弹簧测力计做的功将小于第一次做的功,即仅将钩码的悬挂 点从B点移到C点,拉力做的总功变小,故D错误。

## Slide 82
3.(2017山东菏泽定陶期末,15,★★☆)某高山顶峰要设一个旅游景点,需要 开挖盘山公路,要求盘山公路对车的总阻力是车重的0.1,机械效率是50%, 若山高2 000 m,则要开挖长 m的盘山公路。

## Slide 83
解析 设车的重力为G,盘山公路的长度为s,
则车上坡时做的有用功:W有=Gh,
牵引力克服总阻力做的额外功:W额=fs=0.1G·s,
牵引力做的总功:W总=W有+W额=Gh+0.1G·s,
盘山公路的机械效率:
η= = = = =50%,
解得:s=2×104 m。
答案 2×104

## Slide 84
4.(2019四川绵阳二模,19,★★☆)某小组同学在探究滑轮组的机械效率与 哪些因素有关时,提出了一些猜想并对猜想进行验证。
(1)如果影响机械效率的因素有A、B、C三个,要研究机械效率与B因素的 关系,需要先控制 因素不变,而改变B因素,从而进行研究。

## Slide 85
(2)下面是同学提出的两个猜想:
猜想A:两个相同滑轮组成的滑轮组,其机械效率与滑轮组细线的绕法有关;
猜想B:两个相同滑轮组成的滑轮组,其机械效率与滑轮组提升的物重有 关。
为了验证上述猜想是否正确,同学们准备分别按图1、图2、图3和图4进行 实验。
验证猜想A的小组应按图 所示进行实验,若实验测得两滑轮组的 机械效率大小相等,则可初步判断猜想A是 (正确/错误)的。
验证猜想B的小组应按图 所示进行实验,若实验测得两滑轮组的 机械效率大小 (相等/不相等),则可初步判断猜想B是正确的;
(3)实验过程中测量拉力时弹簧测力计还应沿 方向做匀速直线运 动。

## Slide 86
答案 (1)A、C (2)1、3或2、4 错误 1、2或3、4 不相等 (3)竖直
解析 (1)要研究其与B因素的关系,就要控制其他因素即A、C不变,改 变B。(2)要探究滑轮组的机械效率与滑轮组细线的绕法是否有关,需要保 持除滑轮数目、规格相同外,还要提起相同的物重,所以选择的是图1、3或 图2、4;若实验测得两个滑轮组的机械效率大小相等,说明机械效率与绕线 方法无关,可初步判断猜想A是错误的;要探究滑轮组的机械效率与滑轮组 提升的物重是否有关,需要保持除滑轮数目、规格相同外,还要保持绕线方 法相同,所以选择的是图1、2或3、4;若实验测得两滑轮组的机械效率大小 不相等,说明机械效率与物重有关,可初步判断猜想B是正确的。(3)在实验 中,弹簧测力计应沿竖直方向做匀速运动。

## Slide 87
5.(2018四川资阳雁江模拟,16,★★☆)用如图甲所示的滑轮组提升物体M, 已知被提升的物体M重为760 N,卷扬机加在绳子自由端的拉力F将物体M 以0.5 m/s的速度匀速提升到5 m的高度。拉力做的功W随时间t的变化图 象如图乙所示,不计绳重和摩擦。求:

## Slide 88
(1)滑轮组提升重物所做的有用功W有;
(2)滑轮组提升重物的机械效率η;
(3)动滑轮的重力G动。

## Slide 89
解析 (1)滑轮组提升重物所做的有用功:W有=Gh=760 N×5 m=3 800 J;
(2)将物体以0.5 m/s的速度匀速提升到5 m的高度,
由v= 可知,运动的时间:t= = =10 s,由图乙可知,该过程中拉力做的
总功是4 000 J,
所以滑轮组提升重物的机械效率:η= = =95%;
(3)由图甲知承担物重的绳子段数n=2,所以绳子自由端移动的距离:s=2h=2 ×5 m=10 m,
由W总=Fs可得拉力:F= = =400 N,不计绳重和摩擦,由F= (G+G动)
可得,动滑轮的重力:G动=2F-G=2×400 N-760 N=40 N。
答案 (1)3 800 J (2)95% (3)40 N

## Slide 90
1.(2018湖南邵阳中考,5,★★☆)如图12-3-12所示,某同学使用动滑轮把600 N的重物匀速提升了3 m,所用的拉力是400 N。下列说法正确的是 (
)
图12-3-12
A.机械效率是80% B.有用功是1 800 J
C.额外功是300 J D.总功是2 100 J

## Slide 91
答案 B 有用功W有=Gh=600 N×3 m=1 800 J,B正确;绳端移动的距离:s=2 h=2×3 m=6 m,总功W总=Fs=400 N×6 m=2 400 J,D错误;额外功W额=W总-W有= 2 400 J-1 800 J=600 J,C错;机械效率:η= = =75%,A错。

## Slide 92
2.(2017广东广州中考,12,★★☆)图12-3-13甲中力F1水平拉动重为G的物 体A在水平路面匀速移动了s。改用滑轮组拉动A在同一路面匀速移动了s, 拉力为F2(如图乙)。此过程滑轮组 ( )
甲 乙
图12-3-13
A.总功为F2s B.额外功为F1s
C.机械效率为 D.额外功为3F2s-F1s

## Slide 93
答案 D 滑轮组的有用功W有=F1s,总功W总=3F2s,额外功W额=W总-W有=3F2s -F1s,机械效率η= = ,故选D。

## Slide 94
3.(2019宁夏中考,12,★☆☆)如图12-3-14所示,用滑轮组将重为400 N的物 体匀速提升了1 m。已知拉力F为250 N,则提升重物的过程中,滑轮组的机 械效率是 。请写出一种提高此滑轮组机械效率的方法
图12-3-14

## Slide 95
解析 滑轮组的机械效率W有用=Gh=400 N×1 m=400 J,W总=2Fh=2×250 N×1 m=500 J,η= = =80%;要提高此滑轮组机械效率,可采用的方法如
下:
方法一、减轻动滑轮的质量、加润滑油来减小摩擦,可以减少额外功,在有 用功一定时,减小总功,使得有用功和总功的比值增大,机械效率增大;
方法二、增加提升物体的重力,在额外功不变的情况下,使得有用功和总功 的比值增大,机械效率增大。
答案 80% 减轻动滑轮的质量(或加润滑油来减小摩擦或增加提升物体 的重力)

## Slide 96
4.(2018山东泰安中考,22,★★☆)图12-3-15甲是某学习小组“测量滑轮组 的机械效率”的示意图。用弹簧测力计竖直向上拉动绳子自由端,将重为 4.5 N的物体从A位置提升到A'位置,同时弹簧测力计从图中的B位置上升到 B'位置,在这个过程中,弹簧测力计的示数如图乙所示。请你根据他们做的 实验完成下列问题:
(1)物体提升的高度是 cm,拉力是 N,该滑轮组的机械效 率η= ;
(2)若在图甲装置的基础上,增加一个动滑轮,改为图丙所示的装置,提升同 一物体,则滑轮组的机械效率 (选填“变大”、“变小”或“不 变”)。

## Slide 97
图12-3-15

## Slide 98
解析 (1)弹簧测力计从B位置匀速上升到B'位置,测力计上升的高度为:s=1 5.0 cm;物体从A位置上升到A'位置,物体提升的高度h=5.0 cm;由图乙可知, 测力计的示数为2 N;该滑轮组的机械效率:η= = = =75%;
(2)若在图甲装置的基础上,增加一个动滑轮,提升同一物体到相同高度,有 用功不变,克服动滑轮重力所做的额外功变大,故机械效率变小。
答案 (1)5.0 2 75% (2)变小

## Slide 99
5.(2019湖北襄阳中考,25,★☆☆)工人师傅用如图12-3-16所示的滑轮组将 重为600 N的货物匀速提升了2 m,做了1 500 J的功。求:
图12-3-16
(1)滑轮组的机械效率;
(2)当他用400 N的拉力匀速提升其他货物时,额外功占总功的15%,求提升 货物的重。

## Slide 100
解析 (1)W有用=Gh=600 N×2 m=1 200 J,η= = ×100%=80%;
(2)当他用400 N的拉力匀速提升其他货物时,额外功占总功的15%,则有用 功占总功的85%,即η'=85%,由图知,n=3,滑轮组的机械效率η'= = =
= ,因此G'=3η'F=3×85%×400 N=1 020 N。
答案 (1)80% (2)1 020 N

## Slide 101
1.(2018江苏无锡中考,9,★★☆)用如图所示的滑轮组匀速提升200 N的重 物G,竖直向上的拉力F为100 N,重物被提升1 m,不计绳重和摩擦,下列说法 正确的是 ( )
A.额外功是100 J
B.动滑轮的重力为50 N
C.拉力做的总功是200 J
D.绳子末端移动的距离是2 m

## Slide 102
答案 A s绳=3h=3×1 m=3 m,故D错误;W总=Fs绳=100 N×3 m=300 J,故C错 误;W有用=Gh=200 N×1 m=200 J,W额外=W总-W有用=300 J-200 J=100 J,故A正确; G动= = =100 N,故B错误。

## Slide 103
2.(2019内蒙古通辽中考,11,★☆☆)如图所示,利用滑轮组在2 s内将重400 N的物体匀速提升了1 m,所用拉力F为150 N。不计绳重和摩擦,下列说法 正确的是 ( )
A.绳子自由端移动的速度为2 m/s
B.动滑轮的总重为100 N
C.滑轮组的机械效率为83.3%
D.提升更重的物体,滑轮组的机械效率会变小

## Slide 104
答案 A 由图可知,n=4,因此v绳=4v物= = =2 m/s,A选项正确;不计
绳重和摩擦,F= ,可得2G轮=200 N,B选项错误;不计绳重和摩擦,动
滑轮的机械效率η= ×100%≈66.7%,C选项错误;若用该滑轮组提
升更重的物体,额外功不变,有用功增加,有用功在总功中所占的比例增加, 机械效率会变大,D选项错误。故答案为A。

## Slide 105
3.(2017四川广元中考,15,★★☆)用如图所示的滑轮组在5 s内将重G=240 N的物体匀速向上提起3 m,拉力F=150 N,这个滑轮组的机械效率是 。如果忽略绳重和摩擦,动滑轮自重为 N。

## Slide 106
解析 所做的有用功为:
W有=Gh=240 N×3 m=720 J;
由图可知n=2,则绳子自由端通过的距离:
s=2h=2×3 m=6 m;
所做的总功为:
W总=Fs=150 N×6 m=900 J;
这个滑轮组的机械效率:
η= = =80%;
忽略绳重和摩擦,则绳端的拉力F= (G+G动),所以G动=2F-G=2×150 N-240 N
=60 N。
答案 80% 60

## Slide 107
4.(2018山东德州中考,23,★★☆)测量滑轮组的机械效率:
步 骤 | 如图所示为测量某滑轮组机械效率的实 验装置 ①实验时沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧 测力计 ②分析表中数据可知:实验2是用图 做的实验 ③实验3中的机械效率η= | 装置图 | 

## Slide 108
表 格 | 实验 序号 | 钩码重 G/N | 钩码上 升高度 h/m | 绳端拉 力F/N | 绳端移动 距离s/m | 机械 效率η
 | 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74%
 | 2 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86%
 | 3 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 
结 论 | 通过比较 (填实验序号)两次实验数据得出结论:同一滑轮组提升重物时,物 重越大,滑轮组的机械效率越高 通过比较2、3两次实验数据可得出结论:不同滑轮组提升相同重物时,动滑轮越重,滑 轮组的机械效率 |  |  |  |  | 

## Slide 109
 | 实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,有同学认为应静止时读数。你认 为他的想法 (选填“正确”或“不正确”),因为他没有考虑到 对滑 轮组机械效率的影响

## Slide 110
解析 分析表中数据可知,实验1是用图甲做的实验,实验2是用图乙做的实 验,实验3是用图丙做的实验;实验3中的机械效率η= = =
=80%;
1、2两次实验使用的滑轮组相同,实验1中钩码重为4 N,机械效率为74%, 实验2中钩码重为8 N,机械效率为86%,比较1、2两次实验,可以得出结论: 同一滑轮组提升重物时,物重越大,滑轮组的机械效率越高。通过比较2、3 两次实验数据可得出结论:使用不同的滑轮组提升相同的重物时,动滑轮越 重,滑轮组的机械效率越低;
不能在弹簧测力计静止时读数,该同学的想法是不正确的,因为他没有考虑 到摩擦力对滑轮组机械效率的影响。
答案 乙 80% 1、2 越低 不正确 摩擦力

## Slide 111
5.(2018江苏南通中考,15,★★☆)小华用图示装置探究滑轮组的机械效率, 实验数据记录如下:
(1)实验中应竖直向上 拉动弹簧测力计,绳端移动距离为 m。
(2)第3次实验的机械效率为 %。
(3)分析数据可知,提高同一滑轮组的机械效率,可以采取的措施是
;小华所用动滑轮的重一定小于 N。
次数 | 物重G/N | 物体上升高度h/m | 拉力F/N | 机械效率η
1 | 2 | 0.10 | 1.0 | 66.7%
2 | 3 | 0.10 | 1.4 | 71.4%
3 | 6 | 0.10 | 2.5 | 

## Slide 112
解析 (1)实验中应该匀速竖直向上拉动弹簧测力计,以保证拉力大小恒 定;由图可知n=3,因此绳端移动距离s=3h=3×0.10 m=0.3 m;(2)η= = =
×100%=80%;(3)根据三次实验记录可得,提高同一滑轮组的机械
效率,可以采取的措施是增加物重;当物体越重时,对滑轮的压力越大,摩擦 力越大,所以第一次实验受摩擦力的影响最小,若不考虑摩擦,此时滑轮的 重力为:G动=nF-G物=3×1 N-2 N=1 N。
答案 (1)匀速 0.3 (2)80 (3)增加物重 1

## Slide 113
6.[2018山东青岛中考,17(3),★★☆]工人利用如图所示的滑轮组匀速提升 重600 N的货物,绳子自由端被竖直拉上6 m,额外功为300 J。求滑轮组的 机械效率。
答案 80%

## Slide 114
解析 由题图知,n=3,由s=nh可得,货物被提升的高度h= = =2 m,则所做
的有用功W有用=Gh=600 N×2 m=1 200 J;拉力所做的总功W总=W有用+W额外=1 2 00 J+300 J=1 500 J;则滑轮组的机械效率η= = =80%。

## Slide 115
1.(2017黑龙江鹤岗绥滨中学模拟)如图12-3-17所示两小儿之辩,关于机械 省力、省功以及机械效率的辩论,你支持哪一方的说法?不支持另外一方 的原因是什么?
图12-3-17

## Slide 116
答案 支持乙的说法。
原因:(1)使用任何机械都不能省功;(2)使用机械要多做额外功,效率更低。 甲的说法是错误的,不支持甲。
解析 正确解答本题需要从题干中获取有效信息,对物理观念、科学思 维、科学探究等素养进行了综合考查。使用任何机械都不能省功,同时因 为要多做一些额外功,使用机械比直接做功时,机械效率会更低一些。

## Slide 117
2.(独家原创试题)小红同学从电视中看到货物是通过斜面传送带运上飞机 的。她想:斜面的机械效率与斜面的倾斜程度有关,那么“斜面的机械效率 与斜面的粗糙程度”是否有关呢?小红决定通过实验进行探究,她到学校 实验室找来了量程足够大的弹簧测力计、米尺、长木板、木块A和各侧 面粗糙程度相同带有挂钩的长方体木块B。接下来请你帮她一起完成实 验:
图12-3-18

## Slide 118
(1)请根据你所学的知识猜想斜面的机械效率与斜面的粗糙程度有何关 系? 。
说出你做出该猜想的理由
。
(2)设计实验验证你的猜想,还需要增加 (填一器材名称)。
(3)请简要写出你的实验方法。

## Slide 119
答案 (1)斜面越粗糙,机械效率越低(或斜面越光滑,机械效率越高) 因为 将同一物体提升到同一高度时有用功相同,斜面越粗糙(或光滑),摩擦力越 大(或小),额外功越多(或少),所以机械效率越低(或高) (2)长毛巾(报纸或 玻璃等能改变粗糙程度的物体均可) (3)实验方法:用木块A将长木板一端 垫高做成一个斜面,用米尺量出斜面的高h、长L,然后用弹簧测力计测出 木块B的重G;用弹簧测力计沿平行于长木板的方向将木块B匀速地拉到长 木板的顶端,记下弹簧测力计的示数F1,再用同样的方法将木块B沿铺有长 毛巾(报纸或玻璃等能改变粗糙程度的物体)的斜面拉到顶端,记下弹簧测 力计的示数F2;由公式η= = 算出两次的机械效率后做出比较。

## Slide 120
解析 本题从生活中常见的现象为切入点,进而转化成物理模型进行探究, 体现了“从生活走向物理,从物理走向生活”的理念,考查了物理观念、科 学思维、科学探究能力等素养。 解析内容详见答案。

## Slide 121
1.(2017北京石景山二模)实验桌上有带横杆的铁架台、刻度尺、弹簧测力 计、细绳,另外还有钩码一盒,质量不等的滑轮3个,滑轮与轴之间的摩擦很 小,可忽略不计。请选用上述实验器材证明:动滑轮越重,动滑轮的机械效 率越低。
(1)写出实验步骤;
(2)画出实验数据记录表格。

## Slide 122
答案 (1)实验步骤:
①用调好的弹簧测力计分别测出一个钩码、一个动滑轮所受的重力,分别 用G、G动表示。如图所示组装实验器材,用弹簧测力计竖直向上匀速拉绳 子自由端,绳子自由端所受拉力用F表示,绳子自由端移动的距离用s表示, 钩码上升的高度用h表示。用弹簧测力计测出F大小,用刻度尺分别测 出s、h。并把测量数据记录在表格中。
②用弹簧测力计分别测出另外两个动滑轮所受重力,保证所挂钩码不变且 提升高度不变,再做两次实验,每次实验均更换动滑轮,仿照步骤①分别测

## Slide 123
量对应的F、s、h,并把测量数据记录在表格中。
③利用公式η= = 计算动滑轮的机械效率η,并将η值记录在表格中。
(2)实验数据记录表:
G动/N | G/N | F/N | h/m | s/m | η

## Slide 124
解析 本题主要考查了制订方案的科学探究能力。要证明动滑轮的机械 效率与动滑轮的重力有关,需要控制所提升物体重力相同,上升的高度相 同,改变动滑轮的重力,然后计算出每一次的机械效率的大小,进行比较得 出实验结论。

## Slide 125
2.(2018青海模拟)用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时, 竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。
(1)实验中,将杠杆拉至图中虚线位置,测力计的示数F(如图)为 N, 钩码总重 G为1.0 N,钩码上升高度h为0.1 m,测力计沿竖直方向移动的距离

## Slide 126
s为 0.3 m,则杠杆的机械效率为 %。请写出使用该杠杆做额外功 的一个原因: 。
(2)为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关,一位同学用该实验装 置,先后将钩码挂在A、B两点,测量并计算得到如表所示的两组数据:
根据表中数据,能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重量有关,钩码越 重其效率越高”的结论?答: 。
请简要说出两条理由:① ;
② 。
次 数 | 钩码 悬挂点 | 钩码总重 G/N | 钩码上升 高度h/m | 拉力 F/N | 测力计竖直 移动距离s/ m | 机械效率 η/%
1 | A点 | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4
2 | B点 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3

## Slide 127
解析 正确解答本题需要从“图表”中获取有效信息,利用数学知识加以 计算,然后“基于证据得出结论”。本题对物理观念、科学思维、科学探 究等素养进行了综合考查。(1)η= = ≈66.7%;利用杠杆做功
时产生的额外功受杠杆自重和杠杆与轴之间摩擦的影响。(2)要研究物重 对机械效率的影响,应控制除物重以外其他因素不变。可是表中数据是钩 码挂在A、B两点时得到的,而且仅凭一次实验对比得到的结论具有偶然 性。
答案 (1)0.5 66.7 使用杠杆时需要克服杠杆自重(或摩擦力)做功 (2) 不能 ①两次实验时钩码没有挂在同一位置 ②仅根据一次对比实验所 得结论是不可靠的