## Slide 1: 第十六章 电压 电阻 第2节 串、并联电路中电压的规律
人教版 九年级 物理 上册

## Slide 2
有三节干电池的手电筒比有两节干电池的手电筒要亮,有四块蓄电池的电动自行车比有三块蓄电池的电动自行车要跑
得快,这是为什么?

## Slide 3
1. 通过实验探究，总结出串、并联电路中的电压关系。
2. 会运用串、并联电路中的电压特点解决一些实际问题。

## Slide 4
1.提出问题：
串联电路中，各用电器两端的电压与电源两端电压有什么关系？
2.猜想或假设：总电压等于各串联部分电压之和。
U1
U2
S
L2
L1
U
A
B
C
A、C间的水压等于A、B间水压与B、C间水压之和。
知识点 1
串联电路的电压规律
类比

## Slide 5
3.设计实验：
②选择规格不同的小灯泡L1、L2连接电路；
③将电压表的两端分别连到A与B、B与C、A与C，测量电压UAB 、UBC、UAC；
④把实验结果填写在下面的实验记录中；
①设计实验电路图。
C
B
A
⑤更换不同规格的小灯泡，进行多次实验。
根据电源电压选择电压表的量程。

## Slide 6
点击右侧图片
，模拟探究过程
探究串联电路的电压规律

## Slide 7
次数 | A、B间电压UAB/V | B、C间电压UBC/V | A、C间电压UAC/V
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据表格
实验结论：串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和。
表达式：U=U1+U2+……

## Slide 8
例 如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数
是2.5V，V2的示数是3.8V，则电
压表V3的示数是（ ）
A．1.3V B．2.5V
C．3.8V D．6.3V
D
连接中考

## Slide 9
例 如图所示，当S1闭合、S2断开时，电压表示数为2.5 V；当S1断开、S2闭合时，
电压表示数为6 V。灯L1两端的
电压为_______V，灯L2两端的
电压为_______V，电源电压为
_______V。
2.5
3.5
6

## Slide 10
1.提出问题：
并联电路中，各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系如何？
2. 猜想或假设：并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压相等。
水可以从ABD、ACD两个管道通过，但通道的始点A和终点D相同，故两通道的水压相同。
L1
L2
知识点 2
并联电路的电压规律
类比

## Slide 11
3. 设计实验：
①设计实验电路图；
②按电路图连接电路；
③分别用电压表测出L1、L2和电源两端的电压U1 、U2、U；
④把实验结果填写在下面的实验记录中；
⑤更换不同规格的小灯泡，进行多次实验。
L1
L2

## Slide 12
点击右侧图片模拟探究过程
探究并联电路的电压规律

## Slide 13
次数 | L1两端电压U1/V | L2两端电压U2/V | 电源两端电压U/V
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验数据表格
实验结论：并联电路中电源两端电压与各支路用电器两端的电压相等。
表达式：U=U1=U2=……

## Slide 14
实验中注意事项
正确选择电压表的量程，电压表正负接线柱连接正确。
01
03
04
05
每次测量后先断开开关，再拆改电路。
检查电压表的指针是否在零刻度线处。
电路连接后，先检查电路，然后进行试触。
02
连接过程中，开关断开。

## Slide 15
例 小亮家的卫生间按如图所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们 ( )
A. 只能各自独立工作，而不能
同时工作
B. 只能同时工作，而不能各自独立工作
C. 工作时，两端的电压一定相等
D. 工作时，通过的电流一定相等
C

## Slide 16
例 甲、乙两灯并联在同一电路中，甲灯比乙灯亮，则甲灯两端的电压________（选填“大于”“等于”或“小于”）乙灯两端的电压。若甲灯两端允许加的最大电压为6V，乙灯两端允许加的最大电压为7V，则电源电压不得超过________V。
等于
6

## Slide 17
串联电池组的电压规律
串联电池组的电压等于各节电池的电压之和。
U总=U1 +U2+…

## Slide 18
1. 家中两盏照明灯都在工作，其中灯L1很亮，灯L2很暗，则此时两盏灯两端的电压关系为（ ）
  A．L1的电压大 B．一样大
  C．L2的电压大 D．无法确定
B
基础巩固题

## Slide 19
2. 如下图所示,电源由三节新干电池串联组成，开关闭合后，已知电压表V1的示
数为1.5V，则电压表V的示
数为______V, 电压表V2的
示数为_____V。
4.5
3
V1
V2
V
L1
L2
基础巩固题

## Slide 20
3.如图所示,灯L1和L2是______联的，电压表测量的是灯_______两端的电压，若电源电压是8V,电压表的示数是3V,则灯L1两端的电
压是______V,灯L2两端的
电压是_______V。
L1
L2
V
S
串
L1
3
5
基础巩固题

## Slide 21
4.在探究“串联电路电压的规律”实验中：
(1)要用电压表测灯L2两端的电压，连接电路如图甲所示。图中只有一根导线连错了，请你在连错的导线上划“×”，并用铅笔画线表示导线将电路连接正确。
(2)改正电路后，闭合开关。如图乙所示，电压表的示数为______V，若电源电压为3 V，则灯L1两端的电压是______V.
1.2
1.8

## Slide 22
5.将图中的元件用笔画线连接起来，要求两节干电池串联，电灯L1与L2串联，电压表V1测L1两端的电压，V2测L2两端的电压。

## Slide 23
同学们在物理实验室对串联电路电压规律进行实验探究时，利用现有的器材按如下步骤进行了操作：
（1）小明组同学按照如图所示的电路图连接电路，在连接电路的过程中，开关应________。
断开
能力提升题

## Slide 24
①他们闭合开关S，发现电压表偏转如图甲所示，这说明他们的电压表所选量程过______（填“大”或“小”）。调整量程后，电压表示数如图乙所示，则L1两端的电压为_________。
1.3V
大

## Slide 25
电压表的正负接线柱接反
②在测L2两端的电压时，小明同学为了节省实验时间，建议采用以下方法：
电压表所接的B接点不动，只
断开A接点，并改接到C接点
上。同组同学认为他的方法不
能测出L2两端的电压，原因是

## Slide 26
（2）小华组同学在实验中使用两个规格相同的灯泡顺利测出AB、BC、AC间的电压记录在如表中，他们依据本次实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和，
且各用电器两端的电压都
相等。请你对小华组探究
过程中的不妥之处进行改进。
应在电路中换用不同规格的小灯泡进行多次实验，寻找普遍规律。

## Slide 27
 | 串联电路 | 并联电路
电压规律 |  | 
表达式 |  | 
串联电路中电源电压等于各用电器两端电压之和
并联电路中电源两端电压与各支路用电器两端的电压相等
U=U1+U2+……
U=U1=U2=……

## Slide 28
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 29
七彩课堂 伴你成长