## Slide 1: 第十六章 电压 电阻 第4节 变阻器
人教版 九年级 物理 上册

## Slide 2
你知道它是怎样调节灯光亮度的吗?

## Slide 3
1. 通过观察,了解滑动变阻器的构造,理解滑动变阻器的工作原理。
2. 通过探究怎样利用变阻器改变灯泡的亮度,掌握正确使用变阻器的方法。

## Slide 4
【想一想】
1.改变导体电阻大小有哪些方法？
改变导体的长度、材料、横截面积、温度
2. 哪种方法最简单？
改变导体长度来改变电阻的大小

## Slide 5
当电阻丝连入电路中的长度变长时，灯泡亮度______,表明电路中电流_______。反之，灯泡亮度_______。
变小
变亮
变暗
改变电阻线连入电路中的______，可以改变接入电路中的电阻。
长度
变阻器原理
点击上方图片，认识如何改变小灯泡亮度
改变灯泡的亮度

## Slide 6
原理：通过改变导体在电路中的长度来改变电阻。
知识点 1
变阻器
变阻器：用来改变接入电路中电阻大小的元件。
结构示意图
实物图
符号

## Slide 7
滑动变阻器的结构
点击图片学习滑动变阻器的构造

## Slide 8
滑动变阻器的连接
点击图片
，学习滑动变阻器的连接
连入电路的接线柱 | 滑片向左滑 | 
 | 接入电路的阻值变化 | 灯的亮度变化
A、D |  | 
A、C |  | 
B、D |  | 
B、C |  | 
A、B |  | 
C、D |  | 
RAP，变小
变亮
RBP，变大
变暗
RAB，不变
RCD，不变
不变
采用“一上一下”的接线方式,才能改变灯泡的亮度,即改变电路中的电流。

## Slide 9
例 如图所示的是滑动变阻器的示意图,下列说法错误的是( )
A.AB间是紧密缠绕在绝缘筒上的电阻丝,CD是导体棒
B.滑动变阻器最大电阻值决定于AB间电阻丝的长度、
材料和横截面积
C.滑动变阻器要串联接入电路
D.滑动变阻器的电阻丝可用铜线代替
D
铜丝的电阻很小

## Slide 10
例 如图所示,若滑动变阻器的滑片P向C端滑动时，小灯泡变亮，那么应将N接( )
A. B接线柱 B. C接线柱
C. D接线柱 D. 以上都可以
B

## Slide 11
例 把滑动变阻器接入电路中，如图所示。要求滑片P向右移动时电压表的示数增大，则下列接法中正确的是（ ）
A．a接1，b接4
B．a接1，b接3
C．a接2，b接3
D．a接3，b接4
A

## Slide 12
使用前要了解铭牌:
变阻器的最大电阻值是50Ω；
允许通过的最大电流是1.5A。
50Ω 1.5A
使用时根据需要进行选择，电路中的电流不能超过滑动变阻器允许通过的最大电流。
知识点 2
变阻器的应用

## Slide 13
①改变电路中的电流;
②改变部分电路两端的电压;
③保护电路。
滑动变阻器正确连入电路后，在闭合开关前，要把滑片滑到阻值最大处。
滑动变阻器的作用

## Slide 14
方法总结
判断滑片移动时接入电路的电阻阻值变化情况时,一定要看清下方接线柱是接左还是接右,然后看滑片是向左还是向右移动,记住“近下电阻小,远下电阻大”，即滑片远离下方接线柱时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,靠近下方接线柱时,滑动变阻器接入电路中的阻值减小,与上方接哪个接线柱无关。

## Slide 15
电位器
形形色色的电位器
其他变阻器——电位器

## Slide 16
电阻箱及内部结构
电阻箱及其应用
点击上方图片练习电阻箱的读数

## Slide 17
例 如图所示，甲为亮度可调的台灯，电位器是调节其亮度的装置；乙为电位器的内部结构示意图，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则需将_______（选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。关于电位器上电阻丝的材料，应该选用_____________（选填“铜丝”或“镍铬合金丝”）。
b和c
镍铬合金丝
连接中考

## Slide 18
1. 变阻器是通过改变接入电路中电阻线的________来改变电阻大小的，一只滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω，1A”的字样，则表示这只滑动变阻器的电阻变化范围是________Ω。
长度
0～20
基础巩固题

## Slide 19
2. 在“改变小灯泡亮度”的实验中，滑动变阻器所起作用的说法不正确的是（ ）
A．改变电路中的电流
B．保护电路
C．改变被测小灯泡的电阻
D．改变被测小灯泡两端的电压
C
基础巩固题

## Slide 20
A
B
C
D
P
甲
A
B
C
D
P
乙
A
B
C
D
P
丙
A
B
C
D
P
丁
3.如图所示的滑动变阻器四种接法中，当变阻器的滑片P向左移动时，都能使电路中的电流变大的是（ ）
A.甲和乙 B.丙和丁 C.甲和丙 D.甲和丁
D

## Slide 21
如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是滑动变阻器，它的金属杆是
杠杆的一端，从油量表（由
电流表改装而成）指针所指
的刻度，就可以知道油箱内
油面的高度，当滑动变阻器
的金属杆上移时，油箱内油
面________，电路中的电流______。
变小
下降
能力提升题

## Slide 23
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 24
七彩课堂 伴你成长