## Slide 1: 第三讲 欧姆定律
一轮系统复习

## Slide 2
考点1 欧姆定律
1. 内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成______，跟导体的电阻成______．2. 公式：I＝______；U表示________________，单位是伏特(V)R表示__________，单位是欧姆(Ω)I表示_______________，单位是安培(A)3. 变形公式：电阻R＝________，电压U＝________．4. 适用条件：欧姆定律只适用于___________；如只接有电热丝、白炽灯的电路．
正比
反比
导体两端的电压
导体的电阻
通过导体的电流
IR
纯电阻电路

## Slide 4
练习：1、下列四个图像中,能正确描述电阻一定时,通过导体的电流与它两端电压关系的是 ( )
A

## Slide 5
2、
D
3.某电阻两端的电压为2 V时,通过的电流为0.4 A,则两端的电压为5 V时,通过的电流为 A;该电阻两端电压为0 V时,其阻值为 Ω。
1
5

## Slide 6
考点2 电阻的串联和并联

## Slide 7
练习：1、如图所示,R1=4 Ω,R2=6 Ω,S断开时,电压表V的读数是2.4 V,当S闭合时,电流表A的读数是 A。
1.5
2、两个电子元件A和B串联后接入电路,流过元件的电流与其两端电压关系如图所示,当流过元件A的电流为0.4 A时,A、B两端的总电压为 V,此时A、B的电阻之比为 。
4.5
4：5

## Slide 8
1、动态电路分析
（1）滑动变阻器引起的动态电路分析思路
正确判断电路各元件的连接方式→弄清电表测量对象→判断滑动变阻器电阻变化→运用欧姆定律及串并联电路电流、电压规律分析各变量的变化情况
（2）传感器阻值变化引起的电表示数变化
解决此类问题时,先弄清传感器电阻随非电学量变化而变化的特点,再将其视为滑动变阻器来分析。
（3）开关通断引起的动态电路分析
分析并画出开关通断前后的两个等效电路→判断两个电路的连接方式及各电表所测对象→列出题中要对比的量的关系式→判断相关物理量的变化。
考点3 欧姆定律的应用

## Slide 9
练习：1、如图所示,电源电压保持不变,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是 ( )
C

## Slide 10
2、如图所示,电源电压保持不变,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,下列判断正确的是 ( )
A、电压表示数变大,电流表示数变大
B、电压表示数变小,电流表示数变小
C、电压表示数变小,电流表示数变大
D、电压表示数变大,电流表示数变小
C

## Slide 11
考点4 电路故障分析

## Slide 13
练习：1、如图所示的电路,闭合开关S后,两灯均不发光。为检测电路故障,进行了以下操作:将电压表接线柱分别接到a、b两点,电压表有明显示数;将电压表正负接线柱分别接到b、c两点,电压表示数为零。则电路故障可能是 ( )
A.灯L1断路 B.灯L2短路
C.电流表断路 D.灯L2断路
D

## Slide 15
实验、探究电流与电压、电阻的关系
命题点:
1.实验方法(控制变量法)
2.实物图的连接
3.电路接通前的要求(开关断开,滑动变阻器的滑片要滑到阻值最大端)
4.滑动变阻器的作用
5.电流表、电压表的使用和读数
6.实验数据分析
7.获取多次实验数据的目的
8.实验结论

## Slide 16
1、探究方法: 控制变量法 。
2、电路设计
3、滑动变阻器的作用
( 1 ) 控制R两端的电压 ( 在研究电流与电压关系时,改变电阻两端的电压;在研究电流与电阻关系时,控制电阻两端的电压为某一定值 )。
( 2 ) 保护电路 。
4、实验中进行多次测量的目的是避免偶然性，得出普遍规律

## Slide 17
练习：1、研究电流跟电阻、电压的关系，用如图所示电路，请根据实物图连接实物图；
①在连接电路时，开关应 。在开关闭合前，滑动变阻器的滑片要移到 端（Ａ或Ｂ），起到 作用。
A
V
Ａ
Ｂ
②在研究电流跟电压的关系时，应保持 不变，当电阻两端电压要从１Ｖ增大到２Ｖ时，滑动变阻器的滑片要向 端移动。
③在研究电流跟电阻的关系时，应保持 不变，当电阻R=5Ω换成R=10Ω后，电压表的示数将 ，为了保持电阻两端的电压不变,滑动变阻器的滑片要向 端移动。
断开
保护电路
电阻
B
A
电压
变大
B

## Slide 18
2、某同学在做研究电流跟电压、电阻关系的实验时，得到下表两组数据
电阻 | 电压 | 电流
10 Ω | 2V | 0.2A
 | 4V | 0.4A
 | 6V | 0.6A
电压 | 电阻 | 电流
6V | 5 Ω | 1.2A
 | 10 Ω | 0.6A
 | 15 Ω | 0.3A
①分析左表数据，可得结论：
②分析右表数据，可得结论：
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比
③综合以上结论，可得结论：
在电阻不变的情况下，导体上的电流跟导体两端的电压成正比。
在电压不变的情况下，导体上的电流跟导体的电阻成反比。