## Slide 1: 第四讲 测量电阻
一轮系统复习

## Slide 2
命题点:
1.实验原理
2.连接电路注意对象(开关断开、滑动变阻器移到电阻最大处)
3.实物电路的连接、画电路图
4.滑动变阻器在电路中的作用
5.电压表、电流表的读数
6.实验步骤的完善
7.电路故障分析
8.数据(U-I图像)分析
9.电阻的计算
10.多次测量的目的
11.实验误差分析
考点1 伏安法测电阻

## Slide 4
实验目的 | 测量定值电阻 | 测量小灯泡的电阻
多次测量 的目的 | 获得多组数据求平均值，减小误差 | 探究灯丝电阻与温度的关系
图像 |  | 

## Slide 5
练习：1、小峰同学在做“用伏安法测量定值电阻R的阻值”的实验中:
（1）如图甲所示,实验前,为保护电路,滑动变阻器的滑片应置于 ( 选填“A”或“B” )端。
（2）闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,发现电压表始终无示数,电流表有示数,其原因可能是 。
A.滑动变阻器断路 B.定值电阻R断路 C.定值电阻R短路
（3）排除故障后,当电压表示数为2.5 V时,电流表示数如图乙所示,则通过定值电阻R的电流是 A,它的阻值是 Ω。
( 4 )实验中需要移动滑动变阻器的滑片进行多次测量,其目的是 。
B
C
5
0.5
减小误差

## Slide 6
2、小明利用图甲所示的电路图测量小灯泡的电阻，小灯泡额定电压为2.5 V。
( 1 )请你根据电路图用笔画线代替导线,将图乙中的实物装置图连接完整。
(2)实验开始时，滑动变阻器连入电路的阻值为最大值的作用是__________，实验过程中滑动变阻器的另一个作用是______________________________．
(3)闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数、电压表示数接近3 V，取下灯泡，两表的示数不变，出现故障的原因可能是____________________．
保护电路
改变小灯泡两端的电压
灯泡断路

## Slide 7
(4)当滑动变阻器移到某一位置时，电压表示数如图乙所示，此时小灯泡两端电压为______V，要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑动变阻器的滑片向________(选填“左”或“右”)移．
2.1
右
(5)排除故障后，按正确操作测得实验数据记录如下：
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压(V) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5
电流(A) | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.90 | 0.20
在分析实验数据时，发现一个数据有明显错误，这个数据是______；若此错误是由于看错电表量程导致的，则该数据的正确值应是______．
(6)由表格数据可知小灯泡正常发光的电阻为______Ω，小灯泡正常发光时的功率是______W，小灯泡不接入电路时，其电阻最接近______Ω.
0.90
0.18
12.5
0.5
5

## Slide 8
(7)小红更换小灯泡进行实验并记录数据如下表，其中有一处是不恰当的，这一处是_________，原因是____________________________________________
实验次数 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 平均电阻(Ω)
1 | 1.0 | 0.17 | 5.9 | 7.7
2 | 1.4 | 0.18 | 7.8 | 
3 | 1.8 | 0.22 | 8.2 | 
4 | 2.0 | 0.23 | 8.7 | 
小灯泡的电阻随温度的改变而改变，求平均值无意义
平均电阻

## Slide 9
考点2、特殊方法测电阻
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)将电压表接在a、b两点间，测得R0两端的电压为U0；(2)将电压表改接在a′、b′两点间，测得Rx两端的电压为Ux；I＝I0＝ ，所以待测电阻表达式：Rx＝__________

## Slide 10
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)闭合开关S、S1，电压表示数为U；(2)再断开开关S1，此时电压表示数为U0；则Rx两端电压为Ux＝U－U0，通过Rx的电流为Ix＝I0＝ ，所以待测电阻表 达式：Rx＝__________

## Slide 11
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)将滑动变阻器的滑片移至最左端时，电压表示数为U；(2)__________________________________，读出电压表示数为Ux，所以待测电阻表 达式：Rx＝________
再将滑动变阻器的滑片移至最右端

## Slide 12
设计思路 |  | 电路设计 | 实验步骤及表达式
缺电流表 | 使定值电阻(或最大阻值已知的滑动变阻器或电阻箱)与待测电阻串联，利用串联电路中电流处处相等的特点来确定通过待测电阻的电流 |  | 如左图所示，(1)只闭合开关S和S1，记下电压表的示数U0；(2)只闭合开关S和S2，调节电阻箱R1的阻值，使电压表的示数仍为U0；待测电阻表达式：Rx＝R1

## Slide 13
练习：1、已知小灯泡的额定电流为I额，定值电阻阻值为R0，实验步骤如下，请补充完整：
①______________________________________________________________________________________________；
②闭合S、S1，断开S2，记录下此时电流表的示数为I；
③小灯泡正常发光的电阻表达式为R＝___________．
闭合开关S、 S2，断开S1，移动滑动变阻器滑片，使电流表示数为小灯泡的额定电流I额

## Slide 14
①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最左端时，读出此时电压表的示数，记为U1；
②___________________________________________，读出此时电压表的示数，记为U2；
③未知电阻Rx＝__________________(用已知量和测量量表示)．
调节滑动变阻器的滑片，当滑片位于最右端时
2、实验中发现电流表已损坏，电压表完好，设计了如图丙所示的电路，也完成了实验，请你将下列实验步骤填写完整(滑动变阻器最大阻值用R0表示)：

## Slide 15
3、若实验中电压表已损坏，电流表完好，添加一个阻值为R0的定值电阻和开关，设计了如图丁所示的电路，测量步骤如下：
①当开关S1闭合、S2断开时，电流表读数为I1；
②________________________，电流表读数为I2；
③未知电阻Rx＝____________________(用已知量和测量量表示)．
开关S1、S2闭合