## Slide 1: 第五讲 电功 电功率 焦耳定律
一轮系统复习

## Slide 2
1. 电能（电功）
（1）实质：电流做功的过程就是把电能转化为其他形式能的过程（2）国际单位：________，符号是________．（3）常用单位：__________，也叫做度，符号是________．（4）换算关系：1度＝______ kW·h＝_________ J.2. 电能的测量(1)测量工具：________．
焦耳
J
千瓦时
kW·h
1
3.6×106
电能表
考点1、电能（电功）

## Slide 3
(2)电能表中各数值的意义及相关计算
a．电能表的示数为________kW·h.虚线框内数字为小数部分．b．“220 V”表示这个电能表应该在220 V的电路中使用．c．“10(20)A”表示这个电能表的额定电流为______A，
允许通过的最大电流为________A.d．“600 revs/(kW·h)”表示接在这个电能表上的用电器每消耗________kW·h的电能，电能表上的转盘转动__________转．e．“50 Hz”表示这个电能表在频率为50 Hz的交流电路中使用．f．若小明家电能表示数月初时如上图所示，每度电的价格为0.5元，月末的示数为 ，则本月电费为__________元．
2 017.9
1
20
10
600
222.3

## Slide 4
3. 影响电流做功的因素：电功大小与______________________、 ____________和__________有关．
4. 公式：W＝______；
U表示用电器两端电压，单位为V； I表示通过用电器电流，单位为A；
t表示通电时间，单位为s； W表示电功，单位为__________.
用电器两端电压
通过的电流
通电时间
UIt
J
推导公式：
W＝________(纯电阻电路)；
W＝________(纯电阻电路)．
I2Rt

## Slide 5
练习：1、如图是用来测量 的仪表表盘。小明家3月底表盘示数如图甲所示,4月底表盘示数如图乙所示,4月份他家用电 kW·h,合 J。
1.8×108
电功
50

## Slide 6
2、充电宝是一个可充、放电的锂聚合物电池,某充电宝部分相关参数如下表所示。该充电宝完全充满电时储存的电能为 J,输出功率为 W。
3、小明家的电能表上标着“600 r/( kW·h )”字样,某段时间电能表转了18 r,则可知电路消耗的电能是 kW·h;细心的小明发现电能表转盘转得快与慢是变化的,电能表转盘转得越快,说明电流通过用电器做功 ( 选填“越快”或“越慢” )。
5
3.6×104
0.03
越快

## Slide 7
1. 物理意义：表示电流做功的快慢，用符号P表示，等于________与时间之比．2. 单位：国际单位：瓦特，简称瓦，符号是______；常用单位：千瓦(kW)，
1 kW＝________W.
3. 公式(必考)P＝________；P表示功率，单位为______；W表示功率，单位为______；t表示功率，单位为______
4. 推导式：(1)结合W＝UIt可得，P＝______．(2)根据欧姆定律I＝ 可推导出：P＝I2R＝_____．(适用于纯电阻电路)
电功
W
1 000
W
J
s
UI
考点2、电功率

## Slide 8
额定电压 | 用电器正常工作时的电压值
额定电流 | 用电器正常工作时的电流值
额定功率 | 用电器在___________下工作时的电功率
实际功率 | 用电器在__________下工作时所对应的功率
铭牌 | 节能灯上标有“220 V 24 W”：这个灯的额定电压为_______V，额定功率为________W.
额定电压
实际电压
220
24
考点3、额定电压、额定功率

## Slide 9
U实＝U额时 | P实____P额，用电器正常工作(如：灯泡正常发光)
U实>U额时 | P实____P额，用电器不能正常工作(如：灯泡亮度较亮)，有时会损坏用电器
U实<U额时 | P实____P额，用电器不能正常工作(如：灯泡亮度较暗)
＝
>
<

## Slide 11
练习：1、如图所示,电源电压保持不变,L1、L2、L3是电阻保持不变的灯泡,L2、L3完全相同。第一次开关S、S1、S2都闭合时,L1的电功率为25 W;第二次只闭合开关S时,L1的电功率为16 W,则下列说法正确的是 ( )
A、L1、L2两灯丝电阻之比为1∶4
B、只闭合S时,L1和L3的功率之比为1∶4
C、L1前后两次的电压之比为25∶16
D、前后两次电路消耗的总功率之比为25∶4
D

## Slide 12
2、有两只分别标有“6 V 3 W”和“9 V 3 W”的小灯泡L1、L2,不考虑温度对灯丝电阻的影响,下列说法正确的是 ( )
A、L1和L2正常工作时的电流一样大
B、L1和L2串联在一起同时使用时,两灯一样亮
C、L1和L2并联在一起同时使用时,两灯消耗的功率一样大
D、将L1与一个12 Ω的电阻串联,接在电源电压为12 V的电路中,L1也能正常发光
D

## Slide 13
1. 电流的热效应：电流通过导体时电能转化为____能，这种现象叫做电流的热效应．2. 焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成_____比，跟导体的电阻成_____比，跟通电时间成_____比．3. 公式：____________(适用于所有电路)．
推导公式：Q＝UIt＝ (适用于纯电阻电路)4. 单位：焦耳(J)．5. 电流热效应的利用与防止(1)利用：电热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器等．(2)防止：散热窗、散热片、散热孔、电脑的微型风扇等．
内
正
正
正
Q＝I2Rt
考点4、焦耳定律

## Slide 14
练习：1、甲、乙两只电炉分别标有“220 V 500 W”和“220 V 1000 W”字样,把它们串联在220 V的电路中,在相同时间内产生热量较多的是 ,将它们并联在220 V的电路中,相同时间内产生热量较多的是 ( 均选填“甲”或“乙” )。
2、电动机M的线圈电阻为0.5 Ω,如图所示,接到电压为6 V的电路中,其通过电流为1 A,电动机工作1 min,电动线圈产生的热量为 ,电动机消耗的电能为 。
30 J
360 J
甲
乙

## Slide 15
1、被加热的材料选用煤油的原因(利用其比热容较________，可以使实验现象更明显)2、转换法的应用(1)被加热的材料是煤油(利用_____________________来反映电热丝产生电热的多少)
(2)被加热的材料是空气(通过U形管内液面高度差，来反映电热丝产生电热的多少)
3、 控制变量法的应用
实验结论：在电阻和通电时间相同的情况下，通过电阻的电流越大，产生的热量越_______；在电流和通电时间相同的情况下，电阻越_______，产生的热量越多；在电阻和通过电阻的电流相同的情况下，通电时间越长，产生的热量越多．
小
温度计示数的变化量
多
大
实验：探究影响电流热效应的因素

## Slide 16
在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。
在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 17
练习：在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中,提供了如图的实验器材,其中R1>R2
实验一:探究电流产生的热量与电阻的关系
(1)请按照图中的电路图将对应实物图连接完整;

## Slide 18
(2)电路中电阻丝的连接方式是为了控制 ;电阻丝放出热量的多少,通过 来进行判断;
(3)闭合开关,经过一定时间,用电阻丝R1加热的煤油温度升高了Δt1,用电阻丝R2加热的煤油温度升高了Δt2,那么Δt1 Δt2(选填“大于”“等于”或“小于”)。
实验二:探究电流产生的热量与电流的关系
(4)闭合开关,移动滑动变阻器的滑动触头,使电路中的电流变成实验一中电流的2倍,且通电时间相同。实验发现:用电阻丝R1(或R2)加热的煤油,温度升高量Δt1'(或Δt2') 2Δt1(或2Δt2)(选填“大于”“等于”或“小于”),该实验说明电流产生的热量与电流 正比例关系。
(5)你认为做这个实验产生误差的主要原因是 。

## Slide 19
1. (2018河北23题2分)小明一家外出旅游，出门时电能表示数为 ，回来时为 ，这期间消耗了_____度电，这些电能可使标有“220 V 25 W”的灯泡正常工作________h.2. (2017河北23题2分)一天小明家中的IC卡电能表上的金额用完了，电能表便切断了电路．小明的父亲将存有300 元的IC卡插入电能表，电路又接通了，此时电能表的示数为 ，小明家所在地每度电的电费是0.6元，300元电费可用电____ kW·h.为防止电能表再次切断电路，小明家应在电能表的示数为 前为IC卡电能表充值．
3
120
500
1 0 1 8 0
当堂练习：

## Slide 20
3. (2016河北25题2分)小明家新买了一个电热水器，刚接入电路，家里的空气开关就断开了．他猜想造成空气开关断开的原因是：①连入电路中的用电器总功率过大；②电热水器或插头处短路．于是他请电工师傅检修后，将空气开关复位，只让电热水器单独工作，家里标有“2 000 r/(kW·h)”电能表的转盘3 min内转了100转，电热水器的功率为________W．小明猜想______(选填序号)是正确的(已知电热水器接入电路前，小明家正在使用的用电器的总功率约为3 200 W，空气开关允许通过的最大电流为40 A)．
②
1 000

## Slide 21
4. (2014河北26题2分)小明购买了一只容积为1.2 L的电热水壶．他往壶中装满了温度为25 ℃的水，若使壶中的水加热至沸腾，需要吸收__________J的热量；小明将电热水壶接到家庭电路中，通电7 min烧开了这壶水，如果在这一过程中它的效率是90%，电热水壶的实际功率是________W．[标准大气压下，ρ水＝1.0×103 kg/m3，c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
3.78×105
1 000
5. (2019贵港)家用电吹风的简化电路如图所示，主要技术参数如下表．则该电吹风正常工作吹热风时，电热丝的阻值是________Ω，正常工作吹热风5 min电热丝产生的热量是____________J.
55
2.64×105
热风温度 | 50～75 ℃
额定功率 | 热风时：1 000 W 冷风时：120 W
额定电压 | 220 V
质量 | 0.5 kg

## Slide 22
6、如图所示，电源电压保持不变，灯L标有“6 V 0.6 W”字样，不考虑温度对灯丝电阻的影响. 闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移到中点时，灯L正常发光，电压表示数为2 V .电压表的量程为“0～15 V”．则：
(1)灯泡正常发光时的电阻为________Ω.
(2)灯泡正常发光时的电流为________A.
0.1
60

## Slide 23
(3)当滑片P移到最左端时，灯泡消耗的实际功率为________W.(4)当滑片P移到最左端时，电路消耗的总功率为________W.(5)滑动变阻器的最大阻值为________Ω.(6)在电路安全的条件下，滑动滑动变阻器滑片过程中，电路中电流的变化范围为__________A.(7)在电路安全的条件下，电压表的示数范围为________V.(8)在电路安全的条件下，电路消耗的最大功率为________W.
0.384
0.64
40
0.08～0.1
2～3.2
0.8