## Slide 1
第七讲 密度的测量
测量固体的密度 (10年2考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：ρ＝ 。
2．实验器材及作用
(1)天平的使用与读数。
(2)量筒的使用与读数。
Notes: 2021/2/24
1

## Slide 2
3．实验步骤
(1)用调好的天平测出固体的质量m。
(2)在量筒中倒入适量的水，使固体可以浸没且液面不超过最大量程，测出水的体积为V1。

## Slide 3
(3)把固体浸没在量筒的水中，测出体积为V2。
(4)计算固体的密度__________。
(5)实验步骤的排序。
(6)根据实验步骤补充实验器材。

## Slide 4
【实验分析】
4．误差分析：先测固体体积，再测固体质量，所测物体的密度会 _____，
因为固体会沾水，使所测固体质量 _____。
5．判断固体是否为实心：将所测固体的密度与组成该固体的物质密度相
比较。
6．根据已知实验器材设计实验方案。
偏大
偏大

## Slide 5
【实验拓展】
7．溢水法测密度
(1)用天平称量出固体的质量m物、小烧杯的质量m1；
(2)在溢水杯中装满水，把待测的固体浸没在水中，同时用小烧杯承接溢出的水；

## Slide 6
(3)用天平测量出水和小烧杯的总质量m2，计算出水的质量 __________；
(4)根据ρ＝ ，求得水的体积V水＝ ＝ ，则V物＝V水＝ ；
(5)根据ρ＝ ，求得固体的密度____________________。
m3＝m2－m1
ρ物＝ ＝

## Slide 7
8．测量特殊物质密度的方法
(1)吸水性的物质：可让其吸足水再测量体积，并注意其吸水性对实验结果的影响；
(2)密度小于水的物质：可用针压法＋排水法，使物体浸没在水中测得体积，注意使用的针要细；

## Slide 8
(3)粉末状、颗粒状物质：粉末状物质可直接用量筒测得体积，颗粒状物质可用排水法测得体积；
(4)易溶于水的物质：可用细沙代替水，然后用排“沙”法测得体积。
9．浮力法测密度。

## Slide 9
1．(2020·江西)【实验名称】用天平、量筒测量小石块的密度。

## Slide 10
【实验设计】如图1所示，是小普同学设计的两种测量小石块密度的方案
(操作步骤按照示意图中的①②③顺序进行)。你认为方案_____测量误差
会较大，原因是 _______________________________________________。
一
石块从量筒中取出时会沾上水，测得的石块质量偏大

## Slide 11
【进行实验】小晟同学进行了实验，测出了相关物理量，计算出了石块的
密度，以下是他测量小石块质量的实验片段：
①将天平放在_______台上，把游码移到标尺左端的零刻度线处，发现指
针指在分度盘中线的左侧，再向右调节 _________，直至天平水平平衡。
水平
天平平衡

## Slide 12
②在左盘放被测小石块，在右盘从大到小加减砝码，当加到最小的砝码
后，观察到指针静止在如图2所示的位置，接下来的操作是 ___________
___________，直至天平水平平衡；
③读出小石块的质量。
取下最小砝
码移动游码

## Slide 13
【实验数据】测出所有相关物理量，并将实验数据记录在下面表格内，计算出石块的密度。请你将表格中①、②处的内容补充完整。
石块的质量m/g | ①_______ ________ | ②___________ __________ | 石块的体积V/cm3 | 石块的密度ρ/(g·cm﹣3)
水的体
积V1/cm3
水和石块总
体积V2/cm3

## Slide 14
2.(2016·江西)“620”创新实验小组像科学家一样进行科学探究：他们进入一个环境温度可以保持在0 ℃的实验室，尝试测量冰的密度。
【实验器材】
天平(砝码)、弹簧测力计、量筒、烧杯、刻度尺、水、细木棒、形状不规则的小冰块。

## Slide 15
【实验步骤】
(1)选择合适的器材，测出小冰块的质量m；
(2)选择器材_______、_______和水，测出小冰块的体积V；
(3)根据ρ＝_____，代入所测得的实验数据，并通过计算得到冰的密度为0.9×103 kg/m3。
小华同学做完实验，意犹未尽，还想回家测量冰箱中正方体冰块的密度是否与实验室中所测冰的密度一致，经王老师同意，他将实验桌上的所有器材带回了家。请你仅利用所带回家的器材，为小华设计一个最简便的实验方案，测出该冰块的密度。
量筒
细木棒

## Slide 16
【实验步骤】
(1)选择器材___________、_______，测出该冰块的质量；
(2)选择器材_________，测出该冰块的______；
(3)通过计算得出冰块的密度。
天平(砝码)
烧杯
刻度尺
边长

## Slide 17
【实验分析】
小华同学发现所测冰块的密度比实验室中所测冰的密度大，原因可能是
_______________________________。
冰熔化，导致测得冰的边长偏小

## Slide 18
测量液体的密度 (10年1考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：ρ＝ 。
2．实验器材及作用
(1)天平的使用与读数。
(2)量筒的使用与读数。

## Slide 19
3．实验步骤
(1)用调好的天平测出烧杯和液体的总质量m1；
(2)向量筒倒入适量液体，读出量筒中液体为体积V；
(3)用天平测出剩余液体和烧杯的总质量m2。
4．计算液体密度表达式ρ＝ 。

## Slide 20
【实验分析】
5．根据数据表格得出结论。
6．误差分析：将烧杯中液体全部倒入量筒中，测量液体体积时，烧杯壁上会残留部分液体，导致所测液体的体积 偏小 ，密度 偏大 。
7．实验的评估与改进。
【实验拓展】
8．等体积法测密度。

## Slide 21
3．【实验名称】 “测量盐水密度”的实验。

## Slide 22
【制订计划与进行实验】
(1)把天平放在水平桌面上，将游码移至标尺左端零刻度线处，发现分度
盘指针如图甲所示，这时应通过向_____(选填“左”或“右”)调节平衡
螺母使天平平衡。
左

## Slide 23
(2)向烧杯中倒入盐水，称出烧杯与盐水的总质量为96 g，再将烧杯中一
部分盐水倒入量筒中(如图丙所示)，则量筒内盐水的体积是_____cm3。再
称量烧杯和剩下的盐水总质量时，发现加减砝码总不能使天平平衡，这时
应该 _________。
(3)若天平再次平衡时所用的砝码和游码位置如图乙所示，则倒入量筒内
的盐水质量为 _____。
(4)通过计算可知盐水的密度约为___________kg/m3。
30
移动游码
34 g
1.13×103

## Slide 24
4．(2013·江西)科学家发现从空气中取得的氮的密度是1.257 2 kg/m3，
从氨中取得的氮的密度是1.250 5 kg/m3。数据的细微差异引起了科学家
的注意，进一步研究中发现了新的气体——氩。这一实验说明密度是物质
的一种 ___________，应用密度可以_______物质。小姬同学像科学家一
样去探索水的密度。
特性(属性)
鉴别

## Slide 25
【设计实验与进行实验】
(1)用调节好的天平测出空烧杯的质量m1；
(2)向烧杯中倒入适量的水，测出它们的总质量m2，则这些水的质量为
________；
(3)再将烧杯中的水倒入如图所示的量杯中，测出水的体积V；
(4)计算出水的密度ρ。
m2－m1

## Slide 26
【评估】请找出实验中的两个不足之处：
(1)__________________________________；
(2)___________________________________________________________
_____。
量杯的分度值太大读数会出现误差
烧杯中有液体残留导致测量的体积比实际体积偏小，测得的密度值
偏大

## Slide 27
【提出问题】改进实验后，小姬同学测得这些水的密度为1 g/cm3。水常见的形态有固态、液态、气态，她想水在固态和液态时的密度是一样的吗？
【设计实验与进行实验】将这些水凝固成冰进行实验，所获得的实验数据如下表：
实验序号 | 冰的质量m/g | 冰的体积V/cm3 | 冰的密度ρ/(g·cm－3)
1 | 36 | 40 | 0.9
2 | 45 | 50 | 0.9
3 | 54 | 60 | 0.9

## Slide 28
【分析与结论】分析数据得到的结论是：___________________________
_______。
水在固态和液态时的密度是不
一样的