## Slide 1
杠杆
1．定义：在① ____的作用下绕② _______转动的硬棒叫作杠杆。
知识点1
第十五讲 杠杆 滑轮 斜面
力
固定点
Notes: 2021/2/24
1

## Slide 2
2．杠杆的五要素(如图)
O
转动
F1
阻碍
F2
l1
l2

## Slide 3
3．杠杆的平衡条件
(1)杠杆平衡：杠杆在动力和阻力作用下保持① ______________。
(2)平衡条件：② ___________________________。公式为
③ _________。
静止或匀速动
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
F1l1＝F2l2

## Slide 4
4．生活中的杠杆
>
<
<
>
费力省距离
＝
＝

## Slide 5
滑轮及其他简单机械
1．滑轮

## Slide 6
等臂杠杆
省力杠杆
省力
变力的方向
改
省一半
力的方向
几分之一
注意：不计摩擦力和机械本身的重力时，F＝ 才成立，不计绳重和摩
擦力，但计动滑轮重力时，F＝ 。

## Slide 7
2．其他简单机械：轮轴和斜面，都能省力。同一斜面，倾斜程度越高，拉同一物体越 (选填“省”或“费”)力 。
费

## Slide 8
杠杆的特点及应用 (10年4考)
1．(2017·江西)如图所示，是小鹰用扫帚打扫地面卫生的情景，此时扫帚属于 (选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆。
命题点1
费力

## Slide 9
2．(2014·南昌)下面是国王与阿基米德的一段精彩对话。国王说：“我想不费吹灰之力，就可以随便移动任何重量的东西。”阿基米德说：“我不仅可以移动任何重量的东西，我还可以撬动地球。”请你说出阿基米德应用的原理和实现撬动地球的条件。
答：所涉及的物理知识是杠杆平衡原理。撬动地球的条件是找到支点和足够长的杠杆。

## Slide 10
简单机械的理解 (10年2考)
命题点2
3．(2020·吉安一模)如图所示，利用滑轮分别拉同一物体沿同一水平地面做匀速直线运动，其中属于定滑轮的装置是图 ；属于省距离的装置是图 。
甲
丙

## Slide 11
4．(2019·江西)如图所示，物重为G的物体在不同简单机械中均处于
平衡状态(不计机械自重和摩擦)，拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是( )
A．F2<F3＝F4<F1 B．F2<F4<F1<F3
C．F4＝F2<F1<F3 D．F4<F2<F3<F1
B

## Slide 12
杠杆平衡条件及其应用 (10年2考)
(1)常考题型：选择题。
(2)常规考法：
①结合杠杆、滑轮(组)、斜面考查拉力大小的计算。
②以寓言漫画为背景单独考查杠杆平衡条件的应用。

## Slide 13
(2020·遂宁)小华发现一只虫子在长50 cm、质量10 g的刻度
尺上向右爬行，她将刻度尺右端伸出水平课桌边缘23 cm，如图所示，
当虫子爬行到距刻度尺右端3 cm处时，刻度尺刚好翻转，由此计算出
虫子的质量约为(g取10 N/kg。刻度尺质量分布均匀，不考虑虫子的长
度)( )
A．1 g B．3 g C．7 g D．10 g
A

## Slide 14
1．(2012·江西)三个和尚挑水吃的故事相
信大家耳熟能详，甲图中和尚们商量出新
的挑水方案，胖和尚一人挑两小桶，瘦和
尚和小和尚两人合抬一大桶，以下说法中不正确的是( )
A．乙图中水桶B向下沉，为保持水平平衡，胖和尚可以将他的肩往后移动一点距离
B．乙图中水桶B向下沉，为保持水平平衡，胖和尚可以将后面水桶B往前移动一点距离
C．丙图中小和尚为减轻瘦和尚的负担，可以让瘦和尚往前移动一点距离
D．丙图中小和尚为减轻瘦和尚的负担，可以将水桶往前移动一点距离
D

## Slide 15
滑轮(组)的分析与计算 (10年2考)
(1)常考题型：选择题。
(2)常规考法：
①结合杠杆、滑轮(组)、斜面考查拉力大小的计算。
②结合滑轮组装置单独考查绳子自由端移动的距离、拉力、功的计算。

## Slide 16
(3)备考方法：
①首先判断滑轮组中承担物重的绳子段数n：如图所示，在动滑轮和定滑轮之间画一条虚线，有几段绳子通过动滑轮(或有几段绳子与动滑轮相连)，n就等于几。
②然后根据题干要求代入公式进行计算。

## Slide 17
(2020·江西)(不定项)如图所示，将重6 N的物体匀速拉高
20 cm，在此过程中，不计滑轮装置自重、绳重和摩擦，以下说法正
确的是( )
A．绳子自由端被拉下1.2 m
B．绳子对地面的拉力为1 N
C．对物体所做的功为1.2 J
D．横梁受到的拉力为9 N
CD

## Slide 18
2．(2020·南充)(不定项)如图所示，重为2 N的物体A放在水平桌面上，
重为5 N的物体B挂在动滑轮下，每个滑轮重为1 N(不计绳重和摩擦)，B恰
好可以匀速下降。现对A施加水平向左的拉力使B上升，当B以0.3 m/s 的
速度匀速上升时，拉力大小为F。下列说法正确的是( )
A．B匀速下降时，物体A受到3 N的摩擦力
B．拉力F的大小为4 N
C．拉力F的功率为3.6 W
D．B匀速上升0.6 m的过程中，拉力F做功2.4 J
BC

## Slide 19
探究杠杆的平衡条件 (10年2考)
【提出问题与假设】
1．杠杆在水平位置平衡可能通过改变作用在杠杆上的力和力臂的长短实现的。

## Slide 20
【设计和进行实验】
2．实验操作
(1)实验前杠杆平衡的调节： 。
注意：平衡后，实验过程中不能再调节平衡螺母。
(2)实验开始前需调节杠杆在水平位置平衡的目的：
①消除杠杆自重对实验的影响；
②便于测量力臂。
(3)选择杠杆中点作为支点的原因： 。
左高左调，右高右调
消除杠杆自重对实验的影响

## Slide 21
【实验分析】
3．将钩码换成弹簧测力计的好处：_________________________________
______。
4．弹簧测力计从竖直拉杠杆变成倾斜拉杠杆，测力计示数的变化(如图所
示，拉力力臂变小，弹簧测力计示数变大)。
能直接测出拉力的大小，实验操作更
方便

## Slide 22
5．根据杠杆平衡条件(F1l1＝F2l2)分析计算：
(1)在杠杆平衡时，两边增减钩码后杠杆是否平衡以及杠杆再平衡的条件；
(2)力或力臂的大小。
6．测量多组数据的目的：____________________________________
____。
7．生活中杠杆的应用以及杠杆类型的判断。
【实验结论】
动力×动力臂＝阻力×阻力臂(F1l1＝F2l2)
避免实验的偶然性，使得出的结论具有普遍
性

## Slide 23
(2015·江西)探究杠杆的平衡条件

## Slide 24
【提出问题】
如图甲所示，是一种常见的杆秤，此时处于水平位置平衡。
发现一：小明在左侧挂钩上增加物体，可观察到提纽左侧下沉，他认为改
变杠杆的水平平衡可以通过改变作用在杠杆上的 来实现；
发现二：接着小新移动秤砣使其恢复水平位置平衡，说明通过改变_____
的长短也可以改变杠杆的平衡，那么，杠杆在满足什么条件时才平衡呢？
力
力臂

## Slide 25
【制订计划与设计实验】
实验前，轻质杠杆处于如图乙所示的状态，使用时，首先应将杠杆的平衡螺母向 (选填“左”或“右”)调节，使杠杆处于水平位置平衡，这样做的好处是 。
右
便于直接测出力臂
【实验结论】
如图丙所示，他们进行了三次实验，对实验数据进行分析，得出杠杆的
平衡条件是 。
阻力×阻力臂

## Slide 26
【拓展应用】
如图丁所示，是用手托起重物的示意图，图中前臂可以看作是一个_____
(选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆，此杠杆的支点是图中的 点，
假如托起6 N的重物，请你根据图丁所示，估算出手臂要用的动力大约是
____N。
费力
C
48

## Slide 27
补充设问
【交流与反思】
(1)在探究过程中，需要测量和记录动力、动力臂、阻力、阻力臂四个物
理量，在进行多次实验的过程中， (选填“可以”或“不可以”)同
时改变多个量，进行探究测量。
(2)在做该实验时，有一组同学得到如表所示数据，得出杠杆的平衡条件
是“动力＋动力臂＝阻力＋阻力臂”，你认为他们的实验过程存在的问题
是 (写出一条即可)。
可以
只根据一组数据得出结论具有偶然性

## Slide 28
(3)实验中，用如图戊所示的方式悬挂钩码，杠杆也能在水平位置平衡(杠
杆上每格等距)，但老师却往往提醒大家不要采用这种方式，原因是_____
__________________________。
力和
力臂的数目过多，不利于计算

## Slide 29
【拓展应用】 杠杆在生活中有很多应用。现欲使如图己所示的静止跷跷
板发生转动，小女孩B可以采取的做法是 。
远离支点(或向右端移动)