## Slide 1
机械效率
第十六讲 机械效率
1．三种功及其关系
(1)有用功：为了达到目的① _____要做的功。
公式：② ________。
知识点1
必须
W有＝Gh
Notes: 2021/2/25
1

## Slide 2
(2)额外功：为了达到目的做的一些③ _______、但又不得不做的功。例：用滑轮组提升钩码，我们不得不克服动滑轮所受的重力以及摩擦力等因素的影响而多做功。
(3)总功：有用功和额外功的④ ___。
(4)关系公式：⑤ ___________。
2．机械效率
(1)定义：① _______和② ______的比值。
(2)公式：③ _____________。机械效率没有单位。
(3)注意：任何机械的效率都④ ______1。
不需要
和
W总＝W有＋W额
有用功
总功
η＝ ×100%
小于

## Slide 3
机械效率的理解及计算 (10年3考)
(1)常考题型：选择题、计算题。
(2)常规考法：
①在选择题中考查滑轮组机械效率的相关推导。
②在计算题中考查滑轮组的机械效率的相关计算。
知识点

## Slide 4
(3)备考方法：

## Slide 6
考法❶ 滑轮组竖直提升重物的计算
(2016·江西)(不定项)在测“滑轮组机械效率”的活动中，瑞
瑞同学在与动滑轮相切的细绳上做一标记A(如图甲所示)，然后用大小为
F的拉力匀速竖直向上提升总重为G的钩码。当钩码上升的高度为H时，瑞
瑞同学在与动滑轮相切的细绳上做另一标记B，并测得AB两点间的距离为
2H(如图乙所示)，则以下所求物理量正确的是( )
A．拉力所做的功W＝2FH
B．拉力所做的有用功W有＝GH
C．该滑轮组的机械效率η＜1
D．该滑轮组的机械效率η＝
BCD

## Slide 7
1．(2020·本溪)小鹏家购买了一箱重960 N的装修
材料，工人用如图所示的滑轮组将装修材料匀速提
高9 m，用时3 min，若滑轮组的机械效率为80%(不
计箱子重、绳重和摩擦)。小鹏计算的下列物理量正
确的是( )
A．绳子自由端移动的速度为0.05 m/s
B．做的有用功为8 640 J
C．拉力为240 N
D．拉力的功率为48 W
B

## Slide 8
2．(2020·天水)在九年级物理拓展课上，李博同学模拟某建
筑工地上塔吊的工作情景，设置了如图所示的滑轮组来提升
装修材料，若他用250 N的拉力在20 s内将450 N的材料提升了
10 m。(不计绳重和摩擦，g取10 N/kg)求：
(1)拉力的功率是多少？
(2)提升450 N材料时，此滑轮组的机械效率是多少？
(3)若绳子能承受的最大拉力为400 N时，此滑轮组的机械效率最大可提高到多少？

## Slide 9
考法❷ 滑轮组水平匀速拉动物体的计算
(2020·滨州)(不定项)如图所示，重800 N的物体在100 N水平拉
力F的作用下，以0.1 m/s的速度沿水平地面向左匀速直线运动了20 s，滑
轮组的机械效率为60%，在此过程中，下列说法正确的是( )
A．拉力F做的功为400 J
B．物体与地面间的滑动摩擦力为180 N
C．额外功的功率为12 W
D．若物体的重力和运动速度不变，只增大水平地面的粗糙程度，则滑轮
组的机械效率会降低
BC

## Slide 10
3．如图所示，物块重200 N，移动过程中所受阻力为 40 N。若不考虑滑
轮重及摩擦，物块以0.2 m/s的速度匀速移动，拉力F的功率是 W；如果
这个装置的机械效率是80%，则拉力F是 N。
8
25

## Slide 11
考法❸ 沿斜面匀速拉动物体的计算
(2020·南充)如图所示，用沿斜面向上大小为4 N的拉力，将一个
重5 N的物体从斜面底端匀速拉至顶端。已知物体沿斜面上滑的距离为5 m，
上升的高度为3 m，则物体受到的摩擦力为 N，斜面的机械效率为 。
1
75%

## Slide 12
4．(2020·衡阳)近期我国长江中下游许多省份因连续大雨发生洪涝灾
害。抗洪抢险小分队成员李军在一次行动中需要帮老百姓把一个质量为
240 kg的重物搬到2 m高的车上。为了省力采用5 m的长木板搭了一个斜面
(如图所示)。用1 200 N的力用了5 min将重物匀速推到车上。关于此简易
斜面装置，下列说法中正确的是( )
A．他对重物做了4 800 J的功
B．他做功的功率为16 W
C．此次简易斜面装置的机械效率为50%
D．斜面是一种省力杠杆
D

## Slide 13
测量滑轮组的机械效率 (10年1考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：η＝ ×100%。
2．实验器材及操作
(1)实验器材：弹簧测力计、刻度尺、钩码、滑轮组、细线、铁架台。
(2)应测物理量：________________________________________________
__________。
钩码重G、钩码被提升的高度h、拉力F、绳子自由端移
动的距离s

## Slide 14
(3)弹簧测力计的使用和读数。
(4)弹簧测力计沿竖直方向匀速拉动的目的：_________________________
________________。
(5)分别记下钩码和弹簧测力计的起始位置的目的：___________________
_____________。
3．控制变量法的应用
(1)探究滑轮组的机械效率与所吊重物重力大小的关系：控制同一滑轮组
的绕线方式相同，改变______________________。
(2)探究滑轮组的机械效率与动滑轮重力大小的关系：控制滑轮组所吊钩码的数量相同，改变___________________________________。
使弹簧测力计示数稳定，便
于读出拉力的大小
测量钩码和弹簧测力
计移动的距离
滑轮组所吊钩码的数量
动滑轮的数量或换用重力不同的动滑轮

## Slide 15
【数据分析及计算】
4．功的计算：
①有用功的计算：W有＝Gh;
②总功的计算：W总＝Fs。
5．机械效率的计算：
①已知物重和拉力：__________________；
②已知物重和动滑轮重(不计摩擦)：___________________________。

## Slide 16
6．根据实验数据选择装置图：根据绳子自由端移动的距离s和物体上升高
度h的关系s＝nh判断。
7．分析实验数据得出结论。
【实验拓展】
8．滑轮组机械效率的大小与物体被提升的高度、滑轮组的绕线方式及物
体被提升的速度无关。
9．影响滑轮组机械效率的因素：___________________________________
_______________。
物体的重力、动滑轮的重力、绳子与滑
轮之间的摩擦等

## Slide 17
10．提高机械效率的方法：
①增加所提升物体的重力；
②减小动滑轮的重力；
③减少动滑轮的个数；
④减小绳子与滑轮间的摩擦等。

## Slide 18
1．在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中，某实验小组用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码，分别做了甲、乙、丙3组实验，实验数据记录如下表：

## Slide 20
(1)在实验操作中应该使钩码 (选填“快速”或“缓慢”)上升。
(2)进行第2次测量时滑轮组的机械效率约为 (保留三位有效数字)。
(3)如图丙所示，进行第3次测量时，弹簧测力计示数为 N，滑轮组
做的有用功是 J，拉力所做的额外功为 J。
(4)分析实验数据，实验小组得出的实验结论是：滑轮组的机械效率与
_________________有关。
缓慢
78.4%
2.4
0.3
0.06
被提升物体的重力

## Slide 21
(5)分析表中数据可知，F≠ ，可能的原因是____________________
_________________。
(6)某次实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数为F，钩码重记
为G，动滑轮重记为G′，绳自由端移动距离记为s，钩码提升高度记为h，
不计绳重及摩擦。则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中错误的是 。
A．η＝ ×100% B．η＝ ×100%
C．η＝ ×100% D．η＝ ×100%
拉动过程中需克服滑
轮的转轴处的摩擦
BD

## Slide 22
补充设问
(1)在实验中，某同学为了便于读数，就让弹簧测力计处于静止状态时才
读数，该同学的读数与实际相比 (选填“偏大”“偏小”或“不
变”)，测得机械效率 (选填“偏高”“偏低”或“不变”)，说明滑
轮组的机械效率还与 有关。
(2)若将此滑轮组换一种绕绳方法，不计摩擦和绳重，滑轮组的机械效率
将 (选填“变大”“变小”或“不变”)。
偏小
偏高
运动状态
不变

## Slide 23
(3)有两个组所用的动滑轮重相同，提升的物体也相同，测得机械效率却
不同，原因可能是绳子与滑轮或滑轮轴之间的 不同，影响了测量
结果。所以，我们在生活中经常给各种机械加润滑油，是为了_________
___，提高它的机械效率。
摩擦力
减小摩擦
力

## Slide 24
测量斜面的机械效率 (10年1考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：η＝ ×100%。
2．控制变量法的应用
(1)探究斜面机械效率的大小与斜面倾斜程度的关系：控制_____________
___与 相同，改变 。
(2)探究斜面机械效率的大小与斜面粗糙程度的关系：控制_____________
___与 相同，改变 。
(3)探究斜面机械效率的大小与物体重力的关系：控制_________________
与 相同，改变 。
斜面的粗糙程
度
物体的重力
斜面的倾斜程度
斜面的倾斜程
度
物体的重力
斜面的粗糙程度
斜面的粗糙程度
倾斜程度
物体重力的大小

## Slide 25
【实验分析】
3．弹簧测力计应沿与斜面平行的方向匀速拉动物体。
4．功的计算：
①有用功的计算：W有＝Gh；
②总功的计算：W总＝ Fs。
5．机械效率的计算：η＝ ______________。
6．表格数据分析与处理。
7．斜面在生活中的应用(如楼梯、盘山公路等)。

## Slide 26
2．【提出问题】 斜面的机械效率与斜面的倾斜程度有没有关系？
【进行实验】 针对这个问题，小明通过在斜面上拉动物体进行了探究(如图所示)，测得的实验数据如表中所示。

## Slide 27
【分析与论证】
(1)沿斜面拉动物体时，应使其做 运动。
(2)根据表中的数据可求出第③次实验中拉力所做的有用功为 J，机
械效率是 (保留两位有效数字)。
(3)通过对上述实验数据的分析可知，斜面的省力情况与斜面倾斜程度的
关系是：斜面越缓，越 。
匀速直线
1.25
81%
省力

## Slide 28
(4)小明又做了第④次实验：他在斜面上铺上棉布，使斜面变粗糙，保持
物体上升的高度h和移动距离s分别为0.10 m和0.50 m，用弹簧测力计拉着
物体沿斜面向上做匀速直线运动，读出这时弹簧测力计的示数为2.5 N，
则他们测出斜面的机械效率为 。把第④次与第 次的测量结果相
比较可知：当斜面越粗糙时，斜面的机械效率越 。
(5)除了上述对斜面机械效率的影响因素的猜想以外，请你猜想斜面的机
械效率还可能与 有关(写出一个即可)；为了通过实验验证你的
猜想，还需要补充的器材是 。
40%
①
低
物体重力
质量不同的物体