## Slide 1
电流与电压和电阻的关系
第十九讲 欧姆定律
1．在电阻一定时，导体中的电流跟这段导体两端的电压成 。
2．在电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成 。
知识点1
正比
反比
Notes: 2021/2/25
1

## Slide 2
欧姆定律
1．内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成① ，跟导体的电阻
成② 。
2．公式：① 。变形公式：② ，③ 。
3．使用范围：同时性、同段性。
正比
反比
U＝IR

## Slide 3
欧姆定律在串、并联电路中的应用
1．串联电路电阻和电压的定性关系
(1)串联电路的等效电阻等于 ，即R＝R1＋R2＋…＋Rn。
(2)串联电路中电压与电阻的关系：
2．并联电路电阻和电流的定性关系
(1)并联电路的等效电阻的倒数等于 ，
即 。
(2)并联电路中电流与电阻的关系： 。
各串联电阻之和
各并联电阻的倒数之和

## Slide 4
欧姆定律的简单计算 (10年2考)
1．(2017·江西)如图所示，闭合开关S，两电流表示数之比为5∶3，则R1
与R2两端的电压之比U1∶U2＝______，电阻之比R1∶R2＝______。
命题点1
1∶1
3∶2

## Slide 5
2．(2012·江西)如图所示，电源电压为6 V。闭合开关S，电压表V1示数为4 V，电流表示数为0.4 A。求：
(1)电压表V2的示数；
(2)R1、R2的阻值。

## Slide 6
解：由图可知：电源电压为6 V，R1、R2串联，电压表V1测量的是电阻R1两端的电压，为4 V；电压表V2测量的是电阻R2两端的电压，电流表A测量总电流。
(1)由串联电路的电压规律可知，电压表V2的示数：
U2＝U－U1＝6 V－4 V＝2 V。
(2)由 得：

## Slide 7
U­I图象的理解及相关计算(10年4考)
命题点2
3．(2020·天津) 如图所示是某导体中的电流I跟它两端电压U的关系
图象，该导体的阻值为( )
A．40 Ω B．30 Ω C．20 Ω D．10 Ω
D

## Slide 8
4．(2020·牡丹江)小张同学在“探究通过导体的
电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数
据通过整理作出了如图所示的图象。根据图象，
下列说法错误的是 ( )
A．当导体乙的两端加上1 V的电压时，通过导体乙的电流为0.1 A
B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3 V的电源上时，干路中的电流
为0.9 A
C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比
D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻
D

## Slide 9
探究电流与电压的关系 (10年3考)
【设计和进行实验】
1．实验电路图及实物图

## Slide 10
2．实验主要器材及作用
(1)电表的使用和读数。
(2)电表异常偏转的原因：
①反向偏转，说明正负接线柱接反了；
②正向偏转幅度过小，说明量程选择过大；
③正向偏转幅度过大，到达右边没有刻度处，说明量程选择过小。

## Slide 11
(3)滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变定值电阻两端的电压。
3．控制变量法的应用：控制定值电阻的阻值不变，移动滑动变阻器的滑片，改变定值电阻两端的电压。
【实验分析及计算】
4．电路连接注意事项：开关断开，滑动变阻器滑片移至阻值最大处。
5．电路故障判断及分析。
6．动态电路分析。

## Slide 12
7．更换不同阻值的电阻采集多组实验数据的目的：__________________
_____。
8．表格数据分析及处理。
9．U­I图象分析及处理。
10．电阻的计算。
11．改变定值电阻两端电压的其他方法：改变电源电压。
12．此实验装置还能完成的实验：______________。
使实验结论更具有普
遍性
伏安法测电阻

## Slide 13
13．实验中不能用小灯泡代替定值电阻进行探究的原因：_____________
_______________。
14．实验得出“电阻一定时，电流随电压增大而减小”这一结论的原因：
将电压表并联在了滑动变阻器两端。
【实验结论】
在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
灯丝电阻随温
度的升高而增大

## Slide 14
1．(2015·江西)探究电流与电压的关系
【实验器材】 电压表、电流表、三种不同规格的滑动变阻器(A：“10 Ω 1.5 A”、B：“20 Ω 1 A”、C：“50 Ω 1 A”)、开关、新干电池三节、定值电阻R＝10 Ω、导线若干。

## Slide 15
【制订计划与设计实验】
(1)请依照如图甲所示的电路图，用笔画线代替导线，将图乙中电路连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表示数变大，导线不能交叉。

## Slide 16
(2)闭合开关前，要将滑动变阻器滑片移至____(选填“左”或“右”)端，
选样做可以起到__________的作用；此实验中滑动变阻器的另一个作用是
“改变定值电阻两端的电压”，请你写出一种不用滑动变阻器也可以“改
变定值电阻两端电压”的方法：______________。
【进行实验与收集证据】
(1)小莲按要求正确连接电路，且电路元件完好，实验过程中，发现电压
表指针偏转到满刻度外的位置，其原因可能是_______________________
_____________________________。(任意写出一个)
右
保护电路
改变电源电压
滑动变阻器接入电路中的
阻值过小(或电压表的量程过小)

## Slide 17
(2)小莲在实验中通过调节滑动变阻器滑片测出通过电阻R的不同电流和对
应的电压值。如下表所示：
要测出表格中的实验数据，实验时所用的滑动变阻器规格为____(选填规
格的编号即可)。
【实验结论】
通过上表中的数据，我们可以得出：_______________________________
______________________。
C
在电阻一定时，通过导体的电流与
导体两端的电压成正比

## Slide 18
补充设问
【交流与反思】
(1)小莲认为将定值电阻换成小灯泡也能得出电流与导体两端电压的规律，
他的说法_______(选填“正确”或“错误”)，原因是_________________
_____________。
(2)小莲进行了多次实验后，根据实验数据绘制了定值电阻的电流随电压
变化的图象(如图所示)，正确的图象是____(选填“A”“B”或“C”)。
错误
灯丝的电阻随温度
的升高而增大
B

## Slide 19
探究电流与电阻的关系 (10年2考)
【设计和进行实验】
1．实验电路图及实物图

## Slide 20
2．滑动变阻器的作用
(1)保护电路；
(2)使定值电阻两端电压保持不变。
3．控制变量法的应用：控制定值电阻两端电压不变，改变定值电阻的阻
值。
【实验分析】
4．更换大阻值电阻后滑动变阻器滑片移动方向的判断：移动方向应使滑
动变阻器接入电路中的阻值_____，保证________________________不变。
变大
定值电阻两端的电压保持

## Slide 21
5．接入电路中定值电阻最大阻值确定：根据 得出定值电阻的最大值Rmax。
6．补充实验步骤。
7．分析实验数据得出结论。
【实验结论】
在电压一定的情况下，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

## Slide 22
2．小彬在探究电流与电阻的关系的实验中，他设计了如图甲所示的实验装置，其具体操作如下：
【实验器材】 电压恒为3 V的电源，标有“20 Ω 2 A”字样的滑动变阻器，阻值分别为5 Ω、10 Ω、20 Ω、40 Ω的定值电阻各一个。

## Slide 23
【设计实验与进行实验】
(1)小哲帮小彬检查时发现连线不对，而且只要改接一根导线就可以了，
请你把接错的那根导线找出来，打上“×”，再用笔画线把它改到正确的
位置上(导线不允许交叉)。
(2)电路改正以后，小彬实验时发现电流表示数为0，电压表示数接近3 V，
经检查导线均完好且接触良好，则电路发生的故障可能是____________
___。
(3)排除故障后，如果他们先用5 Ω的电阻做实验，闭合开关，调节滑动
变阻器的滑片P，使电压表的示数达到某一值时，电流表的示数如图乙所
示，此时电路中的电流为______A。
定值电阻R断
路
0.36

## Slide 24
(4)如果他们用5 Ω的电阻做实验时，滑动变阻器的滑片P刚好在图甲所示位置，接下来把5 Ω换成10 Ω电阻后，闭合开关，为保持电压表的示数不变，应将滑动变阻器的滑片P向____(选填“左”或“右”)端移动。
(5)再将10 Ω定值电阻换成20 Ω定值电阻，重复以上步骤。实验记录的多组数据如下表所示，分析数据可得出结论：当电压一定时，通过导体中的电流与导体的电阻成____比。
左
反
实验次数 | 定值电阻/Ω | 电流表示数/A
1 | 5 | 
2 | 10 | 0.18
3 | 20 | 0.09

## Slide 25
(6)小彬同学换用40 Ω的定值电阻接着进行上述实验，请判断他能否顺利
完成并说明理由__________________________________________________
____________。
不能，滑动变阻器的最大阻值太小，无法使电压表的示
达到1.8 V 数

## Slide 26
补充设问
【实验拓展】(2012·江西节选)小英同学探究“导体的电流与电阻的关系”时，进行创新实验，除了与原有实验所必需的器材相同外，没领电压表，而是多领了一只电流表，并设计出如图丙所示的电路图进行实验。

## Slide 27
(1)连接电路，调节滑动变阻器将电流表A1与A2的示数分别记为I1和I2；
(2)把定值电阻R2换成R3，调节滑动变阻器使电流表A1的示数为 时，
R3两端的_____不变，记录此时电流表的示数为I3；
(3)再把R3换成R4，重复上一步骤进行实验；
(4)分析数据得出电流与电阻的关系。
I1
电压