## Slide 1
测量定值电阻的阻值 (10年4考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：_____。
第二十讲 电阻的测量

## Slide 2
2．实验操作及注意事项
(1)电路连接注意事项：
①开关断开；
②滑动变阻器滑片移至____________。
(2)电表的使用和读数。
(3)电表异常偏转的原因：
①反向偏转，说明________________；
②正向偏转幅度过小，说明_____________；
③正向偏转幅度过大，到达右边没有刻度处，说明______________。
阻值最大处
正负接线柱接反
量程选择过大
量程选择过小

## Slide 3
(4)滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变定值电阻两端的电压。
(5)滑动变阻器规格的选取要求：
①电路中的最大电流Imax<滑动变阻器的额定电流；
②当电压表的示数最小时，滑动变阻器两端电压最大为U源－URmin，此时滑
动变阻器接入电路的阻值R滑＝ ，因此滑动变阻器的最大阻值大
于或等于R滑。

## Slide 4
【分析与交流】
3．电路故障分析。
4．动态电路分析。
5．数据或U­I图象的分析：定值电阻的图象是正比例图象。
6．多次测量的目的：对于测定值电阻阻值的实验，多次测量的目的是
_________________。
7．补充实验步骤。
多次测量求平均值

## Slide 5
8．补充实验数据。
9．设计实验电路。
10．设计实验数据表格。
11．实验评估与交流。
【实验结论】
电阻是导体本身的特性，和导体中的电流及导体两端的电压无关。

## Slide 6
1．(2017·江西)【实验名称】 用电流表和电压表测电阻。
【实验器材】 电压恒为3 V的电源、电压表、电流表、标有“20 Ω 2 A”字样的滑动变阻器、待测电阻Rx、开关、导线若干。
【实验原理】__________________。
欧姆定律或( )

## Slide 7
【实验步骤】
(1)小明按照如图甲所示的电路图连接电路。
(2)闭合开关，发现电流表示数如图乙所示，则下一步实验操作是先_____
_____，然后_________________________________。
(3)小明测出待测电阻的阻值后，向老师汇报，老师指出他的实验设计中
存在着不足，其不足是_______________________________。
断开
开关
将电流表正、负接线柱上的导线对调
只测量一组数据，实验误差会较大

## Slide 8
(4)改进后，小明继续实验并将数据记录在下表中，分析数据可知待测电
阻的阻值为____Ω。还可以初步得出：电阻一定时，通过导体的电流与导
体两端的电压成______。
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A
1 | 2.4 | 0.24
2 | 2.0 | 0.20
3 | 1.5 | 0.15
10
正比

## Slide 9
(5)实验过程中，若小明将滑片P移到了如图丙所示位置，闭合开关，此时
电流表的示数为______。
0.1 A

## Slide 10
补充设问
【提出问题】完成以上实验后，小明还想用其他方法测量定值电阻Rx的阻值，于是他设计了下列两种方案进行测量。
【方案一】运用一只电压表(无电流表)，一个阻值为R0的固定电阻，测量定值电阻Rx的阻值。
实验器材：一只电压表，一个阻值为R0的固定电阻、待测定值电阻Rx、电源、开关和导线若干。

## Slide 11
实验步骤：
步骤一：请你在图虚线框丁中画出实验时所需的电路图，并连接电路；
步骤二：将电压表______在Rx两端，闭合开关，读出电压表的示数Ux；
步骤三：将电压表______在R0两端，闭合开关，读出电压表的示数U0；
步骤四：根据小明设计的电路的特点和实验所测得的物理量，写出Rx的
表达式____________(用符号表示)。
并联
并联

## Slide 12
【方案二】运用一只电压表(无电流表)，一个已知最大阻值的滑动变阻器，测量定值电阻Rx的阻值。
实验器材：一只电压表、一个已知最大阻值的滑动变阻器，待测定值电阻Rx、电源、开关和导线若干。
实验要求：请你在图戊虚线框中画出实验所需的电路图。

## Slide 13
【评估交流】
(1)从实验操作角度看，以上两个方案中，方案____更好。
(2)好在___________________________________________________(只要求写出一条)。
二
方案二在测量电压时不用换接电压表，测量电压比较方便

## Slide 14
测量小灯泡的电阻 (10年1考)
【设计和进行实验】
1．实验原理：______。
2．实验操作及注意事项
(1)电路连接注意事项：
①开关断开；
②滑动变阻器滑片移至___________。
(2)电表的使用和读数。
阻值最大处

## Slide 15
(3)电表异常偏转的原因：
①反向偏转，说明________________；
②正向偏转幅度过小，说明_____________；
③正向偏转幅度过大，到达右边没有刻度处，说明______________。
(3)滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变定值电阻或小灯泡两端的电压。
正负接线柱接反
量程选择过大
量程选择过小

## Slide 16
(4)滑动变阻器规格的选取要求：
①小灯泡的额定电流Imax<滑动变阻器的额定电流；
②小灯泡正常发光时，滑动变阻器两端电压为U源－U额，电路中的电流为
I额，此时滑动变阻器接入电路的阻值R滑＝ ，因此滑动变阻器的最
大阻值大于或等于R滑。
3．使小灯泡正常发光的操作：移动滑片，使电压表示数_____小灯泡的
额定电压。
4. 为了达到小灯泡所需电压或根据记录的实验数据，判断滑片的移动方
向。(根据串联分压原理可知要使小灯泡两端电压变大，滑动变阻器接入
电路阻值应变____)
等于
小

## Slide 17
【分析与交流】
5．电路故障分析。
6．动态电路分析。
7．数据或U­I图象的分析：小灯泡电阻的图象是______。
8．灯泡电阻求平均值不合理的原因：___________________。
9．实验评估与交流。
曲线
灯丝电阻受温度影响

## Slide 18
2．(2013·江西)在测量额定电压为2.5 V小灯泡电阻的实验中：
(1)如图甲所示，荣荣同学所连接的电路存在错误。
但只需改动一根导线，即可使电路连接正确。请你
在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线
在图中画出正确的接法。

## Slide 19
(2)电路正确连接后，闭合开关，小灯泡不发光。电流表有示数，电压表几乎没有示数，出现这一故障的原因可能是_____________。
(3)排除故障后，荣荣同学进行了四次测量，并将部分实验数据和现象记
录在下面的表格中，请你帮他将表中未填的数据和现象填写完整。
实验序号 | U/V | I/A | R/Ω | 灯泡亮度
1 | 0.5 | 0.13 | 3.8 | 不亮
2 | 1.0 | 0.18 | 5.6 | 灯丝暗红
3 | 1.5 | 0.21 | 7.1 | 微弱发光
4 | 2.5 | 0.25 | ____ | ________
10
正常发光
小灯泡短路

## Slide 20
(4)荣荣同学分析以上实验数据，发现小灯泡的电阻值存在明显差异，原
因可能是_____________________。
灯丝电阻受温度的影响

## Slide 21
补充设问
【交流与反思】
(1)实验结束后，荣荣想通过多次测量求其平均值的方法求小灯泡的电阻，
她的想法_______(选填“正确”或“不正确”)。
(2)荣荣______(选填“能”或“不能”)用本实验器材探究电流与电压的
关系。
不正确
不能

## Slide 22
(3)某次实验中，荣荣发现电流表损坏，经思考，她设计了如图乙所示的电路图，其中R0为已知阻值的定值电阻。请你帮助荣荣完成实验。
①按照电路图连接好电路，闭合开关S，移动滑片使电压表____的示数为2.5 V；
②保持滑片位置不动，读出电压表____的示数为U1；
③小灯泡正常发光时的阻值表达式为__________。
V2
V1