## Slide 1
电能 电功
1．单位及其换算：1 kW·h＝__________J。
2．计量：电能表。
(1)作用：记录电路消耗①______的仪表。
知识点1
3.6×106
电能
第二十二讲 电功 电能 电功率 焦耳定律
Notes: 2021/2/25
1

## Slide 2
(2)铭牌上各参数的意义：
A．“220 V”表示电能表②__________时的电压；
B．“10(20) A”表示这个电能表的标定电流为③____A，
额定最大电流为④____A；
C．“600 revs/(kW·h)”表示每消耗1 kW·h的电能，电能表的转盘转
⑤______。
(3)读数方法：电能表计数器上前后两次⑥_________，就是这段时间内所消耗的电能。
正常工作
10
20
600转
示数之差

## Slide 3
3．电功
(1)实质：电流做的功，是电能转化为①______________的量度。
(2)影响因素：跟②______、③______、④__________有关。
(3)公式：W＝⑤_______。
其他形式的能
电压
电流
通电时间
UIt

## Slide 4
电功率
知识点2
1．物理意义：表示______________的物理量。
2．定义：把电流①_________与②__________之比叫作电功率。
3．影响因素：与___________有关。
4．公式
(1)定义式：①______。
(2)推导式：P＝②____＝③_____＝④_____。
电流做功快慢
所做的功
所用时间
电流、电压
UI
I2R

## Slide 5
5．单位及其换算：1 kW＝______W。
6．额定功率和实际功率
(1)额定电压：用电器①__________时的电压值。
(2)额定电流：用电器②__________时的电流值。
(3)额定功率：用电器在③_________下消耗的功率。
(4)实际功率：用电器在④_________下消耗的功率。
1 000
正常工作
额定电压
实际电压
正常工作

## Slide 6
焦耳定律
知识点3
1．内容：电流通过导体产生的热量跟①_____________成正比，跟②___
_________成正比，跟③__________成正比。
2．公式：① _______(适用于所有电路)。对于纯电阻电路，电流通过导体时，电能全部转化为②______，所以可以推导出：Q＝W＝③______＝
④_____＝⑤____。
3．电流的热效应：电流通过导体时电能转化为______的现象。
4．电热的利用与防止
(1)利用：电暖气、电烙铁、电热毯、电饭锅等。
(2)防止：电脑的微型风扇等。
电流的二次方
导
体的电阻
通电时间
UIt
Pt
内能
Q＝I2Rt
内能

## Slide 7
电功、电能的理解 (10年1考)
1．(2020·江西)给手机快速充电的过程，主要是将电能转化为_____
能 ，过一会儿，充电器发烫，这是通过电流______的方式，增大了
物体的内能。
命题点1
化学
做功

## Slide 8
电能表的读数及相关计算 (10年3考)
命题点2
2．(2013·江西)如图所示，这是某地区的一种仪表表盘，它是_____表，尝试将表盘读数填入方框中：
电能
6
1
1
2
1

## Slide 9
3．(2012·江西)江西省居民生活用电试行阶梯电价听证方案：每月耗
电第一档电量为150度以内，维持现行价格不变，即每度电0.6元；第二
档电量为151至280度，每度电0.65元；第三档电量为281度以上，每度电
0.9元，小袁家上月初和上月底电能表的示数如图所示，则她家上月用电
为_____kW·h；如据此听证方案计算，她家上个月电费要比原来多付
_____元。
215
3.25

## Slide 10
焦耳定律的理解 (10年3考)
命题点3
4．(2020·江西)1840年英国物理学家______最先精确地确定了电流通过
导体产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系，其表达式为Q＝______。
5．(2016·江西)如图所示，是探究焦耳定律的实验装置。已知R1<R2，闭
合开关后，通过两段电阻丝的电流I1____I2，电阻丝两端的电压U1____U2。
焦耳
I2Rt
＝
<

## Slide 11
电功率的简单计算 (10年4考)
命题点4
6．(2020·赣州模拟)电阻R1＝5 Ω，R2＝10 Ω，将它们并联在电路中，
则R1、R2两端的电压之比U1∶U2为_______；此时R1与R2消耗的电功率之比
P1∶P2＝_______。
1∶1
2∶1

## Slide 12
7．(2019·江西)如图所示，将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方
式接入电压均为U且保持不变的电路中，通过分别调节滑动变阻器R1和R2
使所有灯泡均正常发光。则甲、乙两电路中的总电流之比I甲∶I乙＝_____，
两电路的总功率之比P甲∶P乙＝______。
2∶1
2∶1

## Slide 13
8．(2014·江西)如图所示，甲图中小灯泡上标有“2.5 V 0.75 W”的字样，电压表的示数如图乙所示。闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光，此时电压表的示数如图丙所示。求：
(1)电源电压；
(2)电流表的示数；
(3)此时滑动变阻器接入电路的阻值。

## Slide 14
解：(1)由题图乙所示可知，电压表没有调零，电压表量程为0～3 V，分度值为 0.1 V，初始值为0.2 V，由图丙所示电压表可知，其示数为2 V，
则滑动变阻器两端电压：
UR＝2 V－0.2 V＝1.8 V，
小灯泡正常发光时其两端电压等于其额定电压2.5 V，
则电源电压U＝UR＋UL额＝1.8 V＋2.5 V＝4.3 V。

## Slide 15
（2）电流表示数等于通过小灯泡的电流，小灯泡正常发光，电流：
（3）由欧姆定律 可知，滑动变阻器接入电路的阻值：