## Slide 1
第二十四讲 热效率的相关计算
电热效率的相关计算
分析近10年江西中考真题发现，电热效率的相关计算近10年考查了6次，以家用电器(榨汁机、暖奶器、爆米花机、电热水壶、足浴盆、电饭煲)为背景在计算题中结合其他知识综合考查，分值在7～8分。
类型1
Notes: 2021/2/25
1

## Slide 2
【方法指导】
(1)计算电热效率常考查以下计算公式及其变形公式：
①欧姆定律：R＝ ；
②电功：W＝UIt，W＝I2Rt＝ (适用于纯电阻电路)；
③电功率公式：P＝ ＝UI，P＝I2R＝ (适用于纯电阻电路)；
④吸、放热公式：Q＝cmΔt；
⑤电热转化效率公式：η＝ ×100%。

## Slide 3
(2)解答电热效率相关计算时要根据题中提供的情景中的相关物理量来找准对应的物理公式，明确已知量与未知量之间的关系，寻找不同物理过程中的关键物理量来确定联系。

## Slide 4
(2020·江西)冬天打出来的果汁太凉，不宜直接饮用。如图甲所示是小丽制作的“能加热的榨汁杯”，其内部电路简化结构示意图如图乙所示，该榨汁杯的部分参数如表所示。求：

## Slide 5
(1)仅榨汁时的正常工作电流；
(2)R2的阻值；
(3)已知该榨汁杯正常工作时的加热效率为90%，给杯子盛满果汁并加热，
使其温度升高30 ℃，需要加热多长时间。[c果汁＝4×103J/(kg·℃)，
ρ果汁＝1.2×103 kg/m3]

## Slide 6
【参考答案】
解：(1)仅榨汁时的正常工作电流：
I＝ ＝0.3 A。
(2)仅闭合开关S2和S3时，榨汁杯处于加热挡；仅闭合开关S2时，榨汁杯处于保温挡，
则R2的功率：P2＝P－P1＝300 W－80 W＝220 W，
所以R2的阻值：R2＝ ＝220 Ω。

## Slide 7
(3)果汁质量：
m＝ρV＝1.2×103kg/m3×300×10－6m3＝0.36 kg，
果汁吸收的热量：
Q吸＝cmΔt＝4×103J/(kg·℃)×0.36 kg×30 ℃＝
4．32×104 J；
消耗的电能：W＝ ＝4.8×104 J；
所以加热时间：t＝ ＝160 s。

## Slide 8
力热效率的相关计算
类型2
分析近10年江西中考真题发现，力热效率的相关计算近10年仅在2014年19题中以汽车为背景结合其他知识综合考查，分值为7分。
【方法指导】
(1)计算力热效率常考查以下计算公式及其变形公式：
①速度公式：v＝ ；
②固体压强公式：p＝ ；

## Slide 9
③机械功公式：W＝Fs＝Pt；
④机械功率公式：P＝ ＝Fv；
⑤放热公式：Q放＝mq或Q放＝Vq；
⑥力热转化效率公式：η＝ ×100%。
(2)解答力热效率相关计算时要根据题中提供的情景中的相关物理量来找准对应的物理公式，明确已知量与未知量之间的关系，寻找不同物理过程中的关键物理量来确定联系。

## Slide 10
(2020·营口)2020年2月13日，一批增援武汉的军队医护人员乘6架国产“运20”运输机抵达武汉天河机场(如图所示)，每架飞机及运送的人员和物资总质量为210 t，着陆后，轮胎与地面总接触面积为4.2 m2，本次航程1 200 km，匀速飞行过程中受到的平均阻力是9×104 N，发动机的效率是40%(航空煤油的热值是4.5×107 J/kg，g取10 N/kg)。求：
(1)飞机降落后，静止时对水平地面的压强；
(2)本次航程，每架飞机发动机牵引力所做的功；
(3)本次航程，每架飞机需要航空煤油的质量。

## Slide 11
【参考答案】
解：(1)飞机对地面的压力：
F＝G＝mg＝210×103kg×10 N/kg＝2.1×106 N，
飞机降落后，静止时对水平地面的压强：
p＝ ＝5×105 Pa。
(2)飞机匀速飞行时，受力平衡，则牵引力F牵＝f＝9×104 N，
本次航程，每架飞机发动机牵引力所做的功：
W＝F牵s＝9×104 N×1 200×103 m＝1.08×1011 J。

## Slide 12
(3)飞机发动机的效率是40%，
即η＝ ＝40%，
Q放＝ ＝2.7×1011 J，
则每架飞机需要航空煤油的质量：
m＝ ＝6 000 kg。

## Slide 13
电热效率的相关计算
1．(2019·江西)如图所示，是小姬妈妈为宝宝准备的暖奶器及其内部电路的结构示意图和铭牌，暖奶器具有加热、保温双重功能，当双触点开关连接触点1和2时为关闭状态，连接触点2和3时为保温状态，连接触点3和4时为加热状态。(温馨提示：最适合宝宝饮用的牛奶温度为40 ℃)
类型1

## Slide 14
(1)求电阻R2的阻值；
(2)把400 g牛奶从20 ℃加热到40 ℃，求牛奶所吸收的热量[c牛奶＝4.0×103 J/(kg·℃)]；
(3)如图乙所示，是暖奶器正常加热和保温过程中温度随时间变化的图象，求暖奶器在加热过程中的热效率。(结果保留到小数点后一位)

## Slide 15
解：(1)电路处于保温状态时，只有R1工作，处于加热状态时，R1与R2并
联，则P2＝P加热－P保温＝220 W－20 W＝200 W，电阻R2的阻值：R2＝
＝242 Ω。
(2)牛奶吸收的热量：
Q吸＝c牛奶m(t－t0)＝4.0×103 J/(kg·℃)×0.4 kg×(40－20) ℃＝
3.2×104 J。

## Slide 16
(3)由图象乙可知，t＝200 s，暖奶器消耗的电能：
W＝P加热t＝220 W×200 s＝4.4×104 J，
暖奶器的加热效率：
η＝ ×100%≈72.7%。

## Slide 17
2．(2017·江西)如图所示，是某家用电热水壶内部的电路简化结构图，其中R1、R2为阻值相同的电热丝，有甲、乙、丙、丁四种不同的连接方式，该电热水壶加热有高温、中温、低温三挡，中温挡的额定功率为
500 W。求：[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

## Slide 18
(1)电热水壶调至中温挡正常加热，将2 kg温度为30 ℃的水烧开(1个标准大气压下)需要20 min，水所吸收的热量及电热水壶的效率；
(2)电热水壶高温挡的额定功率；
(3)若某次电热水壶用高温挡加热0.1 h，耗电0.9 kW·h，通过计算判断此时电热水壶是否正常工作。

## Slide 19
解：(1)水吸收的热量：
Q吸＝c水m水(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×(100 ℃－30 ℃)＝5.88×105 J，
消耗的电能：W＝P额t＝500 W×20×60 s＝6×105 J，
电热水壶的效率：
η＝ ×100%＝98%。

## Slide 20
(2)中温挡时只有R1工作，高温挡时两等值的电阻并联，
则R1＝ ＝96.8 Ω，
由于R1、R2阻值相等，所以高温挡时电路中的电阻：
R总＝ ＝48.4 Ω，
故高温挡的额定功率：P高＝ ＝1 000 W。
(3)电热水壶的实际功率：
P实＝ ＝900 W，
由于900 W<P额＝1 000 W，故此时电热水壶非正常工作。

## Slide 21
3．(2018·江西)如图所示，是某型号的爆米花机的电路图，该爆米花机具有制作和保温功能。只闭合开关S1时，R1加热，电动机搅拌，开始制作爆米花；只闭合开关S2时，R2保温，防止爆米花变凉；爆米花机的铭牌如表所示。[c玉米＝1.2×103 J/(kg·℃)]

## Slide 22
(1)将100 g、20 ℃的玉米加热到300 ℃成为爆米花时，求玉米粒需要
吸收的热量。
(2)电阻R1发热，把100 g、20 ℃的玉米粒加热成为爆米花，需要用时
5 min，求R1的加热效率。
(3)求保温电阻R2的阻值。
解：(1)玉米粒需要吸收的热量：
Q吸＝c玉米m(t－t0)＝1.2×103 J/(kg·℃)×0.1 kg×(300－20) ℃＝3.36×104 J。

## Slide 23
(2)消耗的电能：
W1＝P1t＝200 W×5×60 s＝6×104 J，
R1的加热效率：
η＝ ×100%＝56%。
(3)保温电阻R2的阻值：
R2＝ ＝2 200 Ω。

## Slide 24
4．(2016·江西)如图甲所示是一则公益广告，浓浓的孝心渗透着社会主义核心价值观。小妮给爷爷网购了一台电热足浴器，其铭牌的部分参数如图乙所示，足浴器某次正常工作时控制面板显示如图丙所示。[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]求：

## Slide 25
(1)此时足浴器的工作电流；(计算结果保留一位小数)
(2)足浴器装入最大容量初温为22 ℃的水，当水温达到控制器面板上显示的温度时水所吸收的热量；
(3)上述加热过程耗时16 min，该足浴器的加热效率。
解：(1)工作电流：I＝ ≈2.3 A。

## Slide 26
(2)水的质量：
m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×5×10－3 m3＝5 kg，
水达到42 ℃所吸收的热量：
Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×5 kg×(42－22) ℃＝
4．2×105 J。
(3)消耗的电能：
W＝Pt＝500 W×16×60 s＝4.8×105 J，
足浴器的加热效率：
η＝ ×100%＝87.5%。

## Slide 27
5．(2012·江西)家用电器使用日益广泛，好学的瑞瑞突发奇想，想检验电热水壶与电饭煲谁的热效率高，如图所示是瑞瑞家两种电器及铭牌，下表是瑞瑞在使用这两种电器(正常工作)烧水时所记录的数据：

## Slide 28
(1)在1标准大气压下，把电热水壶中的水烧开，水需要吸收多少热量？
[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
(2)试通过计算说明电热水壶与电饭煲谁的热效率高。
解：(1)水吸收的热量：
Q吸＝c水mΔt＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×1．8 kg×
(100 ℃－20 ℃)＝6.048×105 J；
(2)用电热水壶、电饭煲加热相同的水，有用能量
W有用＝Q吸＝6.048×105J，

## Slide 29
使用电热水壶消耗的电能：
W总1＝P1t1＝1 800 W×480 s＝8.64×105 J，
电热水壶的效率：
η1＝ ＝70%；
使用电饭煲消耗的电能：
W总2＝P2t2＝900 W×840 s＝7.56×105 J，
电饭煲的效率：
η2＝ ＝80%；
因为η1＜η2，所以电饭煲的效率高。

## Slide 30
6．(2020·青海改编)王明同学家买了一个电热水壶，其铭牌上部分信
息如表所示。求：
(1)该电热水壶正常工作时的电阻；
(2)用该电热水壶在额定电压下使用，需要10 min才能将1.5 L的水从
20 ℃加热到100 ℃，电热水壶的加热效率；[水的比热容是4.2×
103 J/(kg·℃)]

## Slide 31
(3)王明兴趣小组在测量电热水壶实际功率时，断开家中的其他用电器，让电热水壶单独工作，测得1.5 min 内电能表指示灯闪烁了72次(电能表如图所示)，此电热水壶的实际功率。

## Slide 32
解：(1)由P＝ 可得，该电热水壶正常工作时的电阻：
R＝ ＝48.4 Ω。
(2)水的体积V＝1.5 L＝1.5 dm3＝1.5×10－3 m3，
由ρ＝ 可得，水的质量：
m＝ρV＝1×103 kg/m3×1.5×10－3 m3＝1.5 kg，
水吸收的热量：
Q吸＝cm(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×1.5 kg×(100 ℃－20 ℃)＝5.04×105 J；

## Slide 33
用该电热水壶在额定电压下使用10 min消耗的电能：
W＝Pt＝1 000 W×10×60 s＝6×105 J，
电热水壶的加热效率：
η＝ ×100%＝84%。
(3)3 200 imp/(kW·h)表示每消耗1 kW·h的电能，指示灯闪烁3 200次，
指示灯闪烁72次，电热水壶消耗的电能：
W＝ kW·h＝0.022 5 kW·h，
电热水壶的实际电功率：
P＝ ＝0.9 kW＝900 W。

## Slide 34
力热效率的相关计算
7. (2020·江西模拟改编)小雨乘车到南昌旅游时，在某处高速公路上看到如图所示的标志牌。
(1)在不违反交通规则的前提下，小雨从此处到达南昌至少需要多长时间？
类型2

## Slide 35
(2)若小雨乘坐的汽车实际以108 km/h的速度匀速行驶，汽车发动机的功率
恒定为27 kW，则行驶过程中汽车发动机的牵引力是多少？若在这段行程内
该车消耗了4.5 L的燃油，则该车发动机的效率是多大？
(q燃油＝4.0×107 J/L)
解：(1)标志牌上的“120”指：此路段限速120 km/h，
60 km意思是：此处到南昌的距离是60 km；
由v＝ 得在不违反交通规则的前提下，小雨从此处到达南昌的最短时间：
t＝ ＝0.5 h。

## Slide 36
(2)汽车的速度：
v′＝108 km/h＝ ＝30 m/s，
由P＝ ＝Fv可得，汽车的牵引力：
F＝ ＝900 N，
由v＝ 得，在这段行程内该车所用时间：
t＝ ＝2 000 s，

## Slide 37
由P＝ 可得，发动机的牵引力所做的功：
W＝Pt＝27 000 W×2 000 s＝5.4×107 J，
燃油燃烧释放的热量：
Q放＝Vq燃油＝4.5 L×4.0×107 J/L＝1.8×108 J，
该车发动机的效率：
η＝ ×100%＝30%。

## Slide 38
8．(2020·黔南州)小聪的体重是500 N，家住19楼(楼的层高为3 m)，
家里用燃气灶烧水、做饭。如果他从1楼步行上楼到家里(走了18层楼)，
用时3 min。已知天然气的热值为3.0×107J/m3，水的比热容是4.2×
103 J/(kg·℃)。求：
(1)他上楼克服重力做的功及做功的功率；
(2)完全燃烧多少立方米天然气放出的热量与小聪做的功相等？如果这些
热量有35%被水吸收，能使0.5 kg水的温度升高多少？

## Slide 39
解：(1)他上楼克服重力做的功：
W＝Gh＝500 N×18×3 m＝27 000 J；时间t＝3 min＝180 s，
则做功的功率：P＝ ＝150 W；
(2)由题意可知，天然气完全燃烧放出的热量：
Q＝W＝27 000 J；
天然气的体积：V＝ ＝0.000 9 m3；
水吸收的热量：Q′＝Qη＝27 000 J×35%＝9 450 J，
由Q＝cmΔt可得，水升高的温度：

## Slide 40
9．(2020·本溪)图中是一辆满载防疫物资的货车，货车满载时，车轮与水平地面接触的总面积为1 m2，对地面的压强为5×105 Pa。货车到送货地点要经过一座路面平直的桥梁，这座桥限重55 t。(g取10 N/kg，柴油的热值q＝4.3×107 J/kg)

## Slide 41
(1)请通过计算货车满载时车和货物的总质量，判断货车是否允许通过这
座桥。
(2)货车以20 m/s的速度在平直公路行驶，发动机的输出功率为200 kW，
求货车受到的阻力。
(3)若货车发动机的效率为40%，以20 m/s的速度在该平直公路上行驶
17.2 km，求消耗柴油的质量。

## Slide 42
解：(1)根据p＝ 知，
该货车满载时，静止在水平路面上对地面的压力：
F压＝pS＝5×105 Pa×1 m2＝5×105 N，
因为货车在水平面上，
所以压力等于重力，即G＝F＝5×105 N，
根据G＝mg知，
货车满载时车和货物的总质量：
5×104 kg＝50 t＜55 t，所以这辆货车允许通过。

## Slide 43
(2)根据P＝ ＝Fv知，
货车受到的牵引力：F＝ ＝1×104 N，
因货车匀速行驶时处于平衡状态，受到的牵引力和阻力是一对平衡力，
所以，货车所受的阻力大小：f＝F＝1×104 N。

## Slide 44
(3)牵引力做的功：
W＝Fs＝1×104 N×17.2×103 m＝1.72×108 J，
由η＝ ×100%得，
柴油完全燃烧放出的热量：
Q放＝ ＝4.3×108 J，
消耗汽油的质量：m＝ ＝10 kg。