## Slide 1
测量小灯泡的电功率 (10年5考)
第二十五讲 测量小灯泡的电功率
【设计和进行实验】
1．实验原理：_______。
P＝UI
Notes: 2021/2/24
1

## Slide 2
2．实验器材及作用
(1)电表的使用和读数。
(2)电表异常偏转的原因：
①反向偏转，说明_________________；
②正向偏转幅度过小，说明_____________；
③正向偏转幅度过大，到达右边没有刻度处，说明______________。
正负接线柱接反了
量程选择过大
量程选择过小

## Slide 3
(3)滑动变阻器的作用：
①保护电路；
②改变小灯泡两端的电压。
(4)电表量程及滑动变阻器规格的选取：
①电压表的量程一般根据题干已知的电源电压、灯泡的额定电压或实物图中电池的节数来判断；
②电流表的量程由______决定；
③滑动变阻器的规格利用__________选取。

## Slide 4
3．实验操作
(1)电路连接时注意事项：开关断开，滑动变阻器滑片移至阻值最大处。
(2)使小灯泡正常发光的操作：移动滑动变阻器滑片使电压表示数等于小灯泡的额定电压。
(3)实验中多次测量(测量小灯泡在不同电压下的不同电功率，并进行比较)。
(4)实验电路图连接。
(5)根据实物图画电路图。
(6)电路图中元件的补充。

## Slide 5
【实验分析及计算】
4．实际功率与灯泡亮暗的关系：________________________。
5．相同额定电压下LED灯比小灯泡亮的原因：________________________
_________________。
6．温度对灯泡灯丝电阻的影响：温度越高，灯丝电阻越大。
7．表格数据分析。
8．电路故障分析。
9．动态电路分析。
实际功率越大，灯泡越亮
LED灯电能转化为光能的效
率比小灯泡高得多

## Slide 6
10．测量小灯泡的额定功率时，不能用多次测量求电功率平均值的原因：
_______________________________________________________。
11．计算电功率。
电压改变，电功率也改变，所求电功率的平均值不是额定功率

## Slide 7
1．(2015·江西)实验：测量小灯泡的电功率。
【实验器材】 额定电压为2.5 V的小灯泡(正常发光时的电阻约为6 Ω)、滑动变阻器(“10 Ω 2 A”)、新干电池两节、开关、导线若干等。
【实验原理】 ________。
P＝UI

## Slide 8
【实验步骤】
(1)连接电路时，开关要______；如图甲所示的实物图连接中，连接不妥
之处为____________________；
断开
电流表量程选择错误

## Slide 9
(2)闭合开关后，若出现下表所述的现象，请在表中空格处填写可能的原因：
现象 | 电灯的亮暗 | 电流表 | 电压表 | 可能的原因
1 | 亮 | 有示数 | 无示数 | __________
2 | 不亮 | 无示数 | 有示数 | _________
电压表断路
灯泡断路

## Slide 10
(3)排除故障后，当移动滑片P到某位置时，电压表示数如图乙所示；若
要测量小灯泡的额定功率，此时应在此位置基础上将滑片P向____(选填
“左”或“右”)移动，使电压表的示数为_____V，此时电流表的示数如
图丙所示，则小灯泡的额定功率是____W。
左
2.5
1

## Slide 11
2．(2016·江西)某市中考实验操作考试时，实验员为同学们“探究小灯泡的额定电功率”准备了以下器材：额定电压为2.5 V的小灯泡(正常发光时电阻约为10 Ω)、规格为“10 Ω 1 A”的滑动变阻器、新干电池4节、开关、电流表、电压表、导线若干。
【设计实验与制订计划】
(1)请你用笔画线代替导线，将如图甲所示的电路连接完整。

## Slide 12
如答图所示

## Slide 13
(2)在闭合开关前，应将滑片P移到最____(选填“左”或“右”)端。
(3)在虚线框丙内画出对应的电路图。
右

## Slide 14
(4)经检查，电路连接无误，各元件完好，闭合开关后，无论怎样移动滑
片P，电压表的示数都调不到2.5 V，存在这种问题的原因是___________
___________________________________，让小灯泡正常发光最简便的方
法是_________________。
(5)解决上述问题后，移动滑片P使电压表的示数为2.5 V时，小灯泡正常
发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是_____W。
电源电压太
高了(或滑动变阻器的最大阻值太小了)
0.5
减少干电池的节数

## Slide 15
3．(2019·江西)实验：测量小灯泡的电功率实验中选择的小灯泡的额定电压为2.5 V。

## Slide 16
【实验步骤】
(1)请你用笔画线代替导线，把图甲中的电路连接完整(导线不准交叉)，并要求滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡会变亮；
如答图所示
(2)正确连接电路后，闭合开关，电流表指针不动，但用手按住开关，发现电流表指针摆动，出现这种现象的原因是______________；
开关接触不良

## Slide 17
(3)查明原因，排除故障，正确操作，得到下表所示数据，请将表中内容补充完整：
由表中数据可知，该灯泡的额定电功率为_____W；
实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电功率P/W | 灯泡亮度
1 | 2.0 | 0.28 | 0.56 | 发光暗淡
2 | 2.5 | 0.32 | 0.80 | _________
3 | 3.0 | 0.36 | 1.08 | 发光强烈
正常发光
0.8

## Slide 18
(4)利用上述电路，用定值电阻替换小灯泡，测量该定值电阻的阻值，请在虚线方框中设计一个记录数据的表格。
实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻的平均值R/Ω
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 19
补充设问
【交流与反思】
(1)实验中电压表损坏，用一个已知阻值的定值电阻R0利用如图乙所示的电路也能测出小灯泡的额定功率，请完成下列实验步骤：

## Slide 20
①闭合开关S、S1，断开开关S2，移动滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为______；
② __________________________，保持滑片位置不变，读出电流表示数为I；
③小灯泡额定功率的表达式P额＝____________。
(2)测量结束后，应先断开开关，拆除______两端的导线，再拆除其他导线，最后整理好器材。整理器材时发现滑动变阻器滑片左边部分比右边部分的电阻丝热，原因是______________。
闭合开关S、S2，断开开关S1
电源
电流的热效应