## Slide 1
第 13 课时
比热容 内能的利用

## Slide 2
思维导图 构建体系
|课标要求|
1.从能量转化的角度认识燃料的热值。
2.了解热机的工作原理。知道内能的利用在人类社会发展史上的重要意义。

## Slide 3
教材梳理 夯实基础
考点一 比热容与热值
项目 | 比热容 | 热值
概念 | 一定 的某种物质，在温度升高时所吸收的热量与它的质量和所升高的温度的 之比，用符号c表示，单位为J/（kg·℃） | 某种燃料 放出的热 量与其质量（固体、液体）或体积 （气体）之比，用符号q表示，单位 为J/kg或J/m3
影响 因素 | 比热容是物质的一种特性，只与物质的种类和状态有关，与质量、体积、温度等无关 | 热值是燃料的一种属性，只与燃料的种类有关，与燃料的形状、体积、质量无关
质量
乘积
完全燃烧

## Slide 4
教材梳理 夯实基础
项目 | 比热容 | 热值
热量的 计算 | Q吸= Q放= | Q放= （固体、液体） Q放= （气体、液体）
变式 | 求质量：m= ； 求温度差：Δt= | 求质量：m= ； 求体积：V=
cm（t-t0）
cm（t0-t）
mq
qV

## Slide 5
教材梳理 夯实基础
[点拨]（1）比热容越大，该物质的吸放热能力越强，具体表现为质量相等时，升高相同的温度，吸收的热量多；吸收相同的热量（加热时间相等），温度变化量小。（2）水的比热容较大的应用：①做冷却剂；②热水袋、暖气片用水作为介质；③调节气候（人工湖）。

## Slide 6
教材梳理 夯实基础
1.能量转化
燃料的化学能 内能 机械能
考点二 热机及热机效率
燃烧
做工

## Slide 7
教材梳理 夯实基础
2.汽油机四个冲程
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程
说明：做功冲程是将 能转化为 能；压缩冲程是将 能转化为 能。吸气、压缩和排气三个冲程都是靠飞轮的惯性来完成的。 1个工作循环包含 个冲程，飞轮转 圈，曲轴转 圈，活塞往复运动 次，对外做功 次。 汽油机与柴油机的区别：汽油机的顶部有 ，柴油机的顶部有 ，另外在工作过程中也略有不同 |  |  | 
吸气
压缩
做功
排气
内
机械
机械
内
4
2
2
2
1
火花塞
喷油嘴

## Slide 8
教材梳理 夯实基础
3.热机效率

## Slide 9
教材梳理 夯实基础
能量既不会凭空 ，也不会凭空 ，它只会从一种形式
为其他形式，或者从一个物体 到其他物体，而在 和
的过程中，能量的总量 。
考点三 能量守恒定律
消灭
产生
转化
转移
转化
转移
保持不变

## Slide 10
重难突破 能力提升
重难一 比热容、热值的理解及其相关计算
1.下列关于热现象的说法正确的是 （ ）
A.物体吸收的热量越多，其比热容越大
B.燃料燃烧越充分，其热值越大
C.将酒精用掉一半，剩下的酒精比热容和热值均变为原来的一半
D.火箭使用液态氢作燃料，是由于该燃料热值大
D

## Slide 11
重难突破 能力提升
2. [2020·盐城]为了探究热传递过程中高温物体、低温物体温度变化的特点，小明做了如下实验，将盛有30 ℃冷水的小烧杯放入盛有70 ℃热水的大烧杯中，分别用温度传感器测量两杯水的温度变化情况，绘制成如图13-1所示的图像。下列说法错误的是 （ ）
A.热水和冷水到达同一温度的时间是相同的
B.热水温度下降比冷水温度升高得快
C.热水放出的热量等于冷水吸收的热量
D.热水的质量可能小于冷水的质量
图13-1
C

## Slide 12
重难突破 能力提升
[解析]由图可知，热水和冷水到达同一温度40 ℃时，各用了400 s的时间，A正确，不符合题意。相同时间内，热水温度下降了Δt热=70 ℃-40 ℃=30 ℃，冷水温度升高了Δt冷=40 ℃-30 ℃=10 ℃，相同时间内，Δt热>Δt冷，则热水温度下降比冷水温度升高得快，B正确，不符合题意。在整个实验过程中，由于存在热量损失，如小烧杯要吸收热量、大烧杯要放出热量，周围空气也要吸收一部分热量，所以热水放出的热量大于冷水吸收的热量，C错误，符合题意。由Q=cmΔt可知，热水和冷水比热容相同，热水放出的热量大于冷水吸收的热量，且热水温度的变化量大于冷水温度的变化量，则热损失较小时，热水的质量可能小于冷水的质量，D正确，不符合题意。

## Slide 13
重难突破 能力提升
3. [2020·山西适应性考试]通过异地扶贫搬迁项目，小明家用上了清洁的天然气。天然气是 （选填“可再生”或“不可再生”）能源；若小明家每月消耗的天然气为15 m3，则这些天然气完全燃烧放出的热量是 J。 [天然气的热值取4.2×107 J/m3]
不可再生
6.3×108

## Slide 14
重难突破 能力提升
4. [2019·绵阳]标准大气压下，将质量为1.0 kg的水从20 ℃加热到沸腾，水吸收的热量是 J。小明家天然气热水器的热效率是84%，他某次洗澡，耗水40 kg，自来水进热水器时的温度是24 ℃，出热水器时的温度是40 ℃，小明这次洗澡消耗天然气 m3。已知水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃），天然气的热值是3.2×107 J/m3。
3.36×105
0.1

## Slide 15
重难突破 能力提升

## Slide 16
重难突破 能力提升

## Slide 17
重难突破 能力提升
5.沿海地区昼夜温差较小，而内陆沙漠地区昼夜温差较大，这主要是因为海水的比热容 ，砂石的比热容 ，吸收或放出相同的热量，海水温度变化 ，砂石温度变化 。
图13-2
大
小
小
大

## Slide 18
重难突破 能力提升
6. [2019·聊城]2019年5月6日，聊城首批30辆氢燃料新能源公交车（如图13-3所示）投放使用。氢燃料具有清洁无污染、效率高等优点，被认为是21世纪最理想的能源。 [c水=4.2×103 J/（kg·℃），q氢=1.4×108 J/kg]
图13-3
解:（1）0.3 kg的氢燃料完全燃烧放出的热量
Q放=mq氢=0.3 kg×1.4×108 J/kg=4.2×107 J。
（1）求质量为0.3 kg的氢燃料完全燃烧放出的热量。

## Slide 19
重难突破 能力提升
2019年5月6日，聊城首批30辆氢燃料新能源公交车（如图13-3所示）投放使用。氢燃料具有清洁无污染、效率高等优点，被认为是21世纪最理想的能源。 [c水=4.2×103 J/（kg·℃），q氢=1.4×108 J/kg]
图13-3
（2）若这些热量全部被质量为200 kg、温度为15 ℃的水吸收，求水升高的温度。

## Slide 20
重难突破 能力提升
2019年5月6日，聊城首批30辆氢燃料新能源公交车（如图13-3所示）投放使用。氢燃料具有清洁无污染、效率高等优点，被认为是21世纪最理想的能源。 [c水=4.2×103 J/（kg·℃），q氢=1.4×108 J/kg]
图13-3
（3）某氢能源公交车以140 kW的恒定功率匀速行驶，如果0.3 kg的氢燃料完全燃烧获得热量的焦耳数和公交车所做的功相等，则这些热量能让该公交车匀速行驶多长时间。

## Slide 21
重难突破 能力提升
重难二 热机
7.如图13-4所示，给试管内水加热至一定程度，发现试管口木塞会被推出。
（1）给水加热是通过 的方式使水的内能增加。木塞被推出后水蒸气的内能 （选填“增大”“减小”或“不变”）。
（2）四冲程内燃机的 冲程与这个原理相同。内燃机工作时，产生的噪声和 会对环境造成污染。试管口的白雾是水蒸气 形成的。
图13-4
热传递
减小
做功
废气
液化

## Slide 22
重难突破 能力提升
8. [2020·平遥县一模]下列过程，属于内能转化为机械能的是 （ ）
A.图甲：从滑梯上滑下时臀部发热
B.图乙：电热水壶烧水
C.图丙：内燃机的做功冲程
D.图丁：向下压活塞引燃棉花
图13-5
C

## Slide 23
重难突破 能力提升
9. [2019·武汉]如图13-6所示是四冲程汽油机的剖面图，下列对于其四个冲程的描述正确的是 （ ）
A.吸气冲程中，汽油和空气的混合物进入汽缸
B.压缩冲程中，通过做功的方式使汽缸内气体的内能减小
C.做功冲程中，燃料释放的能量绝大部分转化为机械能
D.排气冲程中，废气带走了燃料释放能量的极少部分
图13-6
A
[解析]汽油机四个冲程的特点:吸气冲程吸入汽油和空气的混合物，故A正确；压缩冲程是通过做功的方式使汽缸内气体的内能增加，故B错误；做功冲程中部分能量转化为机械能，大部分能量损失了，故C错误；排气冲程中，废气带走了燃料释放能量的大部分，故D错误。

## Slide 24
重难突破 能力提升
10. [2020·山西中考冲刺]汽车在行驶时，发动机的温度会升得很高，如图13-7所示。为了确保安全，可用循环水进行冷却。下列说法不正确的是（ ）
A.汽车发动机是热机的一种
B.水冷却是用热传递的方式改变内能
C.水冷却利用了水的比热容大的性质
D.发动机的压缩冲程把内能转化为机械能
图13-7
D

## Slide 25
重难突破 能力提升
重难三 能量的转化与守恒
11.如图13-8所示为一种人们设想的永动机，高处的水流下时将重力势能转化为动能，冲击叶片，叶片转动又带动抽水机将水抽到高处，从而循环工作。这种不消耗能量又不断对外做功的永动机是 （选填“能够”或“不能够”）永远工作下去的，它违背了 定律。抽水机在工作过程中，有部分机械能会转化为 ， 机械能总量减少。
图13-8
不能够
能量守恒
内能

## Slide 26
实验突破 素养提升
【设计和进行实验】
1.主要器材：①测量工具：温度计、停表和天平（选用质量相等的不同物质进行实验）。
②热源：酒精灯或电加热器（电加热器更好，因为内部加热，相对稳定，热损失少；实验中选用相同热源是保证不同物质在相同时间内吸收的热量相同）。
2.实验方法：转换法（加热相同时间，比较升高的温度，或升高相同温度，比较加热时间）和控制变量法（相同热源，被加热物质的质量和初温相同）。
突破 比较不同物质吸热的情况

## Slide 27
实验突破 素养提升
【数据处理和分析】
3.设计实验数据记录表格（升高相同温度比较加热时间，如表一所示；加热相同时间比较升高的温度，如表二所示）并绘制温度-时间图像，分析可得出：①升高相同的温度，加热时间长的物质吸热能力强；②加热相同时间，温度变化小的物质吸热能力强。
物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度Δt/℃ | 加热的时间t/min
水 | 1 | 0.1 | 10 | 2
 | 2 | 0.2 | 10 | 4
食用油 | 3 | 0.1 | 10 | 1
 | 4 | 0.2 | 10 | 2
表一

## Slide 28
实验突破 素养提升
表二
加热时间/min |  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | …
温度/℃ | 食用油 |  |  |  |  | 
 | 水 |  |  |  |  | 

## Slide 29
实验突破 素养提升
【交流、反思与评估】
4.改变内能的方式：热传递。热量的计算：Q吸=cm（t-t0）。
5.误差分析：实验过程中存在着热量的损失。
6.物体吸收热量的多少用加热时间的长短表示。

## Slide 30
实验突破 素养提升
（1）从实验效果考虑，本实验选择 （选填“烧杯”或“易拉罐”）作为盛放液体的容器较好，实验中使用玻璃棒的目的是 。
易拉罐
搅拌液体，使其均匀受热
图13-9
例 如图13-9甲所示是“探究不同物质吸热升温现象”的实验装置，小华用两个相同的容器分别装入质量相等的A、B两种液体，用相同的装置加热。

## Slide 31
实验突破 素养提升
（2）两种液体吸收热量的多少可通过 （选填“液体升高的温度”或“加热时间”）比较。
（3）根据实验数据绘制的温度与时间的关系图像如图乙所示，分析图像可知：质量相等的A和B两种液体，在升高相同温度时， （选填“A”或“B”）液体吸收的热量较多；质量相等的A和B两种液体，在吸收相同热量时，
（选填“A”或“B”）液体升温较高。
（4）冬天，小华想自制一个暖手袋，若只能从A或B中选一种液体装入暖手袋中作为供热物质，则应选择 （选填“A”或“B”）液体。
加热时间
A
B
A

## Slide 32
实验突破 素养提升
◀ 实验拓展 ▶
（5）完全燃烧1.4 g酒精释放的热量是完全燃烧0.7 g酒精释放热量的 倍。0.7 g酒精完全燃烧释放的热量是2.1×104 J，这些热量全部被100 g的A液体吸收，A液体的温度升高了50 ℃；完全燃烧1.4 g酒精释放的热量全部被200 g的A液体吸收，A液体的温度将升高Δt= ℃（不考虑散热）。
（6）现用如图13-10所示装置加热200 g的A液体，燃烧了1.4 g酒精，液体升高的温度小于Δt，有哪些原因会导致这个结果?
。
图13-10
2
50
热量散失；液体汽化会带走部分热量；酒精燃烧不充分等
（答案合理即可）

## Slide 33
设计实验 拓展提升
【调查锅炉烧水的效率】某校师生在学习了能量的转化与守恒以后，组织兴趣小组调查学校几种炉灶的能量利用效率。他们发现学校的一个老式锅炉烧水时，经常冒出大量的黑烟，且烧水时锅炉周围的温度很高，锅炉的效率很低。
（1）请你根据调查中发现的现象分析此锅炉效率低的原因，并提出相应的改进措施。
锅炉效率低的原因:①锅炉冒出大量的黑烟，说明煤燃烧不完全；②锅炉周围的温度很高，说明锅炉向周围散失的热量太多。

## Slide 34
设计实验 拓展提升
（2）要减少烟气带走的热量，可以采用什么办法?
改进措施:尽量使燃料燃烧充分；利用烟气携带的热量对水进行预加热，提高燃料利用率。

## Slide 35
真题回顾 把握考向
[2019·山西38题2分]小亮的叔叔承包了村里的鱼塘，有人向叔叔推荐了一个一本万利的投资项目，设计图纸如图13-11所示。用水管和水池就可以让水车持续转动，带动发电机不断发电。你认为这个投资项目的设计方案 （选填“可行”或“不可行”），理由是
。
图13-11
不可行
水管中的水只能达到与水池水面相同的高度（答案合理即可）

## Slide 36
真题回顾 把握考向
[解析]能量不可能凭空产生，也不可能凭空消失，只会从一种形式转化为另一种形式，且能量是守恒的。水和发电机运转过程中，必然要消耗能量，因此不可能实现让水车持续转动。