## Slide 1
第十五章 欧姆定律 电功率
第一部分 河南中考考点过关

## Slide 2
动态电路分析
考法1
1.[2019河南,14](双选)如图为一款“智能照明灯”的电路,灯L天暗时自动发光,天亮时自动熄灭.控制电路中,电源电压恒定,R1为定值电阻,R2为光敏电阻,其阻值随光照强度而变化.以下说法正确的是 ( )
A.电磁继电器利用电磁感应原理工作
B.R2的阻值随光照强度的增大而增大
C.当光照强度增大时,电压表示数减小
D.若将R1换成阻值稍小的电阻,可缩短灯L的发光时间
CD

## Slide 3
动态电路分析
考法1
2.[2018河南,14](双选)为了研究热敏电阻对电路的影响,小李设计了如图所示的电路.电源电压保持不变,R为定值电阻,R1为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.闭合开关后,小李在热敏电阻R1上擦了一些酒精,用扇子对着它扇风时,下列说法正确的是 ( )
A.电流表示数变小
B.电压表示数变大
C.电压表与电流表示数之比变小
D.电路的总功率变小
AD

## Slide 4
动态电路分析
考法1
3.[2016河南,14](双选)在如图所示的电路中,磁敏电阻R的阻值随磁场的增强而明显减小.将螺线管一端靠近磁敏电阻R,闭合开关S1、S2,下列说法正确的是 ( )
A.螺线管左端为S极,右端为N极
B.当R1的滑片向左滑动时,电压表示数减小
C.当R1的滑片向右滑动时,电流表示数增大
D.在螺线管中插入铁芯,电压表示数减小
BD

## Slide 5
动态电路分析
考法1
4.[2017河南B卷,12]如图所示,一闭合电路竖直固定在一辆光滑绝缘的小车上,电路中R0为定值电阻,R为压敏电阻,其阻值随所受压力的增大而减小,将物体M放在小车上与压敏电阻接触.当小车由静止突然向右运动时,下列说法正确的是 ( )
A.电流表示数减小
B.电压表示数减小
C.电流表示数不变
D.电压表示数增大
B

## Slide 6
欧姆定律的相关计算
考法2
类型1 简单电路类
5.[2020河南,5]在如图所示的电路中,电阻R0为6Ω,电源电压不变.把“6 V 3 W”的小灯泡接在AB间,CD间接电流表,闭合开关S,小灯泡正常发光,则电源电压为 V,电流表的示数为 A.如果把这个小灯泡接在CD间,AB间接电压表,闭合开关S,若灯丝电阻与正常发光时相同,则电压表的示数为 V.
6
1.5
2

## Slide 7
欧姆定律的相关计算
考法2
6.[2011河南,5]某测电笔中有一个880 kΩ的高阻值电阻,这个电阻与氖管是_______联的.当用这个测电笔测家庭电路的火线时,氖管发光,若人体及氖管的电阻均忽略不计,则此时通过人体的电流约为 mA.
7.[2012河南,6]在如图所示的电路中,电源电压为 12 V.闭合开关后,电流表的示数为0.4 A,电压表的示数为 8 V,则电阻R2的阻值是 Ω.将滑动变阻器R1的滑片向右移动,电压表的示数将变 .
串
0.25
10
小

## Slide 8
欧姆定律的相关计算
考法2
类型2 多开关类电路
8.[2018河南,5]在如图所示的电路中,电阻R1=10Ω,R2=20Ω,电源电压保持不变.当开关S1、S3断开,S2闭合时,电流表的示数为0.2A.当开关S1、S3闭合,S2断开时,电流表的示数为 A,R2的电功率为 W.为了保障电路安全, 两个开关不能同时闭合.
9.[2010河南,6]在如图所示的电路中,电阻R1=4Ω,R2=2Ω,电源电压保持不变,当开关S1、S3断开,S2闭合时,电流表的示数为0.5A;当开关S1、S3闭合,S2断开时,电流表的示数为 A.
0.9
1.8
S1、S2
2.25

## Slide 9
欧姆定律的相关计算
考法2
类型3 图像类
10.[2014河南,6]如图是小灯泡L和电阻R中电流随电压变化的
图像.由图像可知,电阻R的阻值为 Ω.若将它们并联接
在电压为2 V的电源两端,电路中的总电流为 A.
11.[2011河南,16]如图是甲、乙两电阻的电流与电压关系的图像,现将甲、乙串联后接在电压为4.5 V的电源两端.下列分析正确的是 ( )
A.甲的阻值是乙的阻值的两倍
B.通过乙的电流是通过甲的电流的两倍
C.乙两端的电压是甲两端电压的两倍
D.甲的电功率是乙的电功率的两倍
20
0.35
C

## Slide 10
欧姆定律的相关计算
考法2
12.[2018河南B卷,14](双选)在图甲所示的电路中,电源电压不变,R0为定值电阻.滑动变阻器的滑片P从a端移到b端的过程中,电压表与电流表示数的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是 ( )
A.电源电压为4.0 V
B.定值电阻R0的阻值为10 Ω
C.滑动变阻器的调节范围为0~20 Ω
D.当滑片P位于b端时,电路的总功率最大
BC

## Slide 11
电功、电功率的相关计算
考法3
类型1 简单电路类
13.[2016河南,5]在如图所示的电路中,定值电阻的阻值R0和电源电压U均为已知.在a、b间接入一个未知电阻Rx,闭合开关,电压表的示数为Ux,则由已知量和测得量可以推出:Rx= ,Rx的电功率Px= .

## Slide 12
电功、电功率的相关计算
考法3
14.[2017河南,12]如图所示,从甲地通过两条输电线向乙地用户供电,若甲地电源电压恒为U,输电线的总电阻为r,当乙地用户用电时,下列说法正确的是 ( )
A.用户使用的用电器两端电压为U
B.输电线上的电功率为
C.当用户使用的用电器增多时,用电器
两端的电压升高
D.当用户使用的用电器增多时,输电线上因发热而损失的功率增大
D

## Slide 13
电功、电功率的相关计算
考法3
类型2 多挡位电路类
15.[2017河南,5]如图为一电热饮水机的电路简图,其额定电压为220V,具有“加热”“保温”两种功能,对应功率分别为400W和40W.当开关S1、S2均闭合时,饮水机处于 (选填“保温”或“加热”)状态,R1的阻值为 Ω.
加热
121

## Slide 14
电功、电功率的相关计算
考法3
16.[2015河南,6]如图是某款电热水龙头的电路原理图.R1、R2是电热丝,通过旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点,实现冷水、温水、热水挡之间的切换.当开关同时接触2、3触点时,水龙头放出的是 (选填“冷”“温”或“热”)水.若R2=2R1,水龙头在温水挡正常工作时电功率为2 000 W,则它在热水挡正常工作1 min消耗的电能为 J.
温
1.8×105

## Slide 15
电功、电功率的相关计算
考法3
类型3 铭牌类
17.[2013河南,5]小明家的电能表月初的数字是 ,月末表盘的示数如图所示.若按0.5元/(kW·h)的标准收费,他家本月应缴纳电费 元.若电能表的转盘在10 min内转过400r,则接在该电能表上的用电器的总功率为 W.
18.[2019河南,5]在家用电器调查活动中,小亮让电热水器单独工作2 min,测得家中如图所示的电能表的转盘转了70 r,电热水器的实际功率为 W.由于电热水器的功率远大于电冰箱,从安全用电的角度考虑,电热水器的电源线比电冰箱的要_______(选填“粗”或“细”).
42
1200
2100
粗

## Slide 16
焦耳定律
考法4
19.[2013河南,15]如图所示,在四个相同水槽中盛有质量和温度都相同的纯水,现将阻值为R1、R2的电阻丝(R1<R2),分别按下图的四种方式连接放入水槽,并接入相同电源.通电相同时间后,水温最高的是 ( )
A B C D
D

## Slide 17
焦耳定律
考法4
20.[2018河南,20(4)]在实践活动中,小刚所在的兴趣小组对电热水壶进行了研究与计算.小刚发现电热水壶的电源线都比较短,上网查询后发现,按照国家规定的标准,电热水壶使用的电源线不能过长,横截面积不能过小,请利用所学的物理知识进行解释.
答:电源线较长、横截面积较小,电阻较大.由焦耳定律可知,相同时间内电源线产生的热量较多,容易造成火灾.

## Slide 18
欧姆定律
考点1
1.内容
导体中的电流跟导体两端的电压成① ,跟导体的电阻成② .该定律是德国物理学家③ 首先通过实验研究得出的.
2.公式
I=④
变形式:电压U=⑤ ,电阻R=⑥ .
正比
反比
欧姆
IR

## Slide 19
欧姆定律
考点1
3.理解
(1)电阻是导体的一种性质,由R=不能得出电阻与电压成正比、与电流成反比.R=只适用于数学计算,不反映物理规律.
(2)欧姆定律中的I、U、R是同一段电路或同一导体的三个物理量.
(3)计算时,应先将I、U、R三个物理量的单位分别换算成A、V、Ω,再将物理量代入公式进行计算.

## Slide 20
欧姆定律
考点1
4.串、并联电路中的电流、电压、电阻的关系
 | 串联电路 | 并联电路
电路图 |  | 
电流 | 各处电流⑦ (I总=I1=I2) | 干路电流等于各支路电流⑧________ (I总=I1+I2)
相等
之和

## Slide 21
欧姆定律
考点1
 | 串联电路 | 并联电路
电压 | 总电压等于各部分电压⑨ ______ (U总=U1+U2) | 各支路电压⑩ (U总=U1=U2)
电阻 | 总电阻等于各电阻⑪ (R总=R1+R2) | 并联电路总电阻的倒数等于各支路 电阻倒数之和( )
比例关系 | 串联分压: (导体两端的电 压与电阻成⑫ 比) | 并联分流: (通过导体的电流 与电阻成⑬ 比)
之和
相等
之和
正
反

## Slide 22
电能
考点2
1.电能
(1)单位:生活中常用的电能单位是度,学名为⑭ (符号是⑮ ),1千瓦时的电能等于额定功率为1kW的用电器正常工作1h所消耗的电能;在物理学中电能常用的单位是⑯ (符号是⑰ );换算关系是1kW · h=1000W×3600s=⑱ J.
(2)能量转化:电源将其他形式的能转化为⑲ ,用电器将⑳ 转化为其他形式的能.
2.电能表
(1)用途:电能表是计量用电器在一段时间内消耗㉑ 的仪表.
千瓦时
kW·h
焦耳
J
3.6×106
电能
电能
电能

## Slide 23
电能
考点2
(2)电能表的参数及其含义:如图所示.
(3)电能表的使用方法:
a.电能表结束和起始时的示数㉒ 就是这段时间内电路消耗的电能.
b.若电能表表盘上的参数为N r/(kW·h),某段时间内电路中的电能表的转盘转过了n r,则这段时间内电路消耗的电能W=㉓ kW·h=㉔ J.
之差

## Slide 24
即时小练
电能
考点2
1.小明家的电能表月初的示数为1 345.5 kW·h,月末时表盘如图所示,则他家本月消耗的电能为㉕ kW·h.
2.某用电器单独工作时,标有“3 000 r/(kW·h)”字样的电能表的转盘在10min内转过36 r,则10 min内该用电器消耗的电能是㉖ J.
124
4.32×104

## Slide 25
电功
考点3
1.定义:电流流过导体所做的功.
2.影响因素:电流做功的多少跟㉗ 、㉘ 、㉙___________都有关系.加在用电器上的电压越高、通过用电器的电流越大、通电时间越长,电流做功越多.
3.计算公式:W=㉚ =㉛ (适用于所有电路).
对于纯电阻电路可推导出:W=㉜ =㉝ .
4.单位:物理学中常用单位是㉞ ,符号是㉟ ;生活中常用单位是㊱ ,符号为㊲ .
电流的大小
电压的高低
通电时间的长短
UIt
Pt
I2Rt
焦耳
J
千瓦时
kW·h

## Slide 26
得分指南
电功
考点3
纯电阻电路和非纯电阻电路
纯电阻电路是由纯电阻元件组成的电路,纯电阻元件在通电时将电能全部转化为内能.
非纯电阻电路是由非纯电阻元件组成的电路,非纯电阻元件在通电时一般将小部分电能转化为内能,将绝大部分电能转化为其他形式的能.

## Slide 27
电功率
考点4
1.电功率
(1)物理意义:表示㊳ 的物理量.
(2)定义:电流所做的功与时间㊴ .定义式是㊵ .
(3)单位:㊶ ,简称㊷ ,符号是㊸ ;其他单位还有MW、kW等;换算关系为1 MW=103 kW=106 W.
(4)公式:P= =UI(适用于所有电路).
对于纯电阻电路可推导出:P=I2R= .
注:对纯电阻电路
串联电路中常用公式:P=I2R.串联电路电功率的分配跟电阻成正比,即P1∶P2∶P3∶…∶Pn=R1∶R2∶R3∶…∶Rn.
并联电路中常用公式:P=.并联电路电功率的分配跟电阻成反比,即P1∶P2=R2∶R1.
电流做功快慢
之比
瓦特
瓦
W

## Slide 28
电功率
考点4
(5)生活中常见用电器的电功率
液晶电视机 | 约 100 W
家用空调 | 约 1 000 W
排风扇 | 约 20 W
吸尘器 | 约 800 W
电吹风机 | 约 500 W
易错小练
判断正误
1.千瓦和千瓦时是两个不同物理量的单位. ㊹( )
2.用电器的功率越大,用电器消耗的电能越多. ㊺( )
√
✕

## Slide 29
得分指南
电功率
考点4
2.额定电压和额定功率
(1)额定电压:用电器㊻ 时的电压.
(2)额定功率:用电器在㊼ 下工作时的电功率.
(3)实际电压:用电器实际工作时的电压.
(4)实际功率:用电器在实际电压下工作时的电功率.
电压与电功率的对应关系
U实<U额 | P实<P额 | 用电器不能正常工作
U实=U额 | P实=P额 | 用电器正常工作
U实>U额 | P实>P额 | 用电器容易损坏
正常工作
额定电压

## Slide 30
电功率
考点4
3.影响灯泡亮暗的因素
灯泡的亮度取决于灯泡的㊽ ,实际功率㊾ ,灯泡越亮.
实际功率
越大

## Slide 31
焦耳定律
考点5
1.电流的热效应
(1)定义:电流通过导体时（50） 转化为（51） 的现象.
(2)1840年,英国物理学家（52） 通过大量实验最先确定了电流产生的热量与（53） 、（54） 和（55） 的关系;为了纪念他的贡献,将他的名字命名为能量和功的单位.
2.焦耳定律
(1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的（56） 成正比,跟（57） 成正比,跟通电时间成（58） .
电能
内能
焦耳
电流
电阻
通电时间
二次方
导体的电阻
正比

## Slide 32
焦耳定律
考点5
(2)公式:（59）
得分指南
对于纯电阻电路可推导出:Q=W=UIt=Pt=I 2Rt=（60） ;对于非纯电阻电路W > Q.
Q=I2Rt

## Slide 33
焦耳定律
考点5
3.电热的利用和防止
(1)利用:电热水器、电饭锅、电熨斗和养鸡场的电热孵化器等.
(2)防止:电视机的后盖有很多孔,就是为了通风散热,使用时一定要把防尘的布罩拿开;电脑运行时温度会升高,需要用微型风扇及时散热.

## Slide 34
动态电路分析
命题角度1
类型1 滑片移动引起的动态电路分析
例1 如图所示,电源电压不变,闭合开关S,当滑动变阻器
的滑片P向左移动时,请回答下列问题:
(1)(判断电路的连接情况)电路中的电流有 条路
径,R、R1的连接方式是 .
(2)(判断电表的测量对象)电流表测量通过 的电流,电压表测量 两端的电压.
(3)(判断滑片移动时相关物理量的变化情况)滑动变阻器R接入电路的阻值变________,电路的总电阻变 ,电流表的示数变 ,电压表的示数变 ,R1的电功率变 ,电路的总功率变 .
1
串联
电路(或R1,或R)
R
大
大
小
大
小
小

## Slide 35
动态电路分析
命题角度1
例2 如图所示的电路,电源电压不变,滑动变阻器的滑片P位于中间位置,闭合开关,各元件均正常工作(忽略温度对灯丝电阻的影响),请回答下列问题:
(1)(判断电路连接方式)滑动变阻器R与灯泡L的连接方式是 .
(2)(判断电表测量的对象)电流表A1测通过 的电流;电流表A测量通过_______的电流;电压表测量 两端的电压.
并联
灯泡L
干路
电源(或R,或L)

## Slide 36
动态电路分析
命题角度1
(3)(电路的动态分析)当滑片P向右移动时:
①电压表示数 ,电流表A1示数 ,电流表A
示数 ;
②滑动变阻器R的电功率 ,灯泡L的电功率 ,电路的总功率 ;
③电压表示数与电流表A1示数的比值 ,电压表示数与电流表A示数的比值 .
不变
不变
变小
变小
不变
变小
不变
变大

## Slide 37
动态电路分析
命题角度1
类型2 敏感电阻阻值变化引起的动态电路分析
例3 [2020郑州适应性测试](双选)如图所示是一种测量环境湿度仪器的简化工作原理图.电源电压恒为6V,定值电阻R为15Ω,R0为湿敏电阻,其阻值随环境湿度的增加而减小,湿敏电阻的阻值范围为10~20Ω,电压表量程为0~3V,电流表量程为0~0.6A.闭合开关S,当环境湿度增加时,在保证两电表安全的前提下,下列说法正确的是 ( )
A.电流表示数变大,R0两端的电压变小
B.电压表示数与电流表示数的比值变大
C.R0的阻值可以为10Ω
D.电路的最大功率为1.2W
AD

## Slide 38
动态电路分析
命题角度1
例4 [2020洛阳二模](双选)如图甲所示为某自动除湿器的电路图.控制电路中U1=12 V,R为湿敏电阻,它的阻值随相对湿度φ(空气的潮湿程度)变化的图像如图乙所示,L为磁控开关(线圈电阻不计),当电流大于或等于30mA时,L的两个磁性簧片相互吸合,工作电路的压缩机开始带动系统进行除湿;工作电路两端电压U2=220 V,Rg为保护电阻.闭合开关S,下列说法正确的是
负

## Slide 39
动态电路分析
命题角度1
A.当空气的相对湿度变小时,控制电路中的电流变大
B.若要求相对湿度控制在45%以下,则调控电阻R0的阻值可以为400Ω
C.若除湿过程中工作电路的总功率为1100W,则工作电路的电流为5A
D.若控制电路的电源电压略有降低,为保证除湿器仍按设定值工作,则R0应适当
调小
【答案】CD

## Slide 40
动态电路分析
命题角度1
类型3 开关通断引起的动态电路分析
例5 如图所示电路,R1、R2为定值电阻,电源电压不变,先闭合
开关S1、S2,然后断开开关S2,请回答下列问题:
(1)闭合开关S1、S2时,电流表测量通过 的电流,电压
表测量 两端的电压.
(2)闭合开关S1、断开开关S2时,电流表测量通过 的电流,电压表测量__________两端的电压.
(3)先闭合S1、S2,再断开S2,电路的总电阻变 ,电流表示数变 ,电压表示数变 .
R2
电源(或R2)
电路(或R1,或R2)
R2
大
小
小

## Slide 41
动态电路分析
命题角度1
类型3 开关通断引起的动态电路分析
例6 [2020湖南岳阳]如图所示的电路中,电源电压不变,a、b、c为电流表或电压表.只闭合S1时,a表无示数,b表有示数,c表有示数且示数随滑片P的移动发生变化.则 ( )
A.a表是电压表
B.先闭合S1、S2,再闭合S3,a表示数无变化
C.S1、S2、S3都闭合,移动滑片P,a、b两表示数无变化
D.S1、S2、S3都闭合,b表示数除以a表示数等于电阻R1的阻值
C

## Slide 42
提分技法
动态电路分析
命题角度1
动态电路分析的一般步骤
电路尽管千变万化,但有规律可循,可总结为“一个不变,两个关键,一个整体”.
(1)一个不变:电路中总电压不变.
(2)两个关键:一是越串联,总电阻越大,越并联,总电阻越小;二是对于由两部分电阻串联或并联而成的电路,若其中一部分是定值电阻,而另一部分为可变电阻,则总电阻大小的变化情况与可变电阻大小变化情况一致.
(3)一个整体:分析电路时必须考虑整个电路中各物理量的变化情况,然后由整体到部分,由定值到变值.

## Slide 43
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
类型1 纯电路类
例7 [2020洛阳一模]如图所示,电源电压恒定.小灯泡L标有“3 V 0.6 W”字样,R为定值电阻.闭合S,断开S1,小灯泡正常发光.若再闭合S1,发现电流表示数变化了0.3 A,则R的阻值为 Ω,此时小灯泡L和电阻R的功率之比是 .S和S1都闭合时,此电路1 min内消耗的电能是 J.
10
2:3
90

## Slide 44
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
例8 [2020四川自贡]如图所示,电源电压不变,灯泡L标有“6 V 3 W”字样,当开关S1、S2都断开,滑片P从b端滑到某一位置c时(图中未标出),滑动变阻器R接入电路的电阻减小了6Ω,电流表示数变化了0.1 A,此时灯泡恰好正常发光;保持滑片P的位置不变,闭合开关S1、S2,电流表示数又变化了1.5 A,设灯丝电阻不变,则下列说法正确的是 ( )
A.灯泡的电阻为2 Ω
B.电源电压为9 V
C.滑动变阻器的最大电阻为12 Ω
D.当S1、S2都闭合时,调节滑片P,电路总功率的最小值为20 W
D

## Slide 45
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
类型2 坐标图像类
例9 [2020开封二模]如图甲所示的电路,闭合开关,在移动滑动变阻器滑片的过程中,滑动变阻器R1的功率与电流的关系如图乙所示,通过计算可知,R的阻值为_________Ω,电源电压为 V,滑动变阻器的最大功率为 W.
10
12
3.6

## Slide 46
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
例10 [2020江苏苏州]在如图甲所示的电路中,电源电压保持不变,R1为定值电阻.闭合开关S,将滑动变阻器R2的滑片P从最左端滑到最右端,两电压表示数随电流表示数变化的完整图线如图乙所示.则下列说法正确的是 ( )
A.电压表V1对应的是图线②
B.电压满足Uc=Ua+Ua′
C.R2的最大阻值小于R1的阻值
D.电路的最大总功率为2UbIb
B

## Slide 47
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
类型3 铭牌信息类
例11 [2020江苏盐城]月底,小明对自家用电的情况进行调查,观察到电能表的表盘如图所示.小明家中的用电器正常使用时的总功率不能超过 W.用电器工作时消耗0.5 kW·h的电能,电能表指示灯闪烁 次.若上月底电能表示数为1877.6 kW·h,则本月消耗的电能为 kW·h.
8 800
1 600
140

## Slide 48
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
例12 [2020黑龙江哈尔滨]如图所示,L1规格为“3V 3W”,L2规格为“3V 1.5W”,灯丝电阻不变,电源电压为3V.开关S闭合后,下列说法正确的是( )
A.L1和L2的电阻之比是2∶1
B.L1和L2的电流之比是1∶2
C.L1两端电压是2 V
D.两灯的总功率是1 W
D

## Slide 49
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
类型4 多挡位家用电器类
例13 [2020云南]如图所示,甲是某款电热水龙头,乙是它的电路原理图.R1、R2是电热丝,R1=24Ω,R2=48Ω.通过旋转手柄使扇形开关S同时接触两个相邻触点实现冷水、温水、热水挡的切换.当开关S接触2、3触点时,水龙头放出的是 水.不考虑温度对电热丝阻值的影响,水龙头在热水挡位正常工作时电路的功率是 W.
温
3 025

## Slide 50
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
例14 [2019重庆A]具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全,车主可通过旋钮开关实现功能切换.如图所示是模拟汽车智能后视镜加热的电路原理图,其中测试电源的电压为10 V,四段电热丝的电阻均为10 Ω,防雾、除露、化霜所需的加热功率依次增大.下列说法正确的是 ( )
A.开关旋至“1”挡,开启化霜功能
B.开启防雾功能,电路的总电阻为5 Ω
C.化霜与防雾电路的总功率之差为15 W
D.从防雾到除露,电路的总电流变化了1 A
C

## Slide 51
提分技法
与欧姆定律、电功率相关的计算
命题角度2
解决多挡位问题的思路
解决多挡位问题的关键在于判断电路中总电阻的大小.电源电压不变时,由P= 可知,电路的总电阻最小时,总功率最大,电路处于高温挡;电路的总电阻最大时,总功率最小,电路处于低温挡.