## Slide 1
第 9 课时
简单机械

## Slide 2
考点一 杠杆
1.杠杆的定义
在力的作用下绕 转动的硬棒叫杠杆。
固定点

## Slide 3
2.杠杆五要素(如图9-1所示)
①支点:杠杆绕着转动的点(O);
②动力:驱使杠杆转动的力(F1);
③阻力:阻碍杠杆转动的力(F2);
④动力臂:从支点到动力作用线的距离(l1);
⑤阻力臂:从支点到阻力作用线的距离(l2)。
图9-1

## Slide 4
3.力臂画法
①找支点O;②画力的作用线(会画延长线或反向延长线);③画力臂(过支点垂直于力的作用线作垂线);④标力臂(大括号或背向箭头)。
[点拨](1)动力、阻力都是杠杆受到的力,作用点在杠杆上。当支点在杠杆中间时,二力同向;当支点在杠杆一端时,二力反向。(2)切不可把从动力作用点到支点的距离作为动力臂,或者把从阻力作用点到支点的距离作为阻力臂。
. . .

## Slide 5
4.杠杆的平衡条件:阿基米德首先发现了杠杆的平衡条件,即动力×动力臂=阻力×阻力臂,或写成 。
F1l1=F2l2

## Slide 6
5.杠杆的分类
名称 | 力臂关系 | 力的关系 | 特点 | 应用举例
省力 杠杆 | l1 l2 | F1 F2 | 省力、 | 撬棒、铡刀、羊角锤、钢丝钳
费力 杠杆 | l1 l2 | F1 F2 | 、 省距离 | 理发剪刀、钓鱼竿、镊子
等臂 杠杆 | l1 l2 | F1 F2 | 不省力、 不费力 | 天平、定滑轮
>
<
费距离
<
>
费力
=
=

## Slide 7
考点二 滑轮 滑轮组
项目 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组
示意图 | 实质: 特点: ____________________ | 实质: 特点: _____________________ | 
等臂杠杆
可改变力的方向,
不能省力
省力杠杆
不可改变力的
方向,但可省一半力

## Slide 8
项目 | 定滑轮 | 动滑轮 | 滑轮组
力、速度、距离的关系 | F1=G v1=v2 s=h | F1= v1= s= | F1= v1= s=
2v2
2h
3v2
3h
(续表)
(注:不计摩擦,动滑轮重为G动)

## Slide 9
[点拨]组装滑轮组的方法:如果定滑轮和动滑轮的个数相等,首先根据公式
求出绳子的股数,然后根据“奇动偶定”的原则,结合题目的具体要求组装滑轮。如果定滑轮和动滑轮的个数不相等,从滑轮个数少的一边的挂钩上固定绳子,再绕好绳子,此时是最省力的绕绳方法。

## Slide 10
重难一 杠杆五要素及杠杆的识别
1.如图9-2所示,杠杆在动力F1和阻力F2的作用下保持平衡,请在图中画出动力臂l1和阻力臂l2。
图9-2
如图所示

## Slide 11
2. [2020·益阳]如图9-3所示是指甲剪的示意图,F是剪指甲时施加的一个力,则下列关于指甲剪的说法正确的是 ( )
A.指甲剪只由一个杠杆组成
B.指甲剪由两个杠杆组成
C.对杠杆ABC,若以B为支点,则动力臂是l
D.对杠杆ABC,若以B为支点,则动力臂是BC
图9-3

## Slide 12
[答案]C
[解析]由下图可知,指甲剪由三个杠杆组成,分别是杠杆ABC、杠杆OBD和杠杆EFO,故A、B错误。力臂是支点到力的作用线的距离,而不是支点到力的作用点的距离,则对杠杆ABC,若以B为支点,则动力臂是l,故C正确,D错误。

## Slide 13
3. [2020·凉山州]如图9-4所示的四种工具中,其正常使用时属于费力杠杆的是 ( )
图9-4
C

## Slide 14
4. [2020·宁夏]如图9-5所示是同学们常用的燕尾夹,AB=BC,当用力摁住C点打开该夹子时,可把 点看作支点,此时夹子可近似看作 (选填“省力”“费力”或“等臂”)杠杆。
图9-5
[答案] B 等臂
[解析]当用力摁住C点打开该夹子时,AC是围绕B点转动的,故B为支点;由于AB=BC,故动力臂等于阻力臂,此时夹子可近似看作等臂杠杆。

## Slide 15
重难二 杠杆的平衡条件及应用
5.林红同学要将一圆柱体油桶推上台阶,若分别在A点、B点和C点用力,力的方向如图9-6所示,则最小的推力是 ( )
A.FA
B.FB
C.FC
D.一样大
图9-6
[答案] B
[解析]根据杠杆的平衡条件可知,动力臂最长时,动力最小。如题图所示,FB 的力臂O'B 最长,因为阻力G和阻力臂一定,所以FB 最小。

## Slide 16
6. 图9-7所示是某高压蒸气压力控制装置的示意图,阀门S的底面积为2 cm2。当阀门S受到的蒸气压力超过其安全值时,阀门就会被顶起释放一些蒸气来降低压力,该装置相当于一个杠杆。忽略杆重,若OA=0.2 m,AB=0.6 m,物体G重25 N,那么杠杆平衡时杆上的A点所受的支持力为 N;当锅炉内气压达到4×105 Pa时,蒸气对阀门下表面的压力是 N。
图9-7

## Slide 17
[答案]100 80

## Slide 18
重难三 滑轮、滑轮组
7. [2019·江西]如图9-8所示,物重为G的物体在不同简单机械中均处于平衡状态(不计机械自重和摩擦),则拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是( )
A.F2<F3=F4<F1
B.F2<F4<F1<F3
C.F4=F2<F1<F3
D.F4<F2<F3<F1
图9-8
B

## Slide 19
8.【不定项】[2020·江西]如图9-9所示,将重6 N的物体匀速拉高20 cm,在此过程中,不计滑轮装置自重、绳重和摩擦,以下说法正确的是 ( )
A.绳子自由端被拉下1.2 m
B.绳子对地面的拉力为1 N
C.对物体所做的功为1.2 J
D.横梁受到的拉力为9 N
图9-9

## Slide 20
[答案]CD

## Slide 21
9. 图9-10是林红同学在探究使用滑轮组时拉力与物重的关系时的情形。每个滑轮的重力为1 N,钩码总重为1 N,若不计绳重和摩擦,弹簧测力计的示数是 N;实验时匀速提升钩码,经过10 s,
钩码被提升了3 m,则绳
子自由端移动的速度
是 m/s。
图9-10
[答案]1 0.6

## Slide 22
10.如图9-11所示,重30 N的物体A 在水平拉力F 的作用下,在水平桌面上做匀速直线运动,物体A 所受的滑动摩擦力是物重的0.2倍,物体A 在2 s内前进了0.2 m。若不计滑轮重、绳重及绳与轮之间的摩擦,拉力F 为 N。绳子自由端的速度为 m/s。
图9-11
[答案]3 0.2

## Slide 23
突破 探究杠杆的平衡条件
【设计和进行实验】
1.让支点处于杠杆的中心:消除杠杆自重对实验结论的影响。
2.让杠杆在水平位置平衡:便于从杠杆上直接读出力臂。
3.平衡螺母的调节:左高左调,右高右调,实验开始后,不能再调节平衡螺母。
4.钩码换成弹簧测力计的好处:能直接测出拉力的大小,可以改变用力的方向。
5.弹簧测力计由竖直变为倾斜拉杠杆,拉力会变大,因为拉力力臂变小。
6.多次实验的目的:消除实验的偶然性,使实验结论更具有普遍性。

## Slide 24
【数据处理和分析】
7.设计实验记录表格(如下表所示),分析可得出杠杆的平衡条件为:动力×动力臂=阻力×阻力臂,表达式为F1l1=F2l2。
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 25
【交流、反思与评估】
8.实验时注意不同的物理量之间不能相加减,不能说“动力+动力臂=阻力+阻力臂”。

## Slide 26
例 [2020·郴州]小明利用如图9-12所示的装置探究杠杆的平衡条件。
(1)为排除杠杆自重对实验的影响,实验前把杠杆的中心支在支架上,杠杆静止在如图9-12甲所示位置,此时应将杠杆右端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置达到平衡。
(2)在杠杆两侧挂上不同数量相同规格的钩码,调节钩码位置,使杠杆重新在水平位置平衡,这样做的目的是 。
图9-12
右
便于直接测量力臂

## Slide 27
(3)实验时,小明在杠杆左侧A位置(左边位置第四格)先挂了3个钩码,如图乙所示,则在右侧B位置(右边位置第三格)应挂 个相同规格的钩码,杠杆可以重新在水平位置平衡。
(4)如图丙所示,小明在A位置挂一个弹簧测力计,在B位置挂了2个钩码。现将弹簧测力计从C位置移到D位置,在此过程中杠杆始终在水平位置保持平衡,则弹簧测力计示数 (选填“变大”“变小”或“不变”),原因是
。
4
变小
阻力和阻力
臂一定,动力臂变大,则动力变小,即弹簧测力计示数变小
图9-12

## Slide 28
◀ 实验拓展 ▶
(5)实验中调节杠杆平衡时,杠杆静止在如图9-13所示的位置,此时杠杆 (选填“处于”或“不处于”)平衡状态。
图9-13
处于

## Slide 29
(6)用绳子拴住一根粗细不同的木棒某处,静止后木棒水平平衡,如图9-14所示,现将木棒从拴绳处沿竖直方向切成A、B两段,可判断GA (选填“>”“=”或“<”)GB。
图9-14
[答案] >
[解析]用绳子拴住一根粗细不同的木棒某处,静止后木棒水平平衡,支点O左端部分重为GA,重心为M;右端部分重为GB,重心为N,杠杆的示意图如图所示:
根据力臂的定义,左端部分重
力力臂大小就等于OE,右端部
分重力力臂大小等于OF,且OE<OF,根据杠杆的平衡条件GA×OE=GB×OF,得GA>GB。