## Slide 1
第 14 课时
电流和电路 电压 电阻

## Slide 2
考点一 电荷
1.摩擦起电
(1)定义:用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电。
(2)实质:电子的 。物体失去电子带 电,得到电子带 电。
(3)带电体的性质:带电体能够吸引 。
转移
正
负
轻小物体
正
负

## Slide 3
2.电荷间的相互作用
(1)同种电荷相互 ,异种电荷相互 。
[注意]互相排斥的两个带电物体一定带同种电荷;互相吸引的两个物体,一个带电时,另一个可能带异种电荷,也可能不带电。
(2)检验物体是否带电的仪器是 。
①原理: 。
②箔片张开的角度越大,带电体所带的电荷越多。
(3)物体所带电荷的多少叫带电量,单位是库仑(C)。
排斥
吸引
验电器
同种电荷相互排斥

## Slide 4
正
中子
不带
电子

## Slide 5
4.物质的导电性
名称 | 导体 | 绝缘体 | 半导体 | 超导体
定义 | 容易导电的物体 | 不容易导电的物体 | 导电性介于导体和绝缘体之间的物质 | 某些物质在很低的温度时,电阻变为0
举例 | 金属、人体、大地、食盐水溶液等 | 橡胶、陶 瓷、玻璃、塑料等 | 硅、锗、二极管等 | 输电线(减少电能损耗)、发电线圈(减少热量的产生)
联 系 | 导体和绝缘体之间没有绝对的界限,当条件改变(高温、潮湿)时,绝缘体可以变成导体 |  |  | 

## Slide 6
考点二 电流和电压及其测量
项目 | 电流(I ) | 电压(U )
形成 | 电荷的定向移动形成电流,把 定向移动的方向规定为电流的方向 | 电路中有电流,就一定有电压
单位及 换算 | 单位:安培(A) 1 mA= A,1 μA= A | 单位:伏特(V) 1 mV= V,1 kV= V
常见值 | 家庭用节能灯电流约0.1 A;家用空调电流约5 A | 一节新干电池的电压为1.5 V;我国家庭电路的电压为220 V;人体的安全电压不高于36 V
正电荷
10-3
10-6
10-3
103

## Slide 7
项目 | 电流(I ) | 电压(U )
测量 | 仪表:电流表(0~0.6 A和0~3 A) | 仪表:电压表(0~3 V和0~15 V)
 | 使用规则:①电流表和电压表使用前必须先 ,用试触法选择合适的量程 ②电流表与被测元件 ,电压表与被测元件 ③都是“+”进“-”出 | 
调零
串联
并联
（续表）

## Slide 8
项目 | 电流(I ) | 电压(U )
读数 | 分度值为 ,示数为 ;若接0~0.6 A的量程,则该表示数为 | 分度值为 ,示数为 ;若接0~15 V的量程,则该表示数为
0.1 A
0.6 A
0.12 A
0.1 V
0.3 V
1.5 V
（续表）

## Slide 9
考点三 电路
(1)电路的三种状态: 、 和 (分为用电器短路和电源短路)。
(2)获得持续电流的条件:电路两端有 ,电路为 。
通路
断路
短路
电压
通路

## Slide 10
2.串联电路和并联电路
规律 | 串联 | 并联
电流 规律 | 处处相等,I=I1=I2=…=In | 干路电流等于 , I=I1+I2+…+In
电压 规律 | 总电压等于各用电器两端电压之和,即U=U1+U2+…+Un | 电源电压与各用电器两端电压相等,即U=U1=U2=…=Un
各支路电流之和

## Slide 11
考点四 电阻
1.定义:导体对电流阻碍作用的大小,用R表示,单位是欧姆(Ω)。
2.影响因素:①长度:同种材料、横截面积相同的导体,长度 ,电阻越大。②横截面积:同种材料、长度相同的导体,横截面积越小,电阻 。③温度:大多数导体的温度越高,电阻越大。
越长
越大

## Slide 12
3.滑动变阻器
(1)原理:通过改变连入电路中电阻丝的 来改变电路中的电阻。
(2)接法:滑动变阻器与用电器串联,采用“一上一下”接法,如图14-1所示。
①当滑片P 靠近下接线柱移动时,阻值 ;
②当滑片P 远离下接线柱移动时,阻值 。
图14-1
长度
变小
变大

## Slide 13
(3)如图14-2所示,滑动变阻器在电路中的作用:
① ;
② ;
③ 。
(4)铭牌“5 Ω 3 A”的意义:①最大阻值为5 Ω,②允许通过的最大电流为3 A。
图14-2
保护电路
改变电路中的电流
改变小灯泡两端的电压

## Slide 14
重难一 电荷
1. [2020·扬州]如图14-3所示,将一块有机玻璃板架在两本书之间,用干燥的丝绸在有机玻璃板上摩擦后,看到有机玻璃板下方的小纸屑上下飞舞。有机玻璃板由于摩擦带上 ,具有 的性质。
图14-3
电荷(或静电)
吸引轻小物体

## Slide 15
2. [2019·江西]如图14-4所示,甲、乙是两个轻小的物体,它们见面时相互吸引。由图中对话可以判断:甲物体可能带 电或 。
图14-4
负
不带电

## Slide 16
3. [2020·青海]甲、乙、丙三个轻质泡沫小球用绝缘细线悬挂在天花板上,它们之间相互作用时的场景如图14-5所示,已知丙球与用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷相同,下列判断正确的是 ( )
A.甲、乙两球均带正电
B.甲、乙两球均带负电
C.甲球带正电,乙球一定带负电
D.甲球带负电,乙球可能不带电
图14-5

## Slide 17
[答案]D
[解析]用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,则丙球带负电,丙球排斥甲球,甲球带负电,甲球与乙球相吸引,则乙球可能不带电,也可能带正电,故选D。

## Slide 18
重难二 电路
4. [2019·湘潭]图14-6是电吹风的简化电路图,其中M是吹风机,R是电热丝。由电路图可知 ( )
A.只将开关S1闭合,吹出的是热风
B.M和R是串联在电路中的
C.将S1和S2都闭合,吹出的是热风
D.开关S2可以控制
整个电路
图14-6
[答案] C
[解析]将开关S1、S2都闭合,吹出的才是热风,A不符合题意,C符合题意; M和R是并联在电路中的,B不符合题意;开关S2只控制电热丝,D不符合题意。

## Slide 19
5. 如图14-7所示的电路中,要使两灯泡串联,应该闭合开关 ;要使两灯泡并联,应该闭合开关 。
图14-7
S3
S1、S2

## Slide 20
6. [2018·江西]简单电路是由电源、用电器、开关和导线组成的。给充电宝充电时,充电宝相当于简单电路中的 ;充电宝给手机充电时,它相当于简单电路中的 。
7. [2018·江西]华灯初上,路灯的连接方式是 联;回到家中,按下开关,电灯亮了,开关与电灯的连接方式是 联。
用电器
电源
并
串

## Slide 21
重难三 电流、电流的规律
8. [2020·吉林]如图14-8所示,能正确地测出小灯泡L2电流的电路是 ( )
图14-8
[答案]C
[解析] A选项图中,电流表的正、负接线柱接反,A错误;B选项图中,电流表测量干路电流,B错误;D选项图中,电流表与灯L1串联,并且电流从正接线柱流入,从负接线柱流出,能正确测出L1的电流,D错误。故选C。

## Slide 22
9. [2020·海南]用如图14-9所示电路探究并联电路中电流的关系。L1与L2是两个不同规格的小灯泡,闭合开关后,通过a、b、c、d 四处电流的大小关系正确的是 ( )
A.Ia=Ib
B.Ia=Ic
C.Ib=Ic
D.Ia=Id
图14-9
[答案] D
[解析]根据电路图可知,两灯并联,Ia、Id 为干路电流,Ib、Ic 是两条支路的电流。根据干路电流等于各支路电流之和可得:Ia=Ib+Ic ,故A、B错误。由于两个小灯泡的规格不同,根据并联电路各支路两端的电压相等和欧姆定律可得:Ib≠Ic ,故C错误。由于a、d点都在干路上,则Ia=Id ,故D正确。

## Slide 23
10. 在图14-10甲所示的电路中,闭合开关S后,两个电流表的指针位置均如图乙所示。则通过灯泡L1中的电流I1= A,通过灯泡L2的电流I2= A。
图14-10
0.2
0.8

## Slide 24
重难四 电压、电压的规律
11. 在图14-11所示的电路中,开关闭合后电压表测量的是 ( )
A.L1两端的电压
B.L1和L2两端的电压
C.L3和电源两端的电压
D.电源电压
图14-11
[答案] B
[解析]由图可知,三个灯泡串联,电压表与灯泡L1、L2并联,所以电压表测量灯泡L1和L2两端的电压,故B正确。

## Slide 25
12. 如图14-12甲所示电路,电源由4节新干电池串联组成,则电源电压是 ,其中电压表和电流表的示数分别如图乙、丙所示,则灯泡L2两端的电压是 ,通过灯泡L1的电流是 。
图14-12

## Slide 26
[答案] 6 V 3.7 V 0.48 A
[解析]一节新干电池的电压是1.5 V,电源由4节新干电池串联组成,电源电压为U=1.5 V×4=6 V。由题图甲可知,电压表测量L1两端的电压,由题图乙可知,电压表示数是2.3 V;两灯泡L1、L2串联,串联电路两端的总电压等于各串联导体两端的电压之和,所以L2两端的电压是U2=U-U1=6 V-2.3 V=3.7 V。由题图丙可知,电流表示数是0.48 A,串联电路的电流处处相等,所以通过灯泡L1的电流是0.48 A。

## Slide 27
重难五 电阻、变阻器
13. [2020·荆门]如图14-13所示,AB 和BC 是由不同材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体,将它们串联后接入电路中,下列说法正确的是 ( )
A.AB 段电阻大,电流小
B.BC 段电阻小,电流小
C.AB 段电阻一定大,电流与BC 段相等
D.BC 段电阻可能大,电流与AB 段相等
图14-13

## Slide 28
[答案] D
[解析]导体AB 和BC 串联后接入电路中,根据串联电路电流规律可知,通过导体AB 和BC 的电流相等;因为导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积、温度有关,由题知,导体AB 和BC 长度相同,而材料、横截面积不同,则导体AB 和BC 的电阻大小无法确定。故选D。

## Slide 29
14. 实验室中常用的滑动变阻器是通过改变 来改变电阻的。在如图14-14所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P 向右移动时,小灯泡的亮度会变 。
图14-14
[答案]连入电路中的电阻丝长度 暗
[解析]滑动变阻器通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的大小;由题图知,当滑片P向右移动时,连入电路的电阻丝的长度变大,连入电路的电阻丝的电阻变大,使得电路中的电流变小,小灯泡变暗。

## Slide 30
重难六 电路故障
15. 如图14-15所示,开关S闭合后,电路正常工作,电压表有一定的示数。一段时间后,电压表的示数突然变为零,则故障可能是R1 或R2 。
(均选填“短路”或“断路”)
图14-15
[答案]短路 断路
[解析]电压表测电阻R1两端的电压,R1和R2串联,电压表由有示数变为无示数,说明电路出现了断路或短路。如果R1断路,电压表就会和R2串联,电压表的示数接近电源电压,不符合题意。如果R1短路,电压表也被短路,电压表示数为零。如果R2短路,则R1正常工作,电压表有示数,不符合题意。如果R2断路,整个电路也断路,电压表无示数。

## Slide 31
16. [2020·永州]如图14-16所示,闭合开关,小灯泡不亮,电流表无示数,电压表有明显的示数。若电路中只有一处故障,则故障可能是 ( )
A.L断路 B.R 断路
C.R 短路 D.电流表断路
图14-16
B

## Slide 32
17. [2020·株洲]小明同学按如图14-17连接好电路,闭合开关后发现,甲、乙两灯泡不亮,然后他拿来一根直导线连接在甲灯泡两端,此时甲、乙灯泡仍不亮,于是取下这根导线,直接连在乙灯泡两端,此时发现甲灯亮了起来。根据以上现象可以推断出下列哪个结论是正确的 ( )
A.甲灯泡断路
B.乙灯泡断路
C.甲、乙灯泡都断路
D.电源坏了
图14-17
B

## Slide 33
突破一 探究串、并联电路中电流、电压的规律
【设计和进行实验】
1.画电路图或连接实物图,在连接电路时,开关要断开。
2.电流表和电压表的“+”“-”接线柱不能接反。
3.电流表、电压表要选择合适的量程,为了使读数精确,能用小量程的一定不要用大量程,可用“试触法”选择合适的电表量程。
4.连好电路后,先用开关试触,观察电表指针偏转情况,确认无误后,方可进行实验。

## Slide 34
5.电表异常原因判断:①反向偏转,说明正、负接线柱接反;②正向偏转幅度过小,说明量程选择过大;③正向偏转幅度过大,指针到达右边没有刻度处,说明量程选择过小。
6.更换不同规格的灯泡或在电路中接入滑动变阻器或改变电源电压多次实验的目的是使实验结论具有普遍性。

## Slide 35
【实验结论】
7.分析数据得出结论:串联电路中各处电流均相等,电源电压等于各用电器两端电压之和;并联电路中各支路两端电压相等且等于电源电压,干路电流等于各支路电流之和。

## Slide 36
例1在“探究串联电路的电压”实验中,林红同学设计了如图14-18所示的电路。
(1)在连接电路时,开关应该处于 (选填“闭合”或“断开”)状态。
(2)连接好电路,闭合开关后,她发现两只灯泡都不亮,且电压表示数为0,若只有L1或L2中的一处发生故障,则故障是 (选填“L1断路”“L1短路”“L2断路”或“L2短路”)。
图14-18
断开
L2断路

## Slide 37
(3)故障排除后,她选用不同的灯泡,完成了三次实验,并记录了数据。分析表一中的数据,可得出的结论:串联电路两端的总电压 串联电路中各部分电路两端的电压之和。
实验次数 | L1两端 的电压/ V | L2两端 的电压/ V | 串联电路总 电压/ V
1 | 1.4 | 1.4 | 2.8
2 | 1.2 | 1.6 | 2.8
3 | 1.1 | 1.7 | 2.8
表一
等于

## Slide 38
◀ 实验拓展 ▶
(4)若林红同学连接好电路,闭合开关前,她发现电压表指针如图14-19所示,出现这一现象的原因是 ;同小组的小月同学连接好电路,在用开关试触时发现电压表指针也出现同样现象,出现这一现象的原因是
。
图14-19
电压表指针没有调零
电压表的正、
负接线柱接反了

## Slide 39
(5)如图14-20所示,林红同学在测出L1两端电压后,保持电压表的b连接点不动,只断开a 连接点,并改接到c 连接点上,测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压?
,理由是 。
图14-20
不能
改接后电压表的正、负接线柱就接反了

## Slide 40
(6)小月分别测出ab、bc、ac 间的电压并记录在表二中,分析实验数据得出结论:串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小月的做法进行评价:
,改进方法是 。
Uab / V | Ubc / V | Uac / V
2.4 | 1.4 | 3.8
表二
一次实验具有偶然性
更换规格不同的灯泡进行多次实验

## Slide 41
例2 林红同学用如图14-21甲所示的电路图来探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。
(1)请根据图甲电路图,用笔画线代替导线把图乙的电路连接完整。
图14-21
如图所示

## Slide 42
(2)连接电路后,林红把电流表接入图甲中的A处,闭合开关S后,发现小灯泡L1不亮、L2亮,电流表无示数,产生这种现象的原因可能是 。排除电路故障再做实验,电流表在A处的示数如图丙所示,请你帮林红把该示数填入表一中的空线处。然后林红把电流表分别接入电路中的B、C 两处测电流,并把电流表的示数记录在表一中。
林红分析表一中的数据认为:并联电路中干路电流等于 。
A 处的电流IA /A | B 处的电流IB /A | C 处的电流IC /A
 | 0.16 | 0.26
表一
L1支路有断路
0.10
各支路电流之和
图14-21

## Slide 43
(3)林红想,要使上述结论更具普遍性,还要用不同的方法进行多次实验,于是林红和同学们讨论后确定了以下三种方案:
方案一:在图甲的基础上,反复断开、闭合开关,测出A、B、C 三处的电流。
方案二:在图甲的基础上,只改变电源电压,测出A、B、C 三处的电流。
方案三:在图甲的基础上,在其中一条支路上换上规格不同的灯泡,测出A、B、C三处的电流。
以上三种方案,你认为不可行的是方案
(选填“一”“二”或“三”)。
林红选择上述可行方案之一,做了三次实
验,并把实验数据填入表二。
一
图14-21

## Slide 44
表二
实验次数 | A处的电流IA /A | B处的电流IB /A | C处的电流IC /A
1 | 0.12 | 0.18 | 0.30
2 | 0.16 | 0.24 | 0.40
3 | 0.20 | 0.30 | 0.50
断开
请你根据林红的实验步骤和有关数据回答下列问题:
①在改装电路时,开关必须 。
②林红选择的是方案 (选填“一”“二”或“三”)。
二

## Slide 45
◀ 实验拓展 ▶
(4)如图14-22所示是林红测量电流时连接的实验电路,此时电流表测量的是_____
(选填“A”“B”或“C”)处的电流。
(5)请在图14-22中移动一根导线,使电流表测量B点的电流。在移动的导线上画“×”,并用笔画线代替导线连接正确的电路。
图14-22
C
如图所示

## Slide 46
突破二 探究影响导体电阻大小的因素
【设计和进行实验】
1.实验主要器材:定值电阻(作用:保护电路)、电流表(电流表的使用和读数以及电流表指针偏转异常的原因)。
2.实验方法:①转换法(在电压一定时,用灯的亮度或电流表示数的变化判断电阻的大小);②控制变量法(讨论“电阻的大小与某一个因素的关系”时必须指明“在其他因素相同的条件下”)。
3.多次测量的目的:使实验结论更具有普遍性。

## Slide 47
【实验结论】
4.导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小取决于导体的材料、横截面积、长度和温度。同种材料,长度越长、横截面积越小,电阻越大。
【交流、反思与评估】
5.用电流表比小灯泡更好(原因:电流表可以检测微小电流的变化,而灯泡的亮暗不易区分)。

## Slide 48
例3 林红、小月和小亮在做“探究影响导体电阻大小的因素”的实验时,作出了如下猜想。
猜想一:导体的电阻可能与导体的长度有关。
猜想二:导体的电阻可能与导体的横截面积有关。
猜想三:导体的电阻可能与导体的材料有关。
实验室提供了4根电阻丝,其规格、材料如下表所示:
编号 | 材料 | 长度/ m | 横截面积/ mm2
A | 镍铬合金 | 0.25 | 1.0
B | 镍铬合金 | 0.50 | 1.0
C | 镍铬合金 | 0.25 | 2.0
D | 锰铜合金 | 0.25 | 1.0

## Slide 49
(1)如图14-23所示电路,闭合开关后,在M、N之间分别接上不同导体,通过观察相关现象来比较导体电阻的大小,林红、小月和小勇对图中的电路设计提出了自己的观点:
林红认为:电流表是多余的,观察灯泡的亮度就可以判断导体电阻的大小;
小月认为:灯泡是多余的,根据电流表示数的变化就可以判断导体电阻的大小;
小勇认为:灯泡和电流表同时使用更好,因为灯泡可以保护电路,防止烧坏电流表。
则 (选填“林红”“小月”或“小勇”)
的观点更恰当。
图14-23
小勇

## Slide 50
(2)为了验证猜想二,可依次把M、N 跟 (选填“A”“B”“C”或“D”)的两端相连,闭合开关,记下电流表的示数,分析比较这两根电阻丝电阻的大小。
(3)依次把M、N 跟电阻丝A、B 两端连接,闭合开关,电流表的示数不同,分析比较A、B 两根电阻丝电阻的大小,可探究电阻跟 的关系,其结论是 。
图14-23
A、C
导体的长度
当材料和横截面积相同时,导体越长,电阻越大

## Slide 51
(4)小琴同学在探究同样的问题时,手边只有一根电阻丝,那么,她利用这根电阻丝和上述电路,不能够完成猜想 (选填“一”“二”或“三”)的实验验证。
(5)除转换法外,该实验主要用到的物理研究方法是 。下列四个实验中没有用到此方法的是 (填字母序号)。
A.探究电流与电压、电阻关系的实验
B.探究影响压力作用效果因素的实验
C.探究平面镜成像特点的实验
D.探究影响摩擦力大小因素的实验
图14-23
三
控制变量法
C

## Slide 52
◀ 实验拓展 ▶
(6)若实验中将电路中的电流表去掉,通过观察 也可以判断导体电阻的大小,但不足之处是 。
(7)林红做了如下实验:将整条镍铬合金丝A 接入电路,闭合开关,然后用大功率吹风机先对镍铬合金丝吹一段时间热风,再改用冷风挡对镍铬合金丝吹冷风。在整个过程中观察电流表示数的变化情况,林红所做的这一实验基于的假设是__________
。
灯泡的亮度
当电路中电阻变化不大时,只凭灯泡的亮暗不易判断
导体的
电阻与温度有关

## Slide 53
(8)林红认为决定灯泡亮暗的因素只是电流大小,跟电阻大小无关,请你设计一个实验电路来否定林红的观点(只需在相应的虚线框内画出设计的电路图)。
实验材料:两个不同规格的灯泡L1和L2,电池组、开关S及导线若干。
图14-24
[答案]如图所示
[解析]实验中,可以将两个不同规格(即电阻不同)的灯泡L1和L2组成串联电路,此时通过两灯泡的电流是相同的,然后通过观察灯泡的亮度可验证林红的观点。