## Slide 1
第 17 课时
焦耳定律

## Slide 2
考点一 焦耳定律
1.电流的热效应:电流通过导体时, 转化成内能的现象。利用:电炉、电饭锅、电热毯、电熨斗等。防止:散热窗、散热片等。
2.发现:英国物理学家 做了大量实验,最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系。
3.焦耳定律内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成 ,跟导体的电阻成 ,跟通电时间成 。
电能
焦耳
正比
正比
正比

## Slide 3
Q=I 2Rt

## Slide 4
考点二 电功W 与热量Q之间的关系

## Slide 5
考点三 电热器多挡位问题
小
大

## Slide 6
重难一 焦耳定律
1. [2020·江西]1840年英国物理学家
最先精确地确定了电流通过导体产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系,其表达式为:Q= 。
[答案]焦耳 I2Rt
[解析]英国物理学家焦耳做了大量实验,于1840年最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系,得出了焦耳定律,其表达式为Q=I2Rt。

## Slide 7
2. [2020·贵港]利用如图17-1所示的装置探究“电流产生的热量与哪些因素有关”。两烧瓶中煤油质量相等,电阻丝R甲<R乙,实验中通过比较甲、乙烧瓶中温度计示数升高的快慢,可探究电流产生的热量与 的关系;移动滑动变阻器的滑片,观察 (选填“相同”或“不同”)烧瓶内的温度计示数升高的快慢,可探究“电流产生的热量与电流的关系”。
图17-1
电阻
相同

## Slide 8
3.将电阻R1和R2串联后接在6 V的电源上,R1=40 Ω,R2=20 Ω,则通过R1的电流为
A,通电1 min后,R2所产生的热量为 J。
[答案] 0.1 12

## Slide 9
重难二 有关电热器的多挡位问题
4.林红同学家的电饭煲有加热和保温两挡,其原理如图17-2所示,R与R0为发热电阻丝。下列说法正确的是 ( )
A.开关S接1时,R与R0同时工作,为保温挡
B.开关S接1时,只有R0工作,为加热挡
C.开关S接2时,只有R0工作,为保温挡
D.开关S接2时,只有R工作,为加热挡
图17-2
A

## Slide 10
5. [2020·云南]如图17-3甲所示,是某款电热水龙头,图乙是它的电路原理图。R1、R2是电热丝,R1=24 Ω,R2=48 Ω。通过旋转手柄使扇形开关S同时接触两个相邻触点实现冷水、温水、热水挡的切换。当开关S接触2、3触点时,水龙头放出的是 水。不考虑温度对电热丝阻值的影响,水龙头在热水挡位正常工作时电路消耗的功率是 W。
图17-3
甲

## Slide 11
[答案]温 3025

## Slide 12
6. [2020·江西]冬天打出来的果汁太凉,不宜直接饮用。如图17-4所示,是小丽制作的“能加热的榨汁杯”及其内部电路简化结构示意图,该榨汁杯的部分参数如下表所示,求:
(1)仅榨汁时的正常工作电流。
(2)R2的阻值。
(3)已知该榨汁杯正常工作时的
加热效率为90%,给杯子盛满果
汁并加热,使其温度升高30 ℃,
要加热多长时间。[c果汁=4×103 J/(kg·℃),ρ果汁=1.2×103 kg/m3]
图17-4
榨汁杯部分参数表 | 
额定电压 | 220 V
加热功率 | 300 W
保温功率 | 80 W
榨汁功率 | 66 W
容量 | 300 mL

## Slide 13
6. [2020·江西]冬天打出来的果汁太凉,不宜直接饮用。如图17-4所示,是小丽制作的“能加热的榨汁杯”及其内部电路简化结构示意图,该榨汁杯的部分参数如下表所示,求:
(2)R2的阻值。
图17-4
榨汁杯部分参数表 | 
额定电压 | 220 V
加热功率 | 300 W
保温功率 | 80 W
榨汁功率 | 66 W
容量 | 300 mL

## Slide 14
6. [2020·江西]冬天打出来的果汁太凉,不宜直接饮用。如图17-4所示,是小丽制作的“能加热的榨汁杯”及其内部电路简化结构示意图,该榨汁杯的部分参数如下表所示,求:
(3)已知该榨汁杯正常工作时的
加热效率为90%,给杯子盛满果
汁并加热,使其温度升高30 ℃,
要加热多长时间。
[c果汁=4×103 J/(kg·℃),
ρ果汁=1.2×103 kg/m3]
图17-4
榨汁杯部分参数表 | 
额定电压 | 220 V
加热功率 | 300 W
保温功率 | 80 W
榨汁功率 | 66 W
容量 | 300 mL

## Slide 16
【总结】电热器的高低挡指的是不同“功率”,
电功率大的为高挡位,电功率小的为低挡位。在
电源电压不变的情况下,通过改变电路的总电阻
从而改变用电器的总功率,实现高、中、低挡位
之间的转换,一般情况是通过电阻短路或改变电
路连接方式等方法实现(如图17-5所示)。
(串“低”并“高”)
图17-5

## Slide 17
重难三 非纯电阻电热的计算
7.一台线圈电阻为0.3 Ω的电动机,接在12 V的电源上时,通过电动机的电流为0.5 A,在2 min内电流产生的热量是 J,转化成的机械能是 J,此电动机的效率为 。
[答案] 9 711 98.75%

## Slide 18
突破 探究电热的影响因素
【设计和进行实验】
1.被加热的物质选用空气(或煤油)的原因:空气受热膨胀明显(煤油比热容小),能使实验现象明显。
2.选择被加热物质时需要保证物质的种类相同、质量相同、初温相同。
3.转换法的应用:通过U形管中液面高度的变化(或温度计示数的变化)反映电流通过导体产生热量的多少。

## Slide 19
4.控制变量法的应用:①探究电热与电流的关系时,控制电热丝的电阻与通电时间相同,改变通过电热丝的电流大小;②探究电热与电阻的关系时,控制通过电热丝的电流与通电时间相同,选择两电阻不同的电热丝;③探究电热与通电时间的关系时,控制电热丝的电阻和通过的电流相同,改变通电时间的长短。
5.多次测量的目的:使实验结论具有普遍性。
【实验结论】
6.实验结论:电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体的电阻成正比,与通电时间成正比。

## Slide 20
例1 为探究“通电导体产生的热量Q与电阻R 的关系”,林红同学选用了以下器材:两个一样的烧瓶,烧瓶内分别装有质量和初温相同的水和煤油,相同的温度计A和B,阻值分别为R1、R2的电阻丝(R1<R2),学生电源,滑动变阻器,电流表,开关和导线。
【设计实验并进行实验】
(1)林红同学设计了如图17-6所示的电路,在连接导线时,
开关应 ,滑动变阻器调到 的位置。
(2)实验通电一段时间后,记下温度计A的示数为t1,温度
计B 的示数为t2。
图17-6
断开
阻值最大

## Slide 21
【分析论证】
(3)实验中通过观察 的变化来反映电流产生热量的多少。
(4)林红在实验过程中存在的问题是 。
(5)实验改进后,发现t1<t2,可以得出的结论是
。
温度计示数
没有控制烧瓶中液体的种类相同
其他条件一定时,通电导体产生的
图17-6
热量跟电阻的大小有关,电阻越大,产生的热量越多

## Slide 22
例2 [2020·鄂州]图17-7是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置。甲、乙是完全相同的密闭容器,里面密封着等量的空气,U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化,闭合开关前,A、B 两U形管内液面相平。
(1)实验中,乙容器外部的电阻作用是为了使左右容器内导体的 不相等。
(2)由于电流产生的热量不易直接测量,因此在实验中是通过观察U形管中液面高度的变化来显示甲、乙容器内空气温度的变化的,这里采用的物理研究方法是
。
(3)通过对比观察, (选填“甲”或“乙”)容器中
导体的电阻产生的热量较多。由此可知,在电阻和通电时
间相同时,电流越 ,导体产生的热量越多。
图17-7
电流
转换法
甲
大

## Slide 23
◀ 实验拓展 ▶
(4)小王用如图17-8Ⅰ所示的装置进行探究,经过多次实验测量,收集实验数据,绘制了烧瓶中玻璃管内液面上升的高度h与电流I的关系图像。根据焦耳定律可知,图Ⅱ中能正确反映h-I关系的是 。
(5)用Q=I2Rt可以计算电流通过任何用电器产生的
热量。能用Q=UIt计算电流通过任何用电器产生的
热量吗?请用实例说明原因。
。
图17-8
A
不能。原因举例:电
风扇工作时消耗的电能W=UIt,产生的热量Q=
I2Rt,转化成的机械能是W-Q=UIt-I2Rt,所以不能
用Q=UIt 计算电流通过任何用电器产生的热量