## Slide 1
第 18 课时
家庭电路与安全用电

## Slide 2
考点一 家庭电路
电能表
组成及 连接 顺序 | 两根进户线(之间电压为220 V,用试电笔来辨别火线和零线,试电笔使用时要接触笔尾金属体,如图所示)、 、总开关、 、插座、用电器、导线等
电路示 意图 | 
保险装置

## Slide 3
空气 开关 | 当电路中的电流过大时,空气开关自动断开,切断电路
保险丝 (熔断 器) | 位置:安装在总开关的后面,串联在电路中的火线上。 材料:保险丝选用材料为电阻率大、熔点低的铅锑合金。禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝。 作用:当电流过大时,保险丝由于 而熔断,从而切断电路,起到 的作用
(续表)
温度过高
保护电路
元件 | 连接方式及注意事项

## Slide 4
开关 | 与用电器 联,接在用电器和 线之间
用电器 | 螺旋灯座的螺旋套应接在 线上,各用电器 联接入电路,带有金属外壳的用电器一定要将金属外壳接地
三孔 插座 | 接法:左零右火上接地
漏电保 护器 | 装在控制插座的 上,当电流经过人体流入大地时,它会迅速 电路,起保护作用
(续表)
串
火
零
并
总开关
切断

## Slide 5
[注意](1)火线标着“L”字样,零线标着“N”字样,地线标着“E”字样。(2)开关必须接在火线和用电器之间,如果用电器是螺口灯泡,开关要连到灯泡的凸起端。(3)两孔插座接法:左零右火。(4)节点处加黑点。

## Slide 6
1.家庭电路中电流过大的原因:① ,如火线和零线直接连通、电线绝缘皮破损或老化;② ,如大功率用电器的使用、多个用电器同时使用。
考点二 家庭电路中电流过大的原因
短路
用电器的总功率过大

## Slide 7
1.对人体安全的电压为 V,家庭电路电压为 V。
2.触电类型:双线触电(同时接触零线、火线)、单线触电(与火线接触)、高压电弧触电、跨步电压触电,分别如图18-1甲、乙、丙、丁所示。
考点三 安全用电
图18-1
不高于36
220

## Slide 9
4.触电急救:首先迅速 ,或用一根干燥的绝缘棒将触电者身上的电线挑开,然后尽快使触电者离开现场。发生触电火灾时,必须在切断电源后,才能泼水救火。
切断电源

## Slide 10
重难一 家庭电路的组成与连接
1.[2020·通辽]小玲家的家庭电路简化后如图18-2所示,由该电路可知,下列说法正确的是( )
A.a 线是零线,b 线是火线
B.灯泡L与插座Q是串联关系
C.c 处断开,洗衣机插头插入插座P,洗衣机
虽能工作,但有安全隐患
D.台灯插头插入插座Q 后,空气开关立刻
“跳闸”,是因为灯丝断路造成的
图18-2

## Slide 11
[答案] C
[解析]据题意和题图中的标注可知,用电器的开关应该接在火线上,所以和开关相连的那根线是火线,即a 线是火线,则b 线是零线,故A错误。灯泡L与插座Q是互不影响的,所以是并联关系,故B错误。若c 处断开(即三孔插座没有接地),洗衣机插头插入插座,洗衣机仍然能工作,但外壳没有接地,当外壳漏电时,人接触金属外壳,会有电流流过人体,会发生触电事故,即存在安全隐患,故C正确。电路“跳闸”可能是电路总功率过大引起的,也可能是发生了短路,不可能是灯丝断路造成的,故D错误。

## Slide 12
2. [2020·常州]请以笔画线代替导线,将图18-3的三孔插座、开关控制的电灯接入电路。
图18-3
如图所示

## Slide 13
重难二 安全用电
3. [2020·聊城]图18-4中符合安全用电原则的是 ( )
A.电水壶接三孔插座 B.湿手拔插头
C.使用绝缘皮破损的导线 D.开关接零线
图18-4
A

## Slide 14
4. [2020·武威]家庭电路的触电事故都是人体直接或间接跟 线接触造成的。如图18-5所示是试电笔的结构,在使用试电笔时,手能接触试电笔的 (选填“笔尖”和“笔尾”)金属体。
图18-5
火
笔尾

## Slide 15
重难三 家庭电路故障分析
5.家里某用电器发生短路,熔丝立即熔断,用下列方法进行检测,如图18-6所示,断开所有用电器的开关,用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”与熔断的熔丝并联,然后只闭合S、S1,若L正常发光说明L1 ;只闭合S、S2,若L发出暗红色的光(发光不正常),说明L2 (选填“断路”“短路”或“正常”)。
图18-6
短路
正常

## Slide 16
6. [2020·镇江]如图18-7所示,闭合开关S,发现灯L不亮,用试电笔接触M 点时氖管发光,而接触N、Q 点时氖管均不发光。若仅有一处发生断路,则该处可能是( )
A.熔丝处
B.P、M 间某处
C.M、 N 间某处
D. N、Q 间某处
图18-7
[答案] C
[解析]闭合开关S,试电笔接触M点时氖管发光,说明M点→开关S→P点→熔丝→火线是通路,故A、B错误。试电笔接触N 点时氖管不发光,说明N 点与火线断开,故障是M、N 间某处断路,若N、Q 间某处断路,则试电笔接触N 点时氖管会发光,与题意不符,故C正确,D错误。

## Slide 17
【总结】家庭电路故障分析
故障类型 |  | 故障原因 | 发生现象
电路中 电流 过大 | 短路 | 线路中火线和零线短接 | 导线发热,保险丝熔断(空气开关跳闸),线路中所有用电器均不能工作
 | 过载 | 电路中用电器总功率过大 | 
断路 |  | 火线断路 | 用试电笔检测两线时,氖管都不发光
 |  | 零线断路 | 用试电笔检测两线时,氖管都发光