## Slide 1
中考物理
专题十一 电路
2021物理中考二轮总复习

## Slide 2
考点一 电流和电压
A组 2020年全国中考题组
1.(2020广东广州,4,3分)如图所示,轻质棒M放在绝缘支架上,与毛皮摩擦后带上负电的绝缘棒L靠近M的 A端时,A端被L吸引,则 ( )
A.M一定带负电
B.M一定带正电
C.摩擦时,L失去电子
D.摩擦时,L得到电子
答案 D 摩擦起电的本质是电荷的转移,物体得到电子带负电,失去电子带正电,由“与毛皮摩擦后带 上负电”可知与毛皮摩擦后绝缘棒L得到电子,故C错误,D正确;带电物体不仅可以吸引异种电荷,还可以 吸引轻小物体,与毛皮摩擦后带上负电的绝缘棒L靠近M的A端时,A端被L吸引,则A端可能带正电或不带 电,故A、B错误。
中 考 真 题 再 现

## Slide 3
2.(2020吉林,3,2分)如图所示,能正确地测出小灯泡L2电流的电路是 ( )
答案 D A项电路中电流表测量通过L1中的电流,且电流表正、负接线柱接反了,不符合题意;B项电路 中电流表测量干路中的电流,不符合题意;C项电路中电流表测量通过L2的电流,但是电流表正、负接线 柱接反了,不符合题意;D项电路中电流表测量通过L2的电流,且电流表连接正确,符合题意。故选D。

## Slide 4
3.(2020辽宁营口,15,3分)用塑料梳子梳理干燥的头发后,梳子能够吸起碎纸屑,这是因为带电体能 ;若塑料的原子核束缚电子的本领强于头发,用该梳子接触不带电的验电器金属球,两金属箔片 由于带上同种电荷互相 而张开;接触的瞬间,电流方向 (选填序号即可:①“从梳子到 金属球”或②“从金属球到梳子”)。
答案 吸引轻小物体 排斥 ②
解析 塑料梳子与头发摩擦,梳子带了电,能吸起碎纸屑,是因为带电体具有吸引轻小物体的性质;塑料 的原子核束缚电子的本领强于头发,故塑料梳子与头发摩擦过程中,塑料梳子得到电子带负电,用该梳子 接触不带电的验电器金属球,两金属箔片由于带上同种电荷相互排斥而张开;接触的瞬间梳子上多余的 电子向金属球转移,而电流方向与电子定向移动的方向相反,故选②。

## Slide 5
4.(2020北京,23,2分)如图所示,手持用丝绸摩擦过的玻璃棒,靠近吊起的用毛皮摩擦过的橡胶棒的一端, 发现橡胶棒的这端被吸引过来,这是由于 。
答案 异种电荷相互吸引
解析 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,异种电荷相互吸引,所以橡胶棒的一端 被吸引过来。

## Slide 6
5.(2020四川成都,A20,4分)图甲所示电路,闭合开关S,滑片P从a向b移动的过程中,小灯泡的亮度 ;当P移动到b端时,电压表的指针位置如图乙所示,则此时灯泡两端的电压为 V。
甲 乙
答案 变暗 1.7
解析 由题图甲可知,电路结构为滑动变阻器与灯泡串联,当滑片P从a向b移动时,滑动变阻器接入电路 中的阻值变大,电路中的电流变小,故小灯泡亮度变暗;电压表测灯泡两端电压,电压表量程为0~3 V,分度 值为0.1 V,读数为1.7 V,故此时灯泡两端电压为1.7 V。

## Slide 7
6.(2020江西,23节选)请你应用所学的物理知识解答下列问题。
小莹同学测量电流时,连接好电路,闭合开关,发现电表指针向右偏转至如图甲所示位置,原因是 ;断开开关,纠正错误后,再闭合开关,发现指针偏至如图乙所示位置,接下来的操作是:断开开 关, ,继续进行实验。
答案 电流表使用前未校零 换接小量程
解析 电流表使用前应先校零,闭合开关后指针向右偏转,最后停在零刻度线左侧,说明电流表使用前未 校零;使用电流表时要选择合适的量程,根据题图乙可知电路中电流太小,读数不准确,应该改用小量 程。

## Slide 8
考点二 串、并联电路
1.(2020江苏苏州,9,2分)有一款“空调扇”既能送常温风,又能送凉风。小明了解到其内部有两个电动 机,其中电动机M1驱动扇叶送风,M2驱动机内水循环使所送的风成为“凉风”,此款风扇不会只有水循 环而不送风。小明设计的电路图,符合要求的是 ( )
答案 C A项电路图,只闭合开关S1,M1、M2均接通,此时送凉风,闭合开关S2,M1被短接,只有M2工作,即 只有水循环而不送风,不符合题意。B项电路图,只闭合S2时,只有M2工作,不符合题意。C项电路图,只闭 合S1时,只有M1工作,送常温风,再闭合S2,此时送凉风,且不会只有水循环而不送风,符合题意。D项电路 图,只闭合S1时,只有M2工作,不符合题意。故选C。

## Slide 9
2.(2020福建,14,2分)需要制作一个具有如下功能的选答器:单选题有两个可供选择的答案,与两个答案对 应的红、绿灯分别由S1、S2两个开关控制,选择哪个答案就闭合对应的开关,使相应的灯发光。下列设 计简图符合上述要求的是 ( )
答案 A “选择哪个答案,就闭合对应的开关,使相应的灯发光”,说明两个开关单独控制两盏灯,故两 灯并联,B、C、D错,A正确。

## Slide 10
3.(2020重庆A,5,3分)刚搬新家的小超对家里卫生间的电路进行探究,发现照明灯和换气扇既能同时使 用,也能独立使用,图中最符合此卫生间电路特点的是 ( )
答案 D 图A中只闭合S2,电动机工作,若要使照明灯工作,就需要同时闭合S1、S2,不能满足照明灯能单 独工作的要求,A不符合题意;同理图B电动机不能单独工作,B不符合题意;图C中电动机和照明灯串联, 不能单独工作,C不符合题意;图D中,两开关分别在电动机和照明灯所在的两个支路上,两用电器既能同 时工作,又可以单独工作,符合题意,故选D。

## Slide 11
1.(2020山东潍坊,9,2分)如图所示电路中,电源电压为3 V,灯泡L1、L2规格相同。闭合开关S,两灯均不 亮。保持S闭合,用电压表测得a、b间电压为0 V,c、d间电压为3 V,下列判断正确的是 ( )
A.b、c间导线断路
B.灯泡L1断路
C.灯泡L2断路
D.灯泡L1、L2均断路
答案 C 由题图可知L1和L2串联,闭合开关S,两灯均不亮,说明此电路是断路。把电压表并联在a、b间, 电压表的示数为0 V,则此时电压表与电源连接的电路为断路;把电压表并联在c、d间,电压表的示数为3 V
,则此时电压表与电源连接的电路是通路,由此可以判断c、d之间为断路,即L2断路。
考点三 电路故障分析

## Slide 12
2.(2020四川成都,A26,6分)在“连接并联电路”的实验中,小红同学用两个不同的小灯泡组成了如图所 示的电路。
(1)连接电路时,开关S应该处于 状态。
(2)她将所有开关闭合,发现S1支路的灯不亮,S2支路的灯发光。于是她断开所有开关,交换两灯位置后,再 闭合所有开关,发现仍然是S1支路的灯不亮,S2支路的灯发光。故障的原因可能是 。
A.某个灯泡的灯丝断路
B.干路上某根导线断路
C.S1支路某根导线断路
D.S2支路某根导线断路
(3)她排除故障后,继续进行实验。为了探究开关S1的作用,在观察灯泡发光情况时,她应该 。
A.同时观察两个支路上的灯泡
B.只观察S1所在支路上的灯泡
C.只观察S2所在支路上的灯泡

## Slide 13
答案 (1)断开 (2)C (3)A
解析 (1)连接电路时为保护电路应将开关断开,检查电路连接无误后,再闭合开关。(2)并联电路两支路 互不影响;S1支路灯不亮,S2支路灯发光,说明干路连接完好,S1支路有断路,又因为交换两灯位置后,仍是S1 支路的灯不亮,S2支路的灯发光,即两灯泡无故障,故选择C。(3)探究开关S1的作用时,应闭合或断开S1,同 时观察两个灯泡哪一个会受到影响,故选择A。

## Slide 14
3.(2020贵州贵阳,26,9分)我们已经学习了串联电路电压的规律,那么串联的各部分电路如何分配电源电 压呢?小明利用以下实验器材进行实验:阻值不同的定值电阻若干、电压表、电压为3 V的电源、开关 及导线。请回答下列问题。
甲 乙

## Slide 15
实验次数 | AB间电阻/Ω | CD间电阻/Ω
1 | 10 | 5
2 | 20 | 10
3 | 30 | 15
(1)连接电路时,应将开关处于 状态(选填:“断开”或“闭合”);
(2)如图甲所示,小明将阻值为10 Ω和5 Ω的电阻分别接入电路中AB和CD两位置,闭合开关,电压表的示 数如图乙所示,则AB间电压为 V。比较两电阻阻值和所分电压值可得初步结论:串联电路中,电 阻值越大,其所分电压 ;
(3)为了进一步探究电压的分配规律,小明更换电阻完成了上表中2、3两次实验,观察到每次实验电压表 示数几乎不变。分析实验数据发现AB间和CD间的电压之比与其对应电阻阻值之比相等,于是得出: “串联电路中各部分电路按其阻值之比分配电源电压”的结论。根据这一实验过程得出的结论是否可 信? (选填:“可信”或“不可信”),你的理由是: 。

## Slide 16
答案 (1)断开 (2)2 越大
(3)不可信 实验中选用的AB间电阻阻值始终是CD间电阻阻值的两倍,使得实验结论存在偶然性
评分建议:第(3)问第一空1分,其余每空2分,共9分。
解析 (1)连接电路时,开关断开,可以避免短路等问题出现而损坏实验器材。
(2)由题图乙可知,电压表使用的量程是0~3 V,分度值为0.1 V,电压表示数为2 V,AB间电压为2 V;由I=
可知,通过10 Ω电阻的电流为0.2 A,串联电路中电流处处相等,所以通过5 Ω电阻的电流为0.2 A,因此5 Ω 电阻两端的电压为1 V,由此可得初步结论:串联电路中,电阻值越大,其所分电压越大。
(3)由于实验中所选择的电阻值特殊,所得出的结论具有偶然性,实验中所选用的电阻阻值应是任意的,进 行多次实验才能得出可信的结论。

## Slide 17
考点一 电流和电压
B组 2016—2019年全国中考题组
1.(2019山西,15,3分)小亮将两只相同的气球在自己的头发上摩擦后,就可以让一只气球在另一只气球上 方“跳舞”(如图)。对该现象解释正确的是 ( )
A.摩擦的方法创造了电荷使两气球带了电
B.摩擦的方法使气球分子发生转移而带电
C.这种现象与验电器的工作原理相同
D.两气球因带了异种电荷而互相排斥
答案 C 摩擦起电不是创造了电荷而是电子发生了转移,故A、B两项错误;两只气球与头发摩擦后带 上了相同的电荷,因为同种电荷相互排斥而出现了“跳舞”现象,这个现象与验电器两个金属箔片相互 排斥的原理相同,故C项正确,D项错误。故选择C。

## Slide 18
2.(2019四川成都,A2,2分)如图所示,将手机充电器插入家庭电路插座中,即可为手机充电。充电器为手 机充电时的输出电压约为 ( )
A.1.5 V B.5 V C.110 V D.220 V
答案 B 手机充电时要先使用充电器将220 V的电压转换成约5 V的电压,再向手机充电,故选择B。

## Slide 19
3.(2018安徽,19,4分)在某次电学实验中,已知所使用的双量程电流表能够满足实验的测量要求。在不能 事先估计电流的情况下,为了避免损坏电流表,且又能较精确地测出电路中的电流,常常通过“试触”来 确定电流表的量程。
(1)假如先选用电流表的小量程:闭合开关然后迅速断开,同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况, 若指针 ,则换用电流表的大量程;
(2)假如先选用电流表的大量程:闭合开关然后迅速断开,同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况, 若指针 ,则换用电流表的小量程。
答案 (1)偏转超过最大测量值 (2)偏转幅度过小
(其他合理的答案均给分)
解析 测量电流时,在不能预先估计被测电流大小的情况下,要先用试触法来确定电流表的量程。(1)假 如先选用电流表的小量程:闭合开关然后迅速断开,同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况,若电 流表的指针偏转超过最大测量值,说明被测电流超过了小量程,应换用大量程;(2)假如先选用电流表的大 量程:闭合开关然后迅速断开,同时观察开关闭合瞬间电流表的指针偏转情况,若电流表的指针偏转幅度 较小,说明量程选择过大,应换用小量程。

## Slide 20
4.(2017上海,18)在图所示电路的⚫里填上适当的电表符号。要求:闭合电键S,两灯均能发光。
思路分析 灯泡都发光,即两个灯泡需要形成通路,分析电路,电流从电源正极出发分两支路,分别通过两 灯泡,再回到负极,则知两灯泡并联。
解析 分析题图可知,闭合电键,两灯泡都亮,电路中的两灯泡应并联,故干路上的圆圈和与L1串联的圆圈 中应为电流表;与L1并联的圆圈中应为电压表。
答案 如图所示

## Slide 21
1.(2019湖南长沙,20,3分)下列操作能使图中的小灯泡L1和L2组成串联电路的是 ( )
A.闭合开关S1、S2和S3
B.只闭合开关S1和S2
C.只闭合开关S2和S3
D.只闭合开关S3
考点二 串、并联电路
答案 D 闭合开关S1、S2和S3,小灯泡L1和L2均被短路,故A不符合题意;只闭合开关S1和S2,小灯泡L1和L2 并联,故B不符合题意;只闭合开关S2和S3,灯泡L2被短路,故C不符合题意;只闭合开关S3,小灯泡L1和L2正好 组成串联电路,故D符合题意。

## Slide 22
2.(2019山东青岛,11,3分)(多选)利用如图电路探究串联电路的规律,下列做法正确的是 ( )
A.分别把开关改接到a、b、c处,可以探究开关位置的改变对用电器控制作用的影响
B.分别将电流表串联在a、b、c处,可以探究电路中各处电流的关系
C.分别将电压表串联在a、b、c处,可以探究电路中各用电器两端电压与电源两端电压的关系
D.为使探究结论更具普遍性,可更换不同的用电器或改变电源电压进行多次实验
答案 ABD 分别把开关改接到a、b、c处,开关的位置不同,通过开关的通断,可以探究开关位置的改 变对用电器控制作用的影响,A正确;分别将电流表串联在a、b、c处,电流表测不同位置的电流,可以探 究电路中各处电流的关系,B正确;电压表要并联在用电器两端,若分别将电压表串联在a、b、c处,相当 于断路,不能探究电路中各用电器两端电压与电源两端电压的关系,C错误;本实验是探究串联电路的规 律(主要是电流、电压的规律),为使探究结论更具普遍性,可更换不同的用电器或改变电源电压进行多 次实验,D正确。故选A、B、D。

## Slide 23
3.(2017福建,15,2分)为了提高行车的安全性,有的汽车装有日间行车灯,如图甲所示。当汽车启动时,S1闭合,
日间行车灯L1立即亮起,再闭合S2,车前大灯L2也亮起。图乙所示的电路图中符合这一情况的是 ( )
图甲
图乙
答案 D A图中,只有S1、S2都闭合时,两个灯才亮;B图中,闭合S1,L1和L2均发光,再闭合S2,L1不发光;C图 中,闭合S1时,L2发光,再闭合S2,L1也亮起;D图中,闭合S1时,L1发光,再闭合S2,L2也亮起;综合分析可知,只有D 图符合题意。

## Slide 24
1.(2019天津,10,3分)如图所示的电路中,两个小灯泡的规格相同。闭合开关后,只有一个小灯泡发光,电 压表指针偏转明显。则故障原因可能是 ( )
A.L1短路 B.L1断路
C.L2短路 D.L2断路
考点三 电路故障分析
答案 A 图中两灯串联。当L1短路时,L1不发光,L2发光,电压表有示数,A正确;当L1断路时,两灯都不发 光,B错误;当L2短路时,电压表没有示数,C错误;当L2断路时,电压表有示数,两灯都不发光,D错误。

## Slide 25
2.(2019内蒙古呼和浩特,6,2分)如图所示,电源电压一定。关于电路的工作情况,下列说法正确的是 (
)
A.同时闭合两个开关,两只灯泡电流是相同的
B.若先闭合S1,再闭合S2,电压表读数不变、电流表读数变大
C.若电压表和电流表位置对调,闭合S1、S2后,则两表都被烧坏
D.若灯L1被短路,闭合S1、S2后,灯L1不亮,灯L2亮,电流表损坏
答案 B 同时闭合两个开关,L1与L2并联,L1与L2两端电压相等,由于电阻大小未知,所以通过的电流大 小不一定相等,A项错误;先闭合S1,电流表示数为通过L1支路的电流,电压表测电源电压,再闭合S2,电流表 示数为通过L1与L2两支路电流之和,示数变大,电压表测电源电压,示数不变,故B项正确;电压表与电流表 位置对调,电压表接在干路中,电阻很大,两电表都不会被烧坏,C项错误;L1被短路后,L2也被短路,L2不会 发光,电流表会被烧坏,D项错误。

## Slide 26
3.(2017黑龙江哈尔滨,25,2分)如图,闭合开关S,发现灯泡L1亮,L2不亮。调节变阻器滑片P,L1变亮,L2始终 不亮,出现这一现象的原因可能是 ( )
A.滑动变阻器断路 B.滑动变阻器短路
C.灯泡L2短路 D.灯泡L2断路
答案 C L1与L2串联,闭合开关,L1亮,L2不亮,则电路中无断路,A、D项错误;移动滑片,L1变亮,L2始终不 亮,说明滑动变阻器接线正确,无短路现象,B项错误。故选C。

## Slide 27
4.(2017吉林,13,2分)如图所示,闭合开关后小灯泡L1、L2均正常发光,它们的连接方式是 联;过一会 儿发现有一个小灯泡熄灭,而电流表的示数不变,则电路中出现的故障是 。
答案 并 L2断路(或L2支路中某处断路)
解析 因电流从正极流回负极有两条路径,所以L1和L2是并联的;过一会儿,一个小灯泡熄灭,而电流表示 数不变,因电流表测L1中的电流,所以应是L2断路或L2支路中某处断路。

## Slide 28
考点一 电流和电压
C组 教师专用题组
1.(2020江西,16,3分)许多实验仪器的制作都运用了转换的思路,将不易观测的量或现象转换为容易观测 的量或现象。如图所示的实验仪器中,没有利用这种制作思路的是 ( )
答案 B 卷尺是用来测量物体长度的仪器,测量的过程可以直接把长度测量出来,没有用到转换法,故 B符合题意,本题选B。

## Slide 29
2.(2020北京,11,2分)如图所示的电路中,将开关S闭合,完全相同的灯L1和灯L2均发光。下列说法正确的 是( )
A.灯L1比灯L2亮
B.通过A点的电流大于通过B点的电流
C.灯L1的实际电功率比灯L2的实际电功率小
D.电路中AB两点间的电压等于BC两点间的电压
答案 D 灯L1和灯L2串联,通过两盏灯的电流相同,B错误;两灯完全相同,电阻相同,由P=I2R可知两灯实 际功率相同,亮度相同,A、C错误;由U=IR可知,电路中AB两点间的电压等于BC两点间的电压,D正确。

## Slide 30
3.(2019山东潍坊,2,2分)如图所示,人在科技馆内用手触摸静电球时,头发丝一根根竖起并散开,由该现象 可推断竖起的头发丝所带的电荷一定是 ( )
A.正电荷 B.负电荷
C.异种电荷 D.同种电荷
答案 D 手触摸静电球时,头发丝一根根竖起,形成“怒发冲冠”的有趣景象。这是因为头发带同种 电荷,相互排斥。无论正电荷还是负电荷都具有同种电荷相互排斥的特点。故选D。

## Slide 31
4.(2018安徽,17,3分)如图所示,当带电体接触验电器的金属球时,下列说法正确的是 ( )
A.若带电体带正电荷,则这些正电荷就通过金属杆全部移动到金属箔上
B.若带电体带负电荷,则这些负电荷就通过金属杆全部移动到金属箔上
C.若带电体带正电荷,则验电器就有一部分电子移动到带电体上
D.若带电体带负电荷,则验电器就有一部分正电荷移动到带电体上
答案 C 若带电体带正电荷,带电体缺少电子,正电荷不能通过金属杆移动到金属箔上,而只能是一部 分电子从验电器移动到带电体上,故A错误,C正确;若带电体带负电荷,部分负电荷将转移到金属箔上,从 而使金属箔带负电,而带电体仍带负电,故B错误;若带电体带负电荷,由于有多余的电子,则带电体就有一 部分电子转移到验电器上,故D错误。
疑难突破 自由电荷不一定是负电荷,但是一定不是质子,质子不可自由移动。
规律总结 带电体接触验电器时,无论带电体带正电还是负电,验电器和带电体之间都是电子的转移。 如果带电体带正电,金属箔上的一部分电子转移到带电体上;如果带电体带负电,带电体上的一部分电子 转移到金属箔上。

## Slide 32
5.(2017北京,22,2分)(多选)中国科技馆有一个“会发电的衣服”的展台,在展台中可以做模拟“发电纤 维发电”的实验。实验过程及现象如下:踩动踏步机踏板,带动压电薄膜振动,使得一些与压电薄膜相连 的小灯发光;增大踩动踏板的频率,压电薄膜振动得更剧烈,发光小灯的数量增加。则下列四个选项中, 判断正确的是 ( )
A.压电薄膜振动时可以产生电压
B.小灯发光说明振动的压电薄膜中产生了电流
C.发光小灯的数量与踩动踏板的频率有关
D.增大踩动踏板的频率,压电薄膜发电的总功率变小
答案 ABC 从题干中发现“踩动踏步机踏板,带动压电薄膜振动,使得一些与压电薄膜相连的小灯发 光”,小灯发光说明灯两端有电压,所以A正确;小灯发光说明压电薄膜和小灯之间形成了通路,有电流通 过,所以B正确;从题干中发现“增大踩动踏板的频率,压电薄膜振动得更剧烈,发光小灯的数量增加”,所 以C正确;增大踩动踏板的频率,发光小灯的数量增加,说明电路总功率变大,所以D错误。故 选A、B、C。

## Slide 33
6.(2016黑龙江哈尔滨,19,2分)如图关于仪表的正确使用和电路常规连接正确的是 ( )
答案 B 电流表不能直接接在电源两端,A项错误;电压表可以直接接在电源两端,测电源电压,B项正 确;导线直接接在电源两端,会发生短路现象,烧坏电源,C项错误;家用电器应并联接在电路中,才能正常 工作,所以D项错误。故选择B。

## Slide 34
7.(2020河南,4,2分)用毛皮摩擦过的橡胶棒由于得到电子而带 电。用这个橡胶棒接触验电器的 金属球,如图所示,验电器的两金属箔片由于带同种电荷互相 而张开。
答案 负 排斥
解析 毛皮与橡胶棒摩擦,由于橡胶棒的原子核束缚电子的能力强,会得到电子,带负电。验电器的工作 原理:同种电荷相互排斥,带电物体接触验电器后两金属箔片带上同种电荷并张开一定角度。

## Slide 35
8.(2020广西北部湾经济区,18,2分)某款新型魔方充电器,转动魔方就能产生电能,并储存于魔方内,它的 工作原理跟 (选填“发电机”或“电动机”)相同。当魔方给移动设备充电时,它相当于电路中 的 (选填“电源”或“用电器”)。
答案 发电机 电源
解析 转动魔方就能产生电能,即将机械能转化为电能,故它的工作原理与发电机相同;当魔方给移动设 备充电时提供电能,相当于电路中的电源。

## Slide 36
9.(2018吉林长春,14,2分)如图所示,某手机移动电源(俗称充电宝)有两个输出端,通过电源线可以单独或 同时为手机充电,这两个输出端的连接方式是 联;用移动电源为手机充电时,手机相当于电路中 的 。
答案 并 用电器
解析 根据“可以单独或同时为手机充电”可知,两个输出端工作情况互不影响,则是并联的;移动电源 为手机充电时,手机消耗了移动电源的电能,故手机相当于用电器。

## Slide 37
10.(2018湖北黄冈,10,3分)为了积极响应党和国家号召,践行绿色发展理念,某企业引进静电除尘设备,治 理生产中的空气污染。启动静电除尘设备,混浊空气进入除尘腔即被电离成离子和电子,由于异种电荷 互相 ,其中的电子会向设备的阳极板(带正电)运动,在运动过程中遇到尘粒,使尘粒带上 (选填“正”或“负”)电荷,带了电的尘粒继续运动,碰到阳极板失去电性,在 的作用下,落向 底部的集尘板。
答案 吸引 负 重力
解析 根据电荷间的相互作用规律可知,异种电荷相互吸引;电子运动的过程中遇到尘粒,尘粒带上和电 子相同的电荷——负电荷;尘粒失去电性后,在重力的作用下落向底部的集尘板。

## Slide 38
1.(2020湖南长沙,20,3分)小英回家时发现有两个开关可以控制小区的门,闭合任何一个开关,电动机都会 工作,把门打开。下列电路图符合上述要求的是 ( )
考点二 串、并联电路
答案 B 闭合任何一个开关,电动机都会工作,说明两个开关并联,电动机在干路上,两个开关分别在两 个支路上,A、C、D错误,B符合题意。

## Slide 39
2.(2020浙江温州,13,4分)小明家的智能锁需通过“密码+指纹”两次识别成功才能开锁。第一次识别成 功时S1闭合,发声器 发出声音,但不开锁;第二次识别成功时S2闭合,有电流通过电动机 ,开锁成功。下
列电路设计符合要求的是 ( )

## Slide 40
答案 A 根据题意可知,闭合开关S1,只有发声器工作;两个开关都闭合时,有电流通过电动机,这说明两 个开关都闭合时,电动机才会工作。A项,由图可知,闭合开关S1,只有发声器接入电路,发声器工作,再闭 合S2,电动机和发声器并联接入电路中,有电流通过电动机,符合要求;B项,由图可知,闭合开关S1,发声器 没有接入电路,发声器不工作,两个开关都闭合,发声器和电动机都工作,不符合要求;C项,由图可知,发声 器和电动机并联接入电路中,两个开关并联,只要闭合任意一个开关,发声器和电动机都工作,不符合要 求;D项,由图可知,闭合开关S1,只有电动机接入电路,电动机工作,再闭合S2,电动机和发声器并联接入电 路中,有电流通过发声器,不符合要求。

## Slide 41
3.(2019新疆,9,2分)如图所示,开关闭合后,当滑动变阻器滑片向某一方向滑动时,观察到灯泡变暗,该过程 中 ( )
A.电流表示数变大,电压表示数变小
B.电流表示数变大,电压表示数变大
C.电流表示数变小,电压表示数变小
D.电流表示数变小,电压表示数变大
答案 D 根据电路图可知,滑动变阻器与灯泡串联,灯泡变暗,说明灯泡两端的电压降低,通过灯泡的电 流变小。根据串联电路中电源电压等于各部分用电器两端电压之和,知滑动变阻器两端的电压变大。 故电流表的示数变小,电压表的示数变大。
方法技巧 本题不需要考虑滑动变阻器滑片移动的方向,只需根据灯泡的亮度变化情况即可判断电流 表和电压表的示数变化情况。

## Slide 42
4.(2019广西北部湾经济区,11,2分)如图所示,某一型号的锁设置了三种打开方式:密码(S1)、特定指纹(S2) 或应急钥匙(S3),三者都可以单独使电动机M工作而打开门锁。下列电路设计符合要求的是 ( )
答案 D 由题意可知,密码(S1)、特定指纹(S2)和应急钥匙(S3)都可以单独使电动机M工作而打开门锁, 所以,S1、S2、S3并联,且电动机M位于干路,由电路图可知,选项D符合题意。
解题关键 本题考查了电路的设计。根据题意得出三个开关的连接方式和电动机的位置是解答本题的 关键。

## Slide 43
5.(2019重庆A,6,3分)某同学设计了道路井盖移动报警电路。当井盖没有被移动,井盖开关S闭合,警示灯 L不亮;当井盖被移动,井盖开关S断开,警示灯L发光,R0为保护电阻。图中符合设计要求的电路图是 (
)
答案 B 分析题意可知设计要求是开关断开时警示灯发光。图A中灯L与R0串联,开关闭合,L发光;图C 中灯L与R0并联,开关S在干路上,开关S闭合,L发光;图D中灯L与R0并联,开关S在R0支路上,开关S无论闭合 还是断开,L都发光,因此A、C、D均不符合题意。图B中开关S闭合时将L短路,L不发光,当开关S断开时, 灯L与R0串联与电源接通,L发光,故B符合题意。
知识拓展 电路设计的技巧:根据设计要求先确定用电器连接方式,用电器工作过程中相互影响,则为串 联;用电器工作过程中互不影响,则为并联。再确定开关位置,开关控制整个电路,则接在干路上;开关闭 合,用电器不工作,开关断开,用电器工作,则开关与用电器并联。

## Slide 44
6.(2018新疆乌鲁木齐,9,3分)高层建筑的墙体中有三根绞在一起的电线,可以用如图乙所示的“测量 仪”把它们区分开。小华将A、B连在一起时,小明将“测量仪”连接在X、Z两端,灯泡发光;小华将B、 C连在一起时,小明将“测量仪”连在X、Y两端,灯泡发光。则 ( )
A.A和Y是同一根电线,B和Z是同一根电线
B.B和Z是同一根电线,C和Y是同一根电线
C.A和Y是同一根电线,B和X是同一根电线
D.B和X是同一根电线,C和Y是同一根电线
答案 D A、B连在一起,将“测量仪”连接在X、Z两端,灯泡发光,说明XABZ连通,C和Y为同一根导 线;再将B、C连在一起,“测试仪”连在X、Y两端,灯泡发光,说明X和B为同一根导线。故本题选择D。有

## Slide 45
7.(2017吉林,6,2分)如图所示,电源电压保持不变,当开关S由断开到闭合时,电路中 ( )
A.电流表的示数变大,小灯泡变亮
B.电流表的示数变小,小灯泡变亮
C.电压表的示数变小,小灯泡不亮
D.电压表的示数变大,小灯泡不亮
答案 D 开关S断开时,L和R串联,电压表测R两端电压。开关S闭合后,灯L被短路,灯泡不亮,电压表测 电源电压,示数变大,因电路中总电阻变小,则电流表示数变大,故选择D。
解题关键 开关S断开或闭合时,电路的结构分析是解题关键。S闭合时,灯L两端被导线直接连接,L被 短路,没有电流通过。

## Slide 46
考点三 电路故障分析
1.(2016内蒙古呼和浩特,9,3分)(多选)如图所示,小宇同学在“测量小灯泡电功率”的实验中,将电压表 并在了滑动变阻器两端,闭合开关,发现电路存在故障,并作如下分析,下列判断正确的是 ( )
A.若灯不亮,电压表有示数,电路故障可能是灯泡断路
B.若灯不亮,电流表有示数,电路故障可能是灯泡短路
C.若灯不亮,两表都有示数,电路故障可能是滑动变阻器短路
D.若灯不亮,电压表有示数,电路故障可能是滑动变阻器断路
答案 BD 若灯泡断路,则电压表无示数,A项错误;若灯泡短路,灯泡中没有电流通过,灯泡不亮,电流表 有示数,B项正确;若滑动变阻器短路,则电压表无示数,C项错误;若滑动变阻器断路,电路中没有电流,灯 泡不亮,电压表测电源两端的电压,电压表有示数,D项正确;故选B、D。
评析 本题主要通过对电路故障的判断,考查学生运用电学知识分析问题的能力。

## Slide 47
2.(2020广东广州,23)小明设计的电路图如图甲,小灯泡L1、L2的额定电压分别为2.5 V、1.5 V。
甲
(1)根据电路图,用笔画线表示导线,把图乙中的实物连接起来。
乙

## Slide 48
丙
(3)小明将L1换成额定电压为2.5 V的LED,闭合开关后发现LED亮,而L2不亮。
①小明认为此时L2烧断,他判断是否正确? 依据是 。
②小芳认为L2两端电压不够,将图27中的电池增至三节。闭合开关,两灯不亮,此时V1、V2的示数均为
4.4 V,这可能是 烧断(选填“LED”“L2”)。
(2)电路正确连接后,闭合开关,两灯发光,如图丙电压表V1的示数为 ,V2的示数为2.8 V,L2是否正 常发光? 。

## Slide 49
答案 (1)如图所示 (2)1.5 V 否 (3)①不正确 LED、L2串联,若L2烧断,则电路断路,LED 灯不亮 ②LED
解析 (1)根据电路图画实物图,连接过程需注意,L1 和L2串联,电压表V1测L1两端电压,电压表V2测L1和L2 两端总电压。图中只有两节干电池,电源电压约为3 V,所以两个电压表均选择小量程。
(2)根据串联电路电压规律,可以得出灯泡L2两端实际电压为1.3 V,小于额定电压1.5 V,所以灯泡L2不能 正常发光。
(3)①由于LED与L2串联,LED亮,说明电路是通路,所以L2不可能烧断,小明判断错误;②V1、V2示数相同, 说明LED烧断。

## Slide 50
考点一 电流和电压
1.(2020福建福清一模,10,2分)如图所示的电路中,电源电压为9 V,闭合开关后,两灯均发光,电压表示数为 6 V,此时 ( )
A.灯泡L1两端电压为6 V
B.灯泡L2两端电压为6 V
C.灯泡L1两端电压为9 V
D.灯泡L2两端电压为3 V
方法归纳 判断电压表测哪个用电器两端电压的方法:观察电压表正负接线柱与哪个(些)用电器并联 (用电器中不能包含电源),就是测哪个(些)用电器两端电压,若电压表正负接线柱与电源两端直接相连, 则测电源电压。
答案 B 由电路图可知,两灯泡串联,电压表测L2两端电压,电压表示数为6 V,则灯泡L2两端电压U2=
6 V,由串联电路的电压特点可得,灯泡L1两端电压U1=U-U2=9 V-6 V=3 V,故A、C、D项错误,B项正确。 故选B。
最 新 模 拟

## Slide 51
2.(2019福建厦门质检,9)小灯泡的结构如图所示,下列连接方式中能让灯泡发光的是 ( )
答案 B A中金属触头与电源的正、负极相连,灯泡没有接入电路,电源短路,灯泡不发光,不符合题意; B中金属螺纹壳和电源的负极相连,金属触头和电源的正极相连,电路构成通路,灯泡发光,符合题意;C中 金属触头和电源的负极相连,没有构成通路,灯泡不发光,不符合题意;D中金属触头与电源的正、负极相 连,灯泡没有接入电路,电源短路,灯泡不发光,不符合题意。故选B。

## Slide 52
3.(2018天津东丽一模,8)图中,能正确测量通过L1电流的电路是( )
答案 B 电流表要与需测量电流的元件串联且电流要“+”进“-”出。A项电流表测干路电流;B项 电流表与L1串联且正、负接线柱接法正确,测通过L1的电流;C项电流表测量通过L2的电流;D项电流表 正、负接线柱接反了。故选择B。

## Slide 53
4.(2020四川成都成华二诊,19,2分)小明按如图甲所示的电路进行实验,闭合开关后两灯都正常发光,电压 表V1的示数为3 V,V2的示数如图乙所示,此时V2的示数为 V,则L1两端的电压为 V。
答案 2 1
解析 由电路图可知,L1、L2串联,电压表V1测量串联电路两端电压,电压表V2测量L2两端电压;由于串联 电路两端电压大于各部分电压,所以V2的量程为0~3 V,分度值为0.1 V,示数为2 V。因为串联电路两端电 压等于各部分电压之和,所以灯L1两端电压U1=U-U2=3 V-2 V=1 V。
知识归纳 电压表使用规则:并联在被测电路两端;电流要从正接线柱流入,负接线柱流出;电压表可以 直接接在电源两端,测电源电压;使用时可先试用大量程,若电压在小量程范围内,则改用小量程。

## Slide 54
5.(2019四川华蓥一模,15)用塑料棒摩擦毛衣,塑料棒能够吸引纸屑,说明带电体具有 的性 质,如果用摩擦过的塑料棒接触验电器金属小球(如图所示),验电器的金属箔片张开,这是因为箔片带 (同/异)种电荷相互排斥,摩擦起电的实质是 在物体间转移。
答案 吸引轻小物体 同 电子

## Slide 55
解析 用毛衣摩擦过的塑料棒带了电荷,由于带电体能够吸引轻小物体,所以当其靠近碎纸屑时,碎纸屑 会被吸引过来。
当验电器与带电的塑料棒接触后,验电器的金属箔片上都带了同种电荷,由于同种电荷相互排斥,所以两 个金属箔片会张开。
摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,即摩擦起电的实质是电子在物体间转移。
知识归纳 (1)毛衣摩擦过的塑料棒带了电荷,而带电体具有吸引轻小物体的性质。
(2)根据验电器的金属箔片是否张开来确定物体是否带电。验电器的金属箔片之所以张开,就是因为两 个箔片带了同种电荷,同种电荷相互排斥。
(3)摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,并没有创造电荷。相互摩擦的两个物体,一个 物体失去了多少电子,另一个物体一定得到了多少电子,两个物体所带的电荷多少是相同的,电性是相反的。

## Slide 56
1.(2020北京东城一模,11,2分)新型电动公共汽车的动力来源于电动机。它的设计充分考虑了要保证人 身安全,前、后两门(电路开关)中任意一个门没有关闭好,车都无法行驶。图中符合要求的电路是 (
)
考点二 串、并联电路
答案 A 题中要求:前、后两门(电路开关)中任意一个门没有关闭好,车都无法行驶,所以两门中的电 路开关应串联,同时控制电动机。故选A。

## Slide 57
2.(2019福建泉州质检,10)某电热水壶有电热丝R和两个开关S1、S2。当水沸腾后壶内积聚了大量水蒸气 使S1自动断开,壶停止加热;若壶中没水,壶的温度升高到120 ℃时S2自动断开,壶停止加热防止干烧。图 中符合上述功能的电路图是 ( )
答案 A 当水沸腾后壶内积聚了大量水蒸气使S1自动断开,壶停止加热;若壶中没水,壶的温度升高到1 20 ℃时S2自动断开(防止干烧),壶停止加热;说明两开关只要有一个断开后都会使壶停止加热,两开关是 串联的,且与R是串联的,故只有A符合题意。故选A。

## Slide 58
3.(2019重庆綦江二模,5)为了生活方便,卧室里的同一个照明灯可以用两个开关控制。一个安装在进门 处,另一个安装在床头附近,操作任意一个开关均可以开灯或关灯。如图,是某合作学习小组用电池作为 电源设计的四个电路模型(其中C图中的S1及D图中的S1、S2为单刀双掷开关),能满足要求的是 ( )
答案 D 图A中两个单刀开关串联,相互影响,只有两个开关都闭合时,灯泡才发光,不符合题意;图B中 两个单刀开关并联,闭合S1或S2都能使灯泡发光,但是只有两个开关都断开时,灯泡才熄灭,不符合题意;图 C中S1为单刀双掷开关,S2为单刀开关,当S2断开时,无论S1往哪个方向掷,灯泡都不能发光,不符合题意;图 D中S1和S2为单刀双掷开关,S1、S2同时向上掷时或S1、S2同时向下掷时灯泡发光;S1、S2中一个向上掷,另 一个向下掷时灯泡不发光,任意一个开关都可以开灯、关灯,符合题意;故选D。

## Slide 59
4.(2020重庆一模,12,2分)如图所示电路,电源电压保持不变,R2的最大阻值为20 Ω,滑动变阻器的滑片P在 两个端点a、b间滑动,电流表的示数变化范围为0.6 A至0.2 A,则R1= Ω,电源电压为 V。
答案 10 6
解析 由电路图可知,R1与R2串联,电流表测电路中的电流。当滑片位于a端时,电路为R1的简单电路,电 路中的电流最大,I大=0.6 A,由I= 可得,电源的电压U=I大R1=0.6 A×R1,当滑片位于b端时,电路中的电流最
小,I小=0.2 A,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,电源的电压U=I小(R1+R2)=0.2 A×(R1+20 Ω),因 电源的电压不变,所以0.6 A×R1=0.2 A×(R1+20 Ω),解得R1=10 Ω,电源的电压U=I大R1=0.6 A×10 Ω=6 V。

## Slide 60
5.(2019广西贵港一模,17)如图所示,电源电压不变,当开关S由断开到闭合时,电压表的示数 ,电 流表的示数 。(均选填“变大”、“变小”或“不变”)
答案 变大 变小
解析 开关S断开时,灯泡L和电阻R、电流表串联,电压表测量灯泡L两端的电压;开关S闭合时,电阻R和 电流表被短路,所以电流表示数变为零;电压表测量电源电压,示数变大。

## Slide 61
1.(2020天津五县一模,10,2分)如图所示的电路中,闭合开关后,额定电压均为3 V的小灯泡L1、L2都不发 光。将电压表分别接在电源、L1、L2两端,测得电压分别是3 V、0 V、3 V,则故障原因可能是 ( )
A.L1短路 B.L1断路
C.L2短路 D.L2断路
考点三 电路故障分析
答案 D 如果L1短路,灯泡L2发光,如果L2短路,灯泡L1发光,故A、C不符合题意;如果L1断路,电压表接到 L1两端时,电压表串联在电路中,电压表的示数等于电源电压,为3 V,故B不符合题意;如果L2断路,电压表 接到L1两端时,电压表的示数为零,电压表接到L2两端时,电压表串联在电路中,电压表的示数等于电源电 压,为3 V,故D符合题意。故选D。

## Slide 62
2.(2019江苏苏州吴江一模,6)如图,R1、R2是定值电阻,开关S闭合一段时间后,电流表示数突然减小。用 电压表检测电路。当电压表接a、b两点时,电压表有示数;接b、c两点时,电压表无示数。则故障原因可 能是 ( )
A.仅R1断路 B.仅R2断路
C.ac导线断路 D.电流表断路
答案 C 由电路图可知,R1与R2并联,电流表测干路电流。开关S闭合一段时间后,电流表示数突然减小, 则电路故障为某处断路。当电压表接a、b两点时,电压表有示数,则a到电源的负极与b到电源的正极之 间均是接通的;当电压表接b、c两点时,电压表无示数,则c到电源的负极之间是断开的,而a到电源的负极 之间是接通的,故可能是a、c间导线出现了断路。故选C。

## Slide 63
3.(2020辽宁沈阳沈河一模,16,2分)小亮按照如图所示的电路图正确连接了电路,当开关闭合后,两个小灯 泡都发光,电压表有示数。过一会儿,他发现电压表的示数突然变大了,则可能出现的故障是小灯泡 的灯丝断了;此时 (填“有”或“没有”)小灯泡发光。
答案 L2 没有
解析 如图电路为串联电路,电压表测量L2两端电压,示数小于电源电压,如果L1断路,电路无电流通过,电 压表示数为0 V,不符合题意;若L2断路,电路无电流通过,此时电压表测量电源电压,示数变大,所以是L2断 路,灯泡都不发光。

## Slide 64
4.(2020上海黄浦二模,14,1分)在图所示的电路中,已知电源电压为6伏保持不变。当开关S由断开到闭合, 观察到两电表的示数均不变。若电路中仅有一处故障,且只发生在电阻R1、R2上,请根据以上信息写出 两电表的示数及相对应的故障。 。
答案 若电压表示数为0,电流表示数为0,则R1断路;若电压表示数为6 V,电流表示数为0,则R2断路
解析 由图可知,这是R1和R2的串联电路,电流表测量的是电路中的电流,电压表测量的是R2两端的电压; 当电压表示数为0,电流表示数也为0时,电路故障是R1断路;当电压表示数为6 V,电流表示数为0时,电路 故障是R2断路。

## Slide 65
5.(2018江苏扬州宝应一模,25)在“用电流表测电流”的实验中,小王同学的电路如图所示,闭合开关后, 发现电流表A1的示数比电流表A2的示数要大一些。于是他猜想:当电流通过灯泡时,由于灯泡要消耗电 能,所以电流在流动过程中将逐渐变小。
(1)小王同学的猜想是 (正确/错误)的,你判断的依据是 。
(2)你认为造成上述现象的原因可能是: 。

## Slide 66
答案 (1)错误 串联电路中各处电流相等 (2)见解析
解析 (1)由图可知,两灯泡串联,因为串联电路中电流处处相等,故小王同学的猜想是错误的;
(2)可能是电流表的原因,如:在电路未接通前,某一个电流表的指针不在零刻度线处;两个电流表所选的 量程不同,但按相同的量程读数。
思路分析 (1)从串联电路电流的特点进行分析,即串联电路中电流处处相等;
(2)从电流表上进行分析,如刚开始指针没在零刻度线处,所用量程不同。

## Slide 67
一、选择题(每小题3分,共15分)
1.(2020安徽第三次学业水平测试)常用智能手机是通过指纹开关S1或密码开关S2来解锁的,若其中任一 方式解锁失败后,锁定开关S3均会断开而暂停手机解锁功能,S3将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功 能。若用灯泡L发光模拟手机解锁成功,则符合要求的模拟电路是 ( )
答案 C 由题意知开关S1或开关S2均可接通电路,所以S1、S2并联,开关S3断开,手机解锁功能暂停,说明 S3位于干路。故C项符合题意。
检 测 卷

## Slide 68
2.(2018天津部分区县一模,9)如图所示的装置中,R是滑动变阻器的电阻片,滑动变阻器的滑片跟滑杆相 连,滑杆可绕固定轴O转动,另一端固定一个漂在油面上的浮子。若想在此装置中接入一块电压表,使油 量增加、滑片向下移动时电压表示数变大,则电压表应并联在图中的 ( )
A.电源两端 B.电流表两端
C.变阻器两端 D.定值电阻R0两端
答案 D 油量增加,滑片向下移动,R接入的阻值减小,根据串联分压规律可知,R两端电压减小,则R0两 端电压增大,因要求此时电压表示数变大,故要把电压表并联在R0两端。

## Slide 69
3.(2019北京,10)如图所示的电路中,将开关S闭合,灯L1和灯L2均发光。下列说法中正确的是 ( )
A.灯L1和灯L2串联
B.灯L1和灯L2两端的电压一定相等
C.通过灯L1的电流与通过灯L2的电流一定相等
D.通过灯L1的电流与通过电源的电流一定相等
答案 B 由电路图可知,灯L1和灯L2并联,由此可知灯L1和灯L2两端的电压一定相等,A错误,B正确;灯L1 和灯L2的电阻值未知,所以通过灯L1的电流与通过灯L2的电流关系不能确定,C错误;通过灯L1的电流小于 通过电源的电流,D错误。

## Slide 70
4.(2020福建石狮一模)电磁炉在使用过程中为避免因温度过高而烧坏线圈,其用来加热的电磁发热体R 工作时,起降温作用的风扇也开始工作;电磁发热体停止工作后,风扇还会继续工作一段时间,才停止工 作,下列各图中符合该电路设计要求的是 ( )
答案 A 根据题意可知电磁发热体和风扇可以单独工作,所以电磁发热体和风扇是并联的,又因为用 来加热的电磁发热体R工作时,起降温作用的风扇一定开始工作,所以必须有一个开关在干路,一个开关 在电磁发热体这一支路,故A选项正确,B、C、D选项错误。故选A。

## Slide 71
5.(2019江苏无锡新吴模拟,15)有一种电动玩具鱼(如图所示)内部电路主要由电源、小型电动机和小灯 泡构成。白天开关S1闭合,S2断开时,只有电动机工作,玩具鱼将会游动;晚上开关S1和S2都闭合时,电动机 和灯泡都工作,玩具鱼既游动又发光;不玩时,只需将S1断开。下列电路设计中符合要求的是 ( )
答案 D 由题意可知,电动机和灯泡可以独立工作,因此电动机和灯泡并联;S1闭合,S2断开,只有电动机 工作,说明S2控制小灯泡。不玩时,只需要将S1断开,由此可知,S1在干路上,故D符合题意。故选D。

## Slide 72
二、填空题(每空1分,共9分)
6.(2019江苏苏州,18)如图所示电路中,电源电压为3 V,R1和R2阻值相等。若断开S2,闭合S1、S3,两电阻的 连接方式为 (选填“串联”或“并联”);若断开S1、S3,闭合S2,此时电压表示数为 V。
解析 断开S2,闭合S1、S3,此时两电阻的两端都接在了电源的两端,根据并联电路的特点可知,两电阻的 连接方式为并联;若断开S1、S3,闭合S2,此时R1和R2串联,两电阻的阻值相等,根据串联电路中电压比等于 电阻比,所以两电阻分得的电压相等,为1.5 V,而电压表测R1两端的电压,则电压表示数为1.5 V。
答案 并联 1.5

## Slide 73
7.(2020四川成都成华二诊,15)如图所示,用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球,就有一部分电荷 转移到验电器的两片金属箔上,这两片金属箔带 (选填“同种”或“异种”)电荷,由于互相 (选填“吸引”或“排斥”)而张开。
答案 同种 排斥
解析 用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电(有多余的电子),用它去接触验电器的金属球时,橡胶棒上多余的 电子有一部分会转移到验电器上,则验电器也带上负电,即验电器的金属球和两个金属箔片上都带上了 负电,由于同种电荷相互排斥,故两个金属箔片会张开。

## Slide 74
8.(2020北京海淀一模)如图所示,电流表的示数为 A。
答案 0.46
解析 由图知,电流表选择的是0~0.6 A量程,对应的分度值为0.02 A,则电流表的示数为0.46 A。

## Slide 75
9.(2019江苏南京六合二模,15)如图所示,电源电压保持不变。闭合开关S后,电压表示数为U,一段时间后 发现只有一个电表的示数变大,已知电阻R1、R2中仅有一个出现了故障。
(1)故障情况是 或 。
(2)若此时电压表示数为3U,则R1与R2的比值为 。
(3)若排除故障后将R1和R2的位置互换,则示数一定不发生变化的是 表(选填“电流”、“电 压”或“电流和电压”)。

## Slide 76
答案 (1)R1断路 R1短路 (2)1∶2 (3)电流
解析 (1)两电阻串联,电流表测电路电流,电压表测R1两端的电压,因为两个电表中只有一个电表的示数 变大,分以下两种情况:①若电压表示数变大,故障可能为R2短路或者R1断路,如果R2短路,则电流表示数也 变大,不符合题意,如果R1断路,则电流表示数变小,符合题意;②若电流表示数变大,电路总电阻变小,则可 能是电阻R1短路或R2短路,如果R2短路,则电压表示数也变大,不符合题意,如果R1短路,则电压表示数变小, 符合题意。(2)若此时电压表示数为3U,说明示数变大的是电压表,那么故障就是R1断路,此时电压表测量 的是电源电压;电路正常时电阻R1两端电压是U,根据串联电路电压的规律,则R2两端电压是3U-U=2U,因 此R1与R2的比值为U∶2U=1∶2。(3)若将电阻R1与R2位置互换,电路的连接方式不变,故电路中的电流一 定不变,而电压表的测量对象发生了变化,且R1与R2阻值不等,则电压表示数变化,故示数不发生变化的是 电流表。

## Slide 77
10.(2019广东河源一模,15)根据图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,连接图乙实物图,估计通过电流表 的电流值为0.5 A。(要求导线不能交叉)
甲 乙
三、作图题(共6分)

## Slide 78
答案 如图所示
解析 估计通过电流表的电流值为0.5 A,故电流表的量程选用0~0.6 A;采用“电流流向法”接线,电流 从电源正极出发,经开关S1、电流表后分两支,一支经灯泡L1,另一支经灯泡L2和开关S2,两支汇合后回到 电源负极。