## Slide 1: 课前一分钟：
提问：
怎样设计一个能改变小灯泡亮度的电路？

## Slide 2: 想一想：
提问：
怎样便捷地改变灯泡的亮度？
电源
开关
电灯
（1）改变导体的材料；
（2）改变导体的横截面积；
（3）改变导体的长度；
（4）改变导体的温度。

## Slide 3
当连入电路中的金属丝长度变长时，灯泡亮度______。
当连入电路中的金属丝长度变短时，灯泡亮度______。
变暗
变亮
改变接入电路中导体的 ，
可以改变接入电路中的电阻,
从而可以改变电路中的 。
启示：
变阻器的原理
长度
电流
想一想：

## Slide 4
11. 8 变阻器

## Slide 5: 一、滑动变阻器
1.滑动变阻器的构造
2.原理：
改变连入电路中电阻线的 来改变电阻。
长度

## Slide 6
电阻线
白瓷筒
金属杆
滑片
一、滑动变阻器
1.滑动变阻器的构造——构造图
A
B
C
D

## Slide 7
3.结构示意图：
4.电路图元件符号：
P
C
D
A
B
一、滑动变阻器

## Slide 8
电位器
A
B
C
滑动片P
电阻片接线端
滑动片接线端
电阻片R
电阻片接线端
5.滑动变阻器的应用：
一、滑动变阻器
调光台灯、调音量电位器、油量表

## Slide 9
电源
开关
电灯
M
N
A
B
C
D
探究实验：
1.如图，将滑动变阻器的2个接线柱连入电路，要求移动滑片能够改变灯泡的亮度，并分析接入电路中的是哪部分电阻丝。
2.向左移动滑片，观察灯泡的亮度如何变化？
3.再尝试其他的连接方式，总结规律。
1.滑动变阻器的使用：
二、滑动变阻器的使用
①串联

## Slide 10
实验 | 连入电路的接线柱 | 接入电路的电阻丝 | 滑片向左滑 | 
 |  |  | 接入电路的电阻丝及其变化 | 灯的亮度变化
1 | A、C |  | AP、变小 | 变亮
2 | A、D |  | AP、变小 | 变亮
3 | B、C |  | BP、变大 | 变暗
4 | B、D |  | BP、变大 | 变暗
5 | A、B |  | AB、不变 | 不变
6 | C、D |  | CD、不变 | 不变
B
A
C
D
P
B
A
C
D
P
B
A
C
D
P
B
A
C
D
P
1.滑动变阻器的使用：
②一上、一下连接

## Slide 11
2.铭牌的含义：
“50Ω”表示滑片移动时，这个变阻器接入电路的最大阻值是50Ω，因此这个滑动变阻器的电阻值变化范围是0~50Ω；
“1.2A”表示这个滑动变阻器允许通过的最大电流是1.2A，否则就可能因发热而烧毁。
二、滑动变阻器的使用

## Slide 12
3.注意：
使用滑动变阻器做实验时，电路接通前必须使它处于最大电阻，目的是为了保护电路
最大电阻：滑片应放在远离的电阻丝的下端接线柱那一边
二、滑动变阻器的使用
4.作用：
①保护电路
②改变电路中的电流和导体两端电压

## Slide 13: 三、电阻箱
1.作用：能表示出电阻值大小的变阻器。

## Slide 14
三、电阻箱
2.元件符号：

## Slide 15
练习： 电阻箱
如图为电阻箱的面板,如何读出电阻箱接
入电路的电阻值?此时电阻箱所示的电阻
的阻值为多少Ω?
答案：(1×1 000+8×100+9×10+3×1)Ω
=1893Ω。

## Slide 16
1.滑动变阻器的工作原理：它是靠改变连入电路中的电阻线的长度
来改变接入电路中的电阻的大小。
2.滑动变阻器的使用方法
（1）观察：铭牌上的最大电阻值和允许通过的最大电流。
电路中的电流大小不能超过最大值。
（3）闭合开关前，应调至接入电路阻值最大处。
（2）串联接入电路中时，选用接线柱用“一上、一下”。
3.滑动变阻器的作用：保护电路，改变电路中的电流。

## Slide 17
1.将如图所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器的滑片P向C端滑动时，接入电路中的电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是（ ）
A．A和B B．B和C
C．A和C D．C和D
B
练习：

## Slide 18
2．如图所示的滑动变阻器中，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（ ）
P
P
P
P
C

## Slide 19
3.