## Slide 1: 7.3电磁铁

## Slide 2
电磁起重机
电磁起重机为何能随意吸住或放下钢铁呢？又为什么具有如此强大的磁性呢？
1.电磁铁—带有铁芯的通电螺线管
一、电磁铁
线圈
铁芯

## Slide 3
■动手做■自制电磁铁
用大铁钉作铁芯，把漆包线在铁钉上密绕20～50匝，一个简单的电磁铁就做成了。
把漆包线的两端接到电路中。用电磁铁吸引图钉，然后将铁芯抽出，再次吸引图钉，观察比较吸引图钉的个数。
电磁铁的磁性比通电螺线管的磁性更强
2.电磁铁的原理：电磁铁是利用铁芯被通电螺线管磁化后也具有了磁性而使通电螺线管周围的磁场大大增强的特性制成的．电磁铁的铁芯通常用软磁材料(软铁)制作，使得电磁铁通电时具有磁性，断电时磁性立即消失

## Slide 4
二、电磁铁的磁性强弱
1.猜想：影响电磁铁的磁性强弱的因素
电流大小、线圈匝数、有无铁芯
（1）科学方法：控制变量法
2.设计实验
实验中如何改变电流的大小？需要什么器材？电路如何设计？
转换法
讨论：实验中如何比较电磁铁磁性的强弱？
（2）电路图
通过比较电磁铁吸引铁钉的个数来比较磁性的强弱。

## Slide 5
（1）探究电磁铁的磁性强弱跟电流大小的关系：
3.实验探究影响电磁铁磁性强弱的因素
（2）探究电磁铁的磁性强弱跟线圈匝数的关系：

## Slide 6
4.实验结论
影响电磁铁的磁性强弱的因素： ， ， 。
当 一定时，通过电磁铁的 ，电磁铁的磁性越强；当通过电磁铁的 一定时， 越多，电磁铁的磁性越强。
电流大小
线圈匝数
有无铁芯
电流越大
电流
线圈匝数
线圈匝数

## Slide 7
5.电磁铁的优点
1.磁性的有无可以利用 来控制.
2.磁性的强弱可以用改变 、 来控制.
3.电磁铁的磁极可以通过改变 来改变.
电流的通断
电流的大小
电流的方向
线圈匝数多少

## Slide 8
三、电磁铁的应用
利用电磁铁产生强磁场

## Slide 9
1.如图所示，根据电磁铁的磁感线方向，可判断电磁铁的左端为________极，电源的a端为________极，小磁针的b端为________极．
N
负
N
练一练

## Slide 10
2.关于电磁铁，下列说法中正确的是 ( )
A.电磁铁的磁性强弱跟通过它的电流强弱无关
B.通过电磁铁的电流方向改变，其磁性强弱也随之改变
C.在同一个电磁铁中加铜芯时比加铁芯时的磁性弱
D.相同形状的电磁铁的磁性强弱跟线圈匝数无关
C

## Slide 11
3.如图所示，A是螺线管内的铁芯，B是悬挂在弹簧下的铁块，S是转换开关，要使弹簧的长度变短，可采取的办法有：
①
②
③
减小通电线圈中的电流(或滑动变阻器的滑片向右移动)
减少通电线圈的匝数(或开关S由1拨到2或3)
把螺线管内的铁芯抽去.

## Slide 12
4.在如图所示的电路中，请用笔画线代替导线将电路补完．并要求滑片向左滑动时电磁铁的磁性减弱。

## Slide 13
5.在图中画出甲、乙两个通电螺线管的绕线方向，要求S1、S2开关 闭合后甲、乙两通电螺线管互相排斥．

## Slide 14
小结
1.电磁铁的结构及原理
2.影响电磁铁磁性强弱的因素
3.电磁铁的优点及其应用