## Slide 1: 8.1电磁感应现象

## Slide 2
电
磁
奥斯特实验
？

## Slide 3
法拉第从1822年起，经过十年的努力，终于在1831年发现了磁也能生电。导致了发电机、电动机和变压器的相继问世，使电能的大规模生产、传输和利用成为现实，人类社会进入了电气化时代。
迈克尔·法拉第（Michael Faraday，公元1791～公元1867）英国物理学家、化学家，也是著名的自学成才的科学家。生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭，仅上过小学。
一、法拉第的发现

## Slide 4
■实验探究■导体在磁场中产生电流的条件
材料
♦灵敏电流计
♦磁铁
♦导线
♦线圈
♦金属支架

## Slide 5
2.电磁感应现象：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中就会产生电流。
（1）闭合电路的一部分导体；
（2）在磁场中；
（3）做切割磁感线运动。
所产生的电流叫做感应电流
3.电磁感应现象中的能量转化：机械能→电能
1.导体在磁场中产生电流的条件
4.影响感应电流方向的因素:
（1）导体运动的方向
（2）磁场的方向

## Slide 6
右手定则：右手平展，使大拇指与其余四指垂直，并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中，让磁感线垂直进入手心（相当于手心面向N极），大拇指指向导线运动方向，则四指所指方向为导体中感应电流的方向。
5.感应电流方向的判断方法—右手定则

## Slide 7
N
S
v
N
S
v
N
S
v
N
S
如图是闭合电路中的一部分导体的横截面，在磁场中运动，推断感应电流的方向
N
S
v

## Slide 8
■讨论交流■太空悬绳发电
1992年7月，美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机进行了卫星悬绳发电实验：航天飞机在地球赤道上空离地面约3000km处由东向西飞行，相对地的速度大约6.5×103m/s。从航天飞机向地心方向发射一颗卫星，卫星携带一根长20km的金属悬绳，使这根悬绳与地磁场垂直，做切割磁感线运动。运动过程中，悬绳、航天飞机、卫星和大气层的电离层形成回路。
这种方式能发电吗？
根据电磁感应现象，怎样在导体中产生持续的电流？

## Slide 9
电流方向：d→c→b→a
电流方向：a→b→c→d
电流大小为零
电流最大
电流大小为零
电流最大

## Slide 10
二、发电机（交流）
1.结构：定子和转子（转子可能是线圈也可能是磁体）
2.原理：电磁感应现象
3.发电机的工作过程中：每转动一周完成
1个周期，每个周期电流的方向变化2次。
4.交变电流：大小和方向发生周期性变化的电流，简称交流电（AC）。直流电（DC）
5.频率（f）：单位时间内（1s）电流周期性变化的次数。
单位：赫兹（Hz）我国交流电的频率为50Hz。周期为0.02s。
6.能量转化：机械能→电能

## Slide 11
火力发电
水力发电
风力发电
太阳能发电
核电站
潮汐发电
地热发电

## Slide 12
■讨论交流■婴儿的未来
据说，在法拉第表演他的圆盘发电机时，一位贵妇人问道：“法拉第先生，这东西有什么作用呢？”法拉第答道：“夫人，一个刚刚出生的婴儿有什么作用呢？”