## Slide 1
第十四章 欧姆定律
第3节 欧姆定律
课时2 欧姆定律

## Slide 3
1.理解欧姆定律，能运用欧姆定律分析解决简单的电路问题。
2. 通过计算，学会解答电学计算题的一般方法，培养学生解答电学问题的良好习惯。
3.通过对欧姆的介绍，学习科学家献身科学、勇于探索真理的精神，激发学习的积极性。

## Slide 4
我国刑法规定，驾驶员醉酒后驾车要负刑事责任。目前，世界大多数国家都采用呼气式酒精测试仪，对驾驶员进行现场检测。这里面蕴含怎样的物理知识呢？

## Slide 5
1.欧姆定律的内容：
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
2.欧姆定律的数学表达式：
电压
电阻
电流
一、欧姆定律

## Slide 6
3.公式中使用国际单位（单位要统一）
电压U的单位：V
电阻R的单位：Ω
电流I 的单位：A
欧姆定律反映同一时刻、同一段电路中I、U、R之间的关系。

## Slide 7
三维动画欧姆定律
点击画面
播放动画

## Slide 8
一辆汽车的车灯接在12V电源两端，灯丝电阻为30Ω，求通过灯丝的电流。
解析:根据题意画好电路图。在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号。
答案：0.4（A）
U=12 V
I
R=30 Ω
例
典例分析

## Slide 9
①题中找已知条件；
②注意写出原始公式；
③公式中物理单位要统一，对物理符号尽量写出必要的文字说明；
④代入的数值要带单位；
⑤最后说明所求的物理量，不必写答。
解物理题的一般步骤：

## Slide 10
①根据题意画出电路图；
②在电路图上标明已知量的符号、数值、未知量的符号；
③利用相应公式进行求解。
解电学题审题的一般思路：

## Slide 11
例
典例分析
关于欧姆定律,下列说法正确的是( )。
A.在电压一定时，导体的电阻跟通过导体的电流成反比
B.在电阻--定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成正比
C.在电流一定时，导体电阻跟导体两端的电压成正比
D.导体两端的电压与通过导体的电流成正比、与导体的电阻成正比
B

## Slide 12
在理解欧姆定律的基础上，我们还要学会运用欧姆定律分析图象中电阻的大小，下面我们就试着分析一个电学I-U图象的例题。
二、欧姆定律的应用

## Slide 13
在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图所示，由图可知，元件甲的电阻是____Ω，将元件甲接在电压为2V的电源两端，则流过元件甲的电流是____A，将乙接在电压为2.5V的电源两端，则流过元件乙的电流是____A，此时元件乙的电阻是____Ω。
5
0.4
0.5
5
例
典例分析

## Slide 14
如图所示是新型节能应急台灯的电路示意图，台灯充好电后，使用时可通过调节滑动变阻器连入电路的阻值R改变灯泡的亮度。假定电源电压、灯泡电阻不变，则灯泡两端电压UL随R变化的图象是（ ）
C
例
典例分析

## Slide 15
酒精检测仪
酒精测试仪实际上是由酒精气体传感器（相当于随酒精气体浓度变化的变阻器）与一个定值电阻及一个电压表或电流表组成。酒精气体传感器的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的电压表示数越大。

## Slide 16
知识点 | 知识点要素 | 知识要点
欧姆定律
应用
内容
注意事项
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比公式：I=U/R变形公式：U=IR，R=U/I
同一段导体，电流、电压、电阻三个量中已知任意两个量可计算出第三个量；应用控制变量法分析图象问题和电表示数变化问题
(1)公式中的三个量必须是对应同一导体或同一段电路；
(2)公式中的三个量必须是同一时刻的值；
(3)公式中的三个物理量，必须使用国际单位制中的单位1A=1V/1Ω

## Slide 17
1.关于电流跟电压和电阻的关系，下列说法正确的是（ ）
A.导体的电阻越大，通过导体的电流越小
B.导体的电阻越大，通过导体的电流越大
C.导体两端的电压越大，导体的电阻越大，通过导体的电流也越大
D.在导体两端的电压一定的情况下，导体的电阻越小，通过导体的电流越大
D

## Slide 18
2.关于欧姆定律，下列叙述中正确的是（ ）
A.在相同电压下，导体的电流和电阻成反比
B.对同一个导体，导体中的电流和电压成正比
C.因为电阻是导体本身的性质，所以电流只与导体两端的电压成正比
D.导体中的电流与导体两端的电压有关，也与导体的电阻有关
ABD

## Slide 19
3.一条镍铬合金线的两端加上4 V电压时，通过的电流是0.2 A，则它的电阻是_____Ω。若合金线的两端电压增至16 V时，它的电阻是_______Ω，这时若要用电流表测量它的电流，应选用量程为_______A的电流表。
20
20
0~3

## Slide 20
乔治·西蒙·欧姆生于德国埃尔兰根城，父亲是锁匠。父亲自学了数学和物理方面的知识，并教给少年时期的欧姆，唤起了欧姆对科学的兴趣。16岁时他进入埃尔兰根大学研究数学、物理与哲学，由于经济困难，中途辍学，到1813年才完成博士学业。
欧姆定律发现初期，许多物理学家不能正确理解和评价这一发现，他遭到怀疑和尖锐的批评。直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的科普利金牌，才引起德国科学界的重视。人们为纪念他，将电阻的单位以欧姆的姓氏命名。
科学家简介