## Slide 1
人教版物理 第十六章
第3节 电阻

## Slide 2
学习目标
2.能画出电阻在电路图中的符号，知道电阻的单位及单位换算。
02
1.认识电阻的概念、知道电阻是导体本身的一种性质。
01
03
3.能在实验研究的基础上理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积及温度有关。
03
4.体会用控制变量法探究电阻与哪些因素有关，积极动手进行实验。

## Slide 3: 从生活走向物理
导线多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 4: 导入实验
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
演示1
实验电路
实验现象
把不同的导体接入电路，小灯泡的亮度发生了变化。

## Slide 5: 导入实验
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
演示2
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。

## Slide 6: 导入实验
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
思考一下
实验现象
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。

## Slide 7: 一、电阻
在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。
电阻

## Slide 8: 一、电阻
单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
电阻的单位还有：兆欧（MΩ）、千欧（kΩ）
换算关系是：
1kΩ=1 000Ω=103Ω
1MΩ=1 000 000Ω=106Ω
单位

## Slide 9: 一、电阻
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。
电阻器

## Slide 10: 二、探究影响电阻大小的因素
我们在前面知道导体的电阻和材料有关，那么在材料一定的情况下，电阻的大小还和哪些因素有关？
思考一下

## Slide 11: 二、探究影响电阻大小的因素
猜 想
实验方案
电阻的大小是否跟导线的长度有关；
电阻的大小是否跟导线的粗细有关；
其他因素。
。。。。。。
A
A
B
在AB之间接入不同规格的导体，观察电流表的示数。

## Slide 12: 二、探究影响电阻大小的因素
1．探究电阻与导体长度的关系

## Slide 13: 二、探究影响电阻大小的因素
实验1：电阻是否与导体的长度有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
结论：导体的电阻与长度有关。
材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。

## Slide 14: 二、探究影响电阻大小的因素
2．探究电阻与导体横截面积的关系

## Slide 15: 二、探究影响电阻大小的因素
实验2：电阻与导体横截面积是否有关
结论：导体的电阻与横截面积有关；
材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
材料 | 长度 （m） | 横截面积 （mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | 2S |  |  | 

## Slide 16: 二、探究影响电阻大小的因素
实验3：电阻还与温度有关
灯丝
A
加热

## Slide 17: 二、探究影响电阻大小的因素
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。

## Slide 18: 课堂巩固
1．一个导体接在3伏的电源上，电阻大小为10欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_______欧。
10

## Slide 19: 课堂巩固
B
2.关于电路的相关知识中说法正确的是（ ）
  A.物理学规定只有正电荷走向移动才能形成电流
  B.干木条、陶瓷、油和目行车轮胎都是绝体
  C.如果导体两端的电压为零，导体的电阻也为零
  D.用灯、教室空调、电视机、发电机和电动机都是用电器

## Slide 20: 课堂巩固
3. A、B两根完全一样的导线，长度都是1 m。把A剪去一半，剩下的一半跟B相比，哪个电阻大？把A剩下的一半再拉长到 1 m跟B相比，哪个电阻大？

## Slide 21: 课堂小结
电阻
影响电阻大小的因素
电阻
电阻是导体本身的性质。它的大小取决于导体的材料、长度、横截面积，还受温度影响。
物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
单位是欧姆，简称欧，符号Ω。