## Slide 1
第二课时 与液体压强相关的应用实例
8.2 探究：液体压强与
哪些因素有关

## Slide 3
1. 能运用液体压强知识解释生产生活中的相关现象；
2. 了解连通器并能解释其工作原理；
3. 知道液压机的工作原理。

## Slide 4
在生产、生活实践中，人们经常巧妙利用液体压强的特性。

## Slide 5
连通器
含义：上端开口、底部互相连通的容器叫做连通器
容器内同一液体不流动时，自由液面处于同一高度。
U形管压强计是连通器吗？

## Slide 6
特点：静止在连通器内的同种液体，各部分直接与大气接触的液面总是保持在同一水平面上。
连通器

## Slide 7
原理：
根据p=ρgh，有
p1=ρgh1
p2=ρgh2
因为h1=h2 ，则有p1=p2
根据液体压强与深度的关系，可知左右两管中液体的深度应该相同。
如图所示，当同种液体不流动时，设想U形管下部正中有液片A。
h1
h2
p1
p2
连通器
由于液片A静止不动，处于平衡状态，因此，液片A两面的受力是相等的，受到的压强也相等，
A

## Slide 8
连通器
连通器在生产生活中应用很广泛。
连通器的应用
茶壶通过壶嘴和壶身组成连通器，方便人们倒水。

## Slide 9
连通器
连通器的应用
连通器在生产生活中应用很广泛。
水塔的供水系统利用连通器特点向用户供水。

## Slide 10
连通器
连通器的应用
连通器在生产生活中应用很广泛。
下水道回弯处利用连通器原理将水储存在回弯处形成液封，可以防止下水道内的臭气和污水进入室内。

## Slide 11
连通器
连通器的应用
连通器在生产生活中应用很广泛。
锅炉水位计
水位计与锅炉内部储水罐相连，有一根可以看到水位的玻璃管，通过玻璃管可以观察锅炉内的水位情况。

## Slide 12
连通器
连通器的应用
船闸通过向两端有闸门控制的航道内灌水和泄水来升降水位，以方便船舶通航。
中国是建造船闸最早的国家。
1293年元朝郭守敬在修建惠河时设立了24座船闸，解决了运河落差大，逆水行舟的困难。他在通航水道建设上的创新，是实现京杭大运河贯通的重要保障之一，对古代北京城的发展有重要作用。
船闸工作示意图

## Slide 13
连通器
科学书屋 长江三峡水利枢纽工程中的船闸
我国的三峡工程，无论是规模还是建造难度，在世界上都是首屈一指的。其中长江三峡船闸，被称为世界上最大的连通器，利用五级船闸解决了有巨大落差的上下游航运问题。

## Slide 14
连通器
科学书屋 长江三峡水利枢纽工程中的船闸

## Slide 15
拓展一步 液压系统
理论基础
帕斯卡定律：加在密闭液体上的压强，能够大小不变地被液体向各个方向传递。
帕斯卡定律是许多液压系统和液压机工作的基础。

## Slide 16
拓展一步 液压系统
液压机的工作原理
两个活塞与同一容器的液体相接触，施加于小活塞的压强大小不变地被液体传递给大活塞，大活塞便可以产生一个与其横截面面积成正比的力。
根据这一原理，人们发明了液压千斤顶。

## Slide 17
拓展一步 液压系统
液压千斤顶

## Slide 18
1．如图所示，一个“山”形连通器内装有一定量的水，当把它放到斜面上静止以后，下面关于连通器内液面的情况，正确的应是图中的（ ）
A． B．
C． D．
B

## Slide 19
2．下列装置中，不属于连通器的是（ ）
A．血压计 B．船闸
C．茶壶 D．锅炉液位计
A

## Slide 20
3．如图所示，两容器中装有同一液体，且液面高度相同，点的压强小于点的压强。当A、B间的阀门打开时,下列说法正确的是（ ）
A．液体由A流向B
B．液体由B流向A
C．液体在A、B间来回流动
D．液体静止不动
D

## Slide 21
与液体压强相关的应用实例
连通器
概念
生活实例
三峡船闸
液压系统
帕斯卡定律
液压机
液压千斤顶