## Slide 1
跨学科实践 制作
“龙骨水车”模型

## Slide 3
这种工具是什么？
它的作用是什么？
它的使用方法是什么？使用原理呢？

## Slide 4
问题缘起
“龙骨水车”作为我国古代的灌溉农具，是农业机械史上的一项重大改进。用于现代海洋开发的绞吸式挖泥船，就是从这种水车进化、演变而来的。那么“龙骨水车”有怎样的结构？下面我们来做一个“龙骨水车”模型。

## Slide 5
活动方案
本活动涉及简单机械、“龙骨水车”历史、工程技术、材料、自然地理等方面的知识。

## Slide 6
活动方案
任务一 查阅资料
“龙骨水车”的历史

## Slide 7
活动方案
任务一 查阅资料
“龙骨水车”的结构及功能

## Slide 8
活动方案
任务一 查阅资料
“龙骨水车”的结构及功能
大轮轴：与摇杆相连，带动链条转动
小轮轴：帮助链条转动
水槽：蓄水
木链条：带动刮水板转动
刮水板：沿槽内将水从低处刮往高处
摇杆：提供动力

## Slide 9
活动方案
任务一 查阅资料
诗词中的“龙骨水车”
龙骨车鸣水入塘，
雨来犹可望丰穰。
——宋 陆游

## Slide 10
活动方案
任务一 查阅资料
诗词中的“龙骨水车”
翻翻联联衔尾鸦，荦（luò）荦确确蜕骨蛇。
分畴翠浪走云阵，刺水绿针插稻芽。
洞庭五月欲飞沙，鼍（tuó）鸣窟中如打衙。
天公不见老翁弃，唤取阿香推雷车。
——宋 苏轼

## Slide 11
活动方案
任务一 查阅资料
古代农民对“龙骨水车”的改进
风车式龙骨水车
水车式龙骨水车

## Slide 12
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
“龙骨水车”制作参考视频

## Slide 13
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
通过人力踩踏踏板（或畜力牵引）驱动链轮转动，带动龙骨链条循环运转。链条上的刮板随链条移动时，会在下端浸入水中，利用刮板与木槽的间隙舀起水流；随着链条向上提升，刮板间的水被逐级推送，沿木槽内壁攀升至高处后倾泻而出。
【“龙骨水车”的工作原理】

## Slide 14
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
【影响“龙骨水车”效果的原因】
动力因素：
人或畜力驱动时，人的力量和持续踩踏或摇动的频率会影响水车的转速和提水效率。风力的大小以及水流的速度和流量，也会对水车的工作效果产生影响。
手摇
脚踏
风力
水力

## Slide 15
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
【影响“龙骨水车”效果的原因】
结构因素：
轮轴的直径、齿数以及刮板的大小、形状和数量等结构参数，会影响水车的提水能力和效率。例如，轮轴直径较大、齿数较多时，在相同的动力下，刮板的运动速度可能会更快，提水效率也会相应提高；刮板面积较大，每次刮水的量就会增加，但同时也可能会增加转动的阻力。

## Slide 16
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
【影响“龙骨水车”效果的原因】
摩擦因素：
龙骨水车的各个转动部件之间存在摩擦，如轮轴与支架、木链与链轮、刮板与水槽等部位。摩擦会消耗能量，降低水车的传动效率，影响提水效果。如果部件之间的润滑不好，或者安装精度不够，导致摩擦增大，就需要更大的动力来驱动水车，甚至可能使水车运转不顺畅。

## Slide 17
活动方案
任务二 制作“龙骨水车”模型
【影响“龙骨水车”效果的原因】
水位因素：
水位的高低会影响水车的工作效果。如果水位过低，刮板可能无法充分接触到水，导致提水量减少；如果水位过高，可能会增加水车的阻力，甚至使水从水槽两侧溢出，影响提水效率。

## Slide 18
交流评价
结合模型介绍“龙骨水车”的历史、工作原理、制作过程和应用前景等，还可以撰写文案、制作视频等，在班级内展示。

## Slide 19
拓展研究
查阅资料，了解我国古代的科技成就，体会我国古人为世界科技发展所作出的贡献，写一片相关的小论文，与大家分享成果。

## Slide 20
拓展研究

## Slide 21
问题缘起
制作“龙骨水车”模型
活动方案
拓展研究
交流评价