## Slide 1
第3节 热机的效率
第十四章 内能的利用

## Slide 2
热机工作时需要消耗媒、汽油、柴油等燃料，
对外做功的目的是将燃料中的化学能转化为机械能。
热机中燃料燃烧释放的热量能被完全利用吗？

## Slide 3
烧木柴做饭
热电厂供暖
液化石油气
火箭升空靠液态氢气与氧气的燃烧获取内能。
汽油燃烧
人类从燃料的燃烧获取内能

## Slide 4
一、燃料
1.燃料的分类
固体燃料
液体燃料
气体燃料
2. 能量转化：化学能转化为内能
根据你的经验，质量相等的不同燃料，燃烧时放出的热量是否相同？要找出事实依据来支持你的观点，并进行分析。

## Slide 5
【实验设计】选取相同质量的不同燃料，点燃后，对相同质量的水进行加热，比较两杯水温度的升高多少，来确定燃料的放热本领。
实验方法
控制变量法和转换法
用质量相同的酒精和碎纸片分别给两杯完全相同的水加热，两杯水升高的温度不同，用酒精加热的水升高的温度多。
一、燃料
为了比较燃料的特性,引入了“热值”这一物理量。

## Slide 6
二、燃料的热值
1.定义：某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之
比，叫做这种燃料的热值。
3.单位：焦/千克（J/kg）
2.表达式：
q
m
Q
=
指燃料燃烧后,全部变成不可燃烧物的过程
4.物理意义：热值在数值上等于1 kg某种燃料完全燃烧放出的热量。

## Slide 7
二、燃料的热值
物理意义是：表示1kg的氢气完全燃烧所放出的热量约为1.4×108J
燃料 | 热值 | 燃料 | 热值
干木柴 | 约1.2×107J/kg | 柴油 | 4.3×107J/kg
烟煤 | 约2.9×107J/kg | 煤油 | 4.6×107J/kg
无烟煤 | 约3.4×107J/kg | 汽油 | 4.6×107J/kg
焦炭 | 3.0×107J/kg | 氢 | 1.4×108J/kg
木炭 | 3.4×107J/kg | 焦炉煤气 | 约1.7×107J/m3
酒精 | 3.0×107J/kg | 沼气 | 约1.9×107J/m3
公式：
q
V
Q
=
为什么火箭用液态氢作为燃料？

## Slide 8
m(𝑡 − 𝑡0)
(100−25)
V
问题：用 0.03m3煤气将1kg的水烧开（从25加热到100），这些煤气完全燃烧放出热量是多少J？水吸收的热量是多少J？（煤气的热值是3.9×107J/m3）

## Slide 9
烧水时,水为什么不能吸收煤气燃烧放出的全部热量？
一是煤气不可能全部燃烧；二是高温的烟气带走了一部分热量；还有一部分热量直接散失了。
有效利用的热量只是被水吸收的热量。
Q放
Q吸
=
26.9%

## Slide 10
三、热机的效率
1.定义：
2.公式：
用来做有用功的这部分能量与燃料完全燃烧放出的热量之比，叫做热机的效率。
ŋ
Q放
Q吸
=
ŋ
Q放
W有
=
3.热机的效率都小于1且无单位。
（燃料烧水的效率）

## Slide 11
三、热机的效率
问题：热机工作时，能不能将燃料所放出的热量全部用来对外做功呢？
由于机械传动等，克服摩擦所消耗的能量
热机真正转变为对外做功的部分
机械传热损失的能量
废气排出带走的能量

## Slide 12
三、热机的效率
蒸汽机的效率为6%~15%
汽油机的效率为20%~30%
柴油机的效率为30%~45%
喷气式发动机的效率为50%~60%
热机的效率是热机性能的重要指标。

## Slide 13
三、热机的效率
（1）使燃料充分燃烧。例如把煤磨成煤粉或煤粒，加大与氧气的接触面积。
（2）尽量减少各种热量损失。
（3）在热机设计和制造上提高技术水平和使用新材料。
（4）保证良好的润滑，减少因摩擦额外消耗的功。
（5）利用废气的能量；（主要措施）
3.提高热机效率：

## Slide 14
热电站既供电又供热，比起一般的火电站，燃料的利用率大大提高。
供电
供热
蒸汽轮机
大型发电机常常用蒸汽轮机推动，为了提高燃料的利用率，人们利用蒸汽轮机排出的废气来供热，这就是热电站。
热电站
三、热机的效率

## Slide 15
四、课堂小结
一、燃料
二、热值
三、用燃料烧水的效率
四、热机的效率
Q放
W有
ŋ
Q放
Q吸
q
m
Q
燃料的分类
化学能转化为内能
焦/千克（J/kg）
1kg的某种燃料完全燃烧放出的热量

## Slide 16
1. 关于燃料的热值说法正确的是( )
A.燃料的热值与燃料的种类有关
B.热值在数值上等于1千克某种燃料燃烧时放出的热量
C.燃料的热值越大，燃烧时放出的热越多
D.燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小
A
五、练习巩固

## Slide 17
2．有关热值的概念，下列说法中正确的是（ ）
A．燃料完全燃烧时，它的热值最大
B．没有燃烧的燃料，热值等于零
C．燃料燃烧时放出的热量越多，热值越大
D．燃料的热值与燃烧情况无关
D
五、练习巩固

## Slide 18
3. 航天工业中的火箭是用液态氢作为燃料的，这是因为液态氢具有（ ）
A、较小的质量
B、较小的密度
C、较大的比热容
D、较大的热值
D
五、练习巩固

## Slide 19
五、练习巩固
4、对于燃料的热值，下列说法中，正确的是 ( )
A．燃料的热值跟燃料燃烧时放出的热量成正比
B．燃料没燃烧时就没有热值
C．就某种确定的燃料而言，它的热值是一个确定的值， 跟燃料的质量及燃料燃烧放出的热量无关
D．容易燃烧的燃料热值一定大
C

## Slide 20
五、练习巩固
5、我国于2017年5月18日在南海海域成功试采“可燃冰”，“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力，在相同条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量可达到天然气的数十倍。如果“可燃冰”热值是天然气的10倍，设天然气热值为4.2×107J/kg，完全燃烧0.5kg“可燃冰”放出的热量为__________J
2.1×108

## Slide 21
五、练习巩固
6、下列提高热机效率的方法中，不可行的是 （ ）
  A．减少各种热损失
  B．加润滑油减少机器各部件之间的摩擦
  C．充分利用废气的能量，如建热电站
  D．采取少消耗总能量的办法
D

## Slide 22
五、练习巩固
7、古语道：“人要实，火要虚。”此话的意思是说做人要脚踏实地，才能事业有成；可燃物要架空一些，才能燃烧更旺。“火要虚”的目的是 （ ）
A．增大可燃物的热值 B．降低可燃物的着火点
C．能使可燃物完全燃烧 D．提高了可燃物的利用率
D

## Slide 23
8、 用天然气灶烧水，燃烧1m3的天然气，能使100kg的水从20℃升高到70℃。天然气热值3.2×107J/m3 ，水的比热容为4.2×103J/(kg·℃) 。求：
（1）天然气完全燃烧放出热量；
（2）水吸收的热量；
（3）天然气灶的效率。
五、练习巩固