## Slide 1
第4节 机械效率
第十一章—机械与功
学习目标：
【物理观念】了解有用功、额外功和总功的含义及三者之间的关系，知道机 械效率；了解提高机械效率的意义和途径，能用机械效率解释日常生活中的现象并解决有关的实际问题；能在测量滑轮组的机械效率实验中深化对机械效率及滑 轮组的认识，并能将实验方法迁移到测量其他机械效率的实验中。
【科学思维】通过机械效率的学习进一步认识杠杆、滑轮等理想模型；在利 用机械效率分析和解决问题的过程中提出自己的见解，培养科学推理能力。

## Slide 2
教学引入
生活中，会定期给自行车车轴和链条上机油，汽车也要定期更换润滑油。这样做的目的是什么？使用机械不省功，使用机械有没有可能更“费功 ”？

## Slide 3
有用功和额外功
一
讨论交流：
要把重100N的沙子运上三楼。下面用了三种办法。
如果是你，你会选择哪种办法？为什么？

## Slide 4
对沙子做的功：
对空桶做功
人随之到三楼所需
做的功
为达到工作目，
不需要做 但又
不得不做的功
为达到目的
必须做的功
目的是：
把沙子运上三楼
动力一共做了多少功——
对沙子做功+对空桶做功 + 对人做功
有用功和额外功
一

## Slide 5
1.有用功：
W有=Gh
为达到目的，人们对物体所做的功，就是有用功。（等于直接用手所做的功）
有用功和额外功
一

## Slide 6
2、额外功：
（1）克服机械自重所做的功：
W额外=G动滑轮h
使用动滑轮或滑轮组时——：
（2）克服机械间的摩擦做的功：
说明：摩擦力等难以测量，不容易计算。
常见形式
为达到目的不需要做但又不得不
做的功。
有用功和额外功
一

## Slide 7
3、总功：
W总=W有+ W额
W总=FS
F：作用在机械上的动力。
S：动力作用点（如绳自由段）移动的距离。
有用功加上额外功是总共做的功，叫总功。（亦即人们使用机械后，作用在机械上的动力总共做的功。）
有用功和额外功
一

## Slide 8: 议一议：
对砂子做功
对空桶做功
对动滑轮做功
W有
方法2：
方法3：
}
W额
}
W总
对砂子做功
对口袋做功
对动滑轮做功
W有
}
W额
}
W总
另两种提沙方法中做的有用功、额外功、总功分别是？
动滑轮提水桶提沙子
动滑轮提口袋提沙子
有用功和额外功
一

## Slide 9
3120J
780J
690J
将沙子搬运到三楼的情境。三种不同方法，
如果是你，你会选择哪种办法？为什么？
W有＝Fs＝G沙h
W额＝Fs＝（G人＋G桶）h
W总＝W有＋W额
W有＝Fs＝G沙h
W有＝Fs＝G沙h
计算出三位同学搬运沙子过程中所做的有用功、额外功和总功是多少
W总＝W有＋W额
W总＝W有＋W额
有用功和额外功
一
W额＝Fs＝ G动＋G桶）s
W额＝Fs＝ （G动＋G桶）s

## Slide 10
2
1
3
对沙子做功
对桶做功
对自己做功
对沙子做功
对桶做功
对滑轮做功
对沙子做功
对口袋做功
对滑轮做功
600J
2520J
600J
180J
600J
90J
3120J
780J
690J
第三种
有用功在总功占比更多
有用功和额外功
一

## Slide 11
1.定义：
2.公式:
没有！
因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1。
讨论：
有没有机械效率为100%的机械？为什么？
注意：
1、η用百分数表示
2、η总是小于100%
3、η没有单位
有用功与总功的比值叫机械效率.
机械效率
二

## Slide 12
机械效率
二

## Slide 13
请你判断：下面说法中是否正确？
1．有用功越多，机械效率越高（ ）
2．额外功越少，机械效率越高（ ）
3．物体做功越慢，机械效率越低（ ）
4．做总功越多，机械效率越低（ ）
5．做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高（ ）
6．做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高（ ）
7．机械效率越高，越省力（ ）
√
√
×
×
×
×
×
机械效率
二

## Slide 14
使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是60%，也可以说有用功在总功中占有60%，另外的40％是额外功。
起重机的机械效率是60%，它表示什么意思？
机械效率
二

## Slide 15
离心式水泵60%－80%
柴油机28%－37%
起重机40%－50%
汽油机 22%－27%
机械效率
二
一些机械的机械效率：

## Slide 16
活动：计算机械效率
在图11-4-2的三种不同做功方式中，我们已经计算出有用功、额外功和总功。下面我们来算算三种不同方式的机械效率。
3120J
600J
×
100%
＝
19.2%
780J
600J
×
100%
＝
76.9%
690J
600J
×
100%
＝
87%
机械效率
二

## Slide 17
例.用一动滑轮将货物400N的货物匀速提到高2m，所用拉力是250N，求有用功、总功、额外功和动滑轮的机械效率各是多少？
分析：使用动滑轮省了力，却费了距离，货物提高2m，绳子的自由端拉力通过的距离为4m。
S=2h=2×2m=4m
W额=W总—W有=1000J－800J=200J
机械效率
二

## Slide 18
机械效率
二
机械效率和功率的概念辨析

## Slide 19
例：.下列关于功、功率、机械效率的说法正确的是( )
A. 额外功与总功之比越小，机械效率一定越大
B. 机器的功率越小，机械效率一定越低
C. 功率不同的机器，做的功一定不相等
D. 物体做功越多，功率一定越大
机械效率
二
A

## Slide 20
实验器材： 刻度尺、弹簧测力计、钩码、铁架台、一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组、长约 2 m 的细绳等。
猜想与假设：影响滑轮组机械效率的因素可能有绕线方式、 提升重物的质量、动滑轮质量、重物提升的高度等。
机械效率
二
探究实验： 测量滑轮组的机械效率
实验原理
提出问题： 滑轮组的机械效率可能与哪些因素有关？

## Slide 21: 实验步骤：
照课本图11-4-3，把滑轮组和刻度尺安装好，测出钩码G的值，并记录表中。
匀速竖直拉动弹簧测力计，使钩码G上升，读出弹簧测力计所示拉力F的值 ，从刻度尺读出钩码升高的距离h和弹簧测力计移动的距离S，记录数据在表格中。
分别算出有用功和总功、机械效率;记录结果。
再安装另外的滑轮组，再重复上面的实验。
机械效率
二

## Slide 22
机械效率
二
进行实验
：

## Slide 23
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/m | 有用功/J | 弹簧测力计示数/N | 绳子自由端移动距离/m | 总功/J | 机械效率
1 | 1 | 0.097 | 0.097 | 0.45 | 0.286 | 0.1287 | 75.4%
2 | 1 | 0.044 | 0.044 | 0.3 | 0.266 | 0.0678 | 64.9%
3 | 1.5 | 0.043 | 0.0645 | 0.4 | 0.214 | 0.0856 | 75.4%
由1、2实验可得：提升相同重物，_____________，机械效率越低。
由2、3实验可得：动滑轮重力一定，_____________，机械效率越高。
动滑轮越重
物体重力越大
实验结论：
补充：同一滑轮组的机械效率 与绕线方式和重物被提升的高度无关
机械效率
二
实验数据：

## Slide 24: 影响滑轮组机械效率的因素
总结：
机械效率
二
1、动滑轮的重力（G动）
（吊起同一个重物，动滑轮越重，机械效率越低。）
2 、所提升物体的重力（G物）
（同一个滑轮组，吊起的物体越重，机械效率越高。）
3、滑轮组轮与轴及轮与绳之间的摩擦

## Slide 25
1.减小动滑轮的重力
2.增大吊起的物体重力
再思考
如何提高滑轮组的机械效率？
3.减小摩擦力
机械效率
二

## Slide 26
推导：
机械效率计算公式的其它表达形式？
（不计绳重和摩擦）
机械效率
二

## Slide 27
1．下列关于机械效率的说法正确的是 ( )
A. 机械效率可以提高到100％
B．机械效率总小于1
C．功率大的机械，机械效率高
D．机械效率越高，有用功就越多
2：下列说法正确的是（ ）
A．额外功跟总功的比值越小，机械效率越大
B．总功越小，机械效率就越大
C．有用功越大，机械效率越大
D．机械越省力，机械效率就越大
B
A
课堂练习

## Slide 28
3．如图所示，利用动滑轮匀速提升物体，已知物重400N，动滑轮重60N，在100s内将物体提升10m，此过程中动滑轮的机械效率为80%，有用功为 J，拉力的功率为 W，克服动滑轮重所做的功占总功的 %。
12
4000
50
课堂练习

## Slide 29
4．如图所示的是某实验小组测滑轮组机械效率的实验装置。实验时所用的动滑轮越重，滑轮组的机械效率越 ；实验时所吊起的物体越重，滑轮组的机械效率越 ；影响滑轮组机械效率的因素还有绳子重力和绳子与滑轮之间的 。
摩擦
低
高
课堂练习

## Slide 30
板书设计
第4节 机械效率
一、有用功和额外功
二、机械效率
1、有用功：
W有=Gh
2、额外功：
W额外=G动滑轮h
3、总功：
W总=W有+ W额
W总=FS
1.定义：
2.公式：
3.影响因素：
4.提高方法