## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
12.2影响导体电阻大小的因素
第十二章 欧姆定律
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
会用控制变量法探究影响电阻大小的因素。
02
知道电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积及温度有关。
01
03
了解什么是超导现象，知道超导体的概念与特点。

## Slide 3
观察与思考
１、生活中常见的导线多是铜芯和铝芯，为什么不用铁芯？
２、为什么有的导线比较粗？有的导线比较细？
３、不同规格的灯泡，为什么有的灯丝长？有的灯丝短？
铜芯
铝芯
铜芯
铜芯

## Slide 4
绝缘体对电流的阻碍作用大，导体对电流的阻碍作用小。天然橡胶棒的电阻，大约是相同粗细、长度铁棒的 2×1016 倍！
思考
那么，电阻大小与什么因素有关呢？

## Slide 5
电阻的大小可能跟导线的材料有关；
电阻的大小可能跟导线的长度有关；
电阻的大小可能跟导线的粗细有关。
探究影响电阻大小的因素
电阻的大小还和哪些因素有关？
提出问题：
猜想假设：
设计电路：
A
A
B

## Slide 6
实验1：探究电阻与导体材料的关系
材料 | 长度 /m | 横截面积 | 电流 /A | 对电流的阻碍作用 | 电阻
锰铜 | 1 | S |  |  | 
镍铬 | 1 | S |  |  | 
导体的电阻与材料有关。
记录数据：
结论：

## Slide 7
实验2：探究电阻与导体长度的关系
导体的电阻与长度有关。
材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
结论：
材料 | 长度 /m | 横截面积 | 电流 /A | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬 | 1 | S |  |  | 
镍铬 | 0.5 | S |  |  | 
记录数据：

## Slide 8
实验3：探究电阻与导体横截面积的关系
导体的电阻与横截面积有关。
材料、长度相同，导体的横
截面积越大，电阻越小。
结论：
材料 | 长度 /m | 横截面积 | 电流 /A | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬 | 1 | S |  |  | 
镍铬 | 1 | 2S |  |  | 
记录数据：

## Slide 9
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度和横截面积有关。
实验演示
演示：探究影响电阻大小的因素

## Slide 10
甲、乙、丙三根镍铬合金线，甲、乙粗细相同，甲比乙短，乙、丙长短一样，乙比丙粗，则三根合金线按其电阻由大到小排列是（ ）
A．R甲＞R乙＞R丙
B．R甲＞R丙＞R乙
C．R乙＞R甲＞R丙
D．R丙＞R乙＞R甲
甲、乙、丙三根镍铬合金线，甲、乙粗细相同，甲比乙短，则甲的电阻小于乙的电阻，即R乙＞R甲；
乙、丙长短一样，乙比丙粗（即丙要细一些），则丙的电阻大于乙的电阻，即R丙＞R乙；
则三根合金线按其电阻由大到小排列是R丙＞R乙＞R甲。
例题
D

## Slide 11
在不考虑温度对电阻影响的情况下，下列说法中正确的是（ ）
A．铜丝的电阻一定比铁丝的电阻小
B．粗细相同的两根导线，长的那根的电阻一定大
C．长短相同的两根导线，细的那根的电阻一定大
D．同种材料制成的长短相同的导线，细的那根电阻一定大
D
练一练

## Slide 12
我们做一个小实验，如图所示装置，用酒精灯给细铁丝加热，在铁丝温度逐渐升高并发红的过程中，观察电流表的示数的变化。
导体的电阻会受温度影响吗？
提出问题

## Slide 13
导体的电阻与温度有关。
金属导体的电阻通常随温度的升高而增大。
结论：
探究电阻与温度的关系

## Slide 14
超导现象
当温度降低到某一温度时，导体的电阻变为零，这种现象叫作超导现象。
发生超导现象的导体叫作超导体。
物质的电阻变为零时的温度叫作临界转变温度。
物质只有在温度低于其临界转变温度时才会显现出超导性。如铝在 －271.76 ℃ 以下电阻就变成了零。
超导磁悬浮

## Slide 15
知识点1 常温下导体的电阻
1. 某品牌的铜芯电线是用粗细相同的镀铜铝芯线冒充的，不
符合标准。这种电线不符合标准的主要原因是( )
A
A. 电线的材料引起电阻偏大
B. 电线的横截面积引起电阻偏大
C. 电线的长度引起电阻偏大
D. 电线的温度引起电阻偏大
返回

## Slide 16
2.用同种材料制成两根电阻线 ，如果它
们的长度相同，那么电阻线的横截面积关系是___ ；如果
它们的横截面积相同，那么电阻线的长度关系是___ 。
（均选填“ ”“ ”或“ ”）
返回

## Slide 17
3.小李同学用如图所示的实验装置探究
“影响导体电阻大小的因素”，已知电源
电压恒定。他作出了如下猜想:
①导体电阻与导体的长度有关;
②导体电阻与导体的横截面积有关;
③导体电阻与导体的材料有关。
实验室提供了四根电阻丝，其规格、材料如表所示。

## Slide 18
编号 | 材料 | 长度/ | 横截面积/
 | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5
 | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5
 | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0
 | 铜 | 0.5 | 0.5

## Slide 19
（1）按照如图所示电路做实验，在、
之间分别接入不同的电阻丝，通过观察
____________来比较导体电阻的大小，这
里运用的研究方法是______法。
电流表示数
转换
【点拨】由图可知，电流表串联在电路中，电源电压一定，
导体电阻越大，电路中的电流越小，导体电阻越小，电路中
的电流越大，所以可以通过观察电流表示数来比较导体电阻
的大小。

## Slide 20
（2）为了验证猜想②，应将编号为______的两根电阻丝分
别接入电路。
、
【点拨】要验证猜想②，应控制导体的材料与长度均相同，
而横截面积不同，由表中数据可知，应选电阻丝、 。

## Slide 21
（3）把、 两根电阻丝分别接
入电路，是为了探究导体电阻跟
______的关系。
材料
【点拨】由表中数据可知，、
两根电阻丝的长度、横截面积均相同，而材料不同，所以是
为了探究导体电阻跟材料的关系。

## Slide 22
（4）本实验完成三个因素的探究还用到了
__________法，且都用到的电阻丝是___
（选填编号）。
控制变量
【点拨】根据控制变量法可知，探究导体电阻与长度的关系
应使用电阻丝、 ，探究导体电阻与横截面积的关系应使用
电阻丝、，探究导体电阻与材料的关系应使用电阻丝 、
，所以，完成三个因素的探究都用到的电阻丝是 。
返回

## Slide 23
知识点2 导体的电阻受温度影响
4. 如图所示，将细铁丝 与
小灯泡 接入电路，使小灯泡发光。用
酒精灯给细铁丝加热，在细铁丝温度
暗
大
逐渐升高的过程中，观察到电流表的示数逐渐变小，小灯泡
的亮度变____（选填“亮”或“暗”）。这说明：温度升高，细
铁丝 的电阻变____。
返回

## Slide 24
知识点3 超导体及其应用
5. ［2024·广西改编］关于超导材料，下列说法正确的是
( )
D
A. 是绝缘体材料
B. 是半导体材料
C. 常温常压下电阻为零
D. 具有零电阻特性和完全抗磁性
返回

## Slide 25
6. 如图是中国科技馆内的超导
磁悬浮列车模型和一个环形轨道，列车模
型行驶过程中，车内超导体通过液氮降温，
从正常态转为超导态，从而减小了导体的
电阻
远距离输电导线
______，常温下的超导体，最适合运用于________________
（选填“远距离输电导线” 或“小灯泡的灯丝”）。
返回

## Slide 26
7. ［2025·北京期中］在通常
条件下，部分金属导电性的排
序如图所示。若不考虑温度对
C
A. 银线电阻一定小于铜线电阻
B. 电阻相同时，铜线一定比铝线更细
C. 粗细相同时，铝线的长度越长，电阻越大
D. 长度和粗细均相同时，铝线比铁线的电阻更大
电阻的影响，下列判断正确的是( )
返回

## Slide 27
8. ［2025·苏州月考］如图所示，和
是由同种材料制成的长度相同、横截面积不
C
A. 段电阻大，通过的电流小
B. 段电阻大，通过的电流大
C. 段电阻大，通过的电流与 段相等
D. 段电阻大，通过的电流与 段相等
同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较通过它们的
电流的大小，下列说法正确的是( )
返回

## Slide 28
9. 用如图所示的实验装置探究影响电阻大小的
因素，、为长度一样的镍铬合金丝， 的横截
D
A. 小灯泡越亮，说明接入合金丝的电阻越大
B. 把镍铬合金丝换成铜丝进行实验，效果会更好
C. 为了准确比较两根合金丝的电阻，可在电路中串联一个电
压表
D. 利用此装置能探究导体电阻大小和导体横截面积、导体
长度的关系
面积比 的大。关于此实验，下列说法正确的是 ( )
返回

## Slide 29
10. ［2024·黄冈期中］某种金
属温度降低时，电阻变小。如图所示为
该金属的电阻随时间变化的图像，则
时刻的温度比 时刻的____
高
零
超导
（选填“高”或“低”），当其温度降得足够低时，它的电阻将
变为____，这种现象叫作_______现象。
返回

## Slide 30
影响导体电阻大小的因素
探究方法
控制变量法
影响因素
研究问题方法
转换法
长度、材料、横截面积、温度
超导体