## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
12.4.1探究电流与电压、电阻的关系
第十二章 欧姆定律
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
会使用电压表和电流表同时测量一段导体两端的电压和通过的电流。
02
通过实验探究电流与电压、电阻的关系。
01
03
会使用滑动变阻器来改变一段导体两端的电压。

## Slide 3
约 5 A
约 1 A
约 2 A
约 0.5 A
不同用电器的电流大小不同，那么电流大小与哪些因素有关？
观察与思考
你知道下面这些用电器工作时的电流是多大吗？

## Slide 4
电压是形成 的原因；
电阻是导体对 的阻碍作用。
探究电流与电压的关系
电流
电流
那么通过某一导体的电流与导体两端的电压、导体的电阻之间是不是存在着某种关系呢？

## Slide 5
若电阻一定，电流与电压存在什么关系？
电压是形成电流的原因，电压越高，电流可能越大。
探究电流与电压关系
提出问题
猜想与假设
用到了控制变量法的思想

## Slide 6
在电路中如何控制电阻不变？
如何改变电压？
滑动变阻器在实验中起到什么作用？
设计实验

## Slide 7
设计实验
A
B
C
D
+
-
Ｓ
A
R
R'
V
连接电路时，开关处于断开状态
滑片置于最大阻值处

## Slide 8
滑动变阻器的作用：
（1）保护电路；
（2）改变导体两端的电压，多次实验获取多组数据。

## Slide 9
进行实验
动画演示：探究电流与电压的关系

## Slide 10
电阻 R | 5 Ω |  |  |  | 
电压 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流 I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
记录数据

## Slide 11
I/A
U/V
0
2.5
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
1.5
·
·
·
·
2.0
3.0
1.0
·
0.9
R
绘制图像
0.5
数据分析

## Slide 12
当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
得出结论

## Slide 13
练一练
小明探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时,使用的器材如图甲所示，电源电压不变，R为定值电阻。
(1)请你根据图甲所示电路图连接图乙的实物。
乙
a
b
P

## Slide 14
(2)连接电路时，开关应该 。合上开关前，若滑动变阻器使用了b接线柱,则实验前变阻器的滑片应放置在 (选填“左”或“右”)端。
断开
左
乙

## Slide 15
(3)电路中使用了滑动变阻器，它除了能保护电表（避免电压表和电流表的示数超过量程）外，还能改变
，以方便进行多次实验。
电阻R 两端电压(电压表的示数)
乙

## Slide 16
(4)通过实验,小明测得多组数据记录在表格中，请你在图丙坐标轴上作出图像。根据此图像,可初步得到实验结论:_______________________
_______________________________________________。
导体的电阻一定时，
通过导体的电流与该导体两端的电压成正比
0
I /A
U /V
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
丙

## Slide 17
若电压一定，电流与电阻存在什么关系？
电阻表示导体对电流的阻碍作用，电阻越大，电流可能会越小。
探究电流与电阻关系
提出问题
猜想与假设
用到了控制变量法的思想

## Slide 18
在电路中如何改变电阻，选用什么器材？怎么操作？
如何使电阻两端电压不变？
滑动变阻器在实验中起到什么作用？
设计实验

## Slide 19
设计实验
A
B
C
D
+
-
Ｓ
A
R
R'
V
连接电路时，开关处于断开状态
滑片置于最大阻值处

## Slide 20
进行实验
动画演示：探究电流与电阻的关系

## Slide 21
记录数据
电压 U | 2 V |  |  | 
电阻 R/Ω | 2 | 4 | 5 | 8
电流 I/A | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.25

## Slide 22
绘制图像
R/Ω
I/A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.5
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0.7
0.8
0.9
1.0
·
·
·
·
数据分析

## Slide 23
当导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。
得出结论

## Slide 24
补充说明：
1．更换电阻后，调节滑动变阻器时，眼睛要观察电压表读数，使读数与更换前保持不变；
2．滑动变阻器的调节技巧：“换大调大，换小调小”，即当用10Ω的电阻替换5Ω的电阻时，滑动变阻器连入电路的阻值应变大，反之亦然。

## Slide 25
１．某同学按如图所示的电路研究通过导体的电流跟导体电阻的关系。电源电压保持不变，他不断改变电阻箱R1(符号用 表示)的阻值，测得相应的电流如下表。分析表中数据可知：电流跟电阻 ，这与其他同学的结论不一样，其原因是_____________________________。
序号 | R1/W | I/A
1 | 2 | 0.40
2 | 4 | 0.32
3 | 8 | 0.25
V
A
S
R1
R2
P
不成反比
没有保持R1两端电压一定
练一练

## Slide 26
２．在探究“电流与电阻关系”实验中，某同学根据实验数据作出如图所示的图像，下列说法正确的是（ ）
A．导体中的电流与导体的电阻成正比
B．电源至少选用两节新干电池
C．换用2Ω电阻做实验时，需要更换电压表量程
D．多次实验是为了求平均值，以减小实验误差
B
练一练

## Slide 27
知识点1 探究电流与电压的关系
1.［2024·乐山改编］物理学习小组在“探究电流与电压的关
系”时，设计了如图甲所示的电路。其中电源电压为 ，定
值电阻的电阻约为，电流表量程为 ，电压表量
程为 。该小组同学完成了以下实验步骤：
甲
乙
丙

## Slide 28
 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
 | 0.08 | 0.15 | 0.23 |  | 0.38
（1）正确连接好实物电路，闭合开关前，需将滑片 移动
至___（选填“”或“ ”）端。
（2）闭合开关 后，发现电流表有示数，电压表无示数，则
电路故障是________。
短路

## Slide 29
（3）排除故障后，小组同学正常进行操作，在表格中记录
了多组电流表、电压表的示数。当电压表示数为 时，电
流表示数如图乙所示，为_____A。
0.30

## Slide 30
（4）根据表格数据，在图丙中画出 关系图像。
如图所示

## Slide 31
（5）分析所绘制的图像得出结论：在电阻一定的情况下，
通过导体的电流与导体两端的电压成______。
正比
（6）该小组同学认为还需更换不同阻值的定值电阻重复上
述操作，你认为他们这么做的目的是____________________
_____。
多次实验，寻找普遍规律
返回

## Slide 32
知识点2 探究电流与电阻的关系
2.小明利用如图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”，已
知电源电压为 且保持不变，实验用到的定值电阻阻值分
别为 、 、 、 、 ，滑动变阻器电阻
值的变化范围为“ ”。
甲
乙
丙
丁

## Slide 33
（1）用笔画线代替导线按图甲所示电路将图乙中实物电路
连接完整（要求滑动变阻器的滑片 向右移动，电路中的电
流变小，导线不得交叉）。
如图所示

## Slide 34
（2）闭合开关，发现电压表和电流表均无示数，小明利用
另一只完好的电压表进行检测，把电压表分别接在、 之间
和、之间，电压表均有示数；接在、 之间，电压表无示
数，如果电路连接完好，只有一个元件有故障，该故障是
________________。
滑动变阻器断路

## Slide 35
（3）问题解决后，小明闭合开关，发现电流表指针偏转如
图丙所示，小明接下来的操作是________________________
_____。接下来完成第一组实验并记录数据后，断开开关改
接另一个定值电阻，继续操作了以下四步：①闭合开关；②
将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处；③记录电流表示数；
④将滑动变阻器的滑片移到适当位置。
从安全和规范角度考虑，下列操作顺序正确的是___。
A.①②③④B.①②④③
C.②①④③D.②①③④
将电流表正负极正确接入电路
C

## Slide 36
（4）实验过程中，移动滑动变阻器滑片时，眼睛应注视___
（选填字母）。
B
A. 滑片 B. 电压表示数 C. 电流表示数

## Slide 37
（5）小明每次随机选取一个定值电阻，进行了五次实验，
根据所得数据画出电流与电阻关系的图像如图丁所示，且实
验中各电路元件完好，读数、记录均正确，但老师发现五次
实验中有一次未移动滑动变阻器滑片控制电压表示数一定，
根据图丁中的数据分析，该次实验中选取的定值电阻阻值为
____ 。
20
返回

## Slide 38
3. 小明同学在“探究电流与电压的关系”的实验中，要改变电
阻两端的电压，下列办法不可行的是( )
B
A. 改变干电池的个数
B. 更换定值电阻
C. 移动滑动变阻器的滑片
D. 调节学生电源的调压旋钮
返回

## Slide 39
4. ［2025·衡水期中］同学们分组进行电学实验，并记录电
表示数。小明所在的学习小组讨论方案如表所示，则小明所
在的学习小组将要进行的实验的目的是( )

## Slide 40
实验目的 | 电路图 | 实验方案（三种）
 | __________________________ | 方案一：由少到多将几节干电池串 联，先后接入、
 |  | 方案二：电池与滑动变阻器串联接 入、
 |  | 方案三：电池先后与阻值不同的定 值电阻串联接入、

## Slide 41
A. 探究电阻大小的影响因素
B. 探究串联电路电流规律
C. 探究电流跟电阻的关系
D. 探究电流跟电压的关系
√

## Slide 42
【点拨】表格中三种方案的目的都是改变电压表的示数。探
究电阻大小的影响因素，根据控制变量法知，必须换用不同
的电阻进行实验，而题中的电阻只有一个且阻值不变，故无
法完成，故A不符合题意。探究串联电路电流规律，必须测
量多处电流，保持电路中的电压和通过的电流不变，而方案
中改变了电流，故B不符合题意。探究电流跟电阻的关系，
必须控制电阻两端电压不变，而方案改变了电压，故C不符
合题意。探究电流跟电压的关系，必须控制电阻不变，改变
电阻两端电压大小，故D符合题意。
返回

## Slide 43
5. 在探究电流与电压关系的实验中，同学们经过充
分讨论，得到了如图所示的三个实验方案的设计电路。
甲
乙
丙

## Slide 44
（1）由图甲到图乙，改进的理由是_____________________
___。
灯丝的电阻不是一个定值
【点拨】由于灯丝电阻会随温度的升高而增大，不能保证电
阻一定，故由图甲改进为图乙。

## Slide 45
（2）由图乙到图丙，改进的理由是_____________________
_________。
通过滑动变阻器来完成多次测量
【点拨】由于实验过程中需要改变定值电阻两端的电压多次
测量，故可利用滑动变阻器来改变定值电阻两端的电压，完
成多次测量，由图乙改进为图丙。
返回

## Slide 46
6.小科用如图电路进行两项实验。
（1）实验一：探究电流与______的关系。
①按图连接好实物电路，闭合开关，移动
的滑片到某处保持不动。
②移动 的滑片，读出电压表和电流表的示数，记录数据。
③多次重复实验步骤②。
电压

## Slide 47
（2）实验二：探究电流与电阻的关系。
①先移动的滑片到某一位置，再移动 的滑片，使电压表
的示数为 ，读出此时电流表示数，记录数据。
②向右移动 的滑片到另一位置，再移
动的滑片，使电压表的示数为___ ，
读出此时电流表示数，记录数据。
2

## Slide 48
③ 多次重复实验步骤②。小科能否得出“电阻两端
电压不变时，通过电阻的电流与电阻阻值大小成反比” 的结
论？______，
理由是______________________。
不能
因为无法读出的阻值
返回

## Slide 49
探究电流与电压、电阻关系
探究方法
如何控制变量与定量
滑动变阻器的作用
电流与电压的关系
电路图
数据图像分析
电流与电阻的关系
电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比
电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比