## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
13.4家庭电路
第十三章 电功和电功率
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
观察与思考
你知道家里用的电是怎样输送进来，又是怎样分配的吗？
输送：通过变电站、输电线以及各种输配电器送入我们的家庭住宅。

## Slide 3
家庭电路的组成
家庭电路由进户线、电能表、总开关、分路开关、保险设备、插座、用电器和导线等组成。

## Slide 4
由户外低压输电线上引来。其中一根叫零线，另一根叫火线。
火线
零线
大地
220V
220V
0V
1.进户线
正常情况下，零线与大地间没有电压，不带电；火线与零线之间有220V电压，构成家庭电路的电源。

## Slide 5
2.电能表
作用：量度家庭所消耗的总电能的多少。
安装：安装在进户线之后，在总开关之前。
注意：有一定的使用范围。

## Slide 6
3.总开关
安装在电能表后，用以控制整个家庭电路，它可以同时断开家庭电路中的火线和零线，确保用电安全。
①空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计；
②厨房插座应设置独立回路；
③除特殊情况外电源插座回路应安装漏电保护器。
空气开关与漏电保护器

## Slide 7
电灯和插座都并联在由火线和零线组成的电源上。
4.用电器、插座的连接
每一盏电灯一般都由一个开关控制，开关连接在火线与电灯之间。
两孔插座左侧插孔与零线相连，右侧插孔与火线相连。

## Slide 8
家庭电路中电流过大的原因
如果很多用电器同时使用，它们的总功率会相当可观，电路中的总电流也会超过安全值。容易引起线路故障，甚至发生火灾。
用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因之一。

## Slide 9
作用：电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
材料：由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成。
注意：选用合适规格的保险丝，不能用铜丝或者铁丝代替。
5.保险设备（保险丝）

## Slide 10
直径/mm | 额定电流/A | 熔断电流/A | 直径/mm | 额定电流/A | 熔断电流/A
0.28 | 1.0 | 2.0 | 0.71 | 3.0 | 6.0
0.40 | 1.5 | 3.0 | 0.98 | 5.0 | 10
0.52 | 2.0 | 4.0 | 1.51 | 10 | 20
常用熔丝的规格

## Slide 11
随着时代进步，闸刀开关和保险设备(熔丝) 被低压断路器(空气开关)和漏电保护器代替。
当电路中电流过大（或发生漏电事故）时，空气开关（或漏电保护器）会自动切断电路，保障用户和人身财产安全。

## Slide 12
开关闭合后会看到什么现象？
有时候家庭电路中用电器的总功率并不是很大，但是也会产生电流过大的现象，你认为原因可能是什么？
短路是家庭电路中电流过大的另一个原因。
×
。
。
A
B
A
保险丝

## Slide 13
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？这样安装有什么好处？
交流与思考
漏电保护器：如果人站在地上不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电路，保护人身安全。
空气开关：当电路中的电流超过规定大小时，空气开关会自动断开，切断电路，从而保护电路。

## Slide 14
洗衣机、电冰箱等电器的电源插头有三根线，其中一条接火线(L)，一条接零线(N)，第三条接地线(E)。这是为什么？
三孔插座

## Slide 15
a.当家用电器漏电或因火线破损与外壳接触时，会使外壳带电，这时人接触外壳会发生触电
b.外壳接地后，即使外壳带电，也会从接地线流走，人接触外壳不会触电

## Slide 16
接火线
接地线
接零线
接外壳
接用电部分
左零右火
上接地

## Slide 17
知识点1 家庭电路的组成
1. 如图是某同学家部分家庭电路的示意图，其
中①、②、③处应安装的元件依次是( )
D
A. 总开关、电能表、保险装置
B. 总开关、保险装置、电能表
C. 电能表、保险装置、总开关
D. 电能表、总开关、保险装置
返回

## Slide 18
2.［2025·湖南五市十校期中］小明放学回到家后，先打开了
客厅的电灯，放下书包后打开电视看新闻，电灯和控制电灯
的开关之间的连接方式为______；电灯和电视之间的连接方
式为______。（均选填“串联”或“并联”）
串联
并联
返回

## Slide 19
3.［2024·吉林］如图所示，请用笔画线表示导线，将电灯和
插座接入家庭电路中。
如图所示
返回

## Slide 20
知识点2 保险设备和三孔插座
4. ［2024·乌鲁木齐模拟］为了防止家庭电路中电流过大时
损坏线路，通常在火线上安装保险丝，保险丝的材料应选择
( )
D
A. 电阻比较大，熔点比较高的
B. 电阻比较小，熔点比较低的
C. 电阻比较小，熔点比较高的
D. 电阻比较大，熔点比较低的
返回

## Slide 21
5. ［2024·梧州模拟］小芊同学家的空气开关跳闸后，手动
使它复位，但又立即跳闸，导致这种现象的原因不可能是
( )
A
A. 电路中出现断路现象
B. 电路中用电器总功率过大
C. 电路中出现短路现象
D. 空气开关的额定电流过小
返回

## Slide 22
6.三脚插头是家庭电路中____________（选填“有金属外壳”
或“大功率”）的用电器使用的，家中的各三孔插座之间是
____联的。
有金属外壳
并
返回

## Slide 23
7. ［2024·德州］小强家安装
的电能表如图甲所示，书房灯
及三孔插座的安装电路如图
D
A. 小强家的用电总功率不得超过
B. 若保险丝熔断，可用铁丝代替
C. 端应接零线， 端应接火线
D. 三孔插座的安装符合安全用电原则
乙所示，为保证安全用电，下列说法正确的是( )
返回

## Slide 24
8. ［2024·武汉］如图所示是某同学家部分家庭电路的示意
图。电能表上标有“ （40）A”的字样，他家正在使用
的所有用电器总功率为 ，其中电饭煲的功率为 ，
饭煮熟后，他将这个电饭煲插头从插座中拔出，再将功率为
的电热水壶插头接入插座中，其他用电器仍正常工作，
闭合电热水壶上的开关，空气开关跳闸。空气开关跳闸的原
因可能是( )

## Slide 25
A. 照明灯的开关接在了零线
与灯泡之间
B. 用电器的总功率过大
C. 电热水壶的内部电路短路
D. 接入电热水壶的插座短路
√
返回

## Slide 26
9. ［2024·海南］某同学想把两盏“ ”的电灯和一个
插座接入家庭电路中，他设计的电路图如图所示，若闭合开
关和 ，下列现象会出现的是( )
C
A. 两盏灯同时烧坏
B. 两盏灯正常发光
C. 只有 正常发光
D. 在插座上插上一盏“ ”的台灯，
台灯能正常发光
返回

## Slide 27
10.［2024·甘肃模拟］小刚家要安装一台额定功率为
的电热水器，需要加装一个开关便于控制电热水器工作。现
有两种开关、 ，为了安全和实用，
应选用开关___和图中____（选填“甲”或“乙”）插座。
甲
返回

## Slide 28
家庭电路
进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器和导线等
安装
开关接在火线上
插座和各用电器并联
三孔插座
组成
左零右火上接地