## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
13.5安全用电科普行
第十三章 电功和电功率
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
观察与思考
小王开了一家蛋糕店，为了扩大生产规模，最近他又添加了一台电烤箱，可烦恼随之而来，他家安装的空气开关总是不时地“跳闸”。他的朋友知道后，就告诉他：“你把空气开关拆去，直接用电线接通电路，问题就解决了。”请你评判一下，小王朋友的建议可行吗？你有什么好的建议？

## Slide 3
任务一 学习安全用电基本知识
电流对人体的作用特征
交流电流/mA | 人的感觉
0.6~1.5 | 开始有感觉，手轻微颤抖
8~10 | 手已难以摆脱电极，手指尖到手腕剧痛
20~25 | 手迅速麻痹，不能摆脱带电极，剧痛，呼吸困难
50~80 | 呼吸麻痹，心房开始颤动
300及以上 | 作用0.1s以上时，呼吸和心脏麻痹，人体组织遭到电流的热破坏

## Slide 4
触电时通过人体的电流大小由人体电阻和加在人体两端电压决定。
皮肤干燥时，人体电阻为104～105Ω
皮肤潮湿时，人体的电阻可降到103Ω以下
由 可知，当R一定时，U增大，I随着增大 ，所以电压越高，触电时，通过人体电流越大，对人的生命危害越大。
I =
U
R
触电：一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。

## Slide 5
大量经验表明，不高于36V（≤36V）的电压一般对人体是安全的，称为安全电压。
家庭电路 220V
工厂动力电路 380V
高压输电电路 106V
安全电压

## Slide 6
接触火线与大地
接触火线与零线
常见的触电事故
触电事故多数是由于人体接触火线并与大地或零线连通引起的。

## Slide 7
跨步电压触电
高压电弧触电
常见的触电事故
在日常生活中，特别是下雨、潮湿环境下，我们要有意识地远离高压输电线路、电线杆和变电站，避免触电事故的发生。

## Slide 8
开关接在火线上
螺口灯泡的旋钮接在零线上
三孔插座应接地
任务二 了解家庭用电安全常识
要保证用电安全，首先要避免直接接触火线，因此用电器的安装要符合安全要求。

## Slide 9
不接触低压带电体
不靠近高压带电体
安全用电“四不”原则

## Slide 10
不弄湿用电器

## Slide 11
不损坏绝缘层

## Slide 12
一旦发生家庭触电事故，你会首先怎么做？
切断电路
——应立即断开开关
使触电者与电源脱离
——用绝缘体将电线挑开
思考与交流

## Slide 13
观察与思考
在家庭电路中发生触电事故，通常是人体直接或间接跟火线连通，那么应如何辨别家庭电路中的某一条导线是火线还是零线呢？

## Slide 14
人们通常需要用试电笔辨别火线和零线。
试电笔

## Slide 15
使用试电笔时，人手要握住试电笔的绝缘杆部分，同时要用手接触笔尾的金属体，切不可用手直接接触金属笔尖，否则会有触电的危险。
试电笔的构造及使用方法
金属笔尖

## Slide 16
正确使用试电笔的情况下，若试电笔的金属笔尖接触火线，则氖管发光，若接触零线，则不发光。
除了判断零线和火线，试电笔也能判断用电器的金属外壳是否带电。

## Slide 17
实践作业：制作一份安全用电科普宣传海报，向社区居民进行安全用电科普。
要求：需要设计宣传展板并准备演示道具对于安全用电的经验或知识性内容。对于一些危险性较高的触电事故情形，如家用电器金属外壳漏电、跨步电压等，可以通过制作模拟电路，利用声音或亮光来演示触电情况，并由此科普应急措施及安全用电常识。
任务三 举办安全用电科普宣传活动

## Slide 18
任务一 学习安全用电基本知识
1.如图所示，生活中出现触电事故，多数是由于人体直接或
间接跟____线接触，并与大地或____线构成通路。在户外，
还有可能发生__________触电和跨步电压触电。
火
零
高压电弧
返回

## Slide 19
2. 触电泛指人体接触带电体时，有电流通过人
体并对人体造成了不同程度的伤害。下表列出了不同大小的
电流对人体的不同作用特征。
电流大小/ | 作用特征
 | 开始有感觉，手轻微颤抖
 | 手指强烈颤抖
 | 手部痉挛

## Slide 20
电流大小/ | 作用特征
 | 手已难于摆脱电极，但还能摆脱，手指 到手腕剧痛
 | 手迅速麻痹，不能摆脱电极，剧痛，呼 吸困难
 | 呼吸麻痹，心房开始震颤
 | 呼吸麻痹，延续 就会造成心脏麻痹
续表

## Slide 21
电流大小/ | 作用特征
300以上 | 作用 以上时，呼吸和心脏麻痹，肌 体组织遭到电流的热破坏
（1）由表可知，当电流达到____ 时，手开始有所反应；
当电流达到____ 时，呼吸开始受到影响。
0.6
20
续表

## Slide 22
（2）我们常常看到高压线上站着许多小鸟，它们为什么不
会触电呢？小芳同学通过查阅资料得知：高压输电线的材料
一般是钢芯铝绞线，长度为 的钢芯铝绞线的电阻为
。假设小鸟两爪间的距离是,那么这段
长的输电线的电阻为____________ 。若高压输电线中的电
流为，小鸟身体的电阻约为 ，则通过小鸟身
体的电流约为____（结果保留一位小数） 。
0.5
返回

## Slide 23
任务二 了解家庭用电安全常识
3. ［2024·山西］安全用电是每一位公民的必备素养。在家
庭电路中，下列做法符合安全用电的是( )
B
A. 更换灯泡时不需要断开开关
B. 电冰箱的金属外壳需接地线
C. 电路着火可以立即用水扑灭
D. 湿抹布可擦拭工作中的台灯
返回

## Slide 24
4. ［2025·大连期末改编］“注意安全，珍爱生命”，下列做
法中，符合安全用电要求的是( )
D
A. 可以在高压线下放风筝
B. 充电线绝缘皮破损仍可以使用
C. 开关要接在电灯和零线之间
D. 发现有人触电时，首先要切断电源，或用绝缘体把电线挑开
返回

## Slide 25
5. ［2024·徐州］如图所示，用试电笔检测插座中是否有
“电”，下列操作错误的是( )
C
A. 笔尖插入插座 B. 笔尖接触火线
C. 手接触笔尖金属体 D. 手接触笔尾金属电极
返回

## Slide 26
6.［2024·日照］如图是小明家新房中
的部分电路，存在的问题是_________
___________。问题解决后，闭合开关
三孔插座没有接地线
、之间断路
、，电灯正常发光，但 仍然不亮。将一个新买的电
热水壶插入三孔插座，电热水壶也不能工作。把试电笔分别
插入三孔插座的左、右孔，氖管均能发光，则可以判断出电
路的故障是______________。
返回

## Slide 27
7. 使用试电笔时，将
其简化，如图所示。已知带电体与
大地之间的电压为 ，降压电阻
没有
为 左右，则此时通过人体的电流大小大约为_____ 。
根据前面第2题的表格可知，此时人______（选填“有”或“没
有”）触电的感觉。
返回

## Slide 28
安全用电科普行
了解安全用电常识
举办安全用电科普宣传活动
安全用电原则
试电笔
学习安全用电基本知识
不同程度的电流对人体的危害
常见的触电事故